ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до предмета закупівлі:   Послуги з розробки проектної документації та приєднання електроустановок зовнішнього електрозабезпечення ( від місця забезпечення до точки приєднання) (71321000-4	Послуги з інженерного проектування механічних та електричних установок для будівель, 74.10.19 "Послуги щодо проектування спеціалізовані, інші" )

- Послуги з розроблення проектної документації здійснюється на окреме нежитлове приміщення житлового будинку ( гуртожиток) по вулиці Шамрила 11-А.( бібліотека для дітей №122)

- Розроблення документації повинно здійснюватися відповідно до «Правил приєднання електроустановок до електричних мереж» затверджених постановою НКРЕ від 17.01.2013 №32.

- Послуги з розробки проектної документації виконати відповідно до технічних умов СВП «Київські електричні мережі» №Н-768-16 на нестандартне приєднання об’єкта до електричних мереж.

- Існуюче навантаження  I- 0,00 кВт; II- 0,00 кВт; III-50 кВт*.

- Максимальнерозрахункове навантаження ( з урахуванням існуючого) 52,2 кВт**/5,5кВт***

Встановлена потужність електронагрівальних установок:

стаціонарних електричних плит – 0,00 кВт, електроопалення - 0,00 кВт, гарячого водопостачання 0,00 кВт.

- Категорія електроустановок : I- 0,00 кВт; II- 0,00 кВт; III-52,2 кВт**/5,5кВт***

- Місце (точка) забезпечення потужності РУ-0,4кВ ТП984

- Точка приєднання: для ж/б: на наконечниках кабелів живлення ввідно-розподільчого пункту об’єкту в РУ-0,4 кВ ТП984; Для ВРП вбудованого приміщення: на наконечниках кабелів живлення ввідно-розподільчого пункту об’єкту в ГРЩ ж/б №11-А по вул. Шамрила

- Рівень напруги в точці приєднання 0,38 кВ

- Прогнозовані межі балансової належності на експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.

- Джерело електропостачання:

ПС: Святошино 110/35/10

ТП/РП: 984

I Вимоги до електроустановок Замовника.

- Для одержання потужності необхідно виконати наступні вимоги:

  - До електричних мереж живлення об’єкту:

12.1.1. Електропостачання існуючого ГРЩ житлового будинку №11-А по вул. Шамрила виконати по існуючій схемі живлення від РУ-0,4 кВТП984. Схему підключення та можливість використання існуючих мереж вирішити проектом.

12.1.2. Електропостачання всіх споживачів житлового будинку виконати від існуючого ГРЩ ж/б № -А по існуючій схемі живлення.

12.1.3. Електропостачання ВРП об’єкту виконати КЛ-0,4кВ від ГРЩ житлового будинку №11-А по вул. Шамрила по однофазному вводу. Схему підключення та трасу прокладання погодити з балансоутримувачем до початку проектування.

12.1.4. Необхідність переобладнання ГРЩ ж/б №11 по вул. Шамрила вирішити проектом.

12.2. До розрахункового обліку електричної енергії, в т.ч. місця встановлення:

при розробці проекту виконати умови «Рекомендацій щодо організації обліку електричної енергії споживачів в мережах ПАТ «КиївЕнерго» з урахуванням розділу 1.5. ПУЕ, розділу 2,7 ДНАОП 0.00-1.32 «Правил користування електричною енергією», розділу 11ДБН В.2.5.-23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення».

12.3. До компенсації реактивної потужності: не вимагається

12.4. До струмоприймачів, призначених для будівництва об’єкту: не вимагається.

II Вимоги до електроустановок електропередавальної організації.

- Для одержання потужності в точці приєднання, від точки забезпечення потужності до точки приєднання, проектна документація повина передбачати: не вимагається.

- Для можливості обрахування плати за приєднанняпроектно-кошторисна документація повинна бути виконана окремими розділами: не вимагається.

- Додаткові вимоги та умови:

15.1. Технічні умови є вихідними даними для проектування тільки за умови чинного Договору про приєднання електроустановок до електричних мереж підписаного сторонами у встановленому порядку.

15.2. Погодження трас та окремих розділів проекту не є погодженням проекту.

15.3. До початку надання послуг проектно-кошторисну документацію електроустановок електропередавальної організації погодити з СВП «КЕМ».

15.4. До початку проектування розробити Завдання на проектування розділу II технічних умов «Вимоги до електроустановок електропередавальної організації» та погодити з ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

15.5. Узгодити проекту документацію на електроустановки зовнішнього електрозабезпечення з ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

16. На вимогу КИЇВЕНЕРГО підготувати та надати інші документи передбаченні «Правилами           приєднання електроустановок до електричних мереж» затверджену постановою НКРЕ від 17.01.2013 №32

17. Представляти по довіреності інтереси Замовника в ПАТ КИЇВЕНЕРГО.

18. Робота та послуги, які входять в загальний обсяг робіт по розробці проектно-технічної документації і виконанні субпідрядниками організаціями для Виконавця, окремої плати не підлягають, та, як вони включені в загальну вартість робіт.

19.Підготовлювати проекти всіх листів та документації на узгодження та підпис Замовнику для подання в КИЇВЕНЕРГО.

20. Вся документація для КИЇВЕНЕРГО повинна бути виготовлена в п’яти екземплярах, скріплена печаткою та підписами виконавця, чотири примірника документів надаються в КИЇВЕНЕРГО , а п’ятий з  відміткою КИЇВЕНЕРГО про прийняття передається Замовнику.

21. Термін надання та виконання послуг 30 днів з дня підписання Договору.

22. До підписання договору на надання послуг Виконавець надає кошторис на виконання робіт.

23. Підставою для закінчення виконання та оплати послуг є прийняття ПАТ КИЇВЕНЕРГО проектної документації на приєднання електроустановок зовнішнього електрозабезпечення та підписання Акту прийняття передачі наданих послуг.

Примітка:

- 50 кВт*-існуюче навантаження на житловий будинок по вул.. Шамрила 11-А

- 52,2 кВт** - розрахункове навантаження на житловий будинок з урахуванням приєднання бібліотеки та коефіцієнту одночасності.

- 5,5кВт*** - розрахункове навантаження вбудованого приміщення(бібліотека).

В.о. начальника 									А.П. Брієдіс

Головний бухгалтер									В.П. Кіріченко

Директор ЦБС                                                                                                         І.Ю. Коновалова