Техническое задание

на выполнение работ по проектированию системы видеонаблюдения в ГЗ МГУ имени М.В.Ломоносова (1-й этап: периметр, входные группы, подвал) (122 653,1 кв.м).

.

1.  Общие положения.

  - Все работы должны быть выполнены своевременно, материалами подрядчика Договора. Работы должны быть выполнены качественно, с соблюдением всех принятых норм и правил в соответствии с законодательством РФ.

  - Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности законодательства РФ.

  - Поставляемые используемые материалы должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта.

  - Материалы по своим характеристикам должны соответствовать параметрам, приводимым в требованиях, перечисленных ниже.

  - В цену работы должны быть включены все расходы Участника закупки по проведению работ, доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке материалов, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате. Цена Договора должна оставаться неизменной до момента исполнения обязательств по Договору.

2. Характеристики выполняемых работ, а также используемых товаров и материалов.

2.1. Описание выполняемых работ.

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Обследование контролируемых территорий. | м2 | 122 653,1 |
| 2.1.2 | Согласование с заказчиком перечня помещений, объектов и территорий, подлежащих видеоконтролю. |  |  |
| 2.1.3 | Разработка общих технических решений (ОТР) |  |  |
| 2.1.4 | Разработка проектной документации системы видеонаблюдения | проект | 1 |
| 2.1.4.1 | СВН должна обеспечивать: |  |  |
| 2.1.4.2 | Визуальный контроль территории и помещений с поддержкой стандарта HDTV 1080p и форматов сжатия H.264 и Motion JPEG, качеством не менее 30 кадров в секунду и разрешением не менее 1920х1080 пикселей |  |  |
| 2.1.4.3 | Круглосуточный контроль объекта, а также в сложных климатических условиях и условиях недостаточной освещенности объектов |  |  |
| 2.1.4.4 | Отображение видеоинформации на мониторах Операторов СВН с разрешением не менее 1920х1080 пикселей. |  |  |
| 2.1.4.5 | Доступ к просмотру видеоархива с АРМ Операторов СВН |  |  |
| 2.1.4.6 | Оперативное хранение видеоинформации, без обработки (сжатия) качеством не менее 25 кадров в секунду, в течение суток (24 часов) |  |  |
| 2.1.4.7 | Архивное хранение записанной видеоинформации в сжатом формате со снижением качества не менее 15 кадров в секунду, в течение 30 суток |  |  |
| 2.1.4.8 | Возможность интеграции с системой охранной сигнализации |  |  |
| 2.1.4.9 | Бесперебойное электропитание оборудования СВН |  |  |
| 2.1.4.10 | Обзор источников видеоизображения не должен перекрываться (даже частично) оптически не прозрачными препятствиями как то: ветки деревьев и кустарников, листвой, различными трубами, столбами, колоннами и прочими аналогичными объектами. |  |  |
| 2.1.4.11 | При разработке проекта необходимо проектировать оборудование с основными характеристиками купольных внутренних видеокамер |  |  |
| 2.1.5. | Составление проектно-сметной документации (сметная документация должна быть составлена в Федеральных единичных расценках – с указанием использованных при производстве расчета каталогов и программ, а также коэффициента пересчета цен и даты установления соответствующих коэффициентов). | смета | 1 |

- Согласование проекта с ДИЭ МГУ;

- Планы и чертежи помещений, необходимые для выполнения работ Подрядчиком, будут предоставлены Заказчиком Подрядчику в течение 3-х рабочих дней с момента заключения Договора;

- В случае, если в проекте будут указаны товарные знаки, то к каждому товарному знаку должна быть добавлена формулировка «или эквивалент»; кроме того, если в проекте будут указаны иностранные товарные знаки, то для каждого такого знака должен быть указан либо эквивалентный российский товарный знак, либо (если это соответствует действительности) формулировка «информация об эквивалентном российском товарном знаке отсутствует».

2.1.6.  Краткая характеристика объекта.

2.1.6.1. Объект размещается по адресу: Ленинские горы, дом 1. Гла́вное зда́ние МГУ (ГЗ МГУ; в официальных документах иногда называется Главным корпусом МГУ) — центральное здание университетского комплекса Московского государственного университета на Воробьёвых горах. Высота - 183,2 м, со шпилем - 240 м, этажность центрального корпуса - 34. Высота основания над уровнем моря - 194 м. Выстроено в 1949 - 1953 гг. В главном секторе «А» размещены: геологический факультет (3-8 этажи), механико-математический факультет (12-16 этажи) и географический факультет (17-22 этажи), ректорат (9-10 этажи) и администрация, научная библиотека, Музей землеведения (24-31 этажи), актовый зал на 1500 человек и Дворец культуры МГУ с большим залом на 640 мест (2 этаж), «ротонда» (31 и 32 этажи: зал заседаний на 31 этаже, смотровая площадка на 32 этаже). 11 и 23 этажи являются техническими.

В боковых секторах — жилая зона: квартиры профессорско-преподавательского состава (корпуса «И», «К», «Л», «М»), общежития для студентов (зоны «Б», «В») и аспирантов (зоны «Г», «Д», «Е», «Ж») блочного типа.

19-этажное здание секторов «Б» и «В» главного корпуса МГУ имеет подвал, цокольный и технический этажи. Стены кирпичные, перекрытия монолитные, железобетонные. Со 2-го по 18-й этаж расположены жилые комнаты студентов и аспирантов, общее количество проживающих составляет до 2000 человек.

Входные группы корпусов включают в себя КПП, холлы, коридоры, лифтовые холлы, лестничные площадки, расположенные на первых этажах этих корпусов.

На прилегающей территории расположены автомобильные и вело-парковки.

2.1.6.2. На первом этапе проектирования СВН видеоконтролю подлежат:

- Территории въезда- выезда автотранспорта, включая КПП – 4 шт.;

- Автомобильные парковки — 9 шт.;

- Вело-парковки — 8 шт.;

- Входные группы корпусов А, Б, В, Н, П— 6 шт.;

- Входные группы корпусов Г, Д, Е, Ж – 4 шт.

- Входные группы корпусов К, Л, И, М — 4 шт.;

- Первый подвал отметка -11.85 главного корпуса МГУ.

Общий объем контролируемой территории составляет: 122653,1 кв. м.

Из них:

- Площадь наружной наблюдаемой территории – 92542,0 кв.м.

- Входные группы корпусов А, Б, В, Н, П - 10472,8 кв.м.

- Входные группы корпусов К, Л, И, М, Г, Д, Е, Ж – 5241,5 кв.м.

- Первый подвал отметка -11.85 главного корпуса МГУ – 14356,8 кв.м.

- КПП для входа/выхода на территорию МГУ – 40 кв.м.

2.1.7. Схема зон наружного видеонаблюдения.

2.2. Описание используемых товаров и материалов.

Не требуется

3. Сертификация.

Не требуется

4. Требования, которым должны соответствовать выполняемые работы.

## 4.1. При разработке проектной документации руководствоваться:

## ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные и телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

## ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

5.Требования к гарантийному сроку.

Гарантийный срок на результат выполняемых работ 1 год с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

6.Объем и порядок предоставления гарантии качества.

6.1. В случае обнаружения ошибки в проектной документации, произошедшей по вине Подрядчика в течение гарантийного срока, Подрядчик за свой счет устраняет допущенную ошибку путем внесения исправлений.

6.2. Исправление допущенных ошибок осуществляется Подрядчиком в течение 3 рабочих дней после подачи соответствующей заявки Заказчиком (электронная почта, телефонограмма, факсограмма) в течение всего гарантийного срока.

7.Список документации, которая должна быть передана Заказчику после выполнения работ по Договору, требования к данной документации.

7.1. Состав и содержание передаваемой документации должны соответствовать требованиям Постановления правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

7.2. Перечень разделов ОТР, проектной документации и рабочих чертежей:

- пояснительная записка (на стадиях ОТР и разработки проектной документации);

- структурная схема (на стадиях ОТР и разработки проектной документации);

- планы размещения оборудования (на стадиях ОТР и разработки проектной документации);

- схемы подключения (на стадии разработки проектной документации);

- кабельный журнал (на стадии разработки проектной документации);

- монтажные чертежи оборудования (на стадии разработки проектной документации);

- спецификации применяемого оборудования и материалов (на стадиях ОТР и разработки проектной документации);

- задание на электропитание и заземление (на стадии разработки проектной документации);

- строительное задание (на стадиях ОТР и разработки проектной документации);

- сметная документация (на стадии разработки проектной документации) – 4 экз.

- Акты сдачи-приёмки выполненных работ (акт рабочей приёмки,  акт сдачи приёмки к договору).

7.3. ОТР и проектная документация и рабочие чертежи представляются Заказчику на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в формате PDF на электронном носителе, на проверку направляется на бумажном носителе в одном экземпляре, в формате PDF на электронном носителе.

8. Работа является целой и неделимой.

9. Прочие условия.

9.1.  Цель выполнения проекта

Создание системы видеонаблюдения (СВН) на территории главного корпуса Московского Государственного Университета им. М.В.Ломоносова, для организации визуального мониторинга текущей обстановки, оперативного реагирования, а также анализа произошедших событий при расследовании нарушений.

Основными целями создания СВН является:

- круглосуточный контроль территории в режиме реального времени;

- минимизации ущерба вследствие вандализма и воровства;

- своевременное реагирование и пресечение возможных террористических и диверсионных действий, а также защита людей и имущества от других преступных посягательств;

- регистрация движения автотранспорта на территории парковок и в зонах въезда/выезда;

- регистрация входа/выхода людей через пункты прохода;

- увеличение производительности и эффективности труда, работников службы охраны объекта и обслуживающего персонала;

- защита автомобильных и вело- парковок от возможных вандальных действий;

- создание архива (базы данных видеоинформации), контроля и документирования текущих событий, с целью облегчения проведения розыскных, оперативно-следственных и иных мероприятий (по поиску и задержанию злоумышленников и определения степени вины лиц, привлекаемых к ответственности).

## 9.2. Основные задачи проекта.

- осуществление круглосуточной записи видеоинформации высокого качества на контролируемых зонах объекта;

- хранение записанной видеоинформации по заданным критериям, с требуемым интервалом времени;

- обеспечение возможности просмотра и анализа записанной видеоинформации на экранах мониторов АРМ Операторов СВН;

- создание архива видеозаписей с объемом хранимой информации не менее 30 суток.

9.3. Показатели назначения.

Выбор основного оборудования и материалов обосновать технико-экономическим расчетом принятого к рассмотрению оборудования. В сравнении обязательно рассмотреть не менее 3-х вариантов, в том числе обязательно присутствие оборудования Российского производства. При рассмотрении оборудования импортного производства учитывать расходы на транспортировку и таможню.

В случае, если в проекте будут указаны товарные знаки, то к каждому товарному знаку должна быть добавлена формулировка «или эквивалент»; кроме того, если в проекте будут указаны иностранные товарные знаки, то для каждого такого знака должен быть указан либо эквивалентный российский товарный знак, либо (если это соответствует действительности) формулировка «информация об эквивалентном российском товарном знаке отсутствует».

Все экономические показатели сравниваемых вариантов определяются в ценах одного временного уровня по источникам равной достоверности. Стоимостные показатели формируются в соответствии с реально сложившимися отчетными и прогнозируемыми на перспективу ценами.

СВН должна функционировать 24 часа в сутки 7 дней в неделю без учета времени, необходимого для проведения регламентных работ в соответствии с инструкциями по эксплуатации оборудования.

Система видеонаблюдения должна быть разработана с учетом возможности масштабирования и наращивания.

9.4. Требования к надежности.

Надежность проектируемой СВН должна обеспечиваться на основе:

- применения высоконадежного и отказоустойчивого оборудования;

- применения специальных технологических решений, обеспечивающих высокую отказоустойчивость и бесперебойную работу наиболее важного оборудования;

- применения унифицированных технических средств.

9.5. Требования к электропитанию.

Максимальная потребляемая мощность оборудования определяется на этапе разработки проектной документации.

При пропадании внешнего энергоснабжения должна быть предусмотрена возможность функционирования оборудования СВН от источников бесперебойного электропитания.

Время резервирования и тип оборудования СБЭ определяется на этапе разработки проектной документации.

Подключение других потребителей к сети питания создаваемой СВН не допускается.

9.6. Требования к способам и средствам связи.

Информационный обмен между компонентами СВН осуществляется с использованием вновь создаваемых каналов связи.

Технические требования к каналам связи для сбора и передачи видеоинформации:

- видеокамеры должны подключаться к сетевым коммутаторам узлов коммутации по кабельным линиям «витая пара», длина трасс не должна превышать 100 метров. Способы подключения, тип оборудования и материалов определяются на этапе ОТР и могут быть уточнены на этапе разработки проектной документации;

- сетевые коммутаторы узлов коммутации должны быть подключены к коммутаторам ядра по отказоустойчивой схеме по проектируемому оптическому кабелю. Тип кабеля и способ прокладки определяется на этапе ОТР и могут быть уточнены на этапе разработки проектной докуметнации;

- каналы связи от видеокамер до сетевых коммутаторов должны обеспечивать требуемую скорость передачи данных. Способы организации подключения определяются на этапе ОТР и могут быть уточнены на этапе разработки проектной докуметнации;

- требования к организации каналов связи по передаче видеоинформации (интерфейсы, скорость, среда передачи и т. д.), мероприятия по их строительству определяются на этапе ОТР и могут быть уточнены на этапе разработки проектной докуметнации.

9.7. Требования к структуре.

СВН является выделенной системой и состоит из следующих функциональных компонентов:

- источники видеосигнала — видеокамеры;

- линейные сооружения — кабельные линии «витая пара» и оптический кабель;

- оборудование передачи видеоинформации — сетевые коммутаторы;

- оборудование гарантированного электропитания — источники бесперебойного питания;

- оборудование сбора и обработки видеоинформации — видеосервера;

- оборудование отображения видеоинформации — мониторы.

9.8. Требования к размещению оборудования.

Оборудование, обеспечивающее сбор и передачу информации, должно располагаться в телекоммуникационных шкафах наружнего или внутреннего исполнения. Места размещения шкафов определяются на этапе разработки проектной докуметнации.

Места размещения и способы установки сетевых коммутаторов, источников бесперебойного питания и видеокамер определяются на этапе ОТР.

Оборудование, обеспечивающее передачу информации должно быть подключено к источникам бесперебойного питания для обеспечения надежного функционирования.

Должно быть предусмотрено двойное резервирование коммутаторов ядра для обеспечения надежного функционирования.

### 9.9.  Порядок предоставления документации Заказчиком.

Планы и чертежи помещений, необходимые для выполнения работ Подрядчиком, будут предоставлены Заказчиком Подрядчику в течение 3-х рабочих дней с момента заключения Договора.

10. Прочие условия.

10.1. Подрядчик обязуется передать Заказчику вместе с результатом работ по Договору исключительные имущественные права, предусмотренные Частью четвертой Гражданского кодекса РФ, и смежные права (при их возникновении), принадлежащие автору и соавторам Проектной документации системы видеонаблюдения, в полном объеме без ограничений права использования, без оплаты дополнительного авторского вознаграждения, на весь срок действия авторского права на Проектную документацию для использования на любой территории без ограничений.

Заказчик имеет право без ограничений передавать вышеуказанные права (как исключительные, так и неисключительные; как полностью, так и частично) третьим лицам без ограничений. Подрядчик самостоятельно и за свой счет (в счет цены работ по Договору) оплачивает авторское вознаграждение автору и соавторам Проектной документации системы видеонаблюдения и обеспечивает передачу исключительных имущественных и смежных прав (при их возникновении) на Проектную документацию от автора (соавторов) к Заказчику. Цена работ по Договору включает в себя цену за отчуждение исключительных и иных прав на разработанную Проектную документацию системы видеонаблюдения.

10.2. Все права на использование и распоряжение изобретениями, архитектурно-планировочными решениями и другими научно-техническими разработками, созданными Подрядчиком в ходе работ по настоящему Договору, принадлежат Заказчику.

10.3. После приемки Заказчиком от Подрядчика разработанной Проектной документации системы видеонаблюдения ее собственником становится Заказчик и последний вправе распоряжаться Проектной документацией по своему усмотрению, в т.ч. вносить в Проектную документацию любые изменения, как с привлечением неограниченного круга третьих лиц, так и собственными силами.

10.4. Подрядчик заверяет Заказчика, что Проектная документация системы видеонаблюдения, разработанная по Договору, создана в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком (субподрядчиками) и в силу имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных (неисключительных) и смежных прав на использование Проектной документации.

| И.О. Главного инженера МГУ |  | А.И.Свистунов |
| --- | --- | --- |
| Начальник УОБФ МГУ |  | Г.В.Иващенко |

#### Начальник УУНО                                                                                                 В.В.Ковалев

Ответственный за закупку            		      	                                              В.А.Дорофеева

Ответственный за выполнение расчета

начальной (максимальной)

цены договора и хранение

подтверждающих документов  в течение 3 лет                                                  В.А.Дорофеева