Приложение №1

к договору подряда №_______от  «___»__________201_г.

«Согласовано»                                                                                                                 «Утверждаю»

«___»________ 201_г.                                                                                              «___»__________ 201_г.

М.П.

Техническое задание

на проведение комплексных ремонтных работ

на объекте по адресу:

г.Москва. ул (складская часть 1 этаж)

(переустройство блока помещений в/о Г-К/3-10)

г.Москва

Техническое задание

на выполнение  ремонтных работ

на объекте по адресу:

г.Москва  (складская часть 1 этаж)

(переустройство блока помещений в/о Г-К/3-10)

1.Общие положения

Все виды работ должны выполняться в строгом соответствии с требованиями действующих Строительных Норм и Правил , Сводов Правил , федеральных законов  , других регламентирующих документов , в том числе и в части обеспечения мер по охране труда , экологической  и взрывопожарной безопасности.

Обязательному выполнению подлежат также технические решения , приводимые Заказчиком в составе настоящего Технического задания.

Качество выполняемых работ должно соответствовать стандартам и требованиям , предъявляемым к соответствующим видам работ. Материалы , изделия и инженерное оборудование  , применяемые при производстве работ , должны соответствовать действующим государственным стандартам , техническим требованиям, паспортным данным и характеристикам , должны быть новыми (не бывшими в употреблении )  и иметь паспорта качества , сертификаты соответствия , другие документы , предусмотренные для  подтверждения качества соответствующих  материалов , изделий и оборудования.

Документы , удостоверяющие качество применяемых материалов , изделий и оборудования предоставляются Заказчику на всех этапах работ.

Основные отделочные, облицовочные  материалы и изделия , а также колористические и дизайнерские решения , предусмотренные настоящим Техническим заданием , согласовываются с Заказчиком до начала производства работ.

Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять перечень и объемы работ , указанные

в Техническом задании.

Скрытые работы подлежат обязательному освидетельствованию в установленном порядке.

Демонтажные работы выполняются без сохранения материалов и комплектующих ,если это не указано особо.

Параметры со значком * дополнительно уточняются по месту.

Основные нормативные  и методические ссылки.

СНиП 3.01.01-85 (с изм. 1 1987, 2 1995) Организация строительного производства

СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия

«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-03-2001, одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001г. № 80;

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,

ГОСТ 24259-80 Средства подмащивания. Общие технические условия.

ГОСТ 30971-02 Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам.                  ГОСТ 23166-99 Межгосударственный стандарт Блоки оконные. Общие технические условия..         ТР 109-00 Технические рекомендации по технологии применения комплексной системы материалов , обеспечивающих качественное уплотнение и герметизацию стыков светопрозрачных конструкций.       ТР 152-05 Технические рекомендации по обеспечению качества монтажа оконных и балконных блоков.

ГОСТ 30971-2002 Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков                                                                                                                                                                   СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76

СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии

СНиП 3.05.01-85 (СП 73. 13330 2012 ) Внутренние санитарно-технические системы зданий.

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности» (утвержден Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7),

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";                                                       СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

СП 6.13130.2009 Электрооборудование. Требования пожарной безопасности

СНиП 2.03.13-88 Полы.

СНиП 31-05-2003  Общественные здания административного назначения.

СНиП 41-01-2003. Отопление , вентиляция и кондиционирование.

Альбом рабочих чертежей "Комплектные системы КНАУФ. Перегородки поэлементной сборки из гипсокартонных листов (КНАУФ-листов) на металлическом и деревянном каркасах для жилых, общественных и производственных зданий" Серия 1.031.9-2.07ВСН 27-95 Инструкция по технологии монтажа и отделке сборных гипсокартонных перегородок на металлическом каркасе поэлементной.сборки.                                                                                                                                  ВСН 27-95 Инструкция по технологии монтажа и отделке сборных гипсокартонных перегородок на металлическом каркасе поэлементной.сборки.                                                                                                     ВСН 28-95 Инструкция по технологии монтажа и отделке подвесных потолков индустриальными методами..

2 Исходные данные

(краткая характеристика существующего состояния объекта ремонта)

| Функциональное назначение помещений | склады |
| --- | --- |
| Этаж | 1 |
| Конструктивная схема | Комбинированная : Несущие наружные кирпичные стены , внутренний ж.б. каркас , монолитные и сборные ж.б. перекрытия/покрытия ,стальные и монолитные ж.б. балки. |
| Кровля | Рулонная ,совмещенная ,скатная , с неорганизованным наружным водостоком. |
| Стены наружные | толщ. 380-510 мм. из кладки полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе |
| Заполнение оконных поемов | Блоки деревянные |
| Заполнение дверных проемов | Металлические ворота и двери |
| Прилегающая площадка | Асфальтовое покрытие площадок и отмосток |

3. Производство работ.

Настоящим Техническим заданием предусматривается проведение комплекса ремонтно-строительных  работ по переустройству блока складских помещений под размещение офисов.

Рис 1 Зона производства работ на плане БТИ.

3.1 Ремонт фасада.

Работы по ремонту фасада (ремонт /восстановление кирпичной кладки , покраска, облицовка цоколя) в зоне ремонтируемых помещений были частично выполнены на предыдущих этапах комплексного ремонта здания.

Демонтажные и подготовительные работы

3.1.1 Разборка одноэтажной пристройки (в/о 3-5/Е"-К , с внешними габаритами в плане 5,10х7,45м.) :

- разборка рулонного покрытия кровли с подстилающими/выравнивающими слоями (цементно-песчаная стяжка ,битумная пароизоляция),

- отключение и демонтаж светильников и  внутренней электропроводки,

- демонтаж сборных ж.б. плит покрытия ,

- демонтаж стальной балки тельфера.

- разборка кирпичной кладки стен до уровня верха фундамента.

- разборка временного напольного покрытия (двп по дощатому настилу),

- разборка бетонных полов на глубину 70мм относительно уровня прилегающего асфальтового покрытия площадки.

Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Технологическую карту на демонтаж пристройки.

Строительный мусор и материалы от разборки подлежат утилизации.

Кирпичный бой ,в необходимых объемах, может быть использован для засыпки лифтового приямка. (см. раздел «внутренние общестроительные работы)

3.1.2 Восстановление кирпичной кладки карнизного свеса в зоне демонтажа пристройки .(включая установку по месту, при необходимости, арматурных анкерных штырей и кладочной сетки ).

3.1.3 Разборка/восстановление заложенного оконного проема в ограждающей стене пятиэтажного корпуса (в/о 3/Е"- Ж):

- приведение проема «в свету» к размерам 1370хh1780*мм. с восстановлением четвертей.

- установка сборных ж.б. перемычек типа 2ПБ-17-2п (4шт.)

3.1.4 Ремонт/восстановление кирпичной кладки фасадных стен на глубину до 250мм. на отдельных участках. (включая заполнение пустошова, заделку трещин ,выбоин ,гнезд и отверстий, срубку неровностей и выступов) . При ремонте кирпичной кладки соблюдать существующую порядовку внешней версты**.

**здесь и далее – для кладки внешней версты использовать гладкий полнотелый кирпич.

3.1.5 Демонтаж мелких закладных деталей и опорных металлоконструкций.

3.1.6 Демонтаж металлических ворот и дверей

3.1.7 Демонтаж защитных оконных решеток

3.1.8 Демонтаж оконных блоков

3.1.9 Разборка металлических каркасно-обшивных навесов и козырьков.

3.1.10 Частичная закладка проемов дверей и ворот с устройством оконных проемов с боковыми четвертями  (5 мест в/о Е-Ж/4-7) с размерами «в свету» 1440хh1740*мм. и установкой сборных ж.б. перемычек типа 2ПБ-17-2п (4шт. на проем).

Закладка проемов выполняется на всю толщину существующих внешних стен с армированием кладочной сеткой через 3 ряда.

Рис 2 Устройство/восстановление оконных проемов

3.1.11 Отбивка старой штукатурки

3.1.12 Снятие подоконных  отливов из кровельной стали

3.1.13 Ликвидация поверхностных высолов и плесени старой кирпичной кладки с применением химических реактивов.

(при необходимости предусмотреть промывку поверхностей  с введением ПАВ.)

3.1.14 Очистка видимых частей металлических перемычек и других несущих металлоконструкций от старой краски и ржавчины с последующей грунтовкой за два раза.

3.1.15  Демонтаж старых линий электропроводки

3.1.16  Демонтаж старых электрощитков (боксов) и распределительных коробок.

3.1.17 Пескоструйная очистка  кирпичных стен с последующей промывкой и естественной сушкой. (в зоне демонтированной пристройки).

Перед началом работ по очистке фасадов выполнить мероприятия по защите прикарнизных зон кровельного рулонного ковра и оконных блоков от механических повреждений.

3.1.18 Обработка кирпичной кладки в зоне цоколей составом  «бетоноконтакт».