Приложение №1 к Дополнительному Соглашению №1 от 31.07.2017 г.

к Договору №12/П-2017от 18.04.2017 г.

| «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор _____________________/ м.п. | «СОГЛАСОВАНО» Генеральный директор _____________________/ м.п. |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

разделов «Схема планировочной организации земельного участка»; «Генеральный план»

|  | Исполнитель работ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик работ |  |
|  | Местонахождение объекта | Пермский край, Пермский муниципальный район, Двуреченское сельское поселение, д. Нестюково, ул. Придорожная, 1 |
|  | Наименование объекта | «Энергоцентр» с реконструкцией сетей инженерно-технического обеспечения склада продовольственных и непродовольственных товаров |
|  | Стадийность проектирования | Проектная документация раздела «Схема планировочной организации земельного участка. Рабочая документация раздела «Генеральный план» |
|  | Краткая характеристика и назначение проектируемого объекта | Обеспечение электрической и тепловой энергией потребителей склада продовольственных и непродовольственных товаров с объектами автотранспортного предприятия (АТП), расположенного по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный район, Двуреченское сельское поселение, д. Нестюково, ул. Придорожная, 1. В качестве основного источника электро-, теплоснабжения применить блочно-модульный энергоцентр (БМ ЭЦ), в состав которого включен газопоршневый когенерационный агрегат контейнерного исполнения MWM TCG 2020 V12, электрической мощностью 1,2 МВт с генератором переменного тока напряжением 10,5 кВ и тепловой мощностью 1,191 МВт, производства «MotorenwerkeMannheim» GmbH, г. Мангейм, Германия. |
|  | Основные технико-экономические характеристики и показатели объекта | Электрическая установленная мощность БМ ЭЦ – 1,2 МВт. Тепловая установленная мощность БМ ЭЦ – 1,191 МВт. |
|  | Порядок разработки документации | Состав и содержание разделов проектной документации принять в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ, «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. При подготовке проектной и рабочей документации руководствоваться ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации». В составе проектной и рабочей документации указать идентификационные признаки существующих, реконструируемых и вновь строящихся в составе данного проекта зданий и сооружений на основании Статьи 4 ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технологический регламент о безопасности зданий и сооружений». В начале каждого разрабатываемого раздела проектной документации и на чертежах рабочей документации (в ссылочных документах) представить перечень основных нормативных документов, которыми руководствовались при его разработке. В составе проектной документации выполнить сборник спецификаций основного оборудования. |
|  | Общие требования к проектированию | Схемы, графические материалы и полный комплект чертежей выполнить в векторном формате Autodesk AutoCAD. Допускается использование библиотеки шрифтов Autodesk AutoCAD, присутствующей в стандартной поставке программы (шрифты, так же, как и новые типы линий, отличные от стандартных, должны присутствовать в виде *shx и *lin файлов соответственно). Выполнить расчет площадей земельных участков, необходимых для строительства и эксплуатации объекта. Схему планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта проектировать в соответствии с существующим градостроительным планом земельного участка. В проектной и рабочей документации предусмотреть геодезическое позиционирование объектов стройки и закрепление подземных объектов на местности, а также подготовку картографического материала с нанесенными объектами стройки. |
|  | Размещение энергоцентра | Размещение БМ ЭЦ принять с соблюдением норм действующей нормативно-технической документации. На стадии предпроектной проработки, места размещения проектируемых зданий БМ ЭЦ согласовать с Заказчиком. При проектировании выполнить условия: минимальное расстояние теплотрассы до существующей котельной; свободного доступа персонала для обслуживания оборудования и систем БМ ЭЦ; беспрепятственного проезда большегрузного транспорта по территории, прилегающей к БМ ЭЦ; исключить забор воздуха для приточной вентиляции БМ ЭЦ со стороны стоянок грузового транспорта или проезжих дорог . После выполнения строительно-монтажных работ на площадке восстановить демонтированные покрытия. При проектировании предусмотреть (при необходимости) ограждение дымовой трубы. При необходимости, для размещения БМ ЭЦ предусмотреть вынос существующих сетей инженерно-технического обеспечения РЦ. Решения согласовать с Заказчиком. |
|  | Состав энергоцентра | В составе БМ ЭЦ запроектировать: - Блочно-модульный ГПЭА (газопоршневый электроагрегат); - Дымовую трубу; Окончательное решение по составу, планировке и габаритам БМ ЭЦ согласовать с Заказчиком. |
|  | Исходные данные предоставляемые Заказчиком | Градостроительный план земельного участка. Результаты инженерных изысканий: Инженерго-геодезические и топосьёмка участка М1:500. Инженерно-геологические. Ситуационный план М1:2000. Раздел «Архитектурные решения» (текстовая и графические части, включая разрезы). Раздел «Конструктивные и объёмно-планировочные решения» (текстовая и графические части, включая план котлована, расход материалов). Толщина растительного слоя, УГВ. Проектная документация по проектируемым наружным сетям инженерно-технического обеспечения (текстовая и графическая части). Иные материалы, необходимые для проектирования (при необходимости). |
|  | Границы проектирования | Согласно п. 17 «План земельного участка» |
|  | Сроки выполнения раздела «Схема планировочной организации земельного участка» | Не позднее 10 рабочих дней с момента предоставления Заказчиком всех исходных данных и получения исполнителем авансового платежа |
|  | Сроки выполнения раздела «Генеральный план» | Не позднее 10 рабочих дней с момента получения Заказчиком положительного заключения экспертизы и получения исполнителем авансового платежа |
|  | Требования к результатам работ и сдаче документации | Документацию передать по накладной Заказчику: на бумажном носителе — в 5-ти экземплярах в сброшюрованном виде; на оптическом носителе - в 1 экземпляре копий в формате PDF (TIF) и в редактируемом формате. Документация в электронном виде должна соответствовать документации, выполненной на бумажном носителе. Наименования файлов (папок) должны соответствовать наименованию документа в бумажном виде. |
|  | Для технического ведения заказа назначены |  |
| 17. План земельного участка |