Приложение №1

к Договору №3/П-2017от 15.11.2017 г.

| «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «Группа компаний «ВАЛТЕКС»» _____________________/Новожилов А.Ю./ м.п. | «СОГЛАСОВАНО» ИП Зайцев А.С. _____________________/Зайцев А.С./ м.п. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проекта внутренних электрических сетей при

перепрофилировании цеха крытой экипировки для выполнения ТО-2, ТР-1 электровозов

|  | Исполнитель работ | Индивидуальный предприниматель Зайцев А.С. |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик работ | Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ВАЛТЕКС» |
|  | Местонахождение объекта | г.Волхов, локомотивное депо Волховстрой |
|  | Наименование объекта | Перепрофилировании цеха крытой экипировки для выполнения ТО-2, ТР-1 электровозов |
|  | Вид строительства | Реконструкция |
|  | Порядок разработки документации | Состав и содержание подготавливаемой документации принять в соответствии с требованиями: Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ; Постановление правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации ПУЭ, изд. 6, 7 иная нормативно-техническая документация действующая на территории РФ. |
|  | Общие требования к оформлению документации | Схемы, графические материалы и полный комплект чертежей выполнить в векторном формате Autodesk AutoCAD. Допускается использование библиотеки шрифтов Autodesk AutoCAD, присутствующей в стандартной поставке программы (шрифты, так же, как и новые типы линий, отличные от стандартных, должны присутствовать в виде *shx и *lin файлов соответственно). |
|  | Объект проектирования, общие сведения | Внутреннее помещение цеха ТО-2, ТР-1 электровозов, в осях 1-18 и А-Е на отм. 0,000 …+4,100, включая помещения компрессора, смазочной, аппаратной и электрощитовой. На объекте предусмотрен 1 ВРУ в осях Е-2, ГРЩ в осях 6-7 и Е, ГРЩ в осях 13-14 и А. Заземление отсутствует. |
|  | Состав работ | - подключение силового электрооборудования, учтенного в разделе «технологические решения»; - расчет электрических нагрузок потребителей депо. Расчет произвести в соответствии с СП31-110-2003; - светотехнические расчеты. Расчет произвести в соответствии с СП31-110-2003 и СП 52.13330.2011; - схема монтажа приборов освещения и подключение групповых линий освещения. Количество групповых линий и их сечение определить проектом; - схема монтажа и подключение розеточных групп. Количество групповых линий и их сечение определить проектом; - составление спецификации оборудования, изделий и материалов; - составление ведомости объемов работ. |
|  | Освещение (освещенность) | Освещенности выбрать в соответствии с СП31-110-2003 и СП 52.13330.2011 и другими нормативными документами. Установить прожекторный светильник типа LED на воротами – 6 шт. с дальностью освещения 25-30 м. Установить светильники в «канавах» типа LED во влагозащищенном исполнении на 36 В – по 30 шт. на канаву, всего 90 шт. Установить линейные светильники типа LED под площадками обслуживания - всего 108 шт. Установить линейные светильники типа LED общего освещения на фермах– 60 шт. |
|  | Электроснабжение | Трассу прокладки, тип, сечение кабельной линии электроснабжения освещения определить проектом. ВРУ с прибором учета электроэнергии не подбирается, подбор осуществляется Заказчиком самостоятельно. Предусмотреть установку нового ГРЩ1, взамен старого. Предусмотреть установку нового ГРЩ2 в помещении щитовой в осях А и 13-14. Предусмотреть проектом установку двухполюсных розеток во влагозащищенном исполнении 1ф 36В, 16А (h=800 мм от дна канавы, запитка от сети канавного освещения). Предусмотреть установку розеток двухполюсных с заземляющим контактом на 220В и 380В (устанавливать на колоннах, h=1000мм от отм. чистого пола, установку производить поочередно). Предусмотреть понижающий трансформатор на 36В. Предусмотреть подключение к сетям электропитания оборудование компрессорной (компрессор – 1 шт.), оборудования смазочной (резервуар осевого масла V=2м.куб, резервуар редукторной смазки V=2м.куб., Насосный агрегат – 4 шт., Стационарная электрокалориферная установка для сушки ТЭД – 1 шт.,), установку продувки снегозащитных фильтров воздухозаборных жалюзи – 2 шт.) |
|  | Категория электроснабжения | Категория электроснабжения III. |
|  | Нагрузка | Нагрузки определить проектом, сводная таблица нагрузок должна содержать сведения по установочной и расчетной мощности электроприемников в кВт (РМ-2696, РД 34.20.185-94, СП 31-110-2003. |
|  | Управление электроосвещением | Предусмотреть проектом местное ручное в соответствии с требованиями ПУЭ. Местное управление – со щитков рабочего и аварийного освещения. |
|  | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | Раздел технологические решения в векторном формате Autodesk AutoCAD; Архитектурные планы объекта строительства в векторном формате Autodesk AutoCAD; Исполнительные схемы инженерных коммуникаций, при возможности в векторном формате Autodesk AutoCAD. Схема существующего электрообеспечения. |
|  | Сроки выполнения | Не позднее 14 рабочих дней с момента предоставления Заказчиком всех исходных данных и получения исполнителем авансового платежа. |
|  | Требования к результатам работ и сдаче документации | Документацию передать по накладной Заказчику: на бумажном носителе — в 3-х экземплярах в сброшюрованном виде; на оптическом носителе - в 1 экземпляре копий в формате PDF и в редактируемом формате. Документация в электронном виде должна соответствовать документации, выполненной на бумажном носителе. Наименования файлов (папок) должны соответствовать наименованию документа в бумажном виде. |
|  | Для технического ведения заказа назначены | от Исполнителя – Вижинтас Е.В. +7(952)358-15-03 от Заказчика – Богданов Н. В. +7 931 579 06 99 |