### СОСТАВ ПРОЕКТА

| Номер раздела, подраздела и тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 | Пояснительная записка |
| том 1.1 | 31/09/2016 – ПЗ | Пояснительная записка | ООО «Медстройпроект» |
| том 1.2 | 31/09/2016 – ИРД | Исходно-разрешительная документация | ООО «Медстройпроект» |
| Раздел 2 | Схема планировочной организации земельного участка |
| том 2 | 31/09/2016 – ПЗУ | Схема планировочной организации земельного участка | ООО «Медстройпроект» |
| Раздел 3 | Архитектурные решения |
| том 3 | 31/09/2016 – АР | Архитектурные решения | ООО «Медстройпроект» |
| Раздел 4 | Конструктивные и объемно-планировочные решения |
| том 4 | 31/09/2016 – КР | Конструктивные и объемно-планировочные решения | ООО «Медстройпроект» |
| Раздел 5 | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |
| Подраздел 1 | Система электроснабжения |
| том 5.1.1 | 31/09/2016 – ИОС1.1 | Внутриплощадочные сети электроснабжения | ООО «Медстройпроект» |
| том 5.1.2 | 31/09/2016 – ИОС1.2 | Система электроснабжения и электроосвещения | ООО «Медстройпроект» |
| Подраздел 2 | Система водоснабжения |
| том 5.2.1 | 31/09/2016 – ИОС2.1 | Внутриплощадочные сети водоснабжения | ООО «Медстройпроект» |
| том 5.2.2 | 31/09/2016 – ИОС2.2 | Система водоснабжения | ООО «Медстройпроект» |
| том 5.2.3 | 31/09/2016 – ИОС2.3 | Система обеспечения водой очищенной | ООО «Медстройпроект» |
| Подраздел 3 | Система водоотведения |
| том 5.3.1 | 31/09/2016 – ИОС3.1 | Внутриплощадочные сети водоотведения | ООО «Медстройпроект» |
| том 5.3.2 | 31/09/2016 – ИОС3.2 | Система водоотведения | ООО «Медстройпроект» |
| том 5.3.3 | 31/09/2016 – ИОС3.3 | Система внутренней промышленной канализации в пределах утвержденных ПДК | ООО «Медстройпроект» |
| Подраздел 4 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети |
| том 5.4. 1 | 31/09/2016 – ИОС4.1 | Внутриплощадочные тепловые сети | ООО «Медстройпроект» |
| том 5.4.2 | 31/09/2016 – ИОС4.2 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. | ООО «Медстройпроект» |
| том 5.4.3 | 31/09/2016 – ИОС4.3 | Система холодоснабжения | ООО «Медстройпроект» |
| Подраздел 5 | Сети связи |
| том 5.5.1 | 31/09/2016 – ИОС5.1 | Система автоматизации вентиляции и кондиционирования воздуха | ООО «Медстройпроект» |
| том 5.5.2 | 31/09/2016 – ИОС5.2 | Система видеонаблюдения | ООО «Медстройпроект» |
| том 5.5.3 | 31/09/2016 – ИОС5.3 | Система контроля и управления доступом | ООО «Медстройпроект» |
| том 5.5.4 | 31/09/2016 – ИОС5.4 | Система мониторинга критических параметров | ООО «Медстройпроект» |
| том 5.5.5 | 31/09/2016 – ИОС5.5 | Система оповещения и управления эвакуацией | ООО «Медстройпроект» |
| том 5.5.6 | 31/09/2016 – ИОС5.6 | Система охранной сигнализации | ООО «Медстройпроект» |
| том 5.5.7 | 31/09/2016 – ИОС5.7 | Система пожарной сигнализации | ООО «Медстройпроект» |
| том 5.5.8 | 31/09/2016 – ИОС5.8 | Системы автоматизации противодымной вентиляции | ООО «Медстройпроект» |
| том 5.5.9 | 31/09/2016 – ИОС5.9 | Структурированная кабельная система | ООО «Медстройпроект» |
| Подраздел 6 | Система газоснабжения |
| том 5.6.1 | 31/09/2016 – ИОС6.1 | Внутриплощадочные газопроводы | ООО «Медстройпроект» |
| том 5.6.2 | 31/09/2016 – ИОС6.2 | Технологические газы | ООО «Медстройпроект» |
| том 5.6.3 | 31/09/2016 – ИОС6.3 | Система газоснабжения | ООО «Медстройпроект» |
| Подраздел 7 | Технологические решения |
| том 5.7.1 | 31/09/2016 – ИОС7.1 | Технологические решения | ООО «Медстройпроект» |
| Раздел 6 | Проект организации строительства |
| том 6 | 31/09/2016 – ПОС | Проект организации строительства | ООО «Медстройпроект» |
| Раздел 8 | Перечень мероприятий по охране окружающей среды |
| том 8 | 31/09/2016 – ООС | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | ООО «Медстройпроект» |
| Раздел 9 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |
| том 9 | 31/09/2016 – ПБ | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. | ООО «Медстройпроект» |
| Раздел 10 | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов |
| том 10 | 31/09/2016 – ОДИ | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | ООО «Медстройпроект» |
| Раздел 10(1) | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов |
| том 10(1) | 31/09/2016 – ЭЭФ | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | ООО «Медстройпроект» |
| Раздел 11 | Смета на строительство объектов капитального строительства |
| том 11 | 31/09/2016 – СМ | Смета на строительство объектов капитального строительства | ООО «Медстройпроект» |
| Раздел 12 | Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами |
| том 12.6 | 31/09/2016 – БЭО | Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства | ООО «Медстройпроект» |
| том 12.7 | 31/09/2016 – ГО.ЧС | Мероприятия по гражданской обороне и по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ООО «Медстройпроект» |
| том 12.8 | 31/09/2016 – ПРБ | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | ООО «Медстройпроект» |
| том 12.9 | 31/09/2016 – ТРО | Технологический регламент обращения с отходами строительства и сноса | ООО «Медстройпроект» |
| том 12.10 | 31/09/2016 –СЭ | Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и работающих | ООО «Медстройпроект» |
|  | Состав отчётной документации |
|  | 31/09/2016 – ИЗ | Отчет о комплексных инженерных изысканиях Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях | ООО «ГЛАВГЕОПРОЕКТ» |
|  | 31/09/2016 – ИГ | Отчет о комплексных инженерных изысканиях Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях | ООО «ГЛАВГЕОПРОЕКТ» |
|  | 31/09/2016 – ИЭ | Отчет о комплексных инженерных изысканиях Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям | ООО «ГЛАВГЕОПРОЕКТ» |
|  | 31/09/2016 -КИИОСЗ | Отчет о комплексных инженерных изысканиях Обследование состояния грунтов оснований зданий и сооружений и их строительных конструкций | ООО «Медстройпроект» |
|  | 31/09/2016 -ИГМИ | Отчет о комплексных инженерных изысканиях Инженерно-гидрометеорологические изыскания | ООО «ГЛАВГЕОПРОЕКТ» |

### Содержание

СОСТАВ ПРОЕКТА	1

Содержание	3

ВВЕДЕНИЕ	4

Градостроительная ситуация	6

Климатические характеристики терртиории	6

1.	РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	8

1.1. Оценка воздействия проектируемого объекта на атмосферный воздух	9

1.1.1 Воздействие объекта на этапе эксплуатации	9

1.1.1.1 Источники воздействия на атмосферный воздух	9

1.1.1.2 Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	15

1.1.1.3 Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере	16

1.1.1.4 Выводы	18

1.1.2 Воздействие объекта при проведении строительно-монтажных работ	18

1.1.1.1 Источники воздействия на атмосферный воздух	18

1.1.1.2 Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	23

1.1.1.3 Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере	24

1.1.1.4 Выводы	26

1.2. Оценка физического воздействия на атмосферный воздух	26

1.2.1. Оценка физического воздействия на период эксплуатации	26

1.2.1.1. Планировочная ситуация и краткое описание объекта как источника шумового загрязнения	26

1.2.1.2. Санитарно-гигиенические ограничения и выбор расчетных точек	28

1.2.1.3. Методика расчетов уровней шума	29

1.2.1.4. Определение уровней шума, создаваемого вентиляционным и инженерно-технологическим оборудованием зданий и сооружений	30

1.2.1.5. Расчет уровня шума, создаваемого автотранспортом	40

1.2.2. Оценка физического воздействия на период строительства	46

1.2.2.1 Планировочная ситуация и краткое описание объекта как источника шумового загрязнения	46

1.2.2.2 Санитарно-гигиенические ограничения и выбор расчетных точек	47

1.2.2.3 Методика расчетов уровней шума	47

1.2.2.4 Определение уровней шума, создаваемого строительной техникой	48

1.2.2.5 Выводы	52

1.3. Оценка воздействия проектируемого объекта на водные ресурсы	52

1.3.1 Характеристика системы водоснабжения и водоотведения	52

1.3.2 Образование стоков в период строительных работ	54

1.3.3 Поверхностный сток при эксплуатации объекта	54

1.3.4 Выводы	58

1.4. Образование отходов производства и потребления проектируемого объекта	58

1.4.1.1 Оценка образования отходов на период эксплуатации объекта	58

1.4.1.2 Характеристика объекта	58

1.4.1.3. Расчет ожидаемых объемов образования отходов	60

1.4.1.4. Организация накопления и вывоза отходов с территории проектируемого объекта	62

1.4.1.5. Предложения по нормативам образования и лимитам размещения отхода на проектируемом объекте	63

1.4.2.1. Оценка образования отходов на период строительства объекта	64

1.4.2.2. Расчет образования отходов при проведении строительных работ	65

1.4.2.3. Организация накопления отходов на строительной площадке	70

1.4.2.4. Предложения по нормативам образования отходов при проведении строительных работ	70

1.5. Воздействие объекта на почвенный покров	71

1.5.1. Воздействие на почво-грунты при проведении строительных работ	71

1.5.2. Исследования почво-грунтов	71

1.5.3. Санитарные показатели исследования почво-грунтов	71

1.5.4. Расчет класса опасности почво-грунтов	73

1.5.5 Оценка воздействия на почво-грунты	75

1.6. Воздействие объекта на растительный и животный мир	76

1.6.1. Общие сведения об участке проектирования	76

1.6.2. Оценка влияния объекта на растительный и животный мир	76

2.	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	76

2.1.	Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам	76

2.1.1.	Стадия строительства	76

2.1.2.	Стадия эксплуатации	77

2.2.	Мероприятия по охране атмосферного воздуха	77

2.2.1.	Стадия строительства	77

2.2.2.	Стадия эксплуатации	78

2.2.3.	Специальные природоохранные мероприятия	78

2.3.	Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод	78

2.3.1.	Хозяйственно-бытовой и поверхностный сток в подготовительный период строительства	78

2.3.2.	Хозяйственно-бытовой и поверхностный сток в основной период строительства и эксплуатации	79

2.3.3.	Утилизация обезвреженных элементов	79

2.4.	Мероприятия по оборотному водоснабжению (системы оборотного и повторного водоснабжения)	79

2.5.1.	Охрана и рациональное использование земель	80

2.5.2.	Мероприятия по сохранению плодородного слоя	81

2.5.3.	Мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова	81

2.6.	Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов	81

2.6.1.	Общие проектные и организационные решения в части минимизации вредного воздействия отходов на окружающую среду	82

2.7.	Мероприятия по охране недр	83

2.8.	Мероприятия по охране объектов растительного мира	84

2.9.	Мероприятия по охране объектов животного мира и среды их обитания	84

2.10.	Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение воднобиологических ресурсов и среды их обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей миграции	84

2.10.1.	Охрана поверхностных водных объектов	84

2.10.1.1. Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов	84

2.10.1.2.	Нормативы допустимого сброса	85

2.10.2.	Мероприятия по охране объектов водной биоты	85

2.10.2.1.	Стадия строительства	85

2.10.2.2.	Стадия эксплуатации	86

2.11.	Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему региона	86

2.11.1.	Мероприятия по предотвращению аварийных выбросов	86

2.12.	Мероприятия по защите от внешнего шума	87

СПИСОК ССЫЛОЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ	87

### ВВЕДЕНИЕ

### Проектная документация «Создание и оснащение производственных помещений/зон ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко» для выпуска готовых лекарственных средств - инъекционных препаратов в ампулах в строении №2 по адресу: по адресу: г. Москва, ул. Сергия Радонежского, д. 15-17, строение 2» разработана на основании договора и технического задания.

### Проектом предусматривается реконструкция существующего корпуса площадки № 2 ОАО «Мосхимфармпрепараты» в части создания и оснащения производственных помещений/зон для выпуска готовых лекарственных средств - инъекционных препаратов в ампулах.

### Для осуществления процесса производства стерильных жидких лекарственных форм выделены две производственные линии:

### - растворы для инъекций 1-2 мл (3 этаж);

### - растворы для инъекций 5-10 мл (2 этаж).

### Производство включает в себя следующие основные и вспомогательные технологические стадии:

### -  Приемка и складирование сырья и материалов.

### -  Отбор проб, карантин, допуск в производство сырья и материалов.

### - Вспомогательные операции (включают санитарную подготовку производства, в т.ч технологической одежды, приготовление моющих и дезинфицирующих растворов, водоподготовку, подготовку технологических сред, мойка и стерилизация ампул и пр.).

### - Приготовление раствора препарата.

### - Фильтрация раствора, подготовка ампул, асептический розлив.

### -  Стерилизация, проверка на герметичность.

### -  Контроль готовой продукции.

### -  Упаковка, маркировка, отгрузка готовой продукции.

### Градостроительная ситуация

### В административном отношении участок проектирования находится на территории города Москвы Российской Федерации. Местность – застроенная с большим количеством подземных и надземных коммуникаций. Рельеф участка – ровный. Абсолютные отметки колеблются от 138 м до 142 м в Московской системе высот.

### Схема расположения объекта представлена на рис. В.1.

### Территория площадки № 2, на которой размещается объект реконструкции, граничит:

### •	на севере – железнодорожные пути Курского и Горьковского направлений в 75 м;

### •	на северо-востоке – территория бывшего Московского завода гвоздильно-проволочных изделий (в настоящее время помещения завода сдаются в аренду) в 9 м;

### •	на востоке – территория бывшего Московского завода гвоздильно-проволочных изделий (в настоящее время помещения завода сдаются в аренду) в 1 м;

### •	на юго-востоке – административно-офисные и складские помещения в 1 м;

### •	на юге – административные и торговые помещения в 1 м;

### •	на юго-западе – административные и торговые помещения в 24 м;

### •	на западе – жилое здание в 15 м;

### •	на северо-западе – УГИБДД отдел ДПС на спецтрассе № 7 ГУВД по г. Москва в 1 м.

### Климатические характеристики территории

Территория проектирования расположена в зоне умеренно-континентального климата с холодной зимой и умеренно-теплым летом.

Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха в рассматриваемом районе составляет +6,8оС. Самыми холодными месяцами являются январь и февраль со средней температурой  –5,6оС и –5,7оС соответственно. Самый теплый месяц – июль со средней температурой +20,6оС. Среднемесячные и экстремальные значения температур воздуха по рассматриваемому району представлены в табл. 1.1. Период со среднесуточной температурой ниже 0°C длится 130-150 дней, начинаясь в начале-середине ноября и заканчиваясь в середине-конце марта.

Снежный покров обычно появляется в ноябре, исчезает в середине апреля. Постоянный снежный покров устанавливается обычно в конце ноября; высота снежного покрова — 25-50 см. Почвы промерзают на 65-75 см.

Климатические характеристики в районе расположения предприятия определялись по данным наблюдений ближайшей метеорологической станции «Москва, Балчуг» за период 1981-2010 и показаны в таблице В.1.

Таблица В.1

| Среднемесячная и годовая температура воздуха (градусы) |
| --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| -5,6 | -5,7 | -0,1 | 7,7 | 14,5 | 18,3 | 20,6 | 18,2 | 12,5 | 6,5 | -0,5 | -4,5 | 6,8 |
| Средняя максимальная температура воздуха (градусы) |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| 9,4 | 8,8 | 18,1 | 26,3 | 34,6 | 35,0 | 39,0 | 38,5 | 30,0 | 23,8 | 14,3 | 10,5 | 39,0 |
| Средняя минимальная температура воздуха (градусы) |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| -30,0 | -24,5 | -19,9 | -10,5 | -1,8 | 2,6 | 7,9 | 3,4 | -1,9 | -7,7 | -21,1 | -25,3 | -30,0 |
| Среднемесячная и годовая скорость ветра (м/с) |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,4 |

Краткая характеристика общего фона территории, выраженная в числовых среднемноголетних показателях, а также краткая климатическая характеристика представлены в Справке о фоновых концентрациях вредных веществ и краткой климатической характеристике района расположения объекта, предоставленной ФГБУ «Центральное УГМС».

Ветровой режим. На рассматриваемой территории в году преобладают ветры западного, юго-западного направлений. Повторяемость направлений ветра показана на рис.В.1.

Рисунок В.1. Роза ветров для рассматриваемого района, %

Среднегодовая скорость ветра составляет 3,0 м/с. В годовом ходе среднемесячные скорости ветра достигают наименьших значений в жаркое время (июль 1,2 м/с), наибольшие среднемесячные скорости ветра наблюдаются в ноябре-марте –  1,5-1,6 м/с.

Сведения по состоянию атмосферного воздуха в городе Москва получены в ФГБУ «Центральное УГМС» и представлены в таблице В.2.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения объекта характеризуется фоновыми концентрациями загрязняющих веществ (ЗВ), которые рассчитываются по данным стационарных постов наблюдения за содержанием в атмосферном воздухе вредных примесей.

Таблица В.2

| Загрязняющее вещество | ПДК м.р., мг/м3 | Фоновые концентрации |
| --- | --- | --- |
|  |  | мг/м3 | В долях ПДК |
| Взвешенные вещества | 0,5 | 0,06 | 0,12 |
| Диоксид серы | 0,5 | 0,001 | 0,002 |
| Оксид углерода | 5,0 | 3,2 | 0,64 |
| Диоксид азота | 0,2 | 0,13 | 0,65 |

Фон определен без учета вклада выбросов проектируемого объекта.

Согласно справке о фоновых концентрациях вредных веществ, превышений допустимых максимально-разовых концентраций на территории проектирования не отмечается.

### 1.	РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 1.1. Оценка воздействия проектируемого объекта на атмосферный воздух

Территория проектирования расположена в зоне умеренно-континентального климата с холодной зимой и умеренно-теплым летом. Метеорологические условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1

| Наименование характеристики | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, А | 180 |
| Коэффициент рельефа местности | 1 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, С | 25,9 |
| Средняя температура наиболее холодного месяца, Т, С | -9,8 |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 3 |
| СВ | 10 |
| В | 17 |
| ЮВ | 7 |
| Ю | 7 |
| ЮЗ | 16 |
| З | 27 |
| СЗ | 13 |
| Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с | 8 |

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения объекта характеризуется фоновыми концентрациями загрязняющих веществ (ЗВ), которые рассчитываются по данным стационарных постов наблюдения за содержанием в атмосферном воздухе вредных примесей. Фоновые концентрации в районе размещения Объекта приведены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2

| Загрязняющее вещество | ПДК м.р., мг/м3 | Фоновые концентрации |
| --- | --- | --- |
|  |  | мг/м3 | В долях ПДК |
| Взвешенные вещества | 0,5 | 0,06 | 0,12 |
| Диоксид серы | 0,5 | 0,001 | 0,002 |
| Оксид углерода | 5,0 | 3,2 | 0,64 |
| Диоксид азота | 0,2 | 0,13 | 0,65 |

Фон определен без учета вклада выбросов проектируемого объекта.

Согласно справке о фоновых концентрациях вредных веществ, превышений допустимых максимально-разовых концентраций на территории проектирования не отмечается.

### 1.1.1 Воздействие объекта на этапе эксплуатации

### 1.1.1.1 Источники воздействия на атмосферный воздух

Подразделениями, к которым относятся источники загрязнения атмосферы, на объекте на существующее положение являются:

- Картонажный участок цеха фасовки;

- Производство сальбутамола цеха фасовки;

- Столярная мастерская;

- Ремонтно-механический участок;

- Котельная;

- Транспортный цех.

Подразделениями, к которым относятся источники загрязнения атмосферы, на объекте на перспективу являются:

- Помещения производства инъекционных препаратов в ампулах.

Существующее положение

Картонажный участок цеха фасовки

На участке бумага (картон) на бабинорезке и резаках разрезается на заготовки требуемого размера и передаётся на участки упаковка ампул. При производстве работ на участке в атмосферный воздух через вытяжную трубу (ИЗА № 0001) выбрасывается пыль бумаги.

Производство сальбутамола цеха фасовки

В настоящее время на участке осуществляется производство сальбутамола.

Сырьё на участке взвешивают в количествах, соответствующих регламенту, загружают  через люк в ёмкость с мешалкой и перемешивают до полного растворения компонентов. Готовую смесь фильтруют и передают на автоматическую роторную машину по наполнению и укупорке аэрозольных баллонов. Баллоны наполняются смесью, вставляется клапан, добавляется пропелент  (Фреон-12), далее баллоны взвешиваются и проверяются на герметичность в ванне с водой. Баллоны упаковывают в пачки и короба и отправляют на склад.

В качестве основного сырья при производстве сальбутамола используется этанол.

При производстве сальбутамола от реактора и сборников готового вещества в атмосферный воздух через систему вытяжной вентиляции (ИЗА № 0032) выбрасываются: этанол, сальбутамол.

При осуществлении розлива и упаковки продукта на линии «Памазол» в атмосферный воздух через систему вытяжной вентиляции (ИЗА № 0033) выбрасывается сальбутамол.

Столярная мастерская

На участке деревообработки (столярная мастерская) производится ремонт мебели, дверей, поддонов и др. на деревообрабатывающих станках. Оборудование используется эпизодически. В процессе работы деревообрабатывающих станков в атмосферный воздух через систему вытяжной вентиляции помещения (ИЗА № 0023) выбрасывается пыль древесная.

Ремонтно-механический участок (РМУ)

На РМУ имеются металлоборабатывающие станки и сварочный пост, которые используются для ремонта технологического оборудования.

При работе металлообрабатывающих станков в атмосферный воздух через систему вытяжной вентиляции помещения (ИЗА № 0026) выбрасываются: дижелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо), эмульсол, пыль абразивная (корунд белый, монокорунд), масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.).

При работе сварочного поста в атмосферный воздух через систему вытяжной вентиляции помещения (ИЗА № 0024) выбрасываются: диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо), марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид), хром (хром шестивалентный), азота диоксид (азот (IV) оксид), углерод оксид, фториды газообразные, фториды плохо растворимые, пыль неорганическая: 70-20% sio2.

Котельная

В котельной установлено 2 паровых котла ДКВР-4/13, один котел в работе, второй – резервный. В качестве топлива используется природный газ, резервное топливо не применяется. В зимний период при температуре ниже -25ºС могут работать оба котла. При работе котлов в атмосферный воздух через дымовую трубу (ИЗА № 0025) азота диоксид, азота оксид, бенз(а)пирен.

Транспортный цех

На территории предприятия организована стоянка для автотранспорта. В процессе осуществления въезда-выезда по территории стоянки (ИЗА № 6001) в атмосферный воздух выделяются - азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид (азота оксид), сера диоксид-ангидрид сернистый, углерод оксид, бензин (нефтяной, малосернистый).

Для перемещения грузов на производстве (прием сырья и материалов, погрузка готовой продукции) используются автопогрузчики – 2 ед. При работе погрузчиков на территории (ИЗА № 6002) в атмосферный воздух выделяются - азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид (азота оксид), сера диоксид-ангидрид сернистый, углерод оксид, бензин (нефтяной, малосернистый), керосин.

Перспектива

Помещения производства инъекционных препаратов в ампулах

В проектируемых помещениях располагаются помещение стирки спецодежды, производственные зоны, оснащенные вытяжными шкафами, линии запайки ампул.

Для стирки спецодежды предусматривается размещение стиральной машины барьерного типа в отдельном помещении.

В процессе работы стиральной машины выделяются загрязняющие вещества: диНатрий карбонат, СМС бриз, вихрь, лотос, юка, эра. Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляется через систему вытяжной вентиляции (ИЗА № 0036).

Для запайки ампул предусмотрены ампульные машины. Запайка производится газовыми горелками соответствующих машин.

В процессе запайки выделяются загрязняющие вещества: азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид (азота оксид), углерод оксид, бенз/а/пирен (3,4-бензпирен). Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляется через систему вытяжной вентиляции (ИЗА № 0037, 0040).

Для мойки инструментов, ампул и флаконов проектной документацией предусматривается моечный пост.

Мойка производится в синтетических моющих растворах.

В процессе мойки выделяются загрязняющее вещество: диНатрий карбонат. Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляется через систему вытяжной вентиляции (ИЗА № 0038, 0041).

Работа органическими растворителями и порошками осуществляется в вытяжных шкафах, расположенных на 2-м и 3-м этажах проектируемых помещений (поз. Т.210.1, Т.310.1).

Перечень веществ, с которыми осуществляется работа в вытяжных шкафах, приведен в таблице 1.1.1.1.

Таблица 1.1.1.1

| Наименование | Тип вещества (растворитель/порошок) | Формула CAS | Загрязняющее вещество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код | Наименование |
| Анальгин для инъекций | Порошок | 68-89-3 | 3616 | N-(2,3-Дигидро-1,5-диметил-3-оксо-2-фенил-1Н-пиразол-4-ил)N-метиламинометансульфонат натрия (Алгопирин; Анальгин) |
| Декстроза (моногидрат) | Порошок | 50-99-7 | 1088 | Глюкоза |
| Дротаверина гидрохлорид | Порошок | 14009-24-6 | 3656 | 1-(3,4-Диэтоксибензилиден)-6,7-диэтокси-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин, гидрохлорид (Дротаверина гидрохлорид; Но-шпа) |
| Изониазид | Порошок | 54-85-3 | 2455 | Пиридин-4-карбоксигидразид (Изоникотиновой кислоты гидразид; Изониазид) |
| Калия хлорид | Порошок | 7447-40-7 | 126 | Калий хлорид |
| Кальция глюконат | Порошок | 299-28-5 | 3118 | Д-Глюконат кальция (Кальция глюконат; Д-Глюконовой кислоты кальциевая соль) |
| Кальция хлорид | Порошок | 10043-52-4 | 3123 | Кальций дихлорид /по кальцию/ (Кальция хлорид) |
| Кофеин - бензоат натрия | Порошок | 58-08-2 | 3625 | 3,7-Дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дион (1,3,7-Триметил-1Н-пурин-2,6-(1Н,3Н)-дион) (1,3,7-Триметилксантин; Кофеин-основание) |
| Ксантинола никотинат | Порошок | 437-74-1 | 3501 | 3,7-Дигидро-7-[2-гидрокси-3-[(2-гидроксиэтил)метиламино]-пропил]-1,3 -диметил-1Н-пурин-2,6-дион пиридин-3-карбонат (Ксантинола никотинат) |
| Кислота аскорбиновая | Порошок | 50-81-7 | 1513 | Аскорбиновая кислота (Витамин C) |
| Кислота никотиновая | Порошок | 59-67-6 | 3386 | Пиридин-3-карбоновая кислота (Никотиновая кислота; Витамин РР) |
| Лидокаина гидрохлорид | Порошок | 137-58-6 | 3078 | 2-(Диэтиламино)-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид (4-Амино-6-третбутил-4,5-дигидро-3-метилтио-1,2,4-триазинон; 2-Диэтиламиноуксусной кислоты 2,6-диметиланилид; Лидокаин основание) |
| Пирацетам | Порошок | 7491-74-9 | 2075 | 2-Оксо-1-пирролидинацетамид (2-Оксопирролидин-1-илуксусной кислоты амид; Пирацетам) |
| Прокаина гидрохлорид (Новокаин) | Порошок | 59-46-1 | 3554 | 2-(Диэтиламино)этил-4-аминобензоат (п-Аминобензойной кислоты бета-диэтиламиноэтиловый эфир; Новокаина основание) |
| Гексаметилентетрамин (метенамин) | Порошок | 100-97-0 | 3461 | Гексаметилентетрамин (уротропин) /по формальдегиду/ |
| Глицерин | Порошок | 56-81-5 | 2853 | Пропан-1,2,3-триол (Глицерин) |
| Кислота соляная | Раствор | 7647-01-0 | 316 | Гидрохлорид (Водород хлористый, Соляная кислота) /по молекуле HCl/ |
| Кислота серная | Раствор | 7664-93-9 | 322 | Кислота серная |
| Кислота молочная 90 % | Раствор | 79-33-4 | 1583 | L-2-Гидроксипропановая кислота (Молочная кислота) |
| Кислота лимонная моногидрат | Раствор | 77-92-9 | 1580 | 2-Гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоновая кислота (Лимонная кислота) |
| Кислота уксусная ледяная, | Раствор | 64-19-7 | 1555 | Этановая кислота (Уксусная кислота) |
| Метионин-DL | Порошок | 59-51-8 | 1536 | DL-Метионин (Метионин) |
| Натрий сернистокислый Натрия сульфит безводный | Порошок | 7757-83-7 | 159 | диНатрий сульфит (Натрия сульфит) |
| Натрий сернистокислый Натрия сульфит безводный | Порошок | 7757-83-7 | 159 | диНатрий сульфит (Натрия сульфит) |
| Натрия гидроокись «хч» | Порошок | 1310-73-2 | 150 | Натрий гидроксид (Натр едкий; Сода каустическая) |
| Натрий фосфорнокислый 12-водный | Порошок | 7558-79-4 | 3161 | Натрий дигидрофосфат (Натрий дигидроортофосфат) |
| Натрий фосфорнокислый 2-водный | Порошок | 7558-79-4 | 3161 | Натрий дигидрофосфат (Натрий дигидроортофосфат) |
| Натрия гидрокарбонат | Порошок | 144-55-8 | 3153 | Натрий гидрокарбонат (Натрий карбонат однозамещенный) |
| Натрия хлорид | Порошок | 7647-14-5 | 150 | Натрий гидроксид (Натр едкий; Сода каустическая) |
| Натрия цитрат | Порошок | 68-04-2 | 3133 | 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат тринатрия (Лимонной кислоты тринатриевая соль; Цитрат тринатрия; триНатрий цитрат) |
| Этанол (Спирт этиловый) | Раствор | 64-17-5 | 1061 | Этанол (Спирт этиловый) |

В процессе работы с порошками и органическими растворителями выделяются загрязняющие вещества: калий хлорид, натрий гидроксид, динатрий сульфит (натрия сульфит), гидрохлорид (водород хлористый), серная кислота, этанол (спирт этиловый), глюкоза, аскорбиновая кислота (витамин c), dl-метионин (метионин), уксусная кислота, лимонная кислота, молочная кислота, пирацетам, изониазид, пропан-1,2,3-триол (глицерин), лидокаин, кальция глюконат, кальций дихлорид /по кальцию/ (кальция хлорид), 2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат тринатрия, натрий гидрокарбонат, натрий дигидрофосфат (натрий дигидроортофосфат), пиридин-3-карбоновая кислота (никотиновая кислота; витамин рр), гексаметилентетрамин (уротропин) /по формальдегиду/, ксантинола никотинат, новокаина основание, анальгин, кофеин-основание, дротаверина гидрохлорид.

Выброс загрязняющих веществ осуществляется через вытяжные шкафы (ИЗА № 0039, 0042).

Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ представлена в графической части на листе 4.

Таблица параметров источников загрязнения атмосферы приведена в таблице 1.1.1.2.

Таблица 1.1.1.2 (4 стр.)

### 1.1.1.2 Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Расчеты выбросов выполнены расчетным способом на основании методик и с использованием рекомендованных к применению программ согласно «Перечню методик, используемых в 2016 году для расчета, нормирования и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (утвержден Приказом генерального директора АО «НИИ Атмосфера» №33 от 28.12.2015 года):

- Расчет выбросов от работы автотранспорта выполнен с помощью программы «АТП-Эколог» (версия 3.10) фирмы «Интеграл», реализующей:

«Методику проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)». М., 1998. (разд. 2, 3.1, 3.3, 3.12 – 3.15).

«Методику проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом)». М., 1998. (разд. 3.5, 3.12).

«Методику проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)». М., 1998. (разд. 2, 3.3).

Дополнения к методикам и «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух». СПб., 2012.

При расчете учтен нагрузочный режим работы спецтехники.

- Расчет выбросов от сварочных работ определен помощью программы «Сварка» (версия 3.0.19) фирмы «Интеграл», реализующей:

- «Методику расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015;

-     Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016

«Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух». СПб., 2012.

- Расчет выбросов от работы станков определен помощью программы «Металлообработка» (версия 2.3.19) фирмы «Интеграл», реализующей:

-  «Расчет выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных показателей)». НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 1997 год. Утверждена приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 14.04.1997 г. № 158;

«Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух». СПб., 2012.

- Расчет выбросов от работы котлов ДКВР котельной определен помощью программы «Котельная» (версия 3.4.55) фирмы «Интеграл», реализующей:

- «Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час», Москва, 1999. Утверждена Госкомэкологии России 09.07.1999 г.;

Дополнения к методикам и «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух». СПб., 2012.

- Расчет выбросов от стирки спецодежды определен с помощью программы «Вспомогательные и бытовые службы» (версия 1.0.0.1) фирмы «Интеграл» реализующей:

- Раздел 22 расчетной инструкции (методики) «Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса», СПб, 2006 г.

- Расчет выбросов от работы газовых горелок ампульных машин определен помощью программы «Котельная» (версия 3.4.55) фирмы «Интеграл», реализующей:

- «Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час», Москва, 1999. Утверждена Госкомэкологии России 09.07.1999 г.;

- Расчет выбросов от вытяжных шкафов при работе с порошками и органическими растворителями произведен в соответствии с:

- п 1.2. "Методики расчета вредных выбросов в атмосферу от нефтехимического оборудования РМ 62-91-90" (по рекомендации специалистов НИИ Атмосфера (см. Бюллетень № 21 за 3 кв. 2012 г).

- Расчет выбросов от моечного отделения произведен в соответствии с:

«Удельными показателями выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ремонтно-обслуживающих предприятий и машиностроительных заводов агропромышленного комплекса». Ростов-на-Дону, 2007.

«Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г.

Выбросы от цеха фасовки (источники выделения - стопорезка, бабинорезка, пресс для отходов, гильотина, реактор сальбутамола, сборник сальбутамола, линия розлива «Памазол») и столярной мастерской определены инструментальными замерами (ИЗА № 0001, 0032, 0034, 0023).

Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от всех источников объекта, представлен в табл. 1.1.1.3.

Таблица 1.1.1.3

| Загрязняющее вещество | Используемый критерий | Значение критерия мг/м3 | Класс опас- ности | Суммарный выброс вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | ПДК с/с | 0,04000 | 3 | 0,0146310 | 0,131160 |
| 0126 | Калий хлорид | ПДК м/р | 0,30000 | 4 | 0,0102000 | 0,058720 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,01000 | 2 | 0,0000543 | 0,000145 |
| 0150 | Натрий гидроксид | ОБУВ | 0,01000 |  | 0,0102000 | 0,117600 |
| 0155 | диНатрий карбонат | ПДК м/р | 0,15000 | 3 | 0,0012863 | 0,006681 |
| 0159 | диНатрий сульфит (Натрия сульфит) | ПДК м/р | 0,30000 | 3 | 0,0006120 | 0,007060 |
| 0203 | Хром (Хром шестивалентный) | ПДК с/с | 0,00150 | 1 | 0,0000100 | 0,000016 |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,20000 | 3 | 0,0071042 | 0,044346 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0,40000 | 3 | 0,0011388 | 0,007166 |
| 0316 | Гидрохлорид (Водород хлористый) | ПДК м/р | 0,20000 | 2 | 0,0000080 | 0,000021 |
| 0322 | Серная кислота | ПДК м/р | 0,30000 | 2 | 0,0000000 | 0,000000 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | ПДК м/р | 0,15000 | 3 | 0,0005580 | 0,000918 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | ПДК м/р | 0,50000 | 3 | 0,0016247 | 0,003101 |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5,00000 | 4 | 0,0594020 | 0,168084 |
| 0342 | Фториды газообразные | ПДК м/р | 0,02000 | 2 | 0,0000667 | 0,000176 |
| 0344 | Фториды плохо растворимые | ПДК м/р | 0,20000 | 2 | 0,0001948 | 0,000309 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | ПДК с/с | 1,00e-06 | 1 | 0,0000000 | 0,000000 |
| 1061 | Этанол (Спирт этиловый) | ПДК м/р | 5,00000 | 4 | 0,6159200 | 4,215700 |
| 1088 | Глюкоза | ОБУВ | 0,10000 |  | 0,0204000 | 0,117600 |
| 1513 | Аскорбиновая кислота (Витамин C) | ОБУВ | 0,50000 |  | 0,0040800 | 0,023500 |
| 1536 | DL-Метионин (Метионин) | ПДК м/р | 0,60000 | 3 | 0,0012240 | 0,007060 |
| 1555 | Уксусная кислота | ПДК м/р | 0,20000 | 3 | 0,6304000 | 1,702000 |
| 1580 | Лимонная кислота | ПДК м/р | 0,10000 | 3 | 0,0246000 | 0,066400 |
| 1583 | Молочная кислота | ОБУВ | 0,10000 |  | 0,0007880 | 0,002124 |
| 2075 | Пирацетам | ОБУВ | 0,05000 |  | 0,0040800 | 0,011750 |
| 2455 | Изониазид | ПДК м/р | 0,05000 | 3 | 0,0002040 | 0,001174 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) | ПДК м/р | 5,00000 | 4 | 0,0077450 | 0,013004 |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,20000 |  | 0,0021060 | 0,004820 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное | ОБУВ | 0,05000 |  | 0,0007040 | 0,000507 |
| 2744 | СМС Бриз, Вихрь, Лотос, Юка, Эра | ОБУВ | 0,03000 |  | 0,0000471 | 0,000068 |
| 2853 | Пропан-1,2,3-триол (Глицерин) | ОБУВ | 0,10000 |  | 0,0002040 | 0,001174 |
| 2868 | Эмульсол | ОБУВ | 0,05000 |  | 0,0004120 | 0,002535 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | ПДК м/р | 0,30000 | 3 | 0,0000826 | 0,000131 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | ОБУВ | 0,04000 |  | 0,0078000 | 0,062500 |
| 2936 | Пыль древесная | ОБУВ | 0,50000 |  | 0,1412000 | 1,411100 |
| 2962 | Пыль бумаги | ОБУВ | 0,10000 |  | 0,0038100 | 0,024130 |
| 3078 | Лидокаин | ОБУВ | 0,01000 |  | 0,0000204 | 0,000118 |
| 3118 | Кальция глюконат | ОБУВ | 0,25000 |  | 0,0204000 | 0,117600 |
| 3123 | Кальций дихлорид /по кальцию/ (Кальция хлорид) | ПДК м/р | 0,03000 | 3 | 0,0040800 | 0,023500 |
| 3133 | 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат тринатрия | ОБУВ | 0,10000 |  | 0,0002040 | 0,001174 |
| 3153 | Натрий гидрокарбонат | ОБУВ | 0,10000 |  | 0,0102000 | 0,058720 |
| 3161 | Натрий дигидрофосфат (Натрий дигидроортофосфат) | ОБУВ | 0,10000 |  | 0,0204000 | 0,235000 |
| 3386 | Пиридин-3-карбоновая кислота (Никотиновая кислота; Витамин РР) | ОБУВ | 0,01000 |  | 0,0020400 | 0,011760 |
| 3438 | Сальбутамол | ОБУВ | 0,01000 |  | 0,0000104 | 0,000004 |
| 3461 | Гексаметилентетрамин (уротропин) /по формальдегиду/ | ПДК м/р | 0,03000 | 4 | 0,0006120 | 0,003540 |
| 3501 | Ксантинола никотинат | ОБУВ | 0,02000 |  | 0,0000408 | 0,000235 |
| 3554 | Новокаина основание | ОБУВ | 0,01000 |  | 0,0010200 | 0,005872 |
| 3616 | Анальгин | ОБУВ | 0,01000 |  | 0,0010200 | 0,005872 |
| 3625 | Кофеин-основание | ПДК м/р | 0,06000 | 3 | 0,0010200 | 0,005872 |
| 3656 | Дротаверина гидрохлорид | ОБУВ | 0,00500 |  | 0,0000102 | 0,000059 |
| Всего веществ: 50 | 1,6339753 | 8,682106 |
| в том числе твердых : 28 | 0,2749820 | 2,421096 |
| жидких/газообразных : 22 | 1,3589933 | 6,261010 |
|  | Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: |
| 6041 | (2) 322 330 |
| 6046 | (2) 337 2908 |
| 6204 | (2) 301 330 |
| 6205 | (2) 330 342 |

Таким образом, в выбросах источников, функционирующих на территории предприятия, присутствует 50 ингредиентов, 8 из которых при совместном присутствии в атмосфере образуют 4 групп суммации.

### 1.1.1.3 Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Для оценки уровня загрязнения атмосферы выбросами был произведен расчет наихудшего варианта при совместной работе всех источников загрязнения атмосферы. Всего в расчете учтено 16 источников выбросов загрязняющих веществ, из них 14 источников с организованным выбросом, 2 источника с неорганизованным выбросом.

Предельно-допустимые концентрации веществ приняты в соответствии с СанПиН 2.1.6.1032-01. Программа позволяет определить сумму максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, выявить источники, дающие наибольший вклад в загрязнение воздушного бассейна. В результате расчета выдается на печать характеристика поля концентраций и карты рассеивания, позволяющая определить максимальную концентрацию загрязняющего вещества в контрольных точках.

Ближайшая, к границе объекта селитебная застройка, расположена на расстоянии 15 м на западе от границ предприятия (жилой дом по адресу Гжельский пер. 3/7).

Для оценки воздействия выбросов загрязняющих веществ от источников предприятия было выбрано 9 расчетных точек: на границе близлежащей жилой застройки - РТ №№ 5-9 и 4 точки на границе ориентировочной санитарно-защитной зоны по фактору химического загрязнения атмосферы - РТ №№ 1-4.

Критерий целесообразности расчета принят E3=0,01.

При расчетах рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу необходим учет фонового загрязнения атмосферного воздуха, то есть загрязнения, создаваемого выбросами источников, не относящихся к рассматриваемому предприятию.

Такой учет обязателен для всех загрязняющих веществ, для которых выполняется условие:

Сmax>0,1ПДК

где: Сmax (в долях ПДК) - величина наибольшей приземной концентрации j-гo вещества, создаваемая (без учета фона) выбросами рассматриваемого предприятия в зоне влияния выбросов предприятия на границе ближайшей жилой застройки.

Если для какого-либо вещества, выбрасываемого предприятием, условие  не выполняется, то при расчетах рассеивания такого вещества предприятием учет фонового загрязнения воздуха не требуется. Согласно предварительно проведенным расчетам учет фонового загрязнения атмосферного воздуха при проведении расчетов рассеивания загрязняющих веществ предприятия требуется для диоксида азота и оксида углерода.

Результаты расчета приземных концентраций представлены в виде стандартных выходных таблиц программы «Эколог» и карт рассеивания ЗВ. Величины приземных концентраций загрязняющих веществ в контрольных точках на границе близлежащей жилой застройки и санитарно-защитной зоне представлены в табл. 1.1.1.4.

Таблица 1.1.1.4

| № пп | Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДК, ОБУВ мг/м3 | Максимальные расчетные концентрации в долях ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | РТ1 | РТ2 | РТ3 | РТ4 | РТ5 | РТ6 | РТ7 | РТ8 | РТ9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 0123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,40 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| 2 | 0126 | Калий хлорид | 0,30 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,01 | Расчет нецелесообразен |
| 4 | 0150 | Натрий гидроксид | 0,01 | 0,28 | 0,32 | 0,26 | 0,24 | 0,26 | 0,25 | 0,19 | 0,20 | 0,28 |
| 5 | 0155 | диНатрий карбонат | 0,15 | Расчет нецелесообразен |
| 6 | 0159 | диНатрий сульфит (Натрия сульфит) | 0,30 | Расчет нецелесообразен |
| 7 | 0203 | Хром (Хром шестивалентный) | 0,02 | Расчет нецелесообразен |
| 8 | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,20 | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,71 |
| 9 | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,40 | Расчет нецелесообразен |
| 10 | 0316 | Гидрохлорид (Водород хлористый) | 0,20 | Расчет нецелесообразен |
| 11 | 0322 | Серная кислота | 0,30 |  |
| 12 | 0328 | Углерод (Сажа) | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 13 | 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 14 | 0337 | Углерод оксид | 5,00 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,66 |
| 15 | 0342 | Фториды газообразные | 0,02 | Расчет нецелесообразен |
| 16 | 0344 | Фториды плохо растворимые | 0,20 | Расчет нецелесообразен |
| 17 | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,00 | Расчет нецелесообразен |
| 18 | 1061 | Этанол (Спирт этиловый) | 5,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 19 | 1088 | Глюкоза | 0,10 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,06 |
| 20 | 1513 | Аскорбиновая кислота (Витамин C) | 0,50 | Расчет нецелесообразен |
| 21 | 1536 | DL-Метионин (Метионин) | 0,60 | Расчет нецелесообразен |
| 22 | 1555 | Уксусная кислота | 0,20 | 0,87 | 0,98 | 0,82 | 0,74 | 0,80 | 0,76 | 0,58 | 0,61 | 0,87 |
| 23 | 1580 | Лимонная кислота | 0,10 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,07 |
| 24 | 1583 | Молочная кислота | 0,10 | Расчет нецелесообразен |
| 25 | 2075 | Пирацетам | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 26 | 2455 | Изониазид | 0,05 | Расчет нецелесообразен |
| 27 | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) | 5,00 | Расчет нецелесообразен |
| 28 | 2732 | Керосин | 1,20 | Расчет нецелесообразен |
| 29 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 30 | 2744 | СМС Бриз, Вихрь, Лотос, Юка, Эра | 0,03 | Расчет нецелесообразен |
| 31 | 2853 | Пропан-1,2,3-триол (Глицерин) | 0,10 | Расчет нецелесообразен |
| 32 | 2868 | Эмульсол | 0,05 | Расчет нецелесообразен |
| 33 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,30 | Расчет нецелесообразен |
| 34 | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | 0,04 | 0,15 | 0,16 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,14 | 0,06 | 0,06 | 0,15 |
| 35 | 2936 | Пыль древесная | 0,50 | 0,16 | 0,24 | 0,21 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,14 | 0,27 |
| 36 | 2962 | Пыль бумаги | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 37 | 3078 | Лидокаин | 0,01 | Расчет нецелесообразен |
| 38 | 3118 | Кальция глюконат | 0,25 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 39 | 3123 | Кальций дихлорид /по кальцию/ (Кальция хлорид) | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| 40 | 3133 | 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат тринатрия | 0,10 | Расчет нецелесообразен |
| 41 | 3153 | Натрий гидрокарбонат | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 42 | 3161 | Натрий дигидрофосфат (Натрий дигидроортофосфат) | 0,10 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,06 |
| 43 | 3386 | Пиридин-3-карбоновая кислота (Никотиновая кислота; Витамин РР) | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,06 |
| 44 | 3438 | Сальбутамол | 0,01 | Расчет нецелесообразен |
| 45 | 3461 | Гексаметилентетрамин (уротропин) /по формальдегиду/ | 0,03 | Расчет нецелесообразен |
| 46 | 3501 | Ксантинола никотинат | 0,02 | Расчет нецелесообразен |
| 47 | 3554 | Новокаина основание | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 48 | 3616 | Анальгин | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 49 | 3625 | Кофеин-основание | 0,06 | Расчет нецелесообразен |
| 50 | 3656 | Дротаверина гидрохлорид | 0,01 | Расчет нецелесообразен |

Анализ результатов расчета рассеивания показал, что приземные концентрации всех загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу, не превышают 1 ПДК атмосферного воздуха населенных мест с учетом фона на границе селитебной зоны.

### 1.1.1.4 Выводы

- В результате анализа исходных данных и проведенных расчетов на территории объекта выявлено 14 организованных и 2 неорганизованных источников загрязнения, от которых в атмосферу поступают загрязняющие вещества 50 наименований в количестве 8,682106 т/год. Суммарный максимально-разовый выброс составляет 1,6339753 г/с.

2. Расчет рассеивания, проведенный согласно проектируемым параметрам источников выбросов при условии одновременности работы всего технологического оборудования, показал, что концентрации всех загрязняющих веществ на границе не превышают 1 ПДК атмосферного воздуха населенных мест с учетом фона на границе селитебной зоны.

3. По фактору загрязнения атмосферы, в случае безаварийной работы, Объект не представляет опасности для окружающей среды.

### 1.1.2 Воздействие объекта при проведении строительно-монтажных работ

### 1.1.2.1 Источники воздействия на атмосферный воздух

Источниками воздействия на атмосферный воздух при проведении строительных работ являются строительная техника и механизмы.

Строительство объекта проводится в два этапа – подготовительный и основной.

В подготовительный период выполняются следующие работы:

Подготовительные работы включают в себя:

- отключение в здании (в зоне работ) действующих коммуникаций: электроэнергию, водопровод, канализацию, центральное отопление и др.- обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем и водоснабжением, освещением, средствами связи и сигнализации;

- выполнение ограждения и изоляции комнаты, где проводятся ремонтные работы. Установка временных дверей из полиэтиленовой пленки с вшитой или впаянной молнией;

- установка, монтаж и опробование строительных машин, механизмов, оборудования по номенклатуре, предусмотренные проектом производства работ и технологическими картами;

- организация инструментального хозяйствя для обеспечения бригад необходимыми средствами малой механизации, инструментом, средствами измерения и контроля, монтажной оснасткой в составе и количестве, предусмотренное нормокомплектами.

В основной период выполняются следующие работы:

- устройство полов;

- устройство дверных и оконных проемов;

- устройство перегородок;

- устройство монтажных проемов и отверстий в стенах и перегородках;

- устройство оцинкованного покрытия в подпотолочном пространстве;

- устройство инженерных коммуникаций;

- устройство подвесного потолка.

К работам основного периода приступают только после полного завершения

работ подготовительного периода. По их окончании выполняются работы заключительного этапа: вывоз строительного мусора.

Строительство лаборатории осуществляется комплексным потоком, охватывающим ремонт помещений, устройство инженерных коммуникаций.

Специализированный поток отделочных работ включает следующие работы: штукатурку, подготовку поверхностей под окраску, устройство полов, облицовку, малярные работы, установку осветительной и слаботочной арматуры.

Этапы работ по строительству Объекта были проанализированы с точки зрения охраны атмосферного воздуха. В результате анализа определен этап строительства, оказывающий максимальное воздействие на атмосферный воздух – основной.

Сварочные работы осуществляются с применением сварочных электродов марки УОНИ 13/45 с использованием электросварочного аппарата мощностью 32 кВт. При производстве сварочных работ через оконные проемы (ИЗА № 6001) выделяются загрязняющие вещества: железа оксид, марганец и его соединения, азот (IV) оксид (азота диоксид), углерод оксид, фториды газообразные, фториды плохо растворимые, пыль неорганическая: 70-20% SiO2.

Монтажные работы осуществляются с применением автовышки АГП-28 на шасси КамАЗ. При работе двигателя внутреннего сгорания техники с площадки производства работ (ИЗА № 6002) выделяются загрязняющие вещества: азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (III) оксид (азота оксид), сера диоксид-ангидрид сернистый, углерод оксид, керосин.

Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ представлена в графической части.

Таблица параметров источников загрязнения атмосферы приведена в таблице 1.1.2.1.

Таблица 1.1.2.1 (1 стр.)

### 1.1.1.2 Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Расчеты выбросов выполнены расчетным способом на основании методик и с использованием рекомендованных к применению программ согласно «Перечню методик, используемых в 2016 году для расчета, нормирования и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (утвержден Приказом генерального директора АО «НИИ Атмосфера» №33 от 28.12.2015 года):

- Расчет выбросов от работы автотранспорта и спецтехники выполнен с помощью программы «АТП-Эколог» (версия 3.10) фирмы «Интеграл», реализующей:

- «Методику проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)». М., 1998. (разд. 2, 3.1, 3.3, 3.12 – 3.15).

- «Методику проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом)». М., 1998. (разд. 3.5, 3.12).

- «Методику проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)». М., 1998. (разд. 2, 3.3).

- Дополнения к методикам и «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух». СПб., 2002. (п. 1.6.1.2).

- При расчете учтен нагрузочный режим работы спецтехники.

- Расчет выбросов от сварочных работ определен помощью программы «Сварка» (версия 3.0.19) фирмы «Интеграл», реализующей:

- «Методику расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015;

-  Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016

- «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух». СПб., 2012.

Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от всех источников объекта, представлен в табл. 1.1.2.2.

Таблица 1.1.2.2.

| Загрязняющее вещество | Используемый критерий | Значение критерия мг/м3 | Класс опас- ности | Суммарный выброс вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | ПДК с/с | 0,04000 | 3 | 0,0050481 | 0,013630 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,01000 | 2 | 0,0004344 | 0,001173 |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,20000 | 3 | 0,0279750 | 0,013700 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0,40000 | 3 | 0,0044308 | 0,001915 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | ПДК м/р | 0,15000 | 3 | 0,0033583 | 0,001201 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | ПДК м/р | 0,50000 | 3 | 0,0031583 | 0,001558 |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5,00000 | 4 | 0,1532250 | 0,068174 |
| 0342 | Фториды газообразные | ПДК м/р | 0,02000 | 2 | 0,0003542 | 0,000956 |
| 0344 | Фториды плохо растворимые | ПДК м/р | 0,20000 | 2 | 0,0015583 | 0,004208 |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,20000 |  | 0,0221944 | 0,007694 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | ПДК м/р | 0,30000 | 3 | 0,0006611 | 0,001785 |
| Всего веществ : 11 | 0,2223979 | 0,115994 |
| в том числе твердых : 5 | 0,0110602 | 0,021997 |
| жидких/газообразных : 6 | 0,2113377 | 0,093997 |
|  | Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: |
| 6204 | (2) 301 330 |
| 6205 | (2) 330 342 |

Таким образом, в выбросах источников, функционирующих при проведении строительно-монтажных работ на территории Объекта, присутствует 11 ингредиентов, 4 из которых при совместном присутствии в атмосфере образуют 2 группы суммации.

### 1.1.1.3 Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Расчет ожидаемых приземных концентраций загрязняющих веществ проведен с помощью унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) «Эколог 4.0», реализующей методику ОНД-86, с учетом фонового загрязнения атмосферы.

Для оценки уровня загрязнения атмосферы выбросами был произведен расчет наихудшего варианта при совместной работе всех источников загрязнения атмосферы. Всего в расчете учтено 2 источника выбросов загрязняющих веществ с неорганизованным выбросом.

Предельно-допустимые концентрации веществ приняты в соответствии с СанПиН 2.1.6.1032-01. Программа позволяет определить сумму максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, выявить источники, дающие наибольший вклад в загрязнение воздушного бассейна. В результате расчета выдается на печать характеристика поля концентраций и карты рассеивания, позволяющая определить максимальную концентрацию загрязняющего вещества в контрольных точках.

Ближайшая, к границе объекта селитебная застройка, расположена на расстоянии 15 м на западе от границ предприятия (жилой дом по адресу Гжельский пер. 3/7).

Для оценки воздействия выбросов загрязняющих веществ от источников предприятия было выбрано 9 расчетных точек: на границе близлежащей жилой застройки - РТ №№ 5-9 и 4 точки на границе ориентировочной санитарно-защитной зоны по фактору химического загрязнения атмосферы - РТ №№ 1-4.

Критерий целесообразности расчета принят E3=0,01.

При расчетах рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу необходим учет фонового загрязнения атмосферного воздуха, то есть загрязнения, создаваемого выбросами источников, не относящихся к рассматриваемому предприятию.

Такой учет обязателен для всех загрязняющих веществ, для которых выполняется условие:

Сmax>0,1ПДК

где: Сmax (в долях ПДК) - величина наибольшей приземной концентрации j-гo вещества, создаваемая (без учета фона) выбросами рассматриваемого предприятия в зоне влияния выбросов предприятия на границе ближайшей жилой застройки.

Если для какого-либо вещества, выбрасываемого предприятием, условие  не выполняется, то при расчетах рассеивания такого вещества предприятием учет фонового загрязнения воздуха не требуется. Согласно предварительно проведенным расчетам учет фонового загрязнения атмосферного воздуха при проведении расчетов рассеивания загрязняющих веществ предприятия требуется для диоксида азота и оксида углерода.

Результаты расчета приземных концентраций представлены в виде стандартных выходных таблиц программы «Эколог» и карт рассеивания ЗВ. Величины приземных концентраций загрязняющих веществ в контрольных точках на границе близлежащей жилой застройки и санитарно-защитной зоне представлены в табл. 1.1.2.3.

Таблица 1.1.2.3

| № пп | Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДК, ОБУВ мг/м3 | Максимальные расчетные концентрации в долях ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | РТ1 | РТ2 | РТ3 | РТ4 | РТ5 | РТ6 | РТ7 | РТ8 | РТ9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 0123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,40 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 2 | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,01 | 0.08 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.16 |
| 3 | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,20 | 0.83 | 0.96 | 0.80 | 0.78 | 0.82 | 0.79 | 0.73 | 0.73 | 1.00 |
| 4 | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,40 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 5 | 0328 | Углерод (Сажа) | 0,15 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| 6 | 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0,50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 7 | 0337 | Углерод оксид | 5,00 | 0.69 | 0.71 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.72 |
| 8 | 0342 | Фториды газообразные | 0,02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| 9 | 0344 | Фториды плохо растворимые | 0,20 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 10 | 2732 | Керосин | 1,20 | 0.0.3 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 11 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,30 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |

### 1.1.1.4 Выводы

1.В результате анализа исходных данных и проведенных расчетов при строительстве объекта выявлено 2 неорганизованных источника загрязнения, от которых в атмосферу поступают загрязняющие вещества 11 наименований в количестве 0,115994 т/год. Суммарный максимально-разовый выброс составляет 0,2223979 г/с.

2.Расчет рассеивания, проведенный согласно проектируемым параметрам источников выбросов при условии одновременности работы всего технологического оборудования, показал, что концентрации всех загрязняющих веществ на границе не превышают 1 ПДК атмосферного воздуха населенных мест с учетом фона на границе селитебной зоны.

3.По фактору загрязнения атмосферы, в случае безаварийной работы, строительство Объекта не представляет опасности для окружающей среды.

### 1.2. Оценка физического воздействия на атмосферный воздух

### 1.2.1. Оценка физического воздействия на период эксплуатации

Целью настоящего раздела является определение границы зоны воздействия по фактору акустического воздействия:

–	от вентиляционного и инженерного оборудования проектируемого объекта;

–	от автотранспорта, как источника непостоянного шума.

В связи с этим решались следующие задачи:

–	выявление источников внешнего шума предприятия, оказывающих негативное воздействие на жилую застройку;

–	определение шумовых характеристик источников;

–	расчет уровней шума и их санитарно-гигиеническая оценка;

–	определение степени шумового воздействия на жилую зону;

–	выбор, при необходимости, акустически эффективных средств по снижению шума, обеспечивающих выполнение требований санитарных норм;

–	определение границы зоны воздействия по фактору шума.

### 1.2.1.1. Планировочная ситуация и краткое описание объекта как источника шумового загрязнения

В рамках разработки проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) Промплощадки № 2 ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко (далее – Объект), произведены анализ производственной деятельности данного Объекта и оценка проектных решений с точки зрения соблюдения допустимых уровней (ДУ) по фактору акустического воздействия и определение требований, обеспечивающих снижение шума до допустимых значений.

Для оценки производственной деятельности предприятия по фактору шумового воздействия выполнена инвентаризация источников шума, действующих на территории рассматриваемого объекта. В результате инвентаризации на Промплощадке № 2 ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко выявлено всего 47 стационарных источников шума, в том числе:

- ИШ №1-40,43-47 (вентиляционное оборудование);

- ИШ №41 (дымосос котельной);

- ИШ №42 (трансформаторная подстанция).

Кроме того, на объекте функционируют источники непостоянного шума – грузовой и легковой автомобильный транспорт, погрузчики

Для поддержания требуемых параметров воздуха в помещениях зданий и сооружений Объекта запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. В результате эксплуатации инженерного оборудования зданий и сооружений, в окружающее пространство распространяется аэродинамический шум:

от выхлопного отверстия вытяжных установок;

от технологического оборудования (конденсаторы холодильных машин).

От вентиляционного оборудования (крышные вентиляторы), расположенного снаружи на открытом воздухе, в окружающее пространство распространяется механический шум.

В настоящем проекте не учитывались источники шума, расположенные в проектируемом здании, а именно – канальные вентиляторы приточно-вытяжных вентиляционных систем, агрегаты кондиционирования воздуха, приточно-вытяжные установки, расположенные в вентиляционных камерах в технических помещениях. Ввиду того, что данные агрегаты расположены в здании, шум, излучаемых указанным оборудованием гасится перекрытиями здания и технических помещений, каналами вентиляционных систем, и не проникает в значимых для расчетов пределах, за границы рассматриваемого объекта.

Перечень и шумовые характеристики источников шума (ИШ) данного Объекта представлены в табл. 1.2.1.1.

Шумовые характеристики оборудования приняты по справочным материалам, каталогам вентиляционного и компрессорного оборудования, техническим характеристикам заводов-изготовителей, технической документации на конкретное оборудование.

Карта-схема с нанесенными источниками шума и расчетными точками представлена в графической части на листе 6.

Таблица 1.2.1.1

| № ИШ | Обозначение системы | Наименование ИШ | Шумовые характеристики, Дб | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | В1 | Rosenberg, DH 400 -4 D | 75,1 | 77,1 | 77,1 | 74,1 | 72,1 | 70,1 | 63,1 | 57,1 | Каталог Rosenberg |
| 2 | В2 | Rosenberg, DH 400 -4 D | 75,1 | 77,1 | 77,1 | 74,1 | 72,1 | 70,1 | 63,1 | 57,1 | Каталог Rosenberg |
| 3 | В3 | Rosenberg, DH 400 -4 D | 75,1 | 77,1 | 77,1 | 74,1 | 72,1 | 70,1 | 63,1 | 57,1 | Каталог Rosenberg |
| 4 | В4 | Rosenberg, DH 400 -4 D | 75,1 | 77,1 | 77,1 | 74,1 | 72,1 | 70,1 | 63,1 | 57,1 | Каталог Rosenberg |
| 5 | В5 | Rosenberg, DH 400 -4 D | 75,1 | 77,1 | 77,1 | 74,1 | 72,1 | 70,1 | 63,1 | 57,1 | Каталог Rosenberg |
| 6 | В6 | Rosenberg, DH 400 -4 D | 75,1 | 77,1 | 77,1 | 74,1 | 72,1 | 70,1 | 63,1 | 57,1 | Каталог Rosenberg |
| 7 | В1 | SystemAir, RS 60-35 M 3 | 83,4 | 81,4 | 82,9 | 75,3 | 71,1 | 68,9 | 61,2 | 54,2 | Каталог SystemAir |
| 8 | В1 | Rosenberg, DV 450 -4 D | 77,2 | 79,2 | 79,2 | 76,2 | 74,2 | 72,2 | 65,2 | 59,2 | Каталог Rosenberg |
| 9 | В2 | Rosenberg, DV 450 -4 D | 77,2 | 79,2 | 79,2 | 76,2 | 74,2 | 72,2 | 65,2 | 59,2 | Каталог Rosenberg |
| 10 | В3 | Rosenberg, DV 450 -4 D | 77,2 | 79,2 | 79,2 | 76,2 | 74,2 | 72,2 | 65,2 | 59,2 | Каталог Rosenberg |
| 11 | В4 | Rosenberg, DV 450 -4 D | 77,2 | 79,2 | 79,2 | 76,2 | 74,2 | 72,2 | 65,2 | 59,2 | Каталог Rosenberg |
| 12 | В5 | Rosenberg, DV 450 -4 D | 77,2 | 79,2 | 79,2 | 76,2 | 74,2 | 72,2 | 65,2 | 59,2 | Каталог Rosenberg |
| 13 | В3 | Ostberg, RKX 500x300 | 67,0 | 68,0 | 71,1 | 72,1 | 76,1 | 74,0 | 74,0 | 69,0 | Каталог Ostberg |
| 14 | В1 | Ostberg, RKX 500x300 | 67,0 | 68,0 | 71,1 | 72,1 | 76,1 | 74,0 | 74,0 | 69,0 | Каталог Ostberg |
| 15 | В1 | Systemair, DVS 400 DV | 50,0 | 71,0 | 65,0 | 65,0 | 63,0 | 58,0 | 52,0 | 50,0 | Каталог SystemAir |
| 16 | В2 | Systemair, DVS 400 DV | 50,0 | 71,0 | 65,0 | 65,0 | 63,0 | 58,0 | 52,0 | 50,0 | Каталог SystemAir |
| 17 | В1 | Systemair, KD 355 XL1 | 50,0 | 74,0 | 70,4 | 70,3 | 68,1 | 65,1 | 64,1 | 59,1 | Каталог SystemAir |
| 18 | В2 | Systemair, KD 355 XL1 | 50,0 | 74,0 | 70,4 | 70,3 | 68,1 | 65,1 | 64,1 | 59,1 | Каталог SystemAir |
| 19 | В3 | Systemair, KD 355 XL1 | 50,0 | 74,0 | 70,4 | 70,3 | 68,1 | 65,1 | 64,1 | 59,1 | Каталог SystemAir |
| 20 | В1 | Systemair, DVS 450 DV | 56,0 | 64,0 | 67,0 | 65,0 | 65,0 | 61,0 | 56,0 | 53,0 | Каталог SystemAir |
| 21 | В2 | Systemair, DVS 450 DV | 56,0 | 64,0 | 67,0 | 65,0 | 65,0 | 61,0 | 56,0 | 53,0 | Каталог SystemAir |
| 22 | В3 | Systemair, DVS 450 DV | 56,0 | 64,0 | 67,0 | 65,0 | 65,0 | 61,0 | 56,0 | 53,0 | Каталог SystemAir |
| 23 | В4 | Systemair, DVS 450 DV | 56,0 | 64,0 | 67,0 | 65,0 | 65,0 | 61,0 | 56,0 | 53,0 | Каталог SystemAir |
| 24 | В5 | Systemair, DVS 450 DV | 56,0 | 64,0 | 67,0 | 65,0 | 65,0 | 61,0 | 56,0 | 53,0 | Каталог SystemAir |
| 25 | В | Инновент, ВКР-ИННОВЕНТ-2,5-4-1 | 0,0 | 69,0 | 69,0 | 68,0 | 62,5 | 63,0 | 54,0 | 48,0 | Каталог Инновент |
| 26 | В | Инновент, ВКР-ИННОВЕНТ-2,5-4-1 | 0,0 | 69,0 | 69,0 | 68,0 | 62,5 | 63,0 | 54,0 | 48,0 | Каталог Инновент |
| 27 | В | Инновент, ВКР-ИННОВЕНТ-2,5-4-1 | 0,0 | 69,0 | 69,0 | 68,0 | 62,5 | 63,0 | 54,0 | 48,0 | Каталог Инновент |
| 28 | В1 | VTS, VS 30-R S/H/S-T | 73,1 | 73,1 | 75,9 | 69,3 | 63,2 | 62,0 | 47,8 | 40,9 | Каталог VTS Group |
| 29 | В2 | VTS, VS 30-R S/H/S-T | 73,1 | 73,1 | 75,9 | 69,3 | 63,2 | 62,0 | 47,8 | 40,9 | Каталог VTS Group |
| 30 | В3 | VTS, VS 30-R S/H/S-T | 73,1 | 73,1 | 75,9 | 69,3 | 63,2 | 62,0 | 47,8 | 40,9 | Каталог VTS Group |
| 31 | В4 | VTS, VS 30-R S/H/S-T | 73,1 | 73,1 | 75,9 | 69,3 | 63,2 | 62,0 | 47,8 | 40,9 | Каталог VTS Group |
| 32 | В1 | Systemair, DVS 400 DV | 50,0 | 71,0 | 65,0 | 65,0 | 63,0 | 58,0 | 52,0 | 50,0 | Каталог SystemAir |
| 33 | В2 | Systemair, DVS 400 DV | 50,0 | 71,0 | 65,0 | 65,0 | 63,0 | 58,0 | 52,0 | 50,0 | Каталог SystemAir |
| 34 | В3 | Systemair, DVS 400 DV | 50,0 | 71,0 | 65,0 | 65,0 | 63,0 | 58,0 | 52,0 | 50,0 | Каталог SystemAir |
| 35 | В1 | SystemAir, RS 50-25 | 80,4 | 81,2 | 71,8 | 65,3 | 60,1 | 55,8 | 48,2 | 44,3 | Каталог SystemAir |
| 36 | В2 | SystemAir, RS 50-25 | 80,4 | 81,2 | 71,8 | 65,3 | 60,1 | 55,8 | 48,2 | 44,3 | Каталог SystemAir |
| 37 | В3 | SystemAir, RS 50-25 | 80,4 | 81,2 | 71,8 | 65,3 | 60,1 | 55,8 | 48,2 | 44,3 | Каталог SystemAir |
| 38 | В4 | SystemAir, RS 50-25 | 80,4 | 81,2 | 71,8 | 65,3 | 60,1 | 55,8 | 48,2 | 44,3 | Каталог SystemAir |
| 39 | В5 | SystemAir, RS 50-25 | 80,4 | 81,2 | 71,8 | 65,3 | 60,1 | 55,8 | 48,2 | 44,3 | Каталог SystemAir |
| 40 | В6 | SystemAir, RS 50-25 | 80,4 | 81,2 | 71,8 | 65,3 | 60,1 | 55,8 | 48,2 | 44,3 | Каталог SystemAir |
| 41 | - | Дымосос котельной | 97,0 | 95,0 | 99,5 | 94,5 | 94,7 | 95,0 | 91,5 | 83,2 | "Рекомендации по акустическому расчету котельной. – Государственный проектный институт Сантехпроект Главпромстройпроекта Госстроя СССР, 1984 г." |
| 42 | - | ТП-11125 | 71,8 | 76,6 | 68,9 | 61,3 | 52,2 | 37,5 | 27,5 | 22,9 | Расчет по ГОСТ 12.2.024-87 |
| Перспектива |
| 43 | В7 | AeroMaster XP17 | 52,9 | 58,4 | 67,8 | 66,0 | 53,3 | 60,0 | 56,4 | 45,9 | Каталог AeroMaster |
| 44 | В8 | AeroMaster XP17 | 52,9 | 58,4 | 67,8 | 66,0 | 53,3 | 60,0 | 56,4 | 45,9 | Каталог AeroMaster |
| 45 | В9 | AeroMaster XP17 | 52,9 | 58,4 | 67,8 | 66,0 | 53,3 | 60,0 | 56,4 | 45,9 | Каталог AeroMaster |
| 46 | В10 | AeroMaster XP17 | 52,9 | 58,4 | 67,8 | 66,0 | 53,3 | 60,0 | 56,4 | 45,9 | Каталог AeroMaster |
| 47 | В6 | AeroMaster XP17 | 52,9 | 58,4 | 67,8 | 66,0 | 53,3 | 60,0 | 56,4 | 45,9 | Каталог AeroMaster |

### 1.2.1.2. Санитарно-гигиенические ограничения и выбор расчетных точек

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов санитарно-гигиенические ограничения по шуму в пределах рассматриваемой территории устанавливаются исходя из следующих соображений:

- предприятие функционирует круглосуточно. Ночью работает все вентиляционное оборудование, поэтому проведены акустические расчеты для дневного и ночного режимов работы;

- нормирование постоянного шума, создаваемого инженерным оборудованием зданий и сооружений, будет проводиться по нормам для ночного (LА = 40 дБА) времени суток, как более строгого норматива;

- уровни шума от автотранспорта рассчитываются и нормируются для дневного времени суток и ночного времени суток;

- для шума, создаваемого вентиляцией, учтена поправка (- 5  дБА);

- с целью определения критичных значений уровня шума, то есть с потенциально наиболее выраженным неблагоприятным влиянием на территорию жилой застройки принят «наихудший вариант» – все источники шума работают одновременно.

Допустимые значения октавных уровней звукового давления, уровней звука, эквивалентных и максимальных уровней звука для жилых и общественных помещений, для территорий, примыкающих к жилым и общественным зданиям, опубликованные в СН 2.2.4/2.1.8.562 – 96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных  зданий и на территории жилой застройки, приведены в табл. 1.2.1.2.

Таблица 1.2.1.2

| Назначение помещений или территории | Время суток | Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах с среднегеометрическими частотами, Гц | Уровни звука LА и эквива-лентные LАэкв, дБА | Макс. уровни звука LА max, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам | День (с 7 до 23 ч.) | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |
|  | Ночь (с 23 до 7 ч.) | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |

* - без учета поправки на шум от вентиляции = -5 дБА

Для оценки акустического воздействия Объекта, с учетом планировочной ситуации на перспективу и в соответствии с санитарным нормированием проведен выбор расчетных точек (РТ) на границе селитебной территории, ближайшей к границе объекта и на границе расчетной СЗЗ, которые приведены в табл. 1.2.1.3.

Таблица 1.2.1.3

| Обозначение РТ | Размещение РТ |
| --- | --- |
| РТ1 | Ориентировочная СЗЗ |
| РТ2 | Ориентировочная СЗЗ |
| РТ3 | Ориентировочная СЗЗ |
| РТ4 | Ориентировочная СЗЗ |
| РТ5 | Жилой дом |
| РТ6 | Жилой дом |
| РТ7 | Жилой дом |
| РТ8 | Жилой дом |
| РТ9 | Жилой дом |

### 1.2.1.3. Методика расчетов уровней шума

Методика расчета шума применяется в соответствии с актуализированным СНиП 23-03-2003  «Защита от шума», ГОСТ 31295.1-2005 «Шум. Затухание звука при распространении на местности», ОДМ 218.2.013-2011 «Методические рекомендации по защите от транспортного шума территорий, прилегающих к автомобильным дорогам». Росавтодор, 2011.

Оценка постоянного уровня шума производится по формулам:

,

где  ( дБ) –  показатель направленности излучения;

– коэффициент, меняющийся от 10 до 20 в зависимости от вида, характера, месторасположение источника шума и др. факторов;

(дБ) – звуковая мощность шума от рассматриваемого источника;

нар.

(дБ) – звуковое давление шума на расстоянии  (м) от источника;

- затухание звука в атмосфере, дБ/км. Если r ≤ 50 м, то = 0 дБ;

Уровни звуковой мощности, излучаемые вентиляцией наружу через воздухозаборные решетки приточных систем и выбросные отверстия вытяжных систем, определяются по формуле:

n

L Р =  L Рокт  -   LP i

i =1

Для непостоянного шума эквивалентные и максимальные уровни звука в дБА и уровни звукового давления в октавных полосах на определенном расстоянии r(м)  от первой  полосы движения определяются по формулам:

х кон.         х

L А экв   = L А экв + ∆LV  - ∆LА1 - ∆LА2 + ∆LА5

х кон             х

L Амакс  = L Амакс + ∆LV  - ∆LА1 - ∆LА2 + ∆LА5

где      ∆LV  (дБА) – поправка на скорость движения;

∆LА1 (дБА) – поправка на вид покрытия дороги;

∆LА2 (дБА) – поправка, учитывающая  продольный уклон дороги.

∆LА5 (дБА) – поправка, учитывающая  число полос движения проезжей части дороги.

Эквивалентный и максимальный уровни звука, проникающего от  источников переменного шума в расчетную точку РТ, определяется по формулам:

терр.     х кон

(4.5)     L А   = L А  - ∆LА3 - ∆LА4

х

где:   LА – уровни транспортного шума на определенном расстоянии r(м) от 1-й полосы движения транспорта;

∆LА3 – снижение звука в зависимости от расстояния от первой полосы до расчетной точки;

∆LА4 – поправка, учитывающая влияние отраженного звука.

Здания и сооружения являются экранирующими препятствиями распространения шума. В целях упрощения расчетов коэффициент звукоотражения экранирующих препятствий принят 0,8 согласно ГОСТ 31295.2-2005.  Основными звукоотражающими препятствиями на территории рассматриваемого объекта являются жилые здания в окружении Объекта.

### 1.2.1.4. Определение уровней шума, создаваемого вентиляционным и инженерно-технологическим оборудованием зданий и сооружений

Все акустические расчеты уровней шума выполнены с помощью программного обеспечение АРМ-Акустика 3D, реализующей актуализированный СНиП 23-03-2003 (СП 51.13330.2011) «Защита от шума» и ГОСТ 31295.1-2005 «Шум. Затухание звука при распространении на местности».

Результаты расчетов уровня шума в РТ при дневном и ночном режимах работы представлены в табл. 1.2.1.4 и на рисунках 1.2.1.1-1.2.1.8.

Таблица 1.2.1.4

| Наименование | тип | 31.5 Гц | 63 Гц | 125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1000 Гц | 2000 Гц | 4000 Гц | 8000 Гц | Lэкв. | Lмакс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ-1 | УЗД днём | 0 | 39,6 | 37 | 37,1 | 29 | 25,7 | 23,6 | 18,6 | 0,7 | 33 | 33 |
|  | ПДУ | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |
| РТ-1 | УЗД ночью | 0 | 39,6 | 37 | 37,1 | 29 | 25,7 | 23,6 | 18,6 | 0,7 | 33 | 33 |
|  | ПДУ | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |
| РТ-2 | УЗД днём | 0 | 40,8 | 38,8 | 37,8 | 31,1 | 28,7 | 27,3 | 21,9 | 8,7 | 35,2 | 35,2 |
|  | ПДУ | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |
| РТ-2 | УЗД ночью | 0 | 40,8 | 38,8 | 37,8 | 31,1 | 28,7 | 27,3 | 21,9 | 8,7 | 35,2 | 35,2 |
|  | ПДУ | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |
| РТ-3 | УЗД днём | 0 | 25,7 | 22,4 | 24,1 | 18,8 | 18,1 | 17,5 | 11,6 | 0 | 23,7 | 23,6 |
|  | ПДУ | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |
| РТ-3 | УЗД ночью | 0 | 25,7 | 22,4 | 24,1 | 18,8 | 18,1 | 17,5 | 11,6 | 0 | 23,7 | 23,6 |
|  | ПДУ | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |
| РТ-4 | УЗД днём | 0 | 40,9 | 39,4 | 42,4 | 37 | 36,2 | 35 | 27,9 | 9 | 41,5 | 41,5 |
|  | ПДУ | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |
| РТ-4 | УЗД ночью | 0 | 40,9 | 39,4 | 42,4 | 37 | 36,2 | 35 | 27,9 | 9 | 41,5 | 41,5 |
|  | ПДУ | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |
| РТ-5 | УЗД днём | 0 | 42,7 | 40,7 | 42,5 | 35,4 | 32,9 | 29,9 | 22 | 2,8 | 39 | 39 |
|  | ПДУ | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |
| РТ-5 | УЗД ночью | 0 | 42,7 | 40,7 | 42,5 | 35,4 | 32,9 | 29,9 | 22 | 2,8 | 39 | 39 |
|  | ПДУ | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |
| РТ-6 | УЗД днём | 0 | 35,9 | 37,3 | 40,4 | 32,4 | 29,3 | 26,1 | 17,8 | 0 | 36 | 36 |
|  | ПДУ | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |
| РТ-6 | УЗД ночью | 0 | 35,9 | 37,3 | 40,4 | 32,4 | 29,3 | 26,1 | 17,8 | 0 | 36 | 36 |
|  | ПДУ | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |
| РТ-7 | УЗД днём | 0 | 29,3 | 28 | 24,8 | 18,4 | 15,9 | 13,2 | 5,3 | 0 | 22,1 | 22 |
|  | ПДУ | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |
| РТ-7 | УЗД ночью | 0 | 29,3 | 28 | 24,8 | 18,4 | 15,9 | 13,2 | 5,3 | 0 | 22,1 | 22 |
|  | ПДУ | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |
| РТ-8 | УЗД днём | 0 | 31,5 | 30,7 | 27,4 | 19,8 | 15,4 | 13,1 | 6,2 | 0 | 23,5 | 23,4 |
|  | ПДУ | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |
| РТ-8 | УЗД ночью | 0 | 31,5 | 30,7 | 27,4 | 19,8 | 15,4 | 13,1 | 6,2 | 0 | 23,5 | 23,4 |
|  | ПДУ | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |
| РТ-9 | УЗД днём | 0 | 41,8 | 39,8 | 37,5 | 30,4 | 28,6 | 27,6 | 22,8 | 10,5 | 35,2 | 35,2 |
|  | ПДУ | 85 | 70 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 39 | 50 | 70 |
| РТ-9 | УЗД ночью | 0 | 41,8 | 39,8 | 37,5 | 30,4 | 28,6 | 27,6 | 22,8 | 10,5 | 35,2 | 35,2 |
|  | ПДУ | 78 | 62 | 52 | 44 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 | 60 |

Рис. 1.2.1.1

Рис. 1.2.1.2

Рис. 1.2.1.3

Рис. 1.2.1.4

Рис. 1.2.1.5

Рис. 1.2.1.6

Рис. 1.2.1.7

Рис. 1.2.1.8

По результатам из таблиц и по рисункам видно, что расчетный уровень шума при дневном и ночном режиме работы предприятия, не превышает допустимые санитарно-гигиенические нормативы в расчетных точках на границе ближайшей селитебной территории.

### 1.2.1.5. Расчет уровня шума, создаваемого автотранспортом

Источником непостоянного шума на территории данного объекта является автомобильный транспорт – легковые автомобили, грузовой автотранспорт:

- ИШ №1001 (Проезд автотранспорта);

- ИШ №1002 (Работа спецтехники).

Для того чтобы, дать объективную оценку акустического воздействия автотранспорта на ближайшую селитебную территорию проведен расчет уровней шума в соответствии с ОДМ 218.2.013-2011. «Методические рекомендации по защите от транспортного шума территорий, прилегающих к автомобильным дорогам». Росавтодор, 2011.

Скорость движения автотранспорта принималась 10-20 км/ч для легкового и для грузового транспорта.

Расположение источников транспортного шума представлено в графической части на листе 5.

Согласно нормативным документам и методикам, транспортный шум определяется по эквивалентным и максимальным уровням.

Также определялись уровни шума в расчетных точках на границе селитебных территорий. Расчетные точки  представлены в графической части на листе 5.

Акустические характеристики источников непостоянного шума приведены в таблице 1.2.1.5.

Таблица 1.2.1.5

| № ИШ | Наименование ИШ | Шумовые характеристики, Дб | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1001 | Проезд транспорта (день) | 0 | 44,7 | 41,7 | 38,7 | 38,7 | 35,7 | 29,7 | 0 | Расчет по ОДМ 218.2.013-2011 |
| 1001 | Проезд транспорта (ночь) | 0 | 41,7 | 38,7 | 35,7 | 35,7 | 32,7 | 26,7 | 0 | Расчет по ОДМ 218.2.013-2011 |
| 1002 | Работа спецтехники | 86,4 | 84,8 | 81,1 | 76,9 | 72,9 | 68,7 | 65,3 | 62,2 | Расчет по ОДМ 218.2.013-2011 |

В таблице 1.2.1.6 приведены результаты расчетов эквивалентного и максимального уровней шума в расчетных точках на границах селитебных территорий в дневное и ночное время. На рис. 1.2.1.9-1.2.1.10 приведены изолинии максимального и эквивалентного уровней шума в дневной период и ночной периоды.

Таблица 1.2.1.6

| Наименование | тип | Lэкв. | Lмакс |
| --- | --- | --- | --- |
| РТ-1 | УЗД днём | 29,6 | 35,1 |
|  | ПДУ | 55 | 70 |
| РТ-1 | УЗД ночью | 29,6 | 35,1 |
|  | ПДУ | 45 | 60 |
| РТ-2 | УЗД днём | 28,6 | 33,7 |
|  | ПДУ | 55 | 70 |
| РТ-2 | УЗД ночью | 28,6 | 33,7 |
|  | ПДУ | 45 | 60 |
| РТ-3 | УЗД днём | 29,5 | 34,5 |
|  | ПДУ | 55 | 70 |
| РТ-3 | УЗД ночью | 29,5 | 34,5 |
|  | ПДУ | 45 | 60 |
| РТ-4 | УЗД днём | 45,1 | 51,1 |
|  | ПДУ | 55 | 70 |
| РТ-4 | УЗД ночью | 45,1 | 51,1 |
|  | ПДУ | 45 | 60 |
| РТ-5 | УЗД днём | 35,4 | 41,4 |
|  | ПДУ | 55 | 70 |
| РТ-5 | УЗД ночью | 35,4 | 41,4 |
|  | ПДУ | 45 | 60 |
| РТ-6 | УЗД днём | 25 | 30,2 |
|  | ПДУ | 55 | 70 |
| РТ-6 | УЗД ночью | 25 | 30,2 |
|  | ПДУ | 45 | 60 |
| РТ-7 | УЗД днём | 22,7 | 28,3 |
|  | ПДУ | 55 | 70 |
| РТ-7 | УЗД ночью | 22,7 | 28,3 |
|  | ПДУ | 45 | 60 |
| РТ-8 | УЗД днём | 22,7 | 28,7 |
|  | ПДУ | 55 | 70 |
| РТ-8 | УЗД ночью | 22,7 | 28,7 |
|  | ПДУ | 45 | 60 |
| РТ-9 | УЗД днём | 41,2 | 42,9 |
|  | ПДУ | 55 | 70 |
| РТ-9 | УЗД ночью | 41,2 | 42,9 |
|  | ПДУ | 45 | 60 |

Результаты расчетов показывают, что уровни шума, создаваемые автотранспортом в расчетных точках, не превышают допустимые уровни шума санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

Рис.1.2.1.9

Рис.1.2.1.10

### 1.2.2. Оценка физического воздействия на период строительства

Целью настоящего раздела является определение границы зоны воздействия по фактору акустического воздействия:

–	от проведения строительных работ.

В связи с этим решались следующие задачи:

–	выявление источников шума на строительной площадке, оказывающих негативное воздействие на жилую застройку;

–	определение шумовых характеристик источников;

–	расчет уровней шума и их санитарно-гигиеническая оценка;

–	определение степени шумового воздействия на жилую зону;

–	выбор, при необходимости, акустически эффективных средств по снижению шума, обеспечивающих выполнение требований санитарных норм;

–	определение границы зоны воздействия по фактору шума.

### 1.2.2.1 Планировочная ситуация и краткое описание объекта как источника шумового загрязнения

В рамках разработки настоящего подраздела, произведены анализ строительных этапов возведения Объекта и оценка проектных решений с точки зрения соблюдения допустимых уровней (ДУ) по фактору акустического воздействия и определение требований, обеспечивающих снижение шума до допустимых значений.

Для оценки строительно-монтажных работ по фактору шумового воздействия выполнена инвентаризация источников шума, действующих на территории площадки строительства. В результате инвентаризации выявлено всего 2 источника шума, в том числе:

- ИШ № 2001 (проведение сварочных работ);

- ИШ № 2002 (работа транспорта).

Перечень и шумовые характеристики источников шума (ИШ) при производстве строительно-монтажных работ представлены в табл. 1.2.2.1.

Шумовые характеристики оборудования приняты по справочным материалам, каталогам вентиляционного оборудования, техническим характеристикам заводов-изготовителей, технической документации на конкретное оборудование.

Карта-схема с нанесенными источниками шума и расчетными точками представлена в графической части на листе 7.

Таблица 1.2.2.1

| № ИШ | Наименование ИШ | Шумовые характеристики, Дб | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 2001 | Сварочный трансформатор | 79 | 84 | 84 | 87 | 80 | 81 | 81 | 80 | Каталог шумовых характеристик технологического оборудования (пособие к СНиП 11-12-77) |
| 2002 | Работа транспорта | 105,9 | 105 | 98,5 | 93 | 88,7 | 84,4 | 79,6 | 75,3 | М.В. Нечаев, В.Г. Систер, В.В. Силкин. Охрана окружающей природной среды при проектировании и строительстве автомобильных дорог. - М, 2004 |

### 1.2.2.2 Санитарно-гигиенические ограничения и выбор расчетных точек

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов санитарно-гигиенические ограничения по шуму в пределах рассматриваемой территории устанавливаются исходя из следующих соображений:

- Основные строительно-монтажные работы проводятся в дневное время суток. Акустические расчеты приведены для дневного режима работы;

- Нормирование шума, создаваемого строительными механизмами, будет проводиться по нормам для дневного (LА = 55/75 дБА) времени суток;

- Все источники шума при производстве строительно-монтажных работ относятся к непостоянным;

- Согласно нормативным документам и методикам, непостоянный шум определяется по эквивалентным и максимальным уровням;

- С целью определения критичных значений уровня шума, то есть с потенциально наиболее выраженным неблагоприятным влиянием на территорию жилой застройки принят «наихудший вариант» – все источники шума основного этапа работают одновременно.

Допустимые значения октавных уровней звукового давления, уровней звука, эквивалентных и максимальных уровней звука для жилых и общественных помещений, для территорий, примыкающих к жилым и общественным зданиям, опубликованные в СН 2.2.4/2.1.8.562 – 96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных  зданий и на территории жилой застройки, приведены в табл. 1.2.2.2.

Таблица 1.2.2.2

| Назначение помещений или территории | Время суток | Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах с среднегеометрическими частотами, Гц | Уровни звука LА и эквива-лентные LАэкв, дБА | Макс. уровни звука LА max, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам | День (с 7 до 23 ч.) | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |
|  | Ночь (с 23 до 7 ч.) | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |

* - без учета поправки на шум от вентиляции = -5 дБА

Для оценки акустического воздействия строительно-монтажных работ, с учетом планировочной ситуации на перспективу и в соответствии с санитарным нормированием проведен выбор расчетных точек (РТ) на границе селитебной территории, ближайшей к границе объекта и на границе СЗЗ, которые приведены в табл. 1.2.2.3.

Таблица 1.2.2.3

| Обозначение РТ | Размещение РТ |
| --- | --- |
| РТ1 | Ориентировочная СЗЗ |
| РТ2 | Ориентировочная СЗЗ |
| РТ3 | Ориентировочная СЗЗ |
| РТ4 | Ориентировочная СЗЗ |
| РТ5 | Жилой дом |
| РТ6 | Жилой дом |
| РТ7 | Жилой дом |
| РТ8 | Жилой дом |
| РТ9 | Жилой дом |

### 1.2.2.3 Методика расчетов уровней шума

Акустические расчеты уровней шума выполнены с помощью программного комплекса АРМ-Акустика 3D версия 3.2.4.

Программный комплекс основан на следующих нормативных документах:

Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (СП 51.13330.2011) «Защита от шума», Москва, 2011;

Справочное пособие к актуализированной редакции СНиП 23-03-2003 (СП 51.13330.2011) «Расчет и проектирование шумоглушения систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления», Научно-исследовательский институт строительной физики РААСН, Москва, 2013.

ГОСТ 31295.1-2005 «Шум. Затухание звука при распространении на местности» Часть 1. Расчет поглощения звука атмосферой.

ГОСТ 31295.2-2005 «Шум. Затухание звука при распространении на местности» Часть 2. Общий метод расчета.

Программный комплекс разработан ООО «ТЕХНОПРОЕКТ» и имеет экспертные заключения на использование ПО НИИСФ РААСН и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург".

Программа пригодна для использования при проведении проектных работ по размещению новых объектов с учётом существующей градостроительной ситуации и оценке влияния шума существующих объектов на окружающую среду. Расчет шумового воздействия от совокупности источников в любой точке выполняется с учетом дифракции и отражения звука препятствиями в соответствии с существующими методиками. Результатом расчетов являются уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31.5 – 8000 Гц, а также уровни звука La. Информация представляется как в табличном виде, так и на цветной шумовой карте.

При моделировании распространения звуковой волны и при построении карт шума использовалась с учетом охвата всех зон, окружающих рассматриваемый комплекс.

После определения уровней шума в узлах сетки, точки с равными уровнями звука соединялись изолиниями, в результате чего были получены линии равного уровня звука на территории с шагом 5 дБА, что соответствует условиям нормирования шума.

Акустическое воздействие предприятия может рассматриваться как энергетическое загрязнение окружающей среды, в частности, атмосферы. Основным отличием шумовых воздействий от выбросов загрязняющих веществ является влияние на окружающую среду звуковых колебаний, передаваемых через воздух или твердые тела (поверхность земли).

В настоящей работе учтено дополнительное затухание при распространении звука согласно ГОСТ 31295.1-2005 «Шум. Затухание звука при распространении на местности».

### 1.2.2.4 Определение уровней шума, создаваемого строительной техникой

Этапы работ по строительству Объекта были проанализированы с точки зрения акустического воздействия. В результате анализа определен этап строительства, оказывающий максимальное акустическое воздействие – основной.

Шумовые характеристики оборудования приняты по:

Каталог шумовых характеристик технологического оборудования;

Литературные данные.

Перечень и шумовые характеристики данного вида источников шума (ИШ), представлены в табл. 1.2.2.1.

Ниже в табл. 1.2.2.4 представлены результаты расчетов шума от строительного оборудования и механизмов. На рис. 1.2.2.1,1.2.2.2. приведены результаты расчетов в виде изолиний.

Таблица 1.2.2.4

| Наименование | тип | Lэкв. | Lмакс |
| --- | --- | --- | --- |
| РТ-1 | УЗД днём | 35,9 | 39,8 |
|  | ПДУ | 55 | 70 |
| РТ-2 | УЗД днём | 36,7 | 41,4 |
|  | ПДУ | 55 | 70 |
| РТ-3 | УЗД днём | 31,6 | 36 |
|  | ПДУ | 55 | 70 |
| РТ-4 | УЗД днём | 33,6 | 38,2 |
|  | ПДУ | 55 | 70 |
| РТ-5 | УЗД днём | 36,3 | 38,7 |
|  | ПДУ | 55 | 70 |
| РТ-6 | УЗД днём | 33,5 | 36,8 |
|  | ПДУ | 55 | 70 |
| РТ-7 | УЗД днём | 25,3 | 31,3 |
|  | ПДУ | 55 | 70 |
| РТ-8 | УЗД днём | 28,1 | 32,3 |
|  | ПДУ | 55 | 70 |
| РТ-9 | УЗД днём | 38,8 | 44,2 |
|  | ПДУ | 55 | 70 |

рис. 1.2.2.1

рис. 1.2.2.2

### 1.2.2.5 Выводы

Источниками шума на территории проектируемого объекта будут являться: приточно-вытяжные системы вентиляции, технологическое оборудование и автотранспорт.

Уровни шума, создаваемые инженерным оборудованием, а также автомобильным транспортом, не превышают допустимых значений санитарных норм для дневного и ночного времени суток.

Экологической оценкой с акустическими расчетами установлено, что рассматриваемый объект не оказывает сверхнормативного акустического воздействия на селитебную зону. Уровни шума, проникающие на ближайшую жилую застройку, не превышают допустимые значения для дневного и ночного времени суток в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и СанПиН 2.1.2.2645-10.

Расчеты шума, проникающего на прилегающую территорию от строительного оборудования, задействованного на строительстве объекта, проведены для  самого шумного периода.

Уровни звукового давления от строительного оборудования не будут превышать допустимые величины для дневного времени согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и СанПиН 2.1.2.2645-10.

### 1.3. Оценка воздействия проектируемого объекта на водные ресурсы

### 1.3.1 Характеристика системы водоснабжения и водоотведения

Получение воды очищенной и воды для инъекций происходит на участке водоподготовки на третьем этаже помещение № 340. Подготовленная вода распределяется на участки приготовления растворов второго и третьего этажей (пом. №№ 214, 314), участок стерилизующей фильтрации (пом.№ 212), участок стерилизации ампул (пом.№216) мойки и стерилизации ампул (пом.№№ 210, 322), а также на участок приготовления дез. растворов (пом.№ 202), прачечная (пом.№130); участок мойки вспомогательного оборудования (№№ 205, 215а, 313, 326а), Участок стерилизации, проверки на герметичность и маркировки ампул (№ 329).

Нормируемые показатели воды для фармацевтических целей

Требования к воде для медицинских целей изложены в фармакопейных статьях ФС 42-2619-97 «Вода очищенная» и ФС 42-2620-97 «Вода для инъекций». Также имеются фармакопейные статьи на воду как готовую продукцию: ФС 42-213-96 «Вода для инъекций в ампулах», ФС 42-2998-99 «Вода для инъекций во флаконах».

Описание системы получения, хранения и распределения воды очищенной.

Основы проектирования системы определяются общими требованиями для систем очистки воды в соответствии с современной фармацевтической практикой. Исходная вода, питающая систему очистки, является водой коммунальной сети городского водоснабжения, которая соответствует требованиям к питьевой воде, принятым в Российской Федерации.

Качество очищенной воды обеспечивается: надлежащей обработкой при производстве исходной (водопроводной) воды, процедура которой описана в специальной документации;

производством ВО из исходной воды путем ее дополнительной очистки и обеззараживания:

•	в фильтре грубой механической очистки

•	в засыпном фильтре обезжелезивания

•	в засыпном угольном фильтре дехлорирования

•	в засыпном фильтре умягчения воды

•	на установке обратного осмоса (за счет удаления растворенных

•	ионов (обессоливание) и высокомолекулярных органических молекул),

•	на установке непрерывной электродеионизации

•	хранением ВО в емкости из полимерного материала высокой чистоты с постоянной циркуляцией ВО в системе хранения и распределения, что подавляет микробиологический рост;

•	системой раздачи воды потребителям по трубопроводу циркуляционной петли, изготовленному из натурального полипропилена (PP-N), со специальными «опусками» для каждой точки раздачи;

•	поддержанием постоянной высокой скорости потока в циркуляционной петле (не менее 0,9-1,5 м/с) с возвратом воды в емкость ВО;

•	поддержанием минимального постоянного избыточного давления во всех вентилях точек раздачи;

•	периодической санитарной обработкой водным раствором перекиси водорода (или надуксусной  кислоты) системы  очистки  воды, включая  используемые  вентили  точек раздачи.

Подготовка воды умягченной

Для предварительной подготовки исходной воды до качества воды умягченной используется следующее оборудование:

•	сетчатый фильтр грубой механической очистки, емкость хранения исходной воды (цилиндрическая), насосная станция исходной воды,

•	фильтр обезжелезивания;

•	угольный фильтр;

•	фильтр умягчения.

Система хранения и распределения ВО

Система предназначена для хранения и распределения произведенной воды требуемого качества и состоит из:

•	накопительной емкости воды очищенной,

•	петли распределения с контрольно-измерительными приборами и запорно-

•	регулирующей арматурой,

•	циркуляционного насоса с частотно-регулирующим преобразователем,

•	ультрафиолетовой лампы

Каждая точка отбора оборудована мембранным краном.

Накопительная емкость воды очищенной

Вода, очищенная после установки электродеионизации направляется в накопительную емкость для хранения и раздачи потребителям. Емкость хранения ВО имеет следующее назначение:

•	обеспечивает надлежащее длительное хранение воды без ухудшения ее качества; создает достаточный запас воды для поддержания требуемого расхода воды при всех режимах разбора;

•	используется для проведения периодических санитарных обработок трубопроводов петли раздачи.

Система водоотведения представлена канализационными сетями К1 и К3.

Канализация бытовая К1

Канализация бытовая предназначена для приема и отведения сточных вод от бытовых приборов санузлов здания. Внутренняя сеть бытовой и производственной канализации монтируется из пластмассовых канализационных труб по ТУ 6-19-307-86.

Для предотвращения засоров на стояках устанавливаются ревизии. На поворотах размещены прочистки. Стояки прокладываются вертикально, допустимое отклонение от вертикали не более 10мм на 1м.

Раструбы труб и фасонных частей направлены против движения воды. Прокладка канализационных труб в санузлах предусмотрена вдоль стен, с устройством прочисток. Расстояния между креплениями при горизонтальной прокладке должны быть не более 2м крепления следует располагать под раструбом.

Для компенсации температурных изменений длины трубопроводов на каждом этаже на стояке устанавливаются компенсационные патрубки.

Отвод бытовых вод предусматривается выпусками D-110мм.

Вентиляция системы бытовой канализации осуществляется через стояки D-110мм, выведенные выше кровли на 0,5 м.

Канализация производственная К3

Канализация производственная предназначена для приема и отведения сточных вод (чистая) от технологического оборудования.

Внутренняя сеть производственной канализации монтируется из нержавеющих труб Ду100мм марки AISI 304 DIN 11850 с учетом требований прочности и коррозионной стойкости к дезрастворам, согласно п.6.3.2 ВСН 64-064-88. Фасонные части, гидрозатворы, трапы, воронки должны выполняться сварными элементами из нержавеющей стали.

Для предотвращения засоров на стояках устанавливаются ревизии. На поворотах размещены прочистки. Стояки прокладываются вертикально, допустимое отклонение от вертикали не более 10мм на 1м.

Расстояния между креплениями при горизонтальной прокладке должны быть не более 2м крепления следует располагать под раструбом.

Отвод вод предусматривается выпусками D-100мм.

Баланс водопотребления/водоотведения приведен в таблице 1.3.1.1.

Таблица 1.3.1.1

| Наименование системы | Расчетный расход м3/сут | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | 55,89 | 2х5 (внутреннее пожаротушение) |
| Горячее водоснабжение | 11,99 |  |
| Водоотведение | 67,58 |  |

0,3м3/сут безвозвратные потери на полив прилегающего дорожного полотна.

### 1.3.2 Образование стоков в период строительных работ

Отвод поверхностных стоков с территории стройплощадки производится в существующие водоотводные устройства.

Потребность в воде на хозяйственно-бытовые нужды в период строительства объекта определена в разделе ПОС и составляет 0,19 л/сек (с учетом продолжительности строительства - 191,052 м3).

### 1.3.3 Поверхностный сток при эксплуатации объекта

Водоотведение объекта представлено канализацией бытовой и производственной условной чистой (К1, К3)/

Расход сточных вод на этапе эксплуатации объекта определен в разделе ИОС и составляет 67,58 м3/сутки.

Отвод бытовых вод предусматривается двумя   выпусками.

Отвод производственных вод предусматривается одним  выпуском.

Сточные воды от технологического оборудования до отвода в наружную сеть канализации отводятся на очистные сооружения, где обеззараживаются механическим способом.

Поверхностные сточные воды отводятся на выпуск в существующую ливневую канализацию.

Расчет объемов поверхностного стока представлен далее.

Количество поверхностных сточных вод определяется в соответствии c СП 32.13330.2012 и “Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты” ОАО "НИИ ВОДГЕО". Среднегодовой объем поверхностных сточных вод Wr, образующихся на селитебных территориях в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, определяют по формуле

Wr = WД + WТ,

где WД , WТ,  - среднегодовой объем дождевых и талых вод соответственно, м3.

Среднегодовой объем дождевых WД талых WТ вод, стекающих с селитебных территорий, определяется по формулам:

;

,

где F - площадь стока коллектора, га;

hД - слой осадков, мм, за теплый период года, по СП 131.13330;

hТ - слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое количество талых вод) или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, по СП 131.13330;

ΨД и ΨТ - общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно.

Площадь водосбора (площадь стока коллектора) с учетом всей территории

Площадь стока – 727 м2=0,0727га;

hД  = 465мм

hТ  = 225мм

ΨД = 0,60

ΨТ = 0,60

WД =10*465мм*0,6*0,0727= 202,8 м3/год

WТ = 10*225мм*0,6*0,0727 = 98,1 м3/год

Итого среднегодовой объем поверхностных сточных вод

Wr =202,8 + 98,1 = 300,9 м3/год.

### 1.3.4 Выводы

Рассматриваемый объект не является спецводопользователем в части забора воды и сброса сточных вод.

Источником водоснабжения объекта являются внутриплощадочные сети водоснабжения. Канализование будет осуществляться во внутриплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации.

Отвод дождевых и талых стоков с дорог, проездов, стоянок и кровель зданий осуществляется в проектируемые существующие выводы(колодцы).

Планируемая водохозяйственная деятельность предприятия не будет являться фактором, негативно влияющим на окружающую среду.

Ухудшение экологической ситуации в пределах рассматриваемого участка и на прилегающей территории не предусматривается.

### 1.4. Образование отходов производства и потребления проектируемого объекта

Отходы эксплуатации проектируемого объекта в соответствии с пунктом 1 статьи 49 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" относятся к медицинским видам отходов  (образующиеся в процессе осуществления медицинской деятельности и фармацевтической деятельности). В связи, с чем дальнейшее рассмотрение обращения с отходами, образующимися в процессе эксплуатации проектируемого объекта, проводится в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

Отходы, образующиеся в процессе проведения строительно-монтажных работ, регулируются 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления.

### 1.4.1.1 Оценка образования отходов на период эксплуатации объекта

### 1.4.1.2 Характеристика объекта

Проектируемый объект - Производство растворов для инъекционных препаратов в ампулах» г. Москва, ул. Сергия Радонежского, д. 15-17, строение 2.

Количество рабочих дней – 250

Количество смен - 3 (в том числе одна подготовительная).

Продолжительность смены – 8 часов.

Производство обслуживается основным производственным персоналом в количестве 50 человек.

Для осуществления процесса производства стерильных жидких лекарственных форм выделены две производственные линии:

растворы для инъекций 1-2 мл (3 этаж);

растворы для инъекций 5-10 мл (2 этаж).

Все виды препаратов подвергаются финишной стерилизации.

Препараты выпускаются сериями по 8-9 циклов серия, затем производится межсерийная уборка и запуск новой серии.

Проектной документацией предусмотрена прокладка к проектируемым зданиям и сооружениям следующих инженерных сетей: канализации; водопровода; электроснабжения; теплоснабжения.

Производственные помещения с постоянным пребыванием людей, расположенные на 1 этаже, обеспечены естественным освещением через остекленные проемы в наружных стенах.

Помещения, не обеспеченные естественным освещением, обеспечены электрическими светильниками. Осветительные приборы приняты отечественного производства. Для освещения предусматриваются светильники с разрядными лампами.

Рабочие поверхности в лаборатории обрабатываются ветошью.

Кондиционеры и другое вентиляционное оборудование ежемесячно очищается с заменой фильтров.

Все ремонтные работы на предприятии выполняются силами подрядных организаций, имеющих соответствующее ремонтное оборудование.

Лабораторная одежда, посуда, приборы одноразового использования (наконечники, перчатки и т.д.) подлежат обязательному обезвреживанию в автоклавах.

В соответствии с СанПиН 2.1.7.2790 медицинские отходы подразделяются на пять классов опасности:

Класс А - эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам (далее - ТБО);

Класс Б - эпидемиологически опасные отходы;

Класс В - чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы;

Класс Г - токсикологически опасные отходы 1 - 4 классов опасности;

Класс Д - радиоактивные отходы.

Перечень видов отходов с отнесением их к классу опасности в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 приведен в таблице 1.4.1.1.

Таблица 1.4.1.1

| № | Вид отхода | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отходы жизнедеятельности персонала | А |
| 2 | Отходы бухгалтерско-административной деятельности |  |
| 3 | Смет с территории предприятия |  |
| 4 | Мусор от уборки административных помещений |  |
| 5 | Ветошь, использованная при обработке рабочих поверхностей | Б |
| 6 | Лабораторная одежда |  |
| 7 | Лабораторная посуда |  |
| 8 | Приборы одноразового использования |  |
| 9 | Фильтры систем вентиляции и кондиционирования |  |
| 10 | Отработанные лампы освещения (люминесцентные) | Г |

### 1.4.1.3. Расчет ожидаемых объемов образования отходов

Отходы жизнедеятельности персонала образуются в результате осуществления повседневной деятельности персонала предприятия.

Количество отходов определяется по формуле:

М = N×k×ρ [т/год]

где:

N [чел.] – среднесписочная численность работников, задействованных на объекте;

k [м3/чел.×год] – среднегодовая норма накопления отходов на одного работника;

ρ [т/м3] – плотность отходов (Согласно Справочнику «Твердые бытовые отходы», АКХ им. К.Д. Памфилова, М. 2001).

Результаты представлены в таблице 1.4.1.2.

Таблица 1.4.1.2

| Количество персонала | Норма накопления ТБО на 1 сот. | Плотность | Норматив образования отхода |
| --- | --- | --- | --- |
| N, чел | м3/год | т/м3 | м3 | т |
| 26 | 0.22 | 0.18 | 5,72 | 1,03 |
| Итого образуется | 5,72 | 1,03 |

Отходы бухгалтерско-административной деятельности образуются в результате замены расходных материалов, таких как офисная бумага, картриджи печатающих устройств.

Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства образуются в результате осуществления бухгалтерской, административной и подобной деятельности предприятия.

Согласно "Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления" (утв. Госкомэкологией РФ 07.03.1999) норматив образования отходов бумаги при осуществлении бухгалтерской деятельности составляет 8% от общего количества используемой бумаги.

Согласно исходной информации  ежегодно на предприятии будет использоваться около 800 пачек бумаги, вес стандартной пачки бумаги формата А4 составляет 2,5 кг.

Таким образом, норматив образования отходов составляет 2,00 т/год.

Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные образуются в результате замены расходных материалов печатающих устройств. Ресурс одного тонер-картриджа составляет в среднем 20 000 страниц. Согласно исходной информации на предприятии ежегодно в процессе канцелярской деятельности будет использоваться около 800 пачек бумаги, по 250 листов каждая, или 200 000 листов. Исходя из ресурса картриджа, ежегодно используется порядка 10 штук. Вес пустого картриджа составляет 3,2 кг.

Таким образом, норматив образования отхода составляет 0,032 т/год.

Общий норматив образования отходов бухгалтерско-административной деятельности составит 2,032 т/год.

Смет с территории предприятия образуется в результате уборки территории.

Количество отходов, образующихся в результате уборки территории, определяется по формуле:

М = S * m,

где: S - площадь территории, м2,

m - удельная норма образования смета на 1 м2 территории, кг/м2.

Согласно исходной информации площадь убираемой территории 3615 м2. Норма накопления отходов принята 5 кг/м2 (в соответствии с СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Осредненный за год норматив образования отхода с учетом плотности 0,3 т/м3 составит 18,075 т/год.

Мусор от уборки административных помещений образуется в результате осуществления уборки административных помещений предприятия.

Количество отходов, образующихся в результате уборки территории, определяется по формуле:

М = S * m,

где: S - площадь территории, м2,

m - удельная норма образования смета на 1 м2 территории, кг/м2.

Согласно исходной информации площадь убираемой территории 3046 м2. Норма накопления отходов принята 5 кг/м2 (в соответствии с СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Осредненный за год норматив образования отхода с учетом плотности 0,3 т/м3 составит 15,230 т/год.

Ветошь, использованная при обработке рабочих поверхностей, образуется в результате использования обтирочного материала для уборки рабочих поверхностей.

Всего, согласно исходной информации, для обработки рабочих поверхностей ежесуточно используется порядка 15 кг тканевого обтирочного материала.

Таким образом, при условии, что вся используемая ветошь переходит в отход, при количестве рабочих дней порядка 247, норматив образования отхода осредненный за год составит 3,705 т/год.

Лабораторная одежда образуется в результате списания спецодежды сотрудников лаборатории. К списываемым элементам одежды относятся:

- халат х/б, вес 0,4 кг;

- перчатки лабораторные, вес 0,15 кг.

Расчетная численность работающих в лабораторном корпусе - 23 человека.

Комплекты одежды подлежат списанию 4 раза в неделю.

Таким образом, осредненный за год норматив образования отхода составит 2,631 т/год.

Лабораторная посуда образовывается по мере замены списанных пробирок, воронок, трубок и т.д.

Замена посуды для расчетов принята 1 раз в неделю.

Для расчетов принимается усредненное значение одной единицы посуды лабораторной равное 21,7 гр (вес пробирки стеклянной 16-150).

Проектом предусматривается устройство 3 шкафов хранения лабораторной посуды вместимостью до 1800 единиц лабораторной посуды (для расчетов здесь и далее в качестве типичной единицы посуды лабораторной применяется пробирка стеклянная 16-150).

С учетом допущения, что замене подлежит все количество лабораторной посуды, осредненный за год норматив образования отхода составит 1,953 т/год.

Приборы одноразового использования образовываются по мере использования одноразовых инъекционных шприцев.

Согласно исходной информации за год предполагается использовать около 1500 шт. одноразовых шприцев. Средняя масса одного шприца составляет 5 гр.

Таким образом, осредненный за год норматив образования отхода составит 0,008 т/год.

Фильтры систем вентиляции и кондиционирования образовываются по мере замены фильтрующих материалов системы вытяжной вентиляции.

Для всех систем вытяжной вентиляции применяется трехступенчатая очистка вытяжного воздуха, которая производится в модульных потолочных фильтрах Н13, фильтровальных установках с фильтрами Н13, а также финишная очистка на фотокаталитических установках  обеззараживания воздуха Аэролайф КФУ, производящих полную инактивацию всех видов микроорганизмов, загрязняющих веществ, частиц и газов (до 99,999%).

В помещениях секционной операционной и хранения патологического материала предусмотрены самостоятельные системы  рециркуляции воздуха с двухступенчатой очисткой в фильтрах Н14 и финишной доводкой в фотокаталитичесих установках, для достижения требуемой по заданию технологической части класса чистоты ISO7.

Замена фильтров предполагается 1 раз в год.

Всего предполагается устройство 226 фильтров. Усредненный все фильтра составляет 5,2 кг.

Таким образом, осредненный за год норматив образования отхода составит 1,175 т/год.

Отработанные лампы освещения (люминесцентные) образовываются по мере замены ламп освещения.

Всего проектом предусматривается устройство 220 ламп.

Норматив образования отходов рассчитан в соответствии с "Методическими рекомендациями по оценке объемов образования отходов производства и потребления", Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО.

Количество отработанных люминесцентных ламп рассчитывается по формуле:

Ор.л  = Кс х ∑ К ip.л. х Т ip.л / Нi p.л

где, Ор.л –  суммарное количество образования отработанных источников света,шт\год;

Кс - коэффициент, учитывающий сбор ламп с неповрежденным корпусом, доли от 1;

Кip.л – количество установленных источников света, i - того типа, шт;

Тip.л -  фактическое время работы установленного источника света в расчетном году, час;

Н ip.л   - нормативный срок горения одного источника света i - того типа, час;

Принимая вес одной лампы типа ЛБ-40 210 г норматив образования отхода составит – 0,21 * 220 = 46,2 кг или 0,046 т/год.

### 1.4.1.4. Организация накопления и вывоза отходов с территории проектируемого объекта

Общее влияние мест временного хранения отходов не должно оказывать отрицательного воздействия на окружающую среду (почву, атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды).

Места сбора и временного хранения отходов будут организованы с соблюдением мер экологической безопасности, оборудованы в соответствии с классами опасности и физико-химическими характеристиками отходов.

С целью предотвращения загрязнения среды необходимо предусмотреть визуальный контроль за безопасным обращением с отходами, включающий контроль за условиями сбора и хранения отходов, периодичностью вывоза отходов с территории площадки, а также соблюдение установленных нормативов временного размещения отходов.

Вывоз бытовых отходов должен осуществляться не реже 1 раза в день или по мере накопления.

Условия и способы сбора, временного хранения, транспортирования, размещения и обезвреживания отходов должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания, должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативами правовыми актами Российской Федерации.

Полностью обеззараженные отходы со всех процедур собираются в помещении моечной, где укладываются в мешки для автоклавирования. Подготовленные мешки помещают в проходной автоклав и по завершении полного цикла автоклавирования передаются в чистую зону для хранения до вывоза на утилизацию.

Медицинские отходы, мусор собирается в одноразовые пакеты для автоклавирования и переносятся в автоклавную, где обеззараживаются в проходном автоклаве далее пакеты складываются в контейнер для медицинских отходов и перемещается для дальнейшей утилизации.

Все образующие отходы при эксплуатации объекта после автоклавирования передаются организации,  имеющей соответствующую лицензию на утилизацию данных видов отходов.

### 1.4.1.5. Предложения по нормативам образования и лимитам размещения отхода на проектируемом объекте

Предложенные нормативы образования отходов осредненные за год приведены в таблице 1.4.1.3.

Таблица 1.4.1.3

| № | Наименование отхода | Класс опасности | Норматив образования, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отходы жизнедеятельности персонала | А | 1,03 |
| 2 | Отходы бухгалтерско-административной деятельности | А | 2,032 |
| 3 | Смет с территории предприятия | А | 18,075 |
| 4 | Мусор от уборки административных помещений | А | 15,230 |
| 5 | Ветошь, использованная при обработке рабочих поверхностей | Б | 3,705 |
| 6 | Лабораторная одежда | Б | 2,631 |
| 7 | Лабораторная посуда | Б | 1,953 |
| 8 | Приборы одноразового использования | Б | 0,008 |
| 9 | Фильтры систем вентиляции и кондиционирования | Б | 1,175 |
| 10 | Отработанные лампы освещения (люминесцентные) | Г | 0,046 |

### 1.4.2.1. Оценка образования отходов на период строительства объекта

Сведения об организации строительной площадки представлены в Разделе 6 настоящего проекта.

Согласно заданию на разработку проекта организации строительства площадка строительства со всех сторон ограждается временным забором.

В качестве дороги используются временные дороги с покрытием из дорожных железобетонных плит по отсыпке из песка.

Временные здания и сооружения используются мобильные, инвентарные контейнерные, и устанавливаются на бетонные дорожные плиты.

При въезде-выезде со строительной площадки предусмотрено место (пункт) для мойки колес автотранспорта типа «Мойдодыр».

Участок реконструкции представляет собой действующее фармацевтическое производство.

При проведении земляных работ и планировке территории образуются излишки грунта. Для временного хранения на строительной площадке оборудованы специальные места. Далее грунт вывозится в отвал.

На строительной площадке в соответствии с материалами с разделом ПД ПОС задействовано 25 человек. Рабочие обеспечиваются питьевой водой в привозных бутылях, которая находится в бытовых помещениях и непосредственно на рабочих местах. Для нужд рабочих на строительной площадке размещены автономные мобильные биотуалеты и хозяйственно-бытовые помещения.

Доставка строительных и инертных материалов, а также металлических, сборных железобетонных и др. изделий, производится автомобильным транспортом с близлежащих предприятий строительной индустрии.

Для сбора строительных отходов, а также бытовых отходов, предусмотрено обустройство площадки с устройством металлических контейнеров для раздельного сбора строительного мусора. Высота установки контейнера от поверхности земли должна быть не менее 150 мм (вентилируемое пространство). Контейнеры следует устанавливать на выровненную площадку из дорожных плит. Установка контейнеров выполняется "с колес" автомобильным краном.

Перечень отходов, образующихся на строительной площадке, представлен в таблице 1.4.2.1.

Таблица 1.4.2.1

| Наименование отхода | Процесс образования отхода |
| --- | --- |
| Мусор от офисных и бытовых помещений организаций, не сортированный (исключая крупногабаритный) | Жизнедеятельность рабочих |
| Отходы (осадки) из выгребных ям | Жизнедеятельность рабочих |
| Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод | Обработка колес автотранспорта в пункте мойки |
| Трубы, муфты из асбестоцемента, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | Прокладка канализационных коммуникаций |
| Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | Устройство монолитных железобетонных конструкций |
| Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | Устройство монолитных железобетонных конструкций, устройство стальных конструкций |
| Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | Устройство монолитных железобетонных конструкций, устройство стальных конструкций |
| Остатки и огарки стальных сварочных электродов | Проведение сварочных работ |

### 1.4.2.2. Расчет образования отходов при проведении строительных работ

[8 2 2 2 01 0 1 21 5]

Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме

Количество отходов определяется по формулам:

V= Q×k [м3]

M=Q×ρ×k [т]

где:

Q [м3] – планируемый расход строительных материалов (согласно потребности строительства);

k [%] – норма образования отходов (согласно РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве»), с учетом технологии производства принимается 1,5%;

ρ [т/м3] – плотность материалов.

Результат расчетов представлен в таблице 1.4.2.4.

Таблица 1.4.2.4

| Наименование материалов | Расход материалов | Норматив | Плотность | Количество образования отхода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | %/100 | т/м3 | м³ | т |
| Устройство бетонных/железобетонных конструкций | 45000 | 0,015 | 2 | 675 | 1350 |
| Итого | 675 | 1350 |

[8 2 2 3 01 0 1 21 5]

Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме

Количество отходов определяется по формулам:

V= Q×k [м3]

M=Q×ρ×k [т]

где:

Q [м3] – планируемый расход строительных материалов (согласно потребности строительства);

k [%] – норма образования отходов (согласно РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве»), с учетом технологии производства принимается 1,5%;

ρ [т/м3] – плотность материалов.

Результат расчетов представлен в таблице 1.4.2.5

Таблица 1.4.2.5

| Наименование материалов | Вес 1 ед. | Количество | Норматив | Плотность | Количество образования отхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т | шт | %/100 | т/м3 | м³ | т |
| Сборные конструкции ЖБИ | 2,5 | 7 | 0,01 | 2,5 | 0,4375 | 0,175 |
| Итого | 0,4375 | 0,175 |

[4 5 5 5 10 0 1 51 4]

Трубы, муфты из асбестоцемента, утратившие потребительские свойства, незагрязненные

Количество отходов определяется по формулам:

V= Q×k [м3]

M=Q×ρ×k [т]

где:

Q [м3] – планируемый расход строительных материалов (согласно потребности строительства);

k [%] – норма образования отходов (согласно РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве»), с учетом технологии производства принимается 1,5%;

ρ [т/м3] – плотность материалов.

Норма образования отходов, с учетом технологии производства принимается 2% и 100% при демонтажных работах;

Результат расчетов представлен в таблице 1.4.2.6.

Таблица 1.4.2.6

| Наименование материалов | Вес 1 ед. | Норматив | Плотность | Количество образования отхода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т | %/100 | т/м3 | м³ | т |
| Прокладка кабельной канализации, d=100, 440 м | 40 | 0,02 | 1,85 | 1,48 | 0,8 |
| Итого | 1,48 | 0,8 |

[4 6 1 0 10 0 1 20 5]

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные

Количество отходов, образуется при закладке арматуры монолитных и железобетонных конструкциях, определяется по формулам:

M=Q×k [т]

V=Q×k/ρ [м3]

где:

Q [т] – планируемый расход строительных материалов (согласно потребности строительства);

k [%] – норма образования отходов (согласно РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве»), с учетом современных технологических процессов производства принята 3%;

p [т/м3] – плотность отхода.

Результат расчетов представлен в таблице 1.4.2.7.

Таблица 1.4.2.7

| Наименование материалов | Расход материалов | Норматив | Плотность | Количество образования отхода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т | %/100 | т/м3 | м³ | т |
| Арматура | 1500 | 0,03 | 7,85 | 1483,108 | 45 |
| Итого | 1483,108 | 45 |

[9 1 9 1 00 0 1 20 5]

Остатки и огарки стальных сварочных электродов

Количество отходов, образуется при проведении сварочных работ, определяется по формулам:

M=Q×k [т]

V=Q×k/ρ [м3]

где:

Q [т] – планируемый расход строительных материалов (согласно потребности строительства);

k [%] – норма образования отходов (согласно РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве»), с учетом современных технологических процессов производства принята 3%;

p [т/м3] – плотность отхода.

Результат расчетов представлен в таблице 1.4.2.8.

Таблица 1.4.2.8

| Наименование материалов | Расход материалов | Норматив | Плотность | Количество образования отхода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т | %/100 | т/м3 | м³ | т |
| Электроды стальные | 8 | 0,05 | 7,85 | 3,14 | 0,4 |
| Итого | 3,14 | 0,4 |

[7 3 3 1 00 0 1 72 4]

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций, не сортированный (исключая крупногабаритный)

Количество отходов, образующихся в результате жизнедеятельности рабочих и ИТР, определяется по формуле:

V = N×k × (D/12) [м3]

М = N×k×ρ× (D/12) [т]

где:

N [чел.] – среднесписочная численность работников, задействованных на объекте;

k [м3/чел.×год] – среднегодовая норма накопления отходов на одного работника (согласно опыту проводимых исследований объема накопления отходов сотрудниками строительной организации в современных условиях);

D – срок производства, мес. – 6 (в соответствии с ПОС);

ρ [т/м3] – плотность отходов (Согласно Справочнику «Твердые бытовые отходы», АКХ им. К.Д. Памфилова, М. 2001).

Результаты расчетов представлены в таблице 1.4.2.9.

Таблица 1.4.2.9

| Среднесписочное кол-во персонала | Норма накопления на 1 чел | Плотность ТБО | Норматив образования отхода |
| --- | --- | --- | --- |
| чел | м3/год | т/м3 | м3/год | т/год |
| Рабочие | 22 | 0,2 | 0,18 | 4,4 | 0,792 |
| ИТР | 3 | 1,1 | 0,18 | 3,3 | 0,594 |
| Итого за период строительства | 7,7 | 1,386 |

[7 3 2 1 00 0 1 30 4]

Отходы (осадки) из выгребных ям

Количество отходов при зачистке биотуалетов определяется по формуле:

М = V × p [т]

V = N×m×D [м3]

где:

N [чел.] – среднесписочная численность работников, задействованных на объекте, согласно ПОС;

m – среднегодовая норма накопления отхода;

D – срок производства, мес. – 6 (в соответствии с ПОС);

ρ [т/м3] – плотность (согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), ρ= 1,00 т/м3.

Результаты расчетов представлены в таблице 1.4.2.10

Таблица 1.4.2.10

| Среднесписочное кол-во персонала | Норма накопления на 1 чел | Плотность | Норматив образования отхода |
| --- | --- | --- | --- |
| чел | м3/год | т/м3 | т | м3 |
| 25 | 0,07 | 1 | 1,75 | 1,75 |
| Итого отходов из выгребных ям | 1,75 | 1,75 |

Согласно ПОС на хозяйственно-бытовые нужны требуется 0,29 л/сек воды. Таким образом, объем хозяйственно-бытовых стоков определяется:

М = V × p [т], V = Q×D [м3]

где:

Q [м3/сутки] – суточный расход воды на нужны рабочих;

Результаты расчетов представлены в таблице 1.4.2.11.

Таблица 1.4.2.11

| Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды | Срок производства работ | Плотность | Норматив образования отхода |
| --- | --- | --- | --- |
| м3/год | год | т/м3 | т | м3 |
| 191,052 | 0,5 | 1 | 95,526 | 95,526 |
| Итого с учетом продолжительности строительства | 95,526 | 95,526 |

Итого отходов (осадков) из выгребных ям и хозяйственно-бытовых стоков за период проведения строительных работ – 97,276 т, 97,276 м3.

[7 2 3 2 00 0 0 00 0]

Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод.

В состав отхода входит осадки, образующиеся при зачистке мойки колес. Количество нефтепродуктов, взвешенных веществ с учетом влажности определяется по формуле:

Hm= N×P× Q (C1до –C2после) ×10-6/ (1-В/100) + N×P× Q×(C3до –C4после) ×10-6/ (1-В/100),

Hv= Nm/p,

где:

Hm – количество образования отходов на стройплощадке, т

Hv – количество образования отходов на стройплощадке, м3

N – количество автомашин в сутки

Q – расход воды на мытье колес 1 автомашины, 0,140 м3/шт

P – количество рабочих дней на период строительства,

C1до – концентрация взвешенных веществ до зоны отстоя, 800 мг/л

C2после – концентрация взвешенных веществ после зоны отстоя, 20 мг/л

C3до – концентрация нефтепродуктов до зоны отстоя, 200 мг/л

C4после – концентрация нефтепродуктов после зоны отстоя, 10 мг/л

В – влажность осадка, 60 %

р – плотность отхода, т/м3, 1,48

Результаты расчетов представлены в таблице 1.4.2.12.

Таблица 1.4.2.12

| Наименование загрязняющих веществ | Объем загрязненных стоков от 1й ед. | Концентрация загрязняющих веществ до и после очистки | Влажность | Кол-во рабочих дней | Кол-во транспорта | Плотность | Количество образования отхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мг/л | % |  | ед./сут | т/м3 | т | м3 |
| Нефтепродукты | 0,14 | 200 | 10 | 60 | 183 | 16 | 1,48 | 0,288 | 0,195 |
| Взвешенные в-ва | 0,14 | 800 | 20 | 60 | 183 | 16 |  | 1,183 | 0,799 |
| Всего на период строительства | 1,471 | 0,994 |

### 1.4.2.3. Организация накопления отходов на строительной площадке

Места сбора и временного хранения отходов организованы с соблюдением мер экологической безопасности, оборудованы в соответствии с классами опасности и физико-химическими характеристиками отходов.

С целью предотвращения загрязнения среды необходимо предусмотреть визуальный контроль за безопасным обращением с отходами, включающий контроль за условиями сбора и хранения отходов, периодичностью вывоза отходов с территории площадки, а также соблюдение установленных нормативов временного размещения отходов.

Общее влияние мест временного хранения отходов не должно оказывать отрицательного воздействия на окружающую среду (почву, атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды).

Отходы, образующиеся в период проведения монтажных работ, по мере образования должны передаваться на временное хранение в специально отведенные места (площадки с твердым покрытием, металлические контейнеры, установленные на площадках с твердым покрытием) с последующим вывозом транспортом лицензированных организаций на лицензированное предприятие по переработке и размещению твердых бытовых и производственных отходов.

С целью наименьшего образования строительных отходов часть требующихся материалов при строительстве объекта будет заказываться у производителя-поставщика по размерам и в соответствии с расчетами потребности материалов выполненных по чертежам стадии проектирования «РД» (рабочая документация).

Дверные и оконные блоки доставляются транспортом поставщика, при этом за целостность дверных и оконных блоков отвечает поставщик.

Деревянные поддоны, паллеты, на которых строительные материалы поступают на площадку, являются оборотной тарой.

Такие материалы, как асфальтобетон, щебень, песок, бортовые камни, керамзит, используемые при строительстве (здания, сооружения, дорожные покрытия и пр.) – являются ценными материалами, заказываются в необходимом объеме и в отход не поступают.

Железобетонные плиты, используемые для организации временных дорог и оснований для административно-бытового городка, по окончанию строительства извлекаются, обрабатываются и передаются заводу-изготовителю.

Вывоз бытовых отходов должен осуществляться не реже 1 раза в день.

Отходы (осадки) от мойки колес по мере накопления должны передаваться специализированной лицензированной  организации по обезвреживанию.

Фекальные отходы 1 раз в неделю либо по мере заполнения накопительного бака должны передаваться специализированной лицензированной организации по обезвреживанию.

Условия и способы сбора, временного хранения, транспортирования, размещения и обезвреживания строительных отходов и отходов потребления должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания, должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативами правовыми актами Российской Федерации.

Все образующиеся в ходе строительства объекта отходы передаются организации (организациям) имеющей соответствующую лицензию в целях утилизации.

### 1.4.2.4. Предложения по нормативам образования отходов при проведении строительных работ

Нормативы образования отходов, образующихся в период проведения строительно-монтажных работ, связанных с возведением объекта, приведены в таблице 1.4.2.13.

Таблица 1.4.2.13

| № | Вид отхода | Код по ФККО | Класс опасности | Норматив образования, т/период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций, не сортированный (исключая крупногабаритный) | 7 3 3 1 00 0 1 72 4 | 4 | 1,386 |
| 2 | Отходы (осадки) из выгребных ям | 7 3 2 1 00 0 1 30 4 | 4 | 97,276 |
| 3 | Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод | 7 2 3 2 00 0 0 00 0 | 4 | 1,471 |
| 4 | Трубы, муфты из асбестоцемента, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 4 5 5 5 10 0 1 51 4 | 4 | 0,8 |
| 5 | Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 8 2 2 2 01 0 1 21 5 | 5 | 1350 |
| 6 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 8 2 2 3 01 0 1 21 5 | 5 | 0,175 |
| 7 | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 4 6 1 0 10 0 1 20 5 | 5 | 45 |
| 8 | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 9 1 9 1 00 0 1 20 5 | 5 | 0,4 |

### 1.5. Воздействие объекта на почвенный покров

Для изучаемой территории характерны почвы горные подзолистые глубоко-промерзающие. В настоящее время почвы исследуемой площадки – это антропогенно измененные почвы, имеющие созданный в результате человеческой деятельности поверхностный слой, полученный перемешиваем, насыпанием или погребением материала урбаногенного происхождения, в том числе строительного и местами бытового мусора.

### 1.5.1. Воздействие на почво-грунты при проведении строительных работ

Согласно проектным решениям при проведении землеройных работ на строительной площадке производится снятие плодородного слоя почвы объемом 1753 м3, из которых 753 м3 используется для озеленения территории.

### 1.5.2. Исследования почво-грунтов

### 1.5.3. Санитарные показатели исследования почво-грунтов

Исследуемый участок открытый, находится среди застроенной территории. Исследования почв, грунтов и грунтовой воды, прежде всего, должны выявить степень опасности территории для населения на момент исследования: определить категорию химического загрязнения почв по величине суммарного показателя загрязнения (Zc) и санитарно-биологические показатели; определить потенциальную опасность загрязненных почв как источника вторичного загрязнения компонентов природной среды (атмосферный воздух, водные объекты).

Пробная площадка закладывалась в границах территории проектируемого объекта. Оценка загрязнения почв и грунтов проводилась в соответствии с нормативными документами.

Производился отбор следующих проб:

-отбор пробы почвы (РЦ/Ч-П1) из поверхностного слоя методом бурения на глубину 0,0-0,20 м;

-отбор валовой пробы грунта из скважины № 4403 (РЦ/Ч-Г2) бурением на глубину 0,5-2,0 м

Описание ландшафта в момент отбора проб фиксировались полевой и фото-графической документацией. Отбор проб зафиксирован актом установленной формы.

Для определения категории химического загрязнения почв по величине суммарного показателя загрязнения (Zc) почво-грунтов и санитарно-биологического показателя почв были сведены в общую таблицу, в зависимости от точки отбора:

| № пп | Код пробы | Химические показатели, мг/кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ni | Zn | Cd | Pb | Cu | As | Бенз(а)- пирен | Неф- ты | Hg | pH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | РЦ/Ч-П1 | 8 | 31,5 | 0,01 | 10,0 | 14,4 | 4,2 | 0,008 | 65 | 0,025 | 7,2 |
| 2 | РЦ/Ч-Г2 | 7 | 40,7 | 0,01 | 8,1 | 57 | 3,6 | 0,007 | 85 | 0,025 | 7,4 |
| пдк | 20 | 55 | 0,5 | 32 | 33 | 2 | 0,02 | 2000 | 2,1 | - |
| ОДК | песчаные | 20 | 55 | 0,5 | 32 | 33 | 2 |  |
|  | кислые pH<5,5 | 40 | 110 | 1 | 65 | 66 | 5 |  |
|  | близкие к нейтральным pH>5,5 | 80 | 220 | 2 | 130 | 132 | 10 |  |

Оценка степени загрязнения почв грунтов химическими веществами проводилась в соответствии с [15] путем сравнения с предельно допустимыми концентрациями ПДК или ориентировочно допустимыми концентрациями ОДК химических веществ в почве, в зависимости от механического состава и уровня pH почвы согласно ГН 2.1.7.2511-09.

Коэффициент концентрации относительно ОДК (ПДК) вычислялся по формуле:

Кодк(пдк) =С1/ОДК(ПДК),

где: С1 - фактическое содержание 1-го химического элемента в почвах и грунтах, мг/кг.

Размер предельно допустимых концентраций - ПДК загрязняющих веществ принимается в соответствии с ГН 2.1.7.2041-06.

Результаты расчета коэффициента концентрации относительно ОДК (ПДК) приведённые в таблице 4 показали, что по всем веществам содержание определяемых химических элементов в почвах и грунтах не соответствует нормативным требованиям ГН 2.1.7.2041-06, так как четко прослеживается превышение концентрации мышьяка в почве и грунте в 1,8-2,1 раза и меди в грунте в 1,7 раз, что влечет проведение мероприятий по снижению уровня воздействия источников загрязнения почвы и доступности токсикантов для растений:

| № пп | Код пробы | Ni | Zn | Cd | Pb | Cu | As | Бенз(а)- пирен | Неф- ты | Hg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | РЦ/Ч-П1 | 0,400 | 0,573 | 0,020 | 0,313 | 0,436 | 2,100 | 0,400 | 0,033 | 0,012 |
| 2 | РЦ/Ч-Г2 | 0,350 | 0,740 | 0,020 | 0,253 | 1,727 | 1,800 | 0,350 | 0,043 | 0,012 |

Суммарный показатель загрязнения (Zc), характеризующий эффект воздействия группы химических элементов рассчитывался по формуле:

Zс = Кс +...+ Kcn - (n - 1),

где: n - количество учитываемых химических элементов; Rci - коэффициент концентрации i-го компонента загрязнения, превышающий единицу равный:

Кс = Ci/Сф,

где: Сфi - фоновое содержание i-ro химического элемента в почвах и грунтах, мг/кг, принятого, согласно таблице 4.1.

Результаты расчета коэффициента концентрации и суммарного показателя загрязнения приведены далее:

| № пп | Код пробы | К. | Zo |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ni | Zn | Cd | Pb | Cu | As | Hg |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | РЦ/Ч-П1 | 1,333 | 1,125 | 0,200 | 1,667 | 1,800 | 2,800 | 0,500 | 4,725 |
| 2 | РЦ/Ч-Г2 | 1,167 | 1,454 | 0,200 | 1,350 | 7,125 | 2,400 | 0,500 | 9,495 |

Все пробы были нормированы по СанПиН 2.1.7.1287-03:

-согласно оценочной шкале химического загрязнения почв и грунтов тяжелыми металлами и мышьяком по суммарному показателю загрязнения, все пробы имеют допустимую категорию загрязнения.

-для определения эпидемической опасности, проводились лабораторные микробиологические и паразитологические исследования почвы. По результатам исследований отобранная проба почвы согласно требованиям оценивается как чистая, что влечет за собой использование без ограничений.

Вывод: исходя из результатов проведенной оценки химической, микробиологической и паразитологической загрязненности почв и грунтов исследуемой территории рекомендуется их использование без ограничений.

### 1.5.4. Расчет класса опасности почво-грунтов

Отнесение опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды расчетным методом выполняется на основании результатов исследования проб почвы выполненных в 2015 году АНО «Испытательный центр «Нортест» (см. «Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий») в соответствии с Приказом МПР России от 15.06.2001 № 511 «Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды».

Отнесение отходов к классу опасности для окружающей природной среды (ОПС) расчетным методом осуществляется на основании показателя (К), характеризующего степень опасности отходов при воздействии на ОПС, рассчитанного по сумме показателей опасности веществ, составляющих отход (далее компоненты отхода), для ОПС (Кi).

Перечень компонентов отхода и их количественное содержание устанавливаются по составу исходного сырья и технологическим процессам его переработки или по результатам количественного химического анализа.

Показатель степени опасности компонента отхода (Кi) рассчитывается как соотношение концентрации компонентов отхода (Сi) коэффициентом его степени опасности для ОПС (Wi) коэффициентом степени опасности компонента отхода для ОПС  является условный показатель, численно равный количеству компонента отхода, ниже значения которого он не  оказывает негативных воздействий на ОПС. Размерность коэффициента степени опасности для ОПС условно принимается как мг/кг.

Коэффициент Wi рассчитывается по одной из следующих формул:

|  | 4 ( 4 / Zi ; | Для 1 ( Zi ( 2 |
| --- | --- | --- |
| lg Wi = | Zi ; | Для 2 ( Zi ( 4 |
|  | 2 + 4 / (6 ( Zi), где | Для 4 ( Zi ( 5 |

Zi = 4 Xi/3 ( 1/3.

Коэффициенты (Wi) для наиболее распространенных компонентов отходов приведены в таблицах Приказа МПР России от 15.06.2001 № 511 «Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды». Для остальных компонентов коэффициент принят расчетным методом.

Расчет коэффициентов степени опасности для окружающей среды

| 1. | Ртуть (Wi = 10,00000) (согласно Приложения 2 приказа МПР России № 511) Информация о расчете W отсутствует. |
| --- | --- |
| 2. | Цинк (Wi = 463,40000) (согласно Приложения 2 приказа МПР России № 511) Информация о расчете W отсутствует. |
| 3. | Медь (Wi = 358,90000) (согласно приложения 2 приказа МПР России № 511) Информация о расчете W отсутствует. |
| 4. | Кадмий (Wi = 26,90000) (согласно Приложения 2 приказа МПР России № 511) Информация о расчете W отсутствует. |
| 5. | Свинец (Wi = 33,10000) (согласно Приложения 2 приказа МПР России № 511) Информация о расчете W отсутствует. |
| 6. | Никель (Wi = 128,80000) (согласно Приложения 2 приказа МПР России № 511) Информация о расчете W отсутствует. |
| 7. | Мышьяк (Wi = 55,0000) (согласно Приложения 2 приказа МПР России № 511) Информация о расчете W отсутствует. |
| 8. | Бенз/а/пирен (Wi = 59,97000) (согласно Приложения 2 приказа МПР России № 511) Информация о расчете W отсутствует. |
| 9. | Хром (Wi = 100,0000) (согласно Приложения 2 приказа МПР России № 511) Информация о расчете W отсутствует. |
| 10. | Марганец (Wi = 537,0000) (согласно Приложения 2 приказа МПР России № 511) Информация о расчете W отсутствует. |
| 11. | Нефтепродукты (W = 4641.58900). Уровни экологической опасности для различных природных сред: 1. ПДКв (ОДУ, ОБУВ) [мг/л]: 0.01-0.1 (2 балла) ([3]) 2. Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования: 4 (4 балла) ([3]) 3. ПДКр.х. (ОБУВ) [мг/л]: 0.011-0.1 (3 балла) ([2]) 4. Lg (S[мг/л]/ПДКв [мг/л]): <1 (4 балла) ([8]) 5. LC50 [мг/м3]: >50000 (4 балла) ([7]) 6. Показатель информационного обеспечения: 1 балл Относительный параметр опасности компонента для ОПС (X). X = (Сумма баллов)/6 = 3.000 Lg(W) = Z = 3.667, где Z=4*X/3-1/3=3.667 Коэффициент степени опасности для окружающей природной среды (W). W = 10**Lg(W) = 4641.589. |
| 12. | Кобальт (W = 153.00000). Уровни экологической опасности для различных природных сред: 1. ПДКр.х. (ОБУВ) [мг/л]: 0.01 (2 балла) ([2]) 2. Класс опасности в воде рыбохозяйственого использования: 3 (3 балла) ([3]) 3. ПДКв (ОДУ, ОБУВ) [мг/л]: 0.1 (2 балла) ([3]) 4. Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования: 2 (2 балла) ([3]) 5. ПДКс.с. (ОБУВ) [мг/л]:0.001 (1 балл) ([2]) 6. Класс опасности в атмосфере: 1 (1 балл) ([2]) 7. LC50 [мг/м3]: 500-5000 (2 балла) ([7]) 8. Показатель информационного обеспечения: 2 балла Относительный параметр опасности компонента для ОПС (X). X = (Сумма баллов)/7 = 1.888 Lg(W) = Z = 2.184 , где Z=4*X/3-1/3=2.184 Коэффициент степени опасности для окружающей природной среды (W). W = 10**Lg(W) = 153.000 |

Показатель степени опасности компонента отхода для ОПС Кi рассчитывается по формуле:

Кi = Ci / Wi ,

где:

Ci – концетрация  i – го компонента в отходе (мг/кг отхода);

Wi – коэффициент степени опасности i – го компонента отхода для ОПС (мг/кг).

Показатель степени опасности отхода для ОПС К рассчитывают по следующей формуле:

К =К1 + К2 + … + Кn ,

где:

K – показатель степени опасности отхода для ОПС;

K1,..Kn – показатели степени опасности отдельных компонентов отхода для ОПС.

Компоненты отходов, состоящие из таких химических элементов как кислород, азот, углерод, фосфор, сера, кремний, алюминий, железо, натрий, калий, кальций, магний, титан в концентрациях, не превышающих их содержание в основных типах почв, относятся к практически неопасным компонентам со средним баллом (Xi) равным 4 и, следовательно, коэффициентом степени опасности для ОПС (Wi) равным 106.

Компоненты отходов природного органического происхождения, состоящие из таких соединений как углеводы (клетчатка, крахмал и иное), белки, азотсодержащие органические соединения (аминокислоты, амиды и иное), то есть веществ, встречающихся в живой природе, относятся к классу практически неопасных компонентов со средним баллом (Xi) равным 4, и, следовательно, коэффициентом степени опасности для ОПС (Wi) равным 106.

Отнесение отходов к классу опасности расчетным методом по показателю степени опасности отхода для ОПС осуществляется в соответствии с Таблицей 3 Приказа МПР России от 15.06.2001 № 511 «Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды».

По результатам расчетов установлено, что почво-грунты относятся к 5-му классу опасности.

В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов № 511 «Об утверждении критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды» в случае отнесения отходов расчетным методом к 5-му классу опасности, необходимо его подтверждение экспериментальным методом. При отсутствии подтверждения 5-го класса опасности экспериментальным методом отход может быть отнесен к 4-му классу опасности.

Ввиду выше сказанного, и отсутствии при проведении инженерно-экологических изысканий санитарно-токсикологических исследований, изъятый грунт относится к 4-му классу опасности.

### 1.5.5 Оценка воздействия на почво-грунты

В соответствии с проектными решениями возможно выделить следующие источники воздействия на почвенных покров:

- засорения и загрязнения строительной площадки и прилегающей территории отходами и горюче-смазочными материалами от строительной техники;

- несоблюдение схемы движения транспорта по территории с заездом автомобильной техники на непредназначенные для движения земли;

- засорение твердыми бытовыми отходами;

-проливы топлива.

Проводимые строительные работы могут привести к изменению свойств грунтов, обусловленного рыхлением и разрушением при снятии растительного грунта, уплотнением в результате движения техники и увеличения нагрузки от веса различных сооружений.

Изъятие почво-грунтов при проведении строительных работ обуславливается исследованием почво-грунтов по санитарно-бактериологическим, санитарно-химическим и санитарно-паразитологическим показателям.

На время проведения строительно-монтажных работ для организации мест складирования материалов, сыпучих материалов, бытовых сооружений, временных дорог должны быть использованы дорожные бетонные плиты для предотвращения загрязнения грунта.

После окончания строительства объекта должен быть проведен комплекс рекультивационных мероприятий по восстановлению нарушенных земель: техническая и биологическая рекультивация. Техническая рекультивация представляет собой очистку территории от строительного мусора, планировку территории, восстановление плодородного слоя почвы. Биологическая рекультивация предусматривает внесение минеральных и органических удобрений, восстановление травянистой растительности. Также рекомендуется разработать мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова.

### 1.6. Воздействие объекта на растительный и животный мир

### 1.6.1. Общие сведения об участке проектирования

### Грунты на площадке строительства: на глубине 2-2,6 м представлены как насыпные грунты; на глубине до 7,5-9 м представлены как пески средней крупности серовато- коричневые, малой степени водонасыщенности.

### Проявившиеся и установившиеся уровни подземных вод зафиксирован на глубине 4,2-6,6м (абс. Отм. 133,8-135,00м).

### Максимальная величина глубины сезонного промерзания составляет для насыпных грунтов – 1,6м, для песков средней крупности 1,44м

### 1.6.2. Оценка влияния объекта на растительный и животный мир

Под строительство отводится антропогенно преобразованный земельный участок, поэтому изменения ареалов распространения (уничтожения) объектов животного мира в ходе работ не ожидается. Прямое воздействие на животный мир связано в основном с увеличением фактора беспокойства, временными миграциями, отказами от традиционных мест для гнездования и сокращением кормовой базы вследствие расчистки участка работ от растительности.

Ощутимого ущерба животному миру не ожидается. После окончания строительных работ произойдет заселение животными ранее покинутых мест.

### 2.	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

### 2.1.	Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам

### 2.1.1.	Стадия строительства

В результате расчета рассеивания установлено, что при строительстве не происходит сверхнормативного - выше ПДК (с учетом фона) - загрязнения атмосферы в зоне существующей жилой застройки. Расчетные концентрации составят:

	азота диоксид, с учетом фона - 0,65 ПДК (0,130 мг/м3);

	ксилол - 0,11 ПДК (0,022 мг/м3);

	пыль неорганическая: 70-20% SiO2 - 0,17 ПДК (0,051 мг/м3).

Уровень загрязнения всеми прочими веществами и группами суммации веществ с однонаправленным вредным воздействием не превышает 0,1 ПДК.

Таким образом, требования СанПиН 2.1.6.1032-01 в части соблюдения санитарно-гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха выполняются, воздействие объекта на окружающую среду в форме выбросов загрязняющих веществ является допустимым, выбросы стадии строительства нормируются как ПДВ.

Уровень загрязнения атмосферы в период строительства намечаемой деятельности представлен на картах в графических материалах (см. Приложения).

### 2.1.2.	Стадия эксплуатации

В результате расчета рассеивания установлено, что при эксплуатации объекта не происходит сверхнормативного - выше ПДК, включая фоновое загрязнение - загрязнения атмосферы. Наибольшие расчетные концентрации составят:

	азота диоксид, - 0,39 ПДК (0,078 мг/м3);

	азота диоксид, с учетом фона - 0,67 ПДК (0,134 мг/м3);

	пыль неорганическая 70-20% SiO2 - 0,25 ПДК (0,075 мг/м3);

	пыль неорганическая  до 20% SiO2 - 0,13 ПДК (0,065 мг/м3);

Уровень загрязнения всеми прочими веществами не превышает 0,1 ПДК.

Таким образом, требования СанПиН 2.1.6.1032-01 в части соблюдения санитарно-гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха выполняются, воздействие объекта на окружающую среду в форме выбросов загрязняющих веществ является допустимым, выбросы в период эксплуатации нормируются как ПДВ.

Уровень загрязнения атмосферы в период эксплуатации намечаемой деятельности представлен на картах в графических материалах (см. Приложения).

### 2.2.	Мероприятия по охране атмосферного воздуха

### 2.2.1.	Стадия строительства

Мероприятия по охране атмосферного воздуха при строительных работах на объекте в общем виде включают:

- организацию строительства в строгом соответствии с планировочными технологическими и техническими решениями ПОС;

- обязательность применения исправного, отвечающего экологическим требованиям оборудования, строительной техники и автотранспорта;

- проведение работ в соответствии с надлежащей практикой, соблюдение правил производства работ, привлечение для производства работ персонала, обладающего необходимой квалификацией;

- организацию производственного контроля и мониторинга среды (при необходимости).

Конкретные воздухоохранные мероприятия в период строительства, отраженные в разделах проектной документации, предусматривают:

- запрет на сжигание отходов и строительного мусора на стойплощадке и прилегающей территории;

- запрет на сбрасывание отходов и мусора с этажей зданий и сооружений без применения закрытых лотков и бункеров-накопителей;

- соответствие строительных и дорожных машин установленным нормативным требованиям по содержанию загрязняющих веществ в отработавших газах (техника, не отвечающая требованиям по уровню эмиссии загрязняющих веществ, к эксплуатации не допускается);

- контроль за исправным техническим состоянием автомобильной и строительной техники;

- при выполнении погрузо-разгрузочных операций, автотранспорт должен находиться на стройплощадке с выключенными двигателями;

- автотранспортные средства, на которых осуществляется перевозка грузов навалом (камни природные, песок, песчано-гравийные смеси, галька, гравий, щебень, керамзит, грунт, отходы строительства, бытовые отходы, мусор и т.п.), должны оснащаться тентовыми укрытиями кузовов не допускающими рассыпания и выпыливания грузов из кузовов в процессе транспортировки;

- с целью предотвращения пыления в сухие дни следует производить ежедневное увлажнение грунта в местах проведения земляных работ в течение 15-30 минут до начала строительных работ, а также по окончании строительных работ.

### 2.2.2.	Стадия эксплуатации

Нормативное качество атмосферного воздуха достигается применением стандартных, хорошо зарекомендовавших себя методов по предотвращению и снижению выбросов загрязняющих веществ:

- Использование фильтров HEPA со степенью очистки 99,99 %;

- Организация системы производственного контроля величин выбросов и мониторинга загрязнения атмосферного воздуха.

### 2.2.3.	Специальные природоохранные мероприятия

Перед началом строительных работ подрядная организация обращается в Росприроднадзор за разъяснением о необходимости получения «Разрешения на выброс загрязняющих веществ» на период проведения строительных работ по проектным материалам.

К специальным природоохранным мероприятиям отнесено внесение платы за загрязнение атмосферного воздуха. Расчет размера платы за загрязнение атмосферы, выполненный на основании Постановления Правительства РФ №344 от 12.06.2003, представлен в разделе 5.

Подрядная организация, выбранная Заказчиком для строительства объекта, встает на учет в качестве плательщика за негативное воздействие на окружающую среду в установленном порядке.

### 2.3.	Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод

Проектными решениями предусмотрено оборудование на объекте следующих систем канализации:

- хозяйственно-бытовой канализации;

- производственно-ливневой канализации.

### 2.3.1.	Хозяйственно-бытовой и поверхностный сток в подготовительный период строительства

Отвод поверхностных стоков с территории стройплощадки производится в существующие водоотводные устройства.

Потребность в воде на хозяйственно-бытовые нужды в период строительства объекта определена в разделе ПОС и составляет 0,19 л/сек (с учетом продолжительности строительства - 191,052 м3).

### 2.3.2.	Хозяйственно-бытовой и поверхностный сток в основной период строительства и эксплуатации

Расход сточных вод на этапе эксплуатации объекта определен в разделе ИОС.

Отвод бытовых вод предусматривается двумя   выпусками.

Отвод производственных вод предусматривается одним  выпуском.

Сточные воды от технологического оборудования до отвода в наружную сеть канализации отводятся на очистные сооружения, где обеззараживаются термическим способом.

### 2.3.3.	Утилизация обезвреженных элементов

Для обеззараживания стоков от технологического оборудования (в разделе ТХ) принята система деконтаминации биологических стоков  «АCTINI BSL3» производительностью 8.7м3/ч (2.3л/с). В состав установки входят 2 емкости по 5м3 каждая, одна рабочая, одна резервная. Система очистки и рециркуляции воды (АРОС) является агрегатом,

работающим в автоматическом режиме, и предназначена для очистки сточных вод от ручных автомобильных моек и моечных аппаратов высокого давления. Применение данной системы позволяет экономить до 75% воды за счет ее очистки и повторного применения. Система, помимо очистки воды,позволяет удалять неприятные запахи, вызванные наличием бактерий в воде.

Очищенную воду рекомендуется использовать при предварительном и

основном циклах мойки с последующим ополаскиванием автомобиля чистой водой. На базе этой системы возможно конструирование многопостовых моющих систем. Простота конструкции и высокая надежность системы позволяет использовать ее в различных климатических условиях. Экономичность, экологическая безопасность, простота в обслуживании, высокая техническая надежность.

Производительность очистных сооружений может быть повышена путем увеличения объема резервуаров отстойников.

Из насосной секции вода подается погружным насосом в песчанно- гравийную фильтрующую колонну, где происходит очистка сточных вод от  механических примесей. Далее вода, уже пригодная для мойки автомобилей,  поступает в резервуар для хранения. Уровень воды в резервуаре контролируется  автоматически.

Для уничтожения бактерий в воде и удаления я неприятных запахов в  системе АРОС специально предусмотрен дозирующий насос, подающий  стерилизующее средство или раствор перекиси водорода. Для предотвращения  застаивания воды в системе также предусмотрен контур слива воды.

### 2.4.	Мероприятия по оборотному водоснабжению (системы оборотного и повторного водоснабжения)

Проектные решения, ориентированные на экономию природных водных ресурсов, предусматривающие повторное использование воды, необходимое для мойки колес автотранспорта, запланированы на период строительства.

Повторное использование промывной воды путём сбора ее в специальных лотках, и подачи обратно в систему мойки колес обеспечивается конструктивными особенностями предполагаемой к использованию установки. Это обеспечивает экономию природной воды и полностью исключает наличие загрязненных стоков.

Таким образом, рассматриваемое мероприятие обеспечивает существенную экономию свежей воды.

В период эксплуатации водозабора производственное водопотребление и использование систем оборотного водоснабжения не предусматривается.

2.5.	Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова

### 2.5.1.	Охрана и рациональное использование земель

Проектом предусматриваются следующие мероприятия, направленные на охрану и рациональное использование земельных ресурсов и почвенного покрова:

- использование земельного участка в границах отвода в соответствии с установленным назначением, оформленном в установленном порядке;

- компактное решение генерального плана;

- вывоз избыточного грунта от планировки территории во временные кавальеры для дальнейшего использования на соседних участках строительства при планировочных работах;

- снятие и складирование плодородного слоя почв толщиной около 0,30 м в объеме 1000 м3 во временный отвал для дальнейшего использования под озеленение на территории;

- планировка и благоустройство территории на участках откосов дорог, газонах и выполнение работ по рекультивации земель;

- площадки для временного хранения строительного мусора и бытовых отходов выполняются из ж/б плит, уложенных на песчаную подготовку с обязательным применением подстилающих мембран на основе полиэтилена высокой плотности для предотвращения возможного проникновения вредных веществ в грунт;

- устройство временной канализации с водонепроницаемым резервуаром-накопителем или биотуалетов для предотвращения загрязнения в результате сбросов хозяйственно-бытовых и фекальных стоков.

Дополнительно с целью сохранения земельных ресурсов территории строительства рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

- строгое соблюдение границ землеотвода под строительные работы с целью недопущения увеличения площади земель, подвергаемых воздействию в процессе строительства;

-  недопущение непредусмотренного проектной документацией сведения древесно-кустарниковой растительности, способствующей сохранению целостности почвенного покрова;

-  хранение извлеченного в результате строительства грунта в специально оборудованных местах, не допускающих его размыва атмосферными осадками и ветровой эрозии;

- строительство постоянных и временных проездов должно носить опережающий характер с целью снижения нарушений естественного почвенного покрова;

- завозимый на строительную площадку грунт, предназначенный для вертикальной планировки, засыпки пазух котлованов, отсыпки корыт дорог и др. должен иметь заключение по санитарно-экологическому и радиационному обследованию, а используемый для работ по благоустройству и озеленению, кроме того, заключение по агрохимическому обследованию;

- проведение мониторинга состояния почв.

### 2.5.2.	Мероприятия по сохранению плодородного слоя

Первым этапом планировочных работ на участке является снятие плодородного слоя почв в пятнах застройки, в местах формирования насыпей и выемок. Изъятие почв будет иметь локальный характер. Пятно застройки расположено вдоль северной границы участка в пределах аллювиальных дерновых почв и занимает площадь 6825 м2. Почвы в пятне застройки будут сняты и складированы во временный отвал. На завершающей стадии строительства планируется их использование на участках нарушений в границах проектируемого Объекта.

Объем изымаемого плодородного почвенного слоя составляет 1068 м3.

В соответствии с Ведомостью объёмов земляных масс, при производстве земляных работ по строительству сооружений будут образовываться излишки грунта в объеме 4350 м3, представленные ИГЭ- 9, 10б, 25, 26 (глинистые и крупнообломочные грунты). Согласно результатам инженерно-экологических изысканий минеральный грунт не загрязнен опасными веществами и будет использован для планировки территории.

### 2.5.3.	Мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова

Полная рекультивация участка не рассматривается.

Технический этап рекультивации включает:

- уборку строительного мусора, удаление из пределов участка всех временных устройств;

- частичную планировку земель, не допускающую развитие эрозионных процессов;

- покрытие рекультивируемых участков плодородным слоем почвы.

На биологическом этапе рекультивации проводится посадка кустарниковых растений, при этом используются только виды, произрастающие на выделенном земельном участке или в ближайших окрестностях.

В случае повреждения в ходе строительства древесной или кустарниковой растительности производится замена поврежденных растений.

Технический этап рекультивации выполняется в течение всего строительства, биологический этап – при завершении работ (последние 1-2 месяца) строительства, за исключением периода с середины сентября по середину мая. В случае если завершение строительства придется на данный период, являющийся неблагоприятным для проведения посадок растительности, биологический этап должен быть перенесен на ближайшие благоприятные месяцы.

### 2.6.	Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов

### 2.6.1.	Общие проектные и организационные решения в части минимизации вредного воздействия отходов на окружающую среду

Места сбора и временного хранения отходов организованы с соблюдением мер экологической безопасности, оборудованы в соответствии с классами опасности и физико-химическими характеристиками отходов.

С целью предотвращения загрязнения среды необходимо предусмотреть визуальный контроль за безопасным обращением с отходами, включающий контроль за условиями сбора и хранения отходов, периодичностью вывоза отходов с территории площадки, а также соблюдение установленных нормативов временного размещения отходов.

Общее влияние мест временного хранения отходов не должно оказывать отрицательного воздействия на окружающую среду (почву, атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды).

Отходы, образующиеся в период проведения монтажных работ, по мере образования должны передаваться на временное хранение в специально отведенные места (площадки с твердым покрытием, металлические контейнеры, установленные на площадках с твердым покрытием) с последующим вывозом транспортом лицензированных организаций на лицензированное предприятие по переработке и размещению твердых бытовых и производственных отходов.

С целью наименьшего образования строительных отходов часть требующихся материалов при строительстве объекта будет заказываться у производителя-поставщика по размерам и в соответствии с расчетами потребности материалов выполненных по чертежам стадии проектирования «РД» (рабочая документация).

Дверные и оконные блоки доставляются транспортом поставщика, при этом за целостность дверных и оконных блоков отвечает поставщик.

Деревянные поддоны, паллеты, на которых строительные материалы поступают на площадку, являются оборотной тарой.

Такие материалы, как асфальтобетон, щебень, песок, бортовые камни, керамзит, используемые при строительстве (здания, сооружения, дорожные покрытия и пр.) – являются ценными материалами, заказываются в необходимом объеме и в отход не поступают.

Железобетонные плиты, используемые для организации временных дорог и оснований для административно-бытового городка, по окончанию строительства извлекаются, обрабатываются и передаются заводу-изготовителю.

Вывоз бытовых отходов должен осуществляться не реже 1 раза в день.

Отходы (осадки) от мойки колес по мере накопления должны передаваться специализированной лицензированной  организации по обезвреживанию.

Фекальные отходы 1 раз в неделю либо по мере заполнения накопительного бака должны передаваться специализированной лицензированной организации по обезвреживанию.

Условия и способы сбора, временного хранения, транспортирования, размещения и обезвреживания строительных отходов и отходов потребления должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания, должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативами правовыми актами Российской Федерации.

Общее влияние мест временного хранения отходов не должно оказывать отрицательного воздействия на окружающую среду (почву, атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды).

Места сбора и временного хранения отходов будут организованы с соблюдением мер экологической безопасности, оборудованы в соответствии с классами опасности и физико-химическими характеристиками отходов.

С целью предотвращения загрязнения среды необходимо предусмотреть визуальный контроль за безопасным обращением с отходами, включающий контроль за условиями сбора и хранения отходов, периодичностью вывоза отходов с территории площадки, а также соблюдение установленных нормативов временного размещения отходов.

Вывоз бытовых отходов должен осуществляться не реже 1 раза в день или по мере накопления.

Условия и способы сбора, временного хранения, транспортирования, размещения и обезвреживания отходов должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания, должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативами правовыми актами Российской Федерации.

Подстилка собранная при смене подстилки в клетках, собирается в специальные контейнеры из нержавеющей стали, которые по мере наполнения помещаются в проходной автоклав для обеззараживания.

Полностью обеззараженные отходы со всех процедур собираются в помещении моечной, где укладываются в мешки для автоклавирования. Подготовленные мешки помещают в проходной автоклав и по завершении полного цикла автоклавирования передаются в чистую зону для хранения до вывоза на утилизацию.

Медицинские отходы, мусор собирается в одноразовые пакеты для автоклавирования и переносятся в автоклавную, где обеззараживаются в проходном автоклаве далее пакеты складываются в контейнер для медицинских отходов и перемещается для дальнейшей утилизации.

Все образующие отходы при эксплуатации объекта после автоклавирования передаются организации,  имеющей соответствующую лицензию на утилизацию данных видов отходов.

Трупы лабораторных животных после обеззараживания подлежат кремированию в крематоре, расположенном на территории проектируемого объекта.

### 2.7.	Мероприятия по охране недр

При проведении исследований было установлено, что производственная деятельность предприятия не связана с недропользованием. Ввиду этого принятия проектных решений по рациональному использованию и охране недр в части геологического изучения, обеспечения наиболее полного извлечения из недр полезных компонентов, охраны месторождений от факторов, способных снизить качество полезных ископаемых или затруднить их добычу, не требуется.

Определены следующие необходимые мероприятий по охране недр:

- предотвращение загрязнения недр, связанного с пользованием недрами, в качестве размещения на и в них объектов и инженерных сетей, а также сбросе сточных вод при строительстве и эксплуатации завода;

- предотвращение размещения опасных с точки зрения загрязнения объектов производства на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Снижение воздействия в форме возможного химического загрязнения подземных вод за счет поступления загрязняющих веществ на дневную поверхность строительной площадки и дно отрываемых котлованов, до допустимой величины, предусматривается путем соблюдения экологических требований:

- использование исправной техники и механизмов, не имеющей утечек ГСМ;

- заправка техники ГСМ только на специально выделенных и соответствующим образом подготовленных площадках с твердым водонепроницаемым покрытием.

Предотвращение химического загрязнения при эксплуатации опасных с точки зрения загрязнения объектов достигается путем строительства нефтеловушек, а также осуществления мероприятий по борьбе с потерями ГСМ. С целью сокращения потерь рекомендуется:

- применение твердых подстилающих поверхностей;

- применение противокоррозионной защиты внутренних поверхностей резервуаров;

- обеспечение герметичности резервуаров, технологического оборудования;

- своевременное выявление и устранение утечек.

Воздействие, вызванное загрязнением подземных вод и зоны аэрации вследствие утечек из водонесущих коммуникаций и емкостного оборудования, предусматривается предотвратить и/или уменьшить путем:

- выполнения стыков канализационных труб с применением эластичных уплотнений, допускающих перекосы, возможные в том числе, в результате сейсмического воздействия.

### 2.8.	Мероприятия по охране объектов растительного мира

Предусматриваемое проектом воздействие на растительность во время строительства и эксплуатации цементного завода оценивается как допустимое.

Основным аспектом воздействия на растительность являются аэрогенные выпадения ТВВ. Проектом предусмотрен комплекс воздухоохранных мероприятий, минимизирующих выбросы и, следовательно, аэрогенные выпадения.

Иных мероприятий технического характера, направленных на сокращение воздействия на растительность, проектом не предусматривается.

Проектом предусмотрен мониторинг состояния растительности. По результатам мониторинга на стадии эксплуатации, в случае установления устойчивого негативного тренда, могут быть предложены компенсационные мероприятия.

### 2.9.	Мероприятия по охране объектов животного мира и среды их обитания

Предусматриваемое проектом воздействие на животный мир во время строительства и эксплуатации Объекта оценивается как допустимое.

Специальных мероприятий технического характера, направленных на сокращение воздействия на животный мир, проектом не предусматривается.

Для сведения к минимуму уничтожения объектов животного мира рекомендуется начать строительство вне сезона зимовок норных млекопитающих (суслики, слепыши) и вне сезона размножения. Рекомендуемый срок начала строительства – август.

### 2.10.	Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение воднобиологических ресурсов и среды их обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей миграции

### 2.10.1.	Охрана поверхностных водных объектов

### 2.10.1.1. Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов

Основными проектными решениями, направленными на охрану водных объектов, являются:

- комплекс мероприятий), обеспечивающих допустимость воздействия при отведении стоков на этапе строительства, включающий:

•	размещение временных отвалов снятого почвенного слоя и минерального грунта вне пределов водоохранных зон близлежащих водных объектов. Устройство нагорных канав в местах временного размещения грунтов;

•	первоначальная планировка и упорядоченное отведение поверхностного стока с территории стройплощадки путем устройства водоотводящих канав в период подготовки строительства;

•	прокладка временных дорог в период подготовительных работ по схеме, максимально приближенной к постоянной;

•	организация в подготовительный период системы производственно-дождевой канализации по схеме максимально приближенной к постоянной с вводом ее в эксплуатацию в основной период строительства;

•	первоочередное строительство сооружений очистки стока;

•	оснащение строительной площадки мойкой колес автотранспорта, работающей в замкнутом цикле водооборота (с очистной установкой «Мойдодыр»);

•	контроль за обязательностью мойки колес автотранспорта при выезде со стройплощадки;

•	исключение сброса хозяйственно-бытовых стоков в водотоки или на рельеф местности путем:

-	оснащения стройплощадки биотуалетами и заглубленным водонепроницаемым сборником хозяйственно-бытовых стоков;

-	организация вывоза хозяйственно-бытовых стоков на коммунальные очистные сооружения в ежедневном режиме на основании договора со специализированной организацией;

•	обеспечение эксплуатации очистных сооружений промливневых стоков в регламентном режиме в подготовительный и основной периоды строительства;

•	организация системы контроля за стоками и мониторинга качества воды, принятие корректирующих действий (при необходимости) по результатам контроля и мониторинга.

Снижение воздействия в форме возможного химического загрязнения подземных вод за счет поступления нефтепродуктов и других загрязняющих веществ на дневную поверхность строительной площадки и дно отрываемых котлованов, до допустимой величины, предусматривается путем соблюдения экологических требований при подготовке площадки и строительно-монтажных работах, предусматриваемых ПОС, ППР, включая:

- использование исправной техники, не имеющей утечек ГСМ;

- заправка техники ГСМ только на специально выделенных и соответствующим образом подготовленных площадках с твердым водонепроницаемым покрытием;

- плановое накопление отходов строительного производства, которые могут являться источниками загрязнения поверхностных и подземных вод, на специально обустроенных площадках.

Воздействие, вызванное загрязнением подземных вод и зоны аэрации вследствие утечек из водонесущих коммуникаций, рекомендуется снизить до допустимой величины путем применения высоконадежных уплотнителей стыков на трубах канализационных самотечных сетей.

### 2.10.1.2.	Нормативы допустимого сброса

В соответствии с постановлением правительства РФ № 632 от 28.08.1992 г., нормативы платы устанавливаются «за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, другие виды вредного воздействия в пределах допустимых нормативов». В связи с тем, что сброс сточных вод производится в сети городской канализации, не предполагается получение нормативов допустимого сброса, и не требуется проведение расчета платежей за сброс загрязняющих веществ.

### 2.10.2.	Мероприятия по охране объектов водной биоты

### 2.10.2.1.	Стадия строительства

Отведение сверхнормативно загрязненных сточных вод в подготовительный период строительства не в водные объекты рыбохозяйственного значения, а в городские сети канализации, где водная биота, включая водные биоресурсы, полностью отсутствует.

### 2.10.2.2.	Стадия эксплуатации

- Отказ от забора воды из поверхностных водных объектов, что исключает гибель гидробионтов в водозаборе и изменение гидрологического режима.

- Очистка сточных вод, поступающих в сети городской канализации в процессе основного периода строительства и эксплуатации завода, до ПДКрх.

- Осуществление регулярного контроля качества сточных вод.

### 2.11.	Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему региона

### 2.11.1.	Мероприятия по предотвращению аварийных выбросов

Объект проектирования в целом характеризуется допустимым уровнем воздействия на окружающую среду, какие либо аварийные ситуации при эксплуатации Объекта, способные иметь неприемлемые негативные последствия для экосистемы региона, невозможны.

При эксплуатации Объекта, в обязательном порядке предусматриваются общие организационно-технические меры, направленные на предотвращение возможных аварий и ликвидацию их последствий:

- соблюдение технологических норм и параметров безопасности, изложенных в технологических регламентах эксплуатации оборудования;

- соблюдение работающим персоналом требований, правил и норм охраны труда и промышленной безопасности, проведение периодической проверки знаний перед допуском к самостоятельной работе;

- запрещение работ на неисправном оборудовании и с неисправной запорной арматурой, неисправных приборах КИПиА;

- поддержание в работоспособном состоянии пожарных гидрантов, систем обнаружения пожара и пожаротушения (ежемесячная проверка персоналом участка по графику) и других средств обеспечения безопасности;

- выполнение периодических проверок и индивидуальное испытание предохранительных клапанов, запорной арматуры;

- выполнение периодических проверок заземления оборудования и коммуникаций в соответствии с Правилами эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП);

- контроль исправности и работоспособности вентиляционных систем;

- своевременное составление первоочередных и перспективных планов-графиков мероприятий, согласованных с Ростехнадзором, по приведению оборудования в соответствие с нормами и правилами безопасной эксплуатации промышленного оборудования;

- обеспечение повышения профессионального мастерства обслуживающего персонала и его регулярная переаттестация.

Проведенный в ходе исследований анализ возможных аварийных ситуаций показывает, что наиболее значимые последствия для окружающей среды в период эксплуатации Объекта могут иметь аварийные ситуации на газоочистном оборудовании систем технологической вентиляции и системах сбора и очистки сточных вод.

К наиболее существенным негативным воздействиям на атмосферный воздух потенциально могут привести ситуации выхода из строя пылегазоочистных устройств, которыми оснащено основное оборудование проектируемой лаборатории.

Ввиду того, что полностью исключить вероятность аварии фильтров невозможно, следует предусмотреть меры по смягчению последствий путем сокращения продолжительности аварийного воздействия.

С этой целью предусмотрена автоматическая блокировка неисправного модуля газоочистного оборудования с целью предотвращения аварийного выброса пыли и других веществ при разрыве фильтрующего элемента.

На предприятии имеется необходимая ресурсная база для организации системы технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта очистных установок, обеспечивающей их постоянную работоспособность.

Прочие аварийные ситуации при строительных работах и эксплуатации объекта не имеют каких либо специфических особенностей (пожар, проливы ГСМ), то есть могут возникать при строительстве и эксплуатации любых гражданских и производственных объектов. Минимизация и исключение аварийных ситуаций регламентируется специальными требованиями по безопасному производству работ.

### 2.12.	Мероприятия по защите от внешнего шума

Проектные мероприятия по снижению уровня шума

Предлагаются следующие мероприятия по снижению шума:

От систем вентиляции и технологического оборудования:

Для снижения шума и вибрации от вентиляционных установок систем вентиляции в проекте заложены следующие мероприятия:

-	ограничение скоростей движения воздуха в воздуховодах и воздухораспределителях не более 4 м/сек;

-	установка шумоглушителей во всех системах со стороны нагнетания и всасывания    непосредственно у вентиляторов;

-	виброизоляция в местах проходов воздуховодов через стены и перекрытия минераловатной плитой или силиконом.

### СПИСОК ССЫЛОЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1.	Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 13.07.2015);

2.	Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 13.07.15);

3.	Федеральный закон РФ от 04.05.1999 г. № 96-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха» (ред. от 29.12.14);

4.	Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (ред. от 29.06.15);

5.	Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (ред. от 13.07.15);

6.	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (ред. от 10.12.14);

7.	ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации;

8.	ОНД-86 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, Санкт-Петербург, 1997г.;

9.	Перечень и коды веществ, загрязняющих  атмосферный воздух. НИИ Атмосферного воздуха. СПб. (ред. от 21.05.15);

10.	СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

11.	«Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», Санкт-Петербург, 2012г.;

12.	«Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)», Москва, 1998г.;

13.	СНиП II-12-77. Защита от шума;

14.	 «Руководство по расчету и проектированию шумоглушения вентиляционных установок», Москва, 1982г.

15.	Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления, М., 1999 г

16.	«Методические рекомендации по оценке образования отходов производства и потребления». ГУ НИЦПУРО, Москва, 2003г.;

17.	«Справочные таблицы весов строительных материалов». Макаров Е.В., Светлаков Н.Д. москва, 1971г.

18.	Найденов Б.Ф. «Объемные веса и удельные объемы грузов». Москва, 1971г.

19.	Постановление Правительства РФ от 12.06.2003 № 344 "О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления".

20.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция. Изменения №1, №2, изменения и дополнения №3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03: СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08; 2.2.1/2.1.1.2555-09; СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10. Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва, 2008 г.

21.	СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 175).

22.	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

23.	ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения».

24.	ГОСТ 31295.1-2005 Шум. Затухание звука при распространении на местности

25.	СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003.

26.	МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях». Методические указания. Роспотребнадзор. М. 2007 г.

27.	Защита от шума в строительстве.  Справочник проектировщика.  Стройиздат, Москва, 1993 г.

28.	Проект «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов)», Ленаэропроект, Санкт-Петербург, 2014 г.

29.	Справочное пособие к актуализированной редакции СНиП 23-03-2003 (СП 51.13330.2011) «Расчет и проектирование шумоглушения систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления», Научно-исследовательский институт строительной физики РААСН, Москва, 2013 г.

30.	ГОСТ 31295.2-2005 «Шум. Затухание звука при распространении на местности» Часть 2. Общий метод расчета

31.	ОНТП-01-91/Росавтотранс. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта. Приложение 5. Охрана окружающей среды. Росавтотранс, Гипроавтотранс,  Москва, 1991 г.

32.	МГСН 5.01-01. Стоянки легковых автомобилей.  Москва, 2001 г.

33.	Каталог шумовых характеристик технологического оборудования (к СНиП II-12-77).

34.	Руководство по разработке раздела «Охрана окружающей среды» в составе проектов планировки улично-дорожной сети». Комитет по архитектуре и градостроительству г. Москвы, ГУП НИиПИ Генерального плана г. Москвы, НПО ООС-14, титул №14-99/99, Москва, 2000 г.

Графическая часть