Техническое задание

на разработку проектной документации и сметного расчета на монтаж системы

дымоудаления на объекте по адресу: г. Москва 2-й Кожуховский пр-д, д.29, корп., 2, стр. 16

- Наименование объекта.

  - Под объектом в настоящем Техническом задании понимаются здание, расположенное по адресу: 2-й Кожуховский пр-д, д.29, корп., 2, стр. 16, согласно представленного плана БТИ (приложение 1)

- Основание для выполнения работ.

  - Выполнение требований нормативных документов по пожарной безопасности в здании (справка ГПБ службы РИО от 31.07.2018)

- Цель работы.

  - Обследование здания Объекта для сбора исходных данных объемно-планировочных решений, анализ и определение необходимости монтажа системы дымоудаления (далее – ДУ) в подвальном этаже и на 3-м, 4-м, 5-м, 6-м, 7-м этажах здания с проведением необходимых инструментальных и других измерений.

  - Разработка комплекта проектной документации на систему ДУ.

  - Разработка алгоритма взаимодействия системы ДУ с автоматической пожарной сигнализацией и оповещением людей при пожаре, а также с инженерными системами здания (общеобменная вентиляция и кондиционирование, системы контроля и управления доступом).

  - Разработка сметной документации. Смета должна быть представлена в сметно-нормативной базе ТСН в текущих ценах с обоснованием применения поправочных и др. коэффициентов.

- Технические требования.

  - При выполнении работ Исполнитель руководствуется настоящим Техническим               заданием, требованиями Градостроительного кодекса РФ, государственными стандартами         системы проектной документации для строительства (ГОСТ Р 21.1101-2013-СПДС),                            Постановление Правительства   № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» , и другими действующими нормативными документами               (ГОСТ., СниП., СП., НПБ., РД., и т.п.), регламентирующие состав, качество и комплектность                 работ.

- Перечень работ, выполняемых Исполнителем.

  - Обследование Объекта для сбора исходных данных объемно-планировочных решений.

  - Разработка комплекта проектно-сметной документации системы дымоудаления. Комплект проектной документации, должен быть представлен в 2-х Частях:

- Технологическая часть системы дымоудаления;

- Электрическая часть системы дымоудаления.

  - Разработка проектных решений и расчет основных показателей системы дымоудаления вывод дублирующих сигналов о состоянии ДУ в диспетчерскую объекта.

  - Разработка алгоритма взаимодействия системы дымоудаления, систем                                    автоматической пожарной сигнализации и оповещения с инженерными системами здания                     (общеобменная вентиляция и кондиционирование, системы контроля и управления доступом).

  - Разработка сметной документации. Смета должна быть представлена в сметно-нормативной базе ТСН в текущих ценах с обоснованием применения поправочных и др. коэффициентов.

  - Формирование пакета сдаточной документации

  - Сдача выполненных работ Заказчику.

- Результат работ, передаваемых заказчику.

  - Исполнитель передает Заказчику альбомы проектно-сметной документации системы дымоудаления, содержащие сведения об объекте (краткая характеристика и другие сведения), принятые технические решения, схемы размещения оборудования, расчетные данные, структурные и функциональные схемы, схемы подключения, схемы прокладки кабельных трасс.

  - Проектно-сметной документации системы ДУ должна соответствовать нормативным требованиям по пожарной безопасности, а именно:

- отражать основополагающие документы, на основании которых разрабатывалась               данная документация;

- отражать характеристику защищаемого объекта, его назначение, оснащение                         инженерными системами, алгоритм работы и взаимодействия инженерных и др.систем с системой ДУ, иметь в своем составе все необходимые пояснения и расчеты в части касающейся                     электроснабжения, расчетных данных системы дымоудаления.

Рабочая (исполнительная) документация должна включать:

- перечень нормативных документов, на основании которых разрабатывалась данная           документация;

- справку ГИПа;

- сведения об объекте его назначение, оснащение инженерными системами;

- принятые технические решения, состав и основные характеристики применяемого    оборудования;

- алгоритм работы и взаимодействия инженерных и др.систем, смонтированных на                 объекте с системой ДУ;

- рекомендации по ТО и ППР;

- схемы размещения оборудования на поэтажных планах объекта с привязкой к                   архитектурным элементам конструкций;

- структурные и функциональные схемы;

- схемы электроснабжения систем и элементов, с указанием № распределительного              щита, ВРУ и т.п., а также обозначения элементов защиты;

- схемы подключения оборудования;

- спецификацию на используемое оборудование, изделия и материалы;

- перечень установленного оборудования и материалов с указанием номеров заводов          изготовителей, а также данных по сертификации.

  - Альбомы передаются в бумажном сброшюрованном виде в 3-х экземплярах, и в электронном виде в формате dwg, pdf, word.

- Особые требования.

  - Применяемое оборудование и материалы должны быть обеспечены сертификатами           соответствия в системе противопожарного нормирования.

- Требования к Исполнителю.

  - Исполнитель обязан иметь необходимые разрешительные документы на выполнение выше перечисленных видов работ, иметь в своем штате необходимый инженерно-технический персонал.

  - Соблюдать требования правил ТБ, ПБ, ПУЭ и иные требования нормативных                   документов, регламентирующих выполнение данных работ.

- Гарантийные обязательства.

  - В случае выявления дефектов установленного оборудования, нарушений при                  производстве монтажных и проектных работ, работы и дефекты должны быть устранены за счет Исполнителя в кратчайшие сроки в рамках гарантийных обязательств в течение одного года.