| «СОГЛАСОВАНО» ************** ________________________*. *. ******** МП «_____»____________________2015 г. | «УТВЕРЖДАЮ» ************************* ___________________*.*. ********* МП «_____»___________________2015 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ

ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Для выполнения работ по текущему ремонту административного здания для нужд

ГБУ «Автомобильные дороги»

расположенного по адресу: г. Москва, ул. Народного Ополчения д.31

«СОГЛАСОВАНО» ****************** ***************** _____________________ *.*. ************ М.П. «_____» ______________ 2015г.

Москва 2015

| 1.Общие данные |
| --- |
| 1.1 Заказчик | ГБУ «Автомобильные дороги» |
| 1.2 Наименование объекта | «Текущий ремонт административного здания для нужд ГБУ «Автомобильные дороги», |
| 1.3 Место размещения проектируемого объекта | г.Москва, СЗАО, ул. Народного Ополчения д.31» |
| 1.4 Основание для разработки проектной документации | ************************************ |
| 1.5 Вид намечаемой деятельности | Текущей ремонт |
| 1.6 Стадийность проектирования | Рабочая документация. |
| 1.7 Требования к вариантной разработке проектной документации | Не требуется |
| 1.8 Проектная организация | Определяется конкурсом |
| 1.9 Исходные данные, предоставляемые Заказчиком для разработки проектной документации | Ситуационный план М 1:2000 с нанесенными границами участка благоустройства. Инженерно-топографический план М 1:500 (с красными линиями). Технические условия на подключение к инженерным коммуникациям И иная документация требуемая для проекта текущего ремонта. |
| 1.10 Источник финансирования | Бюджет города Москвы |
| 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| 2.1 Технико-экономические показатели | Этажность - 5 этажей + технический этаж; Наличие подвала - есть; Общая площадь объекта - не более 13 000кв.м; Территория частично благоустроена |
| 2.3 Назначение здания | Офисное административное здание – сохранить. Планировки дополнить помещениями необходимыми по нормам эксплуатации. |
| 2.4 Сроки строительства | В соответствии с Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2014-2016 гг. и разделом "Проект организации строительства". |
| 2.5Границы проектирования | Выполнение проектных работ осуществить в границах отведенного земельного участка и мест присоединения к инженерным коммуникациям города Москвы. |
| 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ И ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
| 3.1 Общие требования | Подготовка всех разделов проектной документации выполняется в соответствии с: постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; Градостроительным кодексом РФ, глава 6, ст. 47,48. Проектная документация должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». |
| 3.2 Техническое обследование здания | Обследованием предусмотреть: - Обследование здания на предмет технического состояния несущих конструкций; - Выполнение обмерно-обследовательских работы. - Выполнение инженерно-конструкторских работ - Определение прочности бетона, кирпича и раствора в готовых строительных конструкциях ударно-импульсным методом с составлением выводов о прочности материалов; - Выполнить зондирование каменной кладки, бетонных и ж/б конструкций перфоратором, глубиной до 0,5м (фундаменты, стены, ригели); - Произвести вскрытие элементов железобетонных конструкций, включая конструкцию кровли зданий; - Выполнить фотофиксацию обнаруженных дефектов строительных конструкций; - Произвести обследование технического состояния инженерного оборудования (водоснабжение ГВС и ХВС, систему отопления, систему электроснабжения здания, систему водостока здания, слаботочных сетей и сетей связи здания); - Обследование теплотехнических показателей наружных ограждающих конструкций (телевизионное обследование); - Обследование звукоизоляции ограждающих конструкций; - Измерение шума от работы инженерного, технологического оборудования и внешних источников. |
| 3.2 Раздел 1 « Пояснительная записка» | Разработать в соответствие с действующими нормами. |
| 3.3 Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» | Разработать в соответствие с действующими нормами. Выполнить схему движения автотранспорта, спецтехники и пешеходов по территории выделенного земельного участка территория административно-офисного здания) |
| 3.4 Раздел 3 «Архитектурные решения» | Принять в соответствии с действующими нормами. Отделку фасадов полностью выполнить из навесных композитных панелей Заполнение оконных проемов – оконные блоки из ПВХ профиля с заполнением стеклопакетами по расчету ЭЭ и витражи - из тёплого алюминиевого профиля с заполнением стеклопакетами по расчету ЭЭ. Разработать ведомость отделки помещений (полы, потолки, стены). Предусмотреть варианты дизайн проекта помещений 5-го этажа (кабинеты руководителей); Предусмотреть в проекте колористическое решение фасадов здания; Предусмотреть на территории 2-а КПП (на въезд и выезд) Предусмотреть КПП на главном входе в здание, а так же промежуточный пост охраны на территории административного здания. |
| Раздел 4 «Конструктивные и объемнопланировочные решения» | Предусмотреть конструктивные и объемно – планировочные решения (решения связанные с усилением несущих конструкций здания по результатам обследования). |
| 3.6 Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» | Разработать в соответствие с действующими нормами |
| 3.6.1 Подраздел 5.1 «Система электроснабжения | Разработать в соответствие с действующими нормами и ТУ, в том числе предусмотреть система снеготаяния и защитного заземления. |
| 3.6.2 Подраздел 5.2 «Система водоснабжения» | Разработать в соответствие с действующими нормами и ТУ |
| 3.6.3 Подраздел 5.3 «Система водоотведения» | Разработать в соответствие с действующими нормами и ТУ |
| 3.6.4 Подраздел 5.4 «Отопление кондиционирование воздуха, тепловые сети» | Разработать в соответствие с действующими нормами и ТУ (при необходимости) |
| 3.6.5 Подраздел 5.5 «Сети связи» | Разработать в соответствие с действующими нормами и ТУ |
| 3.6.5.1 Подраздел 5.7 «Система охранного телевидения» | Разработать в соответствие с действующими нормами и ТУ(при необходимости) |
| 3.6.5.2 Подраздел 5.8 «Система локально-вычислительная сеть» | Разработать в соответствие с действующими нормами и ТУ |
| 3.6.7 Подраздел 5.10 «Технологические решения» | Предусмотреть все необходимые технологические мероприятия для размещения оборудования в существующем актовом зале. |
| 3.6.8 Подраздел 5.11 «Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем» | Разработать в соответствие с действующими нормами (при необходимости) |
| 3.6.8.1 Подраздел 5.11.1 «Охранная и охранно- пожарная сигнализация» | Разработать в соответствие с действующими нормами |
| 3.6.8.2 Подраздел 5.11.2 «Система контроля и управления доступом» | Разработать в соответствие с действующими нормами (при необходимости) |
| 3.7 Раздел 6 «Проект организации строительства» | Разработать в соответствие с действующими нормами |
| 3.8 Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» | Разработать в соответствие с действующими нормами (при необходимости) |
| 3.9 Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» | Разработать в соответствие с действующими нормами |
| 3.10 Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» | Разработать в соответствие с действующими нормами |
| 3.10.1 Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» | Разработать в соответствие с действующими нормами |
| 3.11 Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства» | Сметную документацию разработать в соответствии с TCH- 2001 и текущих ценах. |
| 3.12 Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» | Разработать при необходимости в соответствие с действующими нормами |
| 3.13. Оформление проектной документации | Проектная документация и рабочая документация, передаются в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре в электронном виде (формат pdf или ЕГП г. Москвы). Сметы - в 4-х экземплярах в нормативной базе TCH и 1 экземпляр в электронном виде. |
| 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| 4.1.Необходимость изготовления демонстрационных материалов | Не требуется |
| 4.2 Указания о необходимости согласования проектной документации | Разработанный проект согласовывается заказчиком с балансодержателем здания, в рамках текущего ремонта. |
| 4.3«Технологический регламент обращения с отходами строительства» | Разработка технологического регламента обращения с отходами строительства в соответствие с Постановлением Правительства Москвы от 25.06.2002 № 469-ПП |
| 4.4 «Проект организации движения транспорта на период эксплуатации здания и его дворовой территории» | Разработать в соответствии с действующими нормами (при необходимости) |