ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации

на капитальный ремонт (замену) лифтового оборудования с ремонтом лифтовой шахты в здании Литер: П  МБУЗ

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. Заказчик |
| 1.1. | Наименование организации-заказчика | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Краснодарская гор |
| 2. Цель и назначение работы |
| 2.1. | Этапы и стадийность проектирования | Одностадийное. Рабочая документация, сметная документация. |
| 2.2. | Вид строительства | Капитальный ремонт (замена больничного лифта). |
| 2.3. | Место строительства | г.Краснодар, |
| 2.4. | Наименование объекта | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену) лифтового оборудования с ремонтом лифтовой шахты в здании Литер: П МБУЗ |
| 3. Исходные данные |
| 3.1. | Исходные данные для разработки рабочей документации | 1.Копии технического паспорта здания Литер: П и паспорта на существующий лифт, предоставляется после подписания контракта победителем аукциона. Площадь здания - S= 6881,7 м2. |
| 3.2. | Перечень использованных нормативных документов | 1.Рабочую документацию разработать в соответствии с законодательством РФ и нормативными документами РФ. 2.При разработке руководствоваться: 2.1.Положением о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию (утвержденного постановлением Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г.) 2.2.ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». 2.3.Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов". 2.4.Правилами устройства электроустановок ПУЭ-2003. 2.5.ГОСТ Р 52624-2006 (EH 81-71:2005) «Требования вандалозащищенности». 2.6.Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения». |
| 3.3. | Сроки выполнения работ | С момента заключения контракта в течение 30 календарных дней. |
| 4. Содержание работы |
| 4.1. | Разработка рабочей документации (чертежи) | Требования к разделам рабочей документации: 1. При проектировании в машинном отделении необходимо предусмотреть установку сплит-системы и розетки на 220 Вт. 2. При проектировании в лифтовой шахте необходимо предусмотреть работы по замене силовой проводки, замене кабельной линии осветительной сети, выполненных из огнестойкого кабеля с пластмассовой изоляцией и медными жилами, замене светильников. При проектировании по необходимости предусмотреть демонтаж ограждения из сетки рабицы. 3. При проектировании заложить большие габаритные размеры кабины лифта. 4. Разработать комплекс мероприятий по доставке материалов и оборудования для выполнения работ в здании Литер: П с прилегающей территории. |
| 4.2. | Особые условия строительства | Сейсмичность площадки строительства 7 баллов. При принятии проектных решений необходимо предусмотреть возможность производства строительно-монтажных работ в условиях непрерывной работы учреждения без остановки производственного и лечебного процесса. |
| 5. Требования к выполнению работ |
| 5.1. | Требования к инженерным решениям | Инженерное обеспечение объекта должны соответствовать требованиям действующих ГОСТ, СНиП, СанПиН, технических регламентов и иметь соответствующие сертификаты, отвечать параметрам противопожарной безопасности. |
| 5.2. | Технические требования | 1. Выполнить сметную документацию по каждому разделу рабочей документации ресурсным методом в текущем уровне цен на основании территориальных сметных норм ТЕР-2001, ТЕРр-2001, ТЕРм-2001 в соответствии с приказом департамента строительства Краснодарского края от 30.03.2012г. №115 (редакция приказа департамента строительства Краснодарского края от 05.10.2010 года №305) 2. При составлении сметной документации ссылаться на цены региональных (Краснодарский край) поставщиков товаров и услуг с предоставлением на согласование Заказчику соответствующих прайс-листов. 3.Товарные знаки (знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя), содержащиеся в сметном расчете и рабочей документации должны сопровождаться словами «или эквивалент». 4. К сметному расчету необходимо составить таблицу «Сведения о товарах и материалах» с указанием всех основных показателей, технических характеристик, требований и других параметров данного товарного знака с целью определения эквивалентности и возможного использования эквивалентных товарных знаков, используемых при выполнении подрядных работ. 5. Включить в данную таблицу все материалы с товарными знаками, указанные в сметном расчете. |
| 6. Вид и комплектность документации |
| 6.1. | Количество экземпляров выдаваемой документации Заказчику | Количество экземпляров: 1. Рабочей документации, передаваемой Заказчику на бумажном носителе - 5 экз., в электронном виде – 1 экз. в формате Аdobe (pdf); 2. Сметной документации, передаваемой Заказчику на бумажном носителе - 5 экз., в электронном виде – 1 экз. в формате Microsoft Word (doc) и Гранд Смета (xml). |
| 7. Согласование выполненной работы |
| 7.1. | Согласование рабочей документации | Рабочую документацию согласовать с администрацией МБУЗ. Согласованию подлежат вся рабочая и сметная документация. |
| 7.2. | Прохождение государственной экспертизы. | Не требуется. |

8. Технические характеристики существующего лифта:

| Количество лифтов | 1 |
| --- | --- |
| Назначение лифта | Больничный |
| Назначение здания | Лечебное |
| Грузоподъемность, кг | 400 |
| Скорость, м/с | 0,71 |
| Количество остановок, шт. | 5 |
| Высота подъема, м | 17,6 |
| Конструкция дверей | Раздвижные двухстворчатые |
| Способ открывания или закрывания дверей | Автоматический |
| Размер кабины (Ш х Г х В), мм | 1075 х 935 х 2100 |
| Тип кабины | Непроходная |
| Расположение М.П. | Вверху над шахтой |
| Высота приямка, мм | 1300 |
| Количество дверей шахты, шт. | 5 |
| Шахта лифта | Внутри здания. Стены кирпичные. |
| Двери шахты | Металл. Частотный привод дверей кабины в наличии. |
| Размер шахты до ограждения (Ш х Г), мм | 1550 х 1700 |
| Тип шахты | Глухая |
| Размер дверного проема шахты, мм | 700х2000 |
| Тип лебедки | Редукторная с отводным блоком и канатоведущим шкивом |
| Источник питания | 380V, 50 Гц |
| Отделка кабины | *щиты купе – текстурированная нержавеющая сталь; *потолок – шлифованная нержавеющая сталь; *двери кабины – текстурированная нержавеющая сталь; *пол – рифленый аллюминий; *пост управления – вертикальный модуль, нержавеющая сталь; *Поручень – нержавеющая сталь; *Освещение кабины – светодиодное. |
| Дополнительно. | 1. Пост управления с алфавитом Брайля и индикацией. 2. Вызывные посты с индикацией на каждом этаже c обозначениями для МГН. 3. Вентилятор в кабине. |
| Требования к огнестойкости. | Еi 60 |
| Обрамление дверей шахты. | Передняя стенка 150 мм. |
| Наличие сертификата соответствия | Обязательно. Класс энергетической эффективности лифта – не менее «А». |