Техническое задание

Предмета контракта: на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта помещений  в клиническом здании под установку Магнитно-резонансного томографа

Наименование и описание объекта закупки:

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации 
для проведения капитального ремонта помещений в клиническом здании
под установку Магнитно-резонансного томографа

«Престиж-15»

| № пп | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |
| 1.1 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 1.2 | Организация, генеральный проектировщик |  |
| 1.3 | Стадийность проектирования | Одностадийное проектирование. |
| 1.4 | Категория сложности объекта | IV категория. |
| 1.5 | Исходно - разрешительная документация | Представляется Заказчиком на основании технических условий, выданных изготовителем оборудования (приложено отдельным файлом). |
| 1.6 | Основные характеристики объекта | Общая площадь – 213,3 м2 |
| 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |
| 2.1. | Архитектурно-планировочные решения | Разработать планы, разрезы, ведомость отделочных работ |
| 2.2. | Конструктивные решения | Выполняются при необходимости. |
| 2.3. | Технологические решения | Выполнить раздел «Технологические решения» по заданию фирмы изготовителя (в соответствии с установочными чертежами). |
| 2.4. | Требования к инженерному обеспечению | Выполнить разделы: - Водопровод и канализация; - Отопление, вентиляция и кондиционирование; -Холодоснабжение; -Электрооборудование и электроосвещение; -Слаботочные сети; -Автоматизация инженерных систем. |
| 2.5. | Требования по составу сметной документации | Разработать раздел «Смета на строительство» в соответствии с территориальными сметными нормативами (с последующими дополнениями) в 2-х уровнях цен (базовый уровень по состоянию на 01.2000 и текущий уровень цен, действующих на момент разработки ПСД) |
| 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| 3.1. | Выполнение дополнительных экземпляров проектной документации или ее частей | Проектная документация передается Заказчику в 4-х экз. Окончательно согласованная документация дополнительно в электронном виде в формате Pdf. |
| 3.3. | Необходимость разработки отдельных проектных решений в нескольких вариантах | По требованию Заказчика оформляется по дополнительному соглашению. |
| 3.5. | Согласование проектной документации | Подрядчик корректирует ПСД по Замечаниям Заказчика. |
| 3.6. | Дополнительные требования | Произвести обследование существующих строительных конструкций (при необходимости). |