| 6 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| --- | --- | --- |
| 7 | Стадийность проектирования | Стадии: проектная документация, рабочая документация. Проектная документации в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. и письма Министерства регионального развития РФ от 22 июня 2009 г. №19088-СК/08 «О разъяснении норм Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». |
| 8 | Требования по составу работ | 1. Обследование технического состояния конструкций перекрытия 1 этажа и стен технического подполья с применением специальных измерительных приборов. 2. Обмерные работы по техподполью здания 3. Проект мероприятий: - по усилению, замене изношенных материалов и конструкций перекрытий 1 этажа и стен техподполья; - вентиляции помещений техподполья. 4. Проект организации строительства. 5. Сметная документация. |
| 9 | Особые условия строительства | Сейсмичность площадки строительства – 8 баллов. |
| 10 | Назначение здания, этажность | Двухэтажное административное здание. Под частью здания имеется техническое подполье. |
| 11 | Основные технико-экономические показатели | Общая площадь участка – 2843.15 м2 Площадь застройки - 391,3 м2 |
| 12 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания | Архитектурно-планировочные решения здания оставить без изменения. |
| 13 | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций. | Согласно акта технического обследования предусмотреть проектом капитальный ремонт строительной части с мероприятиями по усилению и замене изношенных материалов и конструкций перекрытий 1 этажа и стен техподполья. Решения по усилению принять проектом по согласованию с заказчиком |
| 14 | Характеристика условий участка и инженерная геология | Предоставляется заказчиком |
| 15 | Красные линии и красные отметки | Существующие |
| 16 | Условия применения сметных нормативов при определении сметной стоимости строительства | Сметную стоимость строительства определять согласно требованиям МДС 81-35.2004. Сметную документацию выполнить в одном из программных комплексов по сборникам федеральных единичных расценок – ФЭР-2001. |
| 17 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Согласно Федеральному закону от 22.07.2008 №123 –ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 18 | Сроки начала и окончания проектных работ | июнь 2016 г. |
| 19 | Количество экземпляров ПСД | Всю документацию представить в трех экземплярах на бумажном носителе, кроме того, проектную и рабочую документацию представить в одном экземпляре на электроном носителе в формате .pdf. |