ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Основные требования к проектированию очистных сооружений:

- Разработать проектную и рабочую документацию на очистные сооружения для очистки стоков от производств: гальваники, микроэлектроники и микромеханики, печатных плат предприятия, заводской лаборатории (ЦЗЛ) до достижения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах.

- Предусмотреть режим работы предприятия: 2-е смены;

- Производства, от которых поступают стоки: участок гальваники, участок печатных плат, цех изготовления изделий микроэлектроники и микромеханики; исследовательско-технологический отдел, заводская лаборатория.

- Состав и концентрации стоков: Приложение №1 к техническому заданию;

- Требование по ПДК к сбросам в ОС: Приложение №2 к техническому заданию;

- Разместить технологическое оборудование очистных сооружений на площади не более 280 м2. Количество уровней определить рабочим проектом.

- Необходимость предпроектного обследования: исполнитель с момента заключения договора на выполнение работ, за собственные средства проводит определение количества и состава стоков по местам их возникновения,  выбирает оптимальную схему очистки и транспортировки отходов до очистных сооружений, производит расчет класса опасности получаемого основного отхода(ов), его(их) объем, разрабатывает планировку расположения оборудования с указанием вспомогательных помещений и общую площадь занимаемой территории, согласовывает данный материал с заказчиком.

Объем проектных работ: выполнить проектную и рабочую документацию на строительство очистных сооружений, а в частности предусмотреть:

- строительство очистных сооружений для сточных вод, отводимых от участков: гальваники, печатных плат; цеха изготовления изделий микроэлектроники и микромеханики; исследовательского-технологического отдела с общим количеством концентрированных и промывочных стоков разного содержания - 14 м3 в сутки, (подробный перечень используемых растворов и их количеством указан в Приложении №1 к Документации);

- строительство очистных сооружения запроектировать на площадях корпуса 5 с выносом в пристрой;

- транспортировку хим. стоков от всех производств запроектировать самотеком в приемные емкости. Нижнюю отметку расположения приемных емкостей уточнить в процессе проектирования. Приемные емкости расположить под очистными сооружениями;

- предусмотреть тех. помещения для накопления «шлама» после очистных и хранения реагентов задействованных в процессе очистки на срок до 3-х месяцев, на уровне пола здания котельной с монтажным проемом и средствами механизации для погрузки-выгрузки реагентов и «шлама».

Состав рабочей документации:

| № раздела | Наименование раздела |
| --- | --- |
| Раздел 1. | Пояснительная записка |
| Раздел 2. | Архитектурные решения |
| Раздел 3. | Конструктивные и объемно-планировочные решения |
| Раздел 4. | Сведения об инженерном оборудовании |
| Подраздел 1. | Система электроснабжения |
| Подраздел 2. | Система водоснабжения |
| Подраздел 3. | Система водоотведения |
| Подраздел 4. | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха и тепловые сети. |
| Подраздел 5. | Сети связи, пожарная и охранная сигнализация. |
| Подраздел 5. | Технологические решения. |
| Раздел 5. | Перечень мероприятий по охране окружающей среды |
| Раздел 6. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. |
| Раздел 7. | «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов». |
| Раздел 8. | Смета на строительно-монтажные работы включая стоимость оборудования и материалов. |
| Раздел 9. | Иная документация в случаях, предусмотренных Федеральными законами. |
| Подраздел 1. | Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| Подраздел 2. | Иная документация, предусмотренная законодательными актами РФ. |

## Технические требования к работам:

Проектную и рабочую документацию выполнить:

- в соответствии с нормативными требованиями, настоящим техническим заданием и результатами предпроектного обследования.

- Предусмотреть серийное и нестандартизированное оборудование отечественного и зарубежного производства (если таковое будет иметь место). Основное и вспомогательное оборудование должно иметь сертификаты и разрешения на применение  их на территории РФ.

- Инженерное обеспечение очистных сооружений выполнить от существующих сетей энергоснабжения, водопровода, канализации, отопления и слаботочных сетей согласно техническим условиям на присоединение. При задействовании сжатого воздуха в системе очистки предусмотреть автономное обеспечение сжатого воздуха.

- Проектирование ведется в границах выделенных площадок под очистные сооружения. Проект внешних сетей, включая трубопроводы сброса сточных вод от участков до очистных сооружений, входит в состав рабочей документации.

- Заказчик по согласованию с исполнителем может вносить корректировки в результаты предпроектного обследования и разработки рабочей документации.

- В документации отдельным разделом предусмотреть расчёт класса опасности (в соответствии с природоохранным законодательством) получаемого от очистки воды отхода(ов).

Требования к техническому процессу очистки:

- технический процесс очистки должен быть автоматизирован;

- основной получаемый отход(ы) от очистки сточных вод (шлам) должен быть 4-го или 5-го класса опасности в соответствии с природоохранным законодательством;

- из получаемого отхода от очистных сооружений не должны вымываться естественной влагой и природными осадками, в т.ч. кислотными дождями вредные вещества с классом опасности выше 4-го;

- из получаемого основного отхода от очистных сооружений не должны вымываться естественной влагой и кислотными дождями вредные вещества, классом опасности выше 4-го при хранении;

- заказчик передает проектной организации в момент подписания договора на выполнение работ по настоящему техническому заданию исходную документацию на русском языке согласно перечню, указываемому в приложении к договору;

- оборудование проектируемых очистных сооружений должно обезвреживать промывные и отработанные концентрированные стоки от цехов гальваники, печатных плат; цеха изготовления изделий микроэлектроники и микромеханики, исследовательского-технологического отдела, заводской лаборатории (ЦЗЛ);

- для обезвреживания стоков необходимо применять химический реагент, обладающий широким набором свойств: коагулянт, сорбент, восстановитель и химический реактив;

- осаждение необходимо осуществлять без отстойников – непосредственно в реакторе с осветлением воды с целью уменьшения номенклатуры оборудования, капитальных и эксплуатационных расходов;

- предусмотреть защиту от сброса очищенной воды в канализацию с показателями выше установленных ПДК;

- глубокая очистка без выделения отдельной ветки обезвреживания Cr+6с восстановлением в трехвалентный по общей схеме;

- технический процесс очистки должен обладать достаточной гибкостью, обеспечивающий должную степень очистки при возможной смене состава стоков обусловленной сменой технических процессов на предприятии;

- работа в автоматическом режиме с возможностью ручного управления;

- предусмотреть возможность использования очищенной воды для технических нужд;

- максимальное значение основного объем отхода не более 11 т/год по сухому веществу;

- максимальное значение объема реагентов не более 8 т/год;