| 1. | Общие данные |
| --- | --- |
| 1.3 | Расположение объекта | г. Москва, пос. Акулово, д.24А стр.1 Пушкинский район, Жостовское сельское образование, Акуловский гидроузел, вл.1. |
| 1.4 | Стадийность проектирования | Стадия «Рабочая документация» |
| 1.5 | Сроки начала и окончания работ | В соответствии с календарным графиком |
| 2. | Исходные данные |
| 2.1 | Предоставление исходных данных | Сбор исходных данных осуществляет проектная организация совместно с Заказчиком |
| 2.2 | Геодезический план масштаба 1:500 (геоподоснова) выполненный Мосгеотрестом | Заказ геоподосновы осуществляется Заказчиком |
| 2.3 | Натурные обследования объекта (акт выбора трассы) | Выполняется совместно Заказчиком и проектной организацией |
| 2.4 | Материалы по отводу участка для наземных сооружений | Не требуется |
| 2.5 | Технические условия на подключение | Предоставляются Заказчиком |
| 2.6 | Выполнение инженерно-геодезических и геологических изысканий | Необходимость определяется проектной организацией совместно с Заказчиком |
| 3. | Состав проекта и требования к техническим решениям |
| 3.1 | Общие требования к конструктивным решениям. | Проектирование вести с учетом существующих условий эксплуатации объекта. Применяемое оборудование должно соответствовать по типу оборудованию, установленному на предыдущем этапе реконструкции. |
| 3.2 | Основные технологические решения |  |
|  |  | Выполнить замену кабельных линий станции обезжелезивания, административного здания и двух павильонов артезианских скважин/ Предусмотреть электроснабжение каждого щита от отдельного автомата РУ-0.4 кВ. Выполнить замену силовых питающих кабелей от РУ-0.4 станции обезжелезивания до насосных агрегатов станции обезжелезивания, а также до павильонов артезианских скважин по две кабельные линии к каждому павильону. Электроснабжение павильонов артезианских скважин должно осуществляться следующим образом: одна кабельная линия питает силовое электрооборудование, другая кабельная линия питает приборы электроотопления, осветительные приборы и др. |
|  |  | Выполнить замену силовых питающих кабелей, проложенных в земле от ТП-254 до челюскинской водонапорной башни, расположенной по адресу Пушкинский район, Жостовское сельское образование, Акуловский гидроузел, вл.1. Выполнить замену кабелей, питающих силовое оборудование, с демонтажем старых кабелей. |
|  |  | Запроектировать реконструкцию внутрицеховой распределительной сети и системы освещения с применением энергосберегающих технологий. |
| 3.4 | Соответствие проектных решений действующим нормативным документам | В соответствии с требованиями СНиП, ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ Р 21.1101-2009 и Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 |
| 3.5 | Соблюдение требований планировочных ограничений | Отклонения от требований планировочных ограничений согласовывается с Заказчиком |
| 3.6 | Соответствие основных проектных решений новейшим достижениям современной науки и техники | Требуется |
| 3.7 | Энергоэффективность | Разработать раздел энергоэффективности с разработкой мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 3.8 | Разработку раздела «Охрана окружающей среды» в соответствии с действующими нормами и правилами или ОВОС. | Выполнить раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" и "Дендрология" |
| 3.9 | Планировка и благоустройство. | Предусмотреть восстановление благоустройства территории после окончания работ в границах зоны работ. |
| 3.10 | Противопожарные мероприятия и ИТМ ГО ЧС. | При необходимости выполнить раздел «Противопожарные мероприятия». |
| 3.11 | Разработка технологического регламента Постановление Правительства г. Москвы от 18.03.2003 г. № 156-ПП «О порядке обращения с отходами строительства и сноса в г. Москве». | Требуется. |
| 3.12 | Особые условия проектирования | На период проведения СМР предусмотреть возможность временного переключения демонтируемого оборудования с целью бесперебойной работы объекта. Отдельной строкой проекта предусмотреть изготовление рабочей документации на установленное оборудование. |
| 4. | Согласование проектной документации |
| 4.1 | Согласованое с ГП «Мосинжпроект»», в соответствии с тре-бованием постановления Правительства Москвы от 08,02.2000 г. № 104 «О совершенствовании порядка предпроектной и проектной подготовки строительства. в г. Моск- ве»(п,2,3). | Не требуется |
| 4.2 | Прочие соглавования | Необходимые согласования с эксплуатирующими, сбытовыми и надзорными организациями проводит проектная организация совместно с Заказчиком. |
| 5. | Прочие требования |
|  | В стоимости оплаты проекта включено изготовление 4-х экземпляров проекта. | 4 экземпляра проекта |
|  | При необходимости выполнения дополнительных экземпляров проекта (за отдельную плату) указать их количество. | Не требуется |