Приложение №2 к требованиям  запроса котировок

Задание на выполнение работ по работке проекта оснащения краном мостовым двухбалочным грузоподъёмностью 16/3,2

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования | 1. Приказ №1612 от 16.11.2015г.”Программа выполнения работ по замене грузоподъёмных устройств с истёкшим сроком эксплуатации на 2016-2019гг.” |
| 2. | Источник финансирования |  |
| 3. | Сроки выполнения работ по проектированию | Начало: 01.11.2016г. Завершение: 28.02.2017г. |
| 4. | Стадийность проектирования | Рабочая документация. |
| 5. | Базовые качественные характеристики | Результатом разработки должна стать рабочая документация (далее документация) на оснащение участка ремонта вагоновТР-3 новым краном взамен крана мостового двухбалочного грузоподъёмностью 16/3,2 т, инв. № 2100041008с истёкшим сроком эксплуатации. Реализация РД позволит повысить надёжность и безопасность при проведении работ связанных с подъёмом, перемещением, удерживанием грузов. Документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями следующих нормативно технических документов: - ГОСТ Р 21.1101-2013 - «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». - ГОСТ 27584-88 «Краны мостовые и козловые электрические. Общие требования. » - ГОСТ 33166.5-2014 - «Краны грузоподъёмные. Требования к механизмам.Ч.5. Краны мостовые и козловые ». - ГОСТ 27.003-90 - «Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности». - РД 10-389-01- «Требования к регистраторам параметров грузоподъёмных кранов». - ФЗ №116 от 20 июня 1997 года «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». - ГОСТ 12.1.030-81 - «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление». - СНиП 3.05.06-85 - «Электротехнические установки». - СНиП 21-01-97 - «Пожарная безопасность зданий и сооружений». - Постановление правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» - ГОСТ 15150 – «Климатическое исполнение». - ГОСТ 25546-82. «Краны грузоподъёмные. Режимы работы.» - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения» №533 от 12.11.2013г. - Другая действующая нормативно- техническая документация. |
| 6. | Основные ТЭП | Мостовой кран предназначен для подъёма, удерживания и перемещения различных грузов при производстве сборочных, монтажных работв закрытых помещениях .Помещение, где размещён кран, имеет следующие параметры: высота-8,85м, ширина-24м, длина -168м (длина подкранового пути-156м, ширина-22,5м).Грузоподъёмность крана мостового двухбалочного составляет 16т основного подъёма и 3,2т вспомогательного. Новый кран не должен превышать потребляемую мощность старого, учитывая новые технические решения (частотное регулирование работы электродвигателей, новая элементная база при реализации схем управления и др.).Электропитание крана осуществляется через существующие троллеи. |
| 7. | Особые условия | Производство работ с обеспечением сохранности инженерной инфраструктуры (включая проложенные кабели), существующих строительных конструкций, бесперебойного обеспечения работоспособности второго крана, и выполнения природоохранных мероприятий. При производстве работ в зоне участка ТР 3(с 1 по 4 канавы), обеспечить безопасность работающих внизу людей. - привлечение на выполнение работы лиц, имеющих гражданство РФ и/или лиц, имеющих официальное разрешение на работу на территории РФ. |
| 8. | Перечень исходной документации | 1.Паспорт подкрановых путей. 2.Паспорт крана мостового16/3,2С-22,5. Всю необходимую для проектирования и согласования исходно-разрешительную документацию, включая геологические, геодезические и экологические изыскания, проектировщик получает самостоятельно за свой счет (при необходимости). |
| 9. | Технические требования | ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 9.1. Состав крана 9.1.1Кран должен состоять из следующих основных частей: - двухбалочного моста с галереей и площадками обслуживания соответственно моста и приводов; - двух концевых балок с приводами перемещения крана; - грузовой тележки, со смонтированным на ней механизмом подъема, крюковой подвеской и приводом перемещения тележки; - кабины. 9.2. Комплектация 9.2.1 Кран должен быть укомплектован: - комплектом эксплуатационных документов: руководством по эксплуатации и монтажу; паспортами на кран и комплектующие изделия; комплектовочной ведомостью. -запасные части на гарантийный и послегарантийный период на обслуживание крана согласно перечню ЗИПа по паспорту; 9.3.Технические параметры и требования к конструктивному исполнению: - режим работы механизмов главного и вспомогательного механизмов 5К (по ГОСТ25546-82) - средний; грузоподъёмность, т: главный подъём 16; вспомогательный подъём 3,2; высота подъёма, м: главного подъёма 16; вспомогательного подъёма18; скорость подъёма, м/мин: главного крюка 8; вспомогательного подъёма 20; скорость передвижения, м/мин: крана 80; тележки 40; пролёт крана, м 22,5; максимальная нагрузка от колеса крана на рельс, тс 16,4 Расстояние от головки рельса до настила ,мм 45 Технические условия на подключение нового электрооборудования Проектировщик запрашивает через Заказчика в соответствии с требованиями действующего «Положения о порядке технологического присоединения электроустановок к электрическим сетям ГУП «Петербургский метрополитен». 9.4. Требования к надежности Полный срок службы крана должен быть не менее 25 лет согласно ГОСТ 27584-88 «Краны мостовые и козловые электрические. Общие технические условия». 9.5. Требования к регистраторам параметров. 9.5.1Предусмотреть наличие регистратора параметров по РД 10-389-01. 9.6. Требования к пригодности крана техническому обслуживанию и ремонту. 9.6.1. Конструкция крана должна предусматривать возможность замены запасных частей без применения специального оборудования. 9.7. Требования к электрооборудованию. 9.7.1.Род тока и напряжение силовой цепи………~380/220В 9.7.2.Степень защиты электрооборудованияпо ГОСТ 17494-IP54: 9.7.3. Система управления в силовой части– с частотным регулированием. 9.7.4. Предусмотреть в шкафу управления краном наличие реле контроля фаз и реле отсутствия фазы. 9.7.5. Тип подачи напряжения - открытые троллеи. Предусмотреть громкую и радиосвязь со стропальщиком. Предусмотреть громкий (75-80Дб) регулируемый предупреждающий сигнал при перемещении груза в опасной зоне (наличие людей). Предусмотреть: - восстановление отделки стен в местах проведения инженерных работ; - косметическую отделку стен, покрытий в местах установки оборудования; - герметизацию гильз. |
| 10. | Требования по технике безопасности | В соответствии со СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». |
| 11. | Требования по экологии | В соответствии с действующим «Природоохранным законодательством РФ» |
| 12. | Требования по внедрению новой техники, материалов | Предусмотреть использование современного, компактного, серийно выпускаемого технологического оборудования, имеющего положительный опыт эксплуатации, удовлетворяющего санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. Всё оборудование должно быть изготовлено из комплектующих отечественного производства, а в случае невозможности их использования, согласовать с заказчиком (комитетом по транспорту) применение импортной продукции. Материалы и изделия, предусмотренные в проектной документации, должны иметь сертификаты соответствия и разрешения на применение для соответствующих устройств. Предусмотреть гарантийный срок службы применяемых материалов и оборудования - не менее 2 лет |
| 13. | Требования к наличию лицензий или свидетельств на право выполнения проектных работ | Документация должна быть разработана организацией, имеющей действующее свидетельство о допуске к работам(проектным), которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных и уникальных объектов капитального строительства в соответствии с приказом от 30 декабря 2009г. № 624Министерства регионального развития РФ: - Раздел 2 п. 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения, п. 6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитенаи их комплексов,п.10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности В каждом разделе проекта должен быть представлен перечень используемых документов. Субподряд не предусмотрен. |
| 14 | Состав и требования к содержанию проекта | Рабочая документация должна состоять из текстовой графической частей и дополнительных разделов в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 87от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». Состав разделов рабочей документации: 1. Пояснительная записка; 2. Конструктивно – планировочные решения; 3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений подразделы: - Электроснабжения; - Автоматизация; 4. Проект организации строительства; 5.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 6. Мероприятия по охране окружающей среды; 7. Рабочие чертежи, деталировки, узлы; 8. Сметная документация; 9. Спецификация материалов и оборудования, ведомость объемов работ. 10. Рабочая документация по демонтажу и утилизации крана мостового инв.№ 2100041008. |
| 15. | Требования к оформлению проектно-сметной документации | Чертежи выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Количество экземпляров: 5 (пять) экз. рабочего проекта в бумажном виде и 1 (один) на электронном носителе (CD- диск). Текстовая часть предоставляется в формате MS Word, графическая часть – в форматеDWG; сметы, предоставляемые на электронном носителе, должны быть в формате программы «Смета WISARD». |
| 16. | Требования к составлению смет | Проект должен включать в себя соответствующую сметную документацию. Сметы должны быть составлены с применением ТСНБ «ГосЭталон 2012» с использованием программы сметных расчетов, сертифицированной Госстроем РФ-Смета WISARD. Сметы должны быть составлены в базовых ценах на 01.01.2001. с применением индексов пересчета сметной стоимости к элементам прямых затрат на февраль месяц 2017г., утверждённых Комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга. Стоимость материалов, не включённых в расценки, должна быть определена на основании «Территориального сборника сметных цен на основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Санкт- Петербург» (ТССЦ) на февраль месяц 2017г., в случае, если в СССЦ отсутствует необходимая позиция материала или стоимость материала в ТССЦ имеет значительное отклонение от текущей рыночной цены этого материала, то стоимость определяется на основании анализа текущих среднегородских цен на данный вид материалов (анализ среднегородских цен согласовывается с Заказчиком и прикладывается к сметной документации). Сметы должны быть составлены в разрезе каждого основного средства, а также – каждой единицы оборудования, входящей в состав основного средства. Перечень основных средств и единиц оборудования определяется на стадии согласования проекта подразделением- заказчиком и подразделениями, принимающими участие в согласовании проектно-сметной документации. |
| 17. | Порядок согласования проектно-сметнойдокументации | Документация должна быть предоставлена Заказчику на рассмотрение и согласование до 31 декабря 2016г.Рассмотрение и согласованиерабочей документации Заказчиком выполняется порядком, установленным приказом от 24.12.2012 г. №1226 «О вводе в действие порядка согласования проектно-сметной документации по работам плана капитальных вложений». Рабочая документация должна быть согласована следующими подразделениями: -Аппарат главного ревизора ; - Служба контроля на метрополитене; - Служба электроснабжения; - Электромеханическая служба - Электродепо «Северное»; Все согласования с причастными городскими контролирующими организациями (при необходимости) подрядчик получает самостоятельно за свой счет. Сметная документация принимается на рассмотрение и согласование с отделом по организации закупок Управления метрополитена после согласования всех разделов проекта причастными подразделениями. |
| 18. | Уточнение и дополнение задания | Настоящее задание может уточняться и дополняться в установленном порядке по согласованию сторон. |