приложение №3

к договору № -11

от 2011г.

на  проектные работы

Задание на проектирование по объекту:

«12 квартирный жилой дом по ул. в г.»

| Основание для составления задания | Задание заказчика. Градостроительный план земельного участка № , разработанный отделом архитектуры и градостроительной деятельности и утвержденный постановлением № от 2011г. главы |
| --- | --- |
| Стадийность проектирования | Рабочая документация. |
| Особые условия строительства | Фундамент здания запроектировать на основании инженерно-геологических изысканий. |
| Основные технико-экономические показатели | Здание двухэтажное с техническим подпольем. Размеры в плане 26,0х12,6 м. Высота этажей – 3,0м. |
| Основные требования к архитектурно - планировочному решению, условиям блокировки, отделке здания | Здание отдельностоящее, площадь застройки уточнить при проектировании в соответствии с числом квартир. Размещение квартир для семей с инвалидами в данном жилом доме не предусматривать. Архитектурные и планировочные решения согласовать с отделом архитектуры и градостроительства администрации Задонского района. |
| Рекомендуемые типы квартир и их соотношение | Проектом предусмотреть 12 квартир: 1-комнатных - 8; 2-х комнатных - 3; 3-х комнатных - 1. Запроектировать общие площади квартир не менее для: однокомнатных – 28 м2; двухкомнатных – I тип – 47 м2 – 2 шт.; II тип – 44 м2 – 1 шт.; трехкомнатных –56 м2. |
| Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | фундаменты – ленточные, стены техподполья - бетонные блоки по ГОСТ13579-78; стены наружные – 2-х слойные: наружный слой – из плит экструзионного пенополистирола; внутренний слой – силикатный кирпич; стены внутренние - силикатный кирпич, участки стен с дымовентканалами из глиняного кирпича; перекрытия – монолитные ж. б.; перемычки – сборные ж. б. по серии 1.038.1-1 в.4; лестницы – сборные ж. б.; крыша – чердачная, стропильная система из дерева; кровля – профлист крашеный; утеплитель – пенополистирол, стяжка; окна – пластиковые с двухкамерным стеклопакетом; двери - деревянные, размеры по ГОСТ; перегородки – межквартирные и межкомнатные из газосиликатных блоков δ=100 мм, в санузлах из глиняного кирпича; полы – линолеумные, керамические; внутренняя отделка – а) потолки – клеевая окраска; б) стены, перегородки: – мокрая штукатурка внутренних поверхностей, оклейка обоями, в санузлах – окраска акриловыми красками; наружная отделка – штукатурка по сетке, окраска фасадными красками; |
| Основные требования к инженерному оборудованию здания | отопление – местное поквартирное от теплогенераторов на газовом топливе, нагревательные приборы - радиаторы М140, материал труб – армированный полипропилен; вентиляция – приточно-вытяжная с естественным побуждением; газоснабжение - согласно ТУ от уличного газопровода с прокладкой дворового подземного газопровода с устройством вводов в квартиры I этажа. Поквартирно предусмотреть установку: теплогенераторов с герметичной камерой сгорания и встроенным контуром на горячее водоснабжение, газовой плиты, узла учета, термозапорного клапана; водоснабжение – согласно ТУ от существующего наружного водопровода с устройством ввода, общего на дом и поквартирного узлов учета; материал труб - полипропилен; водоотведение - согласно ТУ в существующий канализационный коллектор; материал труб – стояки и подводки к приборам – пластик; горизонтальные участки и выпуска – чугун; горячее водоснабжение – от поквартирных теплогенераторов, материал труб – армированный полипропилен; электроснабжение – от наружных сетей электроснабжения с устройством ВРУ, поэтажных щитков, поквартирных узлов учета, системы уравнивания потенциалов; пожарная сигнализация – с установкой автономных датчиков в каждой квартире; |
| Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | Предусмотреть на территории отведенного земельного участка: площадок для сбора мусора, отдыха, сушки белья, детской площадки, пожарных проездов, озеленение. |

Представитель заказчика:           		    __________________   «_______________»

М.П.                  «___» ______________2011г.

Согласовано:

Представитель проектной организации     __________________  «»

М.П.                 «___» ______________2011г.