ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка проектной  документации на выполнение работ по монтажу и пуско - наладочным работам системы вентиляции

| 9. Стадийность проектирования. | В два этапа «Проектная документация»(П), после утверждения (П), рабочая документация (Р) Состав и содержание разделов Проектной Документации принимается в соответствии ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации» и требованиями соответствующих ГОСТ. |
| --- | --- |
| 10. Условия ввода в эксплуатацию. | В условиях действующего производства. |
| 11. Режим работы проектируемого объекта (сменность, сезонность). | Непрерывный, 365 дней в году. |
| 12. Передаваемая Подрядчику исходно-разрешительная документация для проектирования (ИРД) | Заказчик передает Подрядчику до момента начала выполнения работ и в сроки, предусмотренные Договором на выполнение проектных работ, всю исходно разрешительную документацию которую запросит Подрядчик. |
| 13. Требования по вариантной проработке и формированию обоснования технологических решений. | Вариантная проработка не требуется. |
| 14. Требования к выделению пусковых комплексов. | Строительство производится в одну стадию. Необходимо выполнить на стадии проектирования: - Работы по монтажу и пуско-наладочным работам системы вентиляции структурных подразделений Симферопольской поликлиники №3, общей площадью S= 1 876 м2. |
| 15. Основные технико-экономические показатели объекта проектирования. | Структурные подразделения общей площадью - S=1 876 м2. Выполняются следующие разделы проекта: 1. Работы по монтажу и пуско-наладочным работам системы вентиляции (Вентиляция, Смета на строительство). |
| 16. Требования к техническим решениям. | 1. Материалы и оборудование, предусматриваемые проектом, должны иметь необходимую разрешительную документацию для применения на опасных производственных объектах РФ. 2. Компоновочные решения сооружений должны обеспечивать минимальные капитальные и эксплуатационные затраты; свободный доступ к оборудованию, приборам контроля и автоматизации; возможность ведения ремонтных работ с помощью средств механизации. 3. Проектные технические решения должны обеспечивать промышленную и экологическую безопасность, применение энергосберегающих технологий и оборудования. 4. Принятые технологии, строительные решения, должны соответствовать нормам РФ по качеству законченных строительством объектов. |
| 17. Основные технологические процессы. | В проекте предусмотреть: 1.1. Работы по монтажу и пуско-наладочным работам системы вентиляции (Вентиляция, Смета на строительство). При пересчете в текущий уровень цен применить индекс изменения сметной стоимости на III квартал 2016г. по Южному федеральному округу. |
| 18. Требования к системе автоматизации технологического процесса предприятия. | - |
| 19.Особые условия проектирования и перечень объектов проектирования. | Учесть климатические, почвенные, ландшафтные, геологические, экологические и гидрогеологические условия района строительства – по результатам комплексных инженерных изысканий. |
| 20. Требования к режиму безопасности и гигиене труда (при строительстве и эксплуатации). | Учесть требования по охране труда и технике безопасности на период строительства и эксплуатации. |
| 21. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. | Не требуется. |
| 22. Требования по выполнению исследований и актуализации нормативных документов. | Не требуется. |
| 23. Состав демонстрационных материалов. | Не требуется. |
| 24. Срок выдачи проекта. | Согласно условиям контракта |
| 25. Количество экземпляров ПД и РД. (в т.ч. в электронном виде) передаваемой Заказчику | Готовая документация передается Заказчику в количестве 4-х (четырех) экземпляров на бумажных носителях и 1-м (одном) в электронном виде. В электронном виде представить карты в полноцветном формате PDF и JPEG, текстовые файлы - в формате MS Word и чертежи в формате PDF, JPEG. Состав и структура электронной версии должны быть идентичны бумажному оригиналу. |
| 26. Требования к системе безопасности и охране объектов. | Предусмотреть средства защиты от проникновения и несанкционированного действия посторонних лиц. |
| 27. Перечень технических регламентов, национальных стандартов, норм, стандартов организаций, соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании. | Согласно действующих норм и правил РФ, с учетом климатических, почвенных, ландшафтных, геологических, экологических и гидрогеологических условия района строительства. |
| 28. Авторский надзор и корректировка проекта. | Подрядчик должен будет осуществлять Авторский надзор(по отдельному договору) и вносить изменения в проект во время его строительства. При условии заключения договора на авторский надзор. |
| 29. Выезд проектировщика на объекты | Требуется. |