ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту

на выполнение  проектно-сметной документации  по объекту: «Изготовление пожарных лестниц на зданиях Административно-жилого корпуса и Административно-бытового корпуса «Дом-интернат для детей-инвалидов»

| № п/п | Перечень основных требований и сведений | Содержание основных требований и сведений |
| --- | --- | --- |
| 5 | Стадии проектирования | Рабочая документация |
| 6 | Инженерные изыскания | Не требуется |
| 7 | Исходные данные об особых условиях строительства (сейсмичность, группа сложности условий строительства на просадочных грунтах и т.д.) | Сейсмичность участка - 8 баллов |
| 8 | Основные архитектурно-планировочные, градостроительные требования и характеристики запроектированного объекта | Разработка проектной документации: (в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и требованиям ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний», НПБ 245-2001 "Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний")): - архитектурно-строительные решения; - сметная документация на производство работ (в сводном сметном расчёте учесть затраты на непредвиденные расходы, прохождение экспертизы и осуществление технического надзора); - проектом предусмотреть сохранение существующих путей эвакуации; - проектом предусмотреть максимально возможное сохранение существующего планировочного решения помещений; - в состав проектно-сметной документации не включать благоустройство прилегающей территории, дизайн-проект и брэндирование. |
| 12 | Стены и перегородки, перекрытия | Конструкции внутренних стен принять с учётом противопожарных требований, и иных требований предусмотренных СП 4.13130.2013: Административно-жилой корпус 2этажа + цоколь – с высотой этажей – 9,2м; Административно-бытовой корпус – высота этажа – 3,5 м |
| 13 | Лестница | Наружных -3шт. Маршевых – 2 шт., вертикальных – 1шт. Лестницы – требованиям ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний», НПБ 245-2001 "Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний" Административно-жилой корпус: - маршевая лестница; -вертикальная лестница. Административно-бытовой корпус – маршевая лестница. |
| 14 | Крыши | ограждения крыши здания Административно-жилого корпуса – 204,9м |
| 15 | Согласование проектных решений с заинтересованными ведомствами | . |
| 16 | Мощность или характеристика объекта | Общая площадь помещений составляет Административно-жилого корпуса - 3496,3м2; Административно-бытового корпуса – 494,2м2 |
| 17 | Требования к выполнению работ, в том числе к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | 1. Подрядчик обязан выполнить работы в полном объеме в соответствии с утвержденным Техническим заданием, санитарными, экологическими и противопожарными нормами, СНиП, СП и другими нормативными документами. В проекте предусмотреть современные энергосберегающие технологические решения, в соответствии с действующими нормами и правилами, используя сертифицированное оборудование, и сдать их Государственному заказчику. 2. Все используемые при выполнении работ материалы, оборудование и комплектующие изделия должны быть сертифицированы по требованиям пожарной безопасности и иметь соответствующие документы, удостоверяющие их качество. |
| 18 | Состав проектно-сметной документации | Проектом разработать следующие разделы: 1. Архитектурно-строительные решения 2. Сметный расчёт Проектная документация должна быть представлена Государственному заказчику в количестве 4 (четырех) экземпляров в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в электронном виде в формате «PDF». Сметная документация в 3 экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляре в электронном виде в формате совместимом с программным комплексом Гранд-смета. |
| 19 | Требования к объему предоставления гарантии качества работ | 1. Подрядчик гарантирует: - надлежащее качество используемых в проекте материалов, оборудования, соответствие их ГОСТам, нормам пожарной безопасности, обеспеченность их соответствующими сертификатами; - качество выполнения всех работ в соответствии с ГОСТ, СНиП, СанПиН; - устранение всех недостатков выполненных работ, выявленных в гарантийный период. 2. Наличие недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двухсторонним актом. Для участия в составлении акта согласования порядка и сроков устранения недостатков Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения Государственного заказчика. 3. Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в выполненных работах в рамках гарантийного срока, в течение трех календарных дней после получения письменного сообщения Государственного заказчика о выявленных недостатках. 4. Гарантийный срок прерывается на все время, со дня получения Подрядчиком письменного уведомления Государственного заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком. Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные работы в течение 18 месяцев со дня подписания Государственным заказчиком актов о приемке и стоимости выполненных работ. |
| 20 | Требования о необходимости согласования проектных решений | Основные проектные решения согласовать с Заказчиком, провести экспертизу технической документации. |