| № |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Перечень требований | Содержание требований |
| п/п | требований |  |
| 1. | "Архитектурно-планировочные решения |
|  | - | Требуемые характеристики проектов жилых домов: - общая площадь домов (по методологии БТИ, ориентировочно) I тип-120 кв.м, II тип-150 кв.м, III тип-180 кв. м, IV тип-220 кв.м - без цокольного этажа и подвала; количество этажей: одноэтажный |
|  |  | односемейный жилой дом с мансардным этажом; - высоты этажей: минимальное расстояние от чистого пола первого этажа до чистого потолка первого этажа - 2, 8 м. Минимальная высота мансардного этажа зависит от уклона кровли, но не менее чем 1,2 м от пола до наклонной части кровли в её крайних точках. |
|  |  | - архитектурно-планировочные решения: а. проекты домов должны предусматривать следующий набор помещений: 01. устройство навеса пристроенного к дому для хранения 1-го а/м. Устройство не отапливаемого автомобильного гаража, не входит в объём работ по договору и при необходимости оформляется доп. соглашением. 02. гостиную, кухню (возможно объединение); 03. два санузла (по одному на каждом этаже); 04. техническое помещение котельная; 05. кладовая 06. несколько спальных комнат (количество спален зависит от общей площади проекта) 07. выход на открытую террасу из гостиной или столовой; б. включить в проект сводную ведомость объемов работ по всем разделам проекта каждого дома. |
| 2. | КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ |
| 2.1 | Общая конструктивная | Несущие внутренние и наружные стены из |
|  | схема здания | мелкоштучных материалов (пенобетон) |

2

| 2.2 | Фундаменты | Ленточные монолитные ж/б мелкозаглубленные или буронабивные сваи с ростверком. Отделка цоколя отделочным декоративным камнем (в том числе искусственным). |
| --- | --- | --- |
| 2.3 | Наружные стены | Пеноблок (марка Д 600, размер 600x200x300 мм) толщина 300 мм., Эффективный утеплитель, Наружная отделка - штукатурка по сетке с последующей покраской. |
| 2.4 | Внутренние перегородки | Мелкоразмерные пенобетонные блоки толщ. 100 мм. В сан. узлах и котельных кирпичные 120 мм. |
| 2.5 | Междуэтажное перекрытие | Монолитное ж/б. или деревянные балки |
| 2.6 | Устройство крыши | Деревянная стропильная система с подшивом из обрезной доски. |
| 2.7 | Кровля | Форма кровли - четырехскатная. Покрытие из металлочерепицы. Утепление, устройства водоприёмных желобов, подшив карнизов решить проектом. Конструкция кровли может иметь дополнительные элементы (окна, декоративные детали «коньков», «полотенца» и т.п.)- по согласованию с Заказчиком. |
| 2.8 | Фасады | Оштукатуривание, покраска. |
| 2.10 | Вентиляционные каналы | Из мелкоштучных материалов или ГКЛ |
| 2.11 | Крыльцо, терраса, навес для автомашин | Фундаменты - ж/б столбчатые (под опоры навеса для а/м), плита покрытия крылец, террасы ж/б; Конструкция каркаса - ж/б; Ограждение - из дерева; Кровельное покрытие - из меллочерепицы; Пол террасы - керамогранит; Покрытие стоянки а/м - из тротуарной плитки. |
| 2.12 | Лестница межэтажная | Деревянная индивидуального изготовления. |
| 2.13 | Отмостки | из песчаногравийной смеси |
| 3. | ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ |
| 3.1. | Отопление | Источник отопления - автономный газовый котел на природном газе (марку определяет Заказчик) Система отопления с принудительной циркуляцией Трубы из полипропилена (скрытая разводка в конструкции пола) Отопительные приборы - биметаллические радиаторы с нижним подключением (марку определяет Заказчик). Предусмотреть терморегулирование |
| 3.2. | Вентиляция | Воздухообмен в соответствии с нормативными документами Естественная вентиляция жилых помещений Вентиляция санузлов и кухни через вентиляционные каналы. Дымоход из нержавеющей стали |

3

|  |  | Вентиляционные короба из оцинкованной стали |
| --- | --- | --- |
| 3.3. | Водопровод и канализация | Система водоснабжения от поселковой сети Система канализации централизованная в поселковую сеть ГВС - от автономного газового котла Трубы водоснабжения - из металлопласта Трубы канализации - из ПВХ |
| 3.4. | Сантехоборудование | Ванна стальная/душевое ограждение Умывальник типа «Тюльпан» Смеситель для раковины Смеситель для ванны Унитаз типа Compact Предусмотреть установку стиральной машины |
| 3.5. | Электроснабжение | В соответствии с ПУЭ, СНиП и др. нормативными документами. Провода медные, закрытая проводка. Тип счетчика - по согласованию с электроснабжающей организацией Выделенная мощность - по расчету в соответствии со СНиП Присоединение к эл.сети - кабельное с подземной прокладкой. Защитная автоматика - уровень ABB, Legrand Кабель - марку определить проектом Расположение выключателей и светильников -решить проектом по согласованию с заказчиком Расположение розеток и силовых потребителей (стир.машин, чайников, насосов, электроприводов ворот и т.д.) - решить проектом по согласованию с заказчиком |
| 4. | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения. | В соответствии с нормативными документами |
| 5. | ДВЕРИ И ОКНА |
| 5.1. | Двери | Наружные Входные в тамбур и котельную - металлические утепленные. Размер 1000x2000 мм. Входные с террасы - из ПВХ-профиля с тройным остеклением. Внутренние - ламинированные. Размер до 900x2000 мм. |
| 5.3. | Окна | Окна из ПВХ-профиля с тройным остеклением, сливами |
| 6. | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |

4

| 6.1.. | Полы | Ламинат в помещениях: гостиная, кабинет, жилая комната, спальные, холл мансардного этажа. Керамическая плитка в помещениях: тамбур, вестибюль, кухня, сан. узлы, топочная у котла. Керамогранит: крыльцо, терраса. |
| --- | --- | --- |
| 6.2. | Стены | В сан. узлах - декоративная керамическая плитка на высоту помещения. В остальных помещениях - оклейка декоративными обоями под покраску. |
| 6.3. | Потолки | 1-й этаж - окраска водоэмульсионной краской. 2-й этаж - устройство подвесных потолков из гипсокартона с последующей окраской водоэмульсионной краской. |

5