Разработка проектной документации на благоустройство сквера  у храма Успения Божьей матери по адресу: город Ижевск, улица Телегина, 54а в рамках реализации Реестра наказов избирателей депутату Городской думы города Ижевска – Н.В. Санникову»

| № п/п | Наименование и описание объекта закупки | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка рабочего проекта «Благоустройство сквера у храма Успения Божьей матери по адресу: город Ижевск, ул. Телегина, 54а (Приложение 1) | 1 |

| № п/п | Разделы технического задания | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Администрация Ленинского района города Ижевска |
| 2 | Источники финансирования | Бюджет города Ижевска |
| 3 | Стадийность проектирования | Проектная документация (с разработкой рабочей документации). Проектом предусмотреть очередность строительства |
| 4 | Исходные данные | Сбор исходных данных, материалов для проектирования осуществляет Исполнитель. Исполнитель заказывает инженерно-топографический план в масштабе 1:500 с нанесенными подземными инженерными коммуникациями со штампом ГУАиГ Администрации города Ижевска |
| 5 | Место расположение (трассировка) | Ленинский район города Ижевска улица Телегина, 54а |
| 6 | Основные проектные решения | 1. разработать схему размещения элементов благоустройства сквера с эскизными решениями объектов архитектуры городской среды. Объекты малых архитектурных форм должны иметь комплексный характер и соответствовать стилистике архитектурного окружения; 2. предусмотреть организацию рельефа с учетом сохранения существующего рельефа с выполнением планировочных работ в местах его нарушения; 3. предусмотреть восстановление существующих, устройство недостающих газонов; предусмотреть санитарную прочистку зелёных насаждений, предусмотреть посадку новых. Саженцы должны соответствовать стандартам. (Стандартные параметры для саженцев деревьев хвойных видов (ГОСТ 25769-83). Стандартные параметры для саженцев деревьев лиственных видов (ГОСТ 24909-81). Стандартные параметры для саженцев декоративных кустарников пород (ГОСТ 26869-86). Места посадки и высаживаемый ассортимент культур необходимо согласовывать с ГУАиГ г. Ижевска; 4. в состав проекта озеленения включить: дендрологический план новых насаждений (масштаб 1:500) с ассортиментной ведомостью; посадочный чертежи; проект вертикальной планировки; план озеленения; для укрепления и сохранности посадок предусмотреть укрепление ствола саженцев деревьев растяжками. Конструкцию принять проектом 5. предусмотреть строительство сети наружного освещения, получить технические условия на электроснабжение проектируемой линии наружного освещения от ОАО «Ижевские электрические сети»; 6. количество опор, мощность ламп, устанавливаемых в светильники, определить проектом, исходя из расчета норм освещенности в соответствии с требованиями СП 52.13330.2011 (Естественное и искусственное освещение); 7. места установки опор согласовать с Заказчиком. Предусмотреть возможность организации праздничного освещения. 8. проектом предусмотреть зонирование территории сквера: зона отдыха; зона проведения культурных мероприятий (сцена для проведения праздников, детское игровое оборудование), зона памятных мероприятий; хозяйственная зона (хозпостройки, контейнерная площадка, заезд для механизированной техники). 9. предусмотреть сохранение существующих пешеходных дорожек и их обустройство. 10. предусмотреть водоотвод с территории сквера по рельефу местности; 11. выполнить разработку проектных мероприятий по техническим условиям балансодержателей сетей по согласованию с Заказчиком; 12. предусмотреть мероприятия по созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения; 13. предусмотреть оградительные конструкции согласно эскизных решений. 14. предусмотреть организацию парковочных мест на 50 машиномест со стороны улицы Четырнадцатая 15. согласовать с Заказчиком материалы и конструкции, применяемые в проекте; 16. предусмотреть этапы благоустройства; 17. подготовить проект технического задания на выполнение строительно-монтажных работ по благоустройству объекта |
| 7 | Состав проекта | В соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г Исполнитель передает Заказчику следующую документацию: 1. Согласованную ПСД в 4-х экз. на бумажном носителе и в 1-м экз. на электронном носителе, включающую в себя разделы: - пояснительная записка; - материалы фотофиксации существующего состояния территории, включая схему и фотографии; - Генплан М 1:500 (1:200; 1:1000); - разбивочный план М 1:500 (1:200;1:1000); - разбивочно-посадочный чертеж М 1:500 (1:200; 1:1000) - конструктивные и объемно-планировочные решения; - дендропроект, включая план таксации зеленых насаждений; - план организации рельефа М 1:500; - план размещения малых архитектурных форм, уличной мебели, элементов дизайна в масштабе М 1:500 (1:200; 1:1000) с указанием модели изготовителя оборудования по каталогу или индивидуальных чертежей проекта; - план покрытий в масштабе М 1:500 (1:200; 1:1000) с указанием типов покрытий по оригинальным каталогам изготовителя и фрагментами раскладки материалов; - демонстрационные материалы. 3. Сметный расчет (сводный сметный расчет в 2-х уровнях цен, локальные сметы и ПЗ); |
| 8 | Требования к сметной документации | Выполнить в базовом уровне цен 2001г. с пересчетом в текущий уровень цен с применением региональных индексов, действующих на момент составления сметной документации, получить положительное заключение государственной (аккредитованной) экспертизы. Сметную документацию выполнить на каждый этап отдельно. |
| 9 | Требования к сдаче документации Заказчику | Заказчику передаются: - сброшюрованная рабочая документация в 4 экз. - рабочая документация в электронном виде в формате *.pdf в 1 экз. - сметная документация в электронном виде в 1 экз. |
| 10 | Согласование | Подрядной организации рабочую документацию согласовать в установленном порядке. |

Сроки выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта до 20.12.2016 года Возможно досрочное исполнение обязательств.

Место выполнения работ: территория у Храма успения Божье матери по адресу: город Ижевск, ул. Телегина, 54а.