Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е

|  | N п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
|  |  | Основание для проведения работ | Муниципальный контракт |  |
|  |  | Заказчик |  |  |
|  |  | Подрядчик |  |  |
|  |  | Срок выполнения работ | Срок выполнения работ – 15 календарных дней. |  |
|  |  | Исходные данные | Высота светильника – 4 метра, осветительная система на отраженном свете, отражатель из алюминиевого сплава, источник света – металлогалогенная лампа, степень защиты – IP 65. |  |
|  |  | Объем работ | Площадь рассматриваемой территории – 34,6 га, протяженность – 6200 метров. |  |
|  | 7. | Месторасположение участков | ТиНАО г.Москвы |  |
|  | 8. | Цель и назначение работ | Устройство функционального и ландшафтного освещения пешеходной зоны для создания безопасной и визуальной проницаемости проектируемой среды и прилегающей территории. |  |
|  | 9. | Состав работ | При разработке проектной документации учесть требования действующих технических регламентов, национальных стандартов и сводов правил, в том числе в области пожарной безопасности, федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, санитарных правил и норм. В состав документации включить: 9.1. Пояснительная записка с описанием принятых проектных решений и результатами светотехнического расчета 9.2. Ситуационный план сетей электроснабжения 9.3. План расстановки оборудования и прокладки сетей ландшафтного и функционального освещения М 1:500 9.4. Электрические схемы питания, управления, расчетные схемы сети 9.5. Кабельный журнал 9.6. Монтажные узлы 9.7. Спецификации оборудования, изделий и материалов 9.8. Смета на выполнение работ Состав проектной документации может быть уточнен в ходе выполнения работ по согласованию с Заказчиком |  |
|  | 10. | Основные требования к проектным работам | Осуществить: 10.1. подбор элементов освещения обеспечивающих нормативные значения освещенности территории с учетом типа светильника и мест их размещения определенных проектом; 10.2. выбор типа и сечения кабелей питающей сети; 10.3. разработку схемы питания и управления освещением; 10.4. разработку плана прокладки сетей освещения, с указанием способа прокладки кабеля в траншее; 10.5. определение потребляемой мощности системой освещения территории и разработка схемы вводно-распределительного щита; 10.6. подготовку спецификации электро-технического оборудования применяемого в проекте; 10.7. расчет сметной стоимости строительно-монтажных работ по разделу электроснабжение территории. |  |
|  | 11. | Оформление проектной документации |  |  |
|  | 12. | Согласование проектной документации |  |  |