| Перечень основных требований | Содержание основных данных |
| --- | --- |
| Наименование проектируемого объекта |  |
| Описание объекта | Объект представляет собой огороженную территорию. Периметр объекта составляет 532,31 м.Ограждение объекта металлическое решётчатое с четырёх сторон. Высота ограждения 2,6м, наибольшая длина стороны ограждения 150,21 м. Количество въездных ворот -3шт. Калиток – 2 шт. С внутренней стороны большей части периметра к забору примыкают газонные насаждения и отдельно стоящие деревья. Въезд/выезд автотранспорта на территорию объекта осуществляется через один пропускной пункт, представляющий собой механизированные распашные ворота. Имеется проходная для организации доступа персонала. Проходная примыкает к въездным воротам. Основную часть территории занимает антенно-мачтовое сооружение, производственные и административное здание. Все здания находятся на значительном удалении от линии периметра. |
| Оценка угроз | Наиболее важными зонами защиты являются: наружное ограждение периметра объекта, входы на территорию (калитки), въезд на территорию (ворота). Модель нарушителя. Предполагаемый нарушитель может иметь целью: хищение; проникновение без злого умысла; проникновение с целью совершения террористического акта и иных противоправных действий; та или иная цель может иметь промежуточной целью нарушение штатной работы подсистем, входящих в комплекс системы безопасности. Предполагаемый нарушитель может быть: внутренним; внешним; внешним в сговоре с внутренним. Предполагаемый нарушитель совершает намеченные нарушения с проникновением на территорию и в помещения зданий объекта через входы, въезды, заборы в соответствии с генпланом объекта. |
| Требования к системе охраны периметра | Периметрические технические средства обнаружения должны обеспечивать: создание перекрывающих зон обнаружения по всему периметру объекта; обнаружение вторжения человека в охраняемые зоны с формированием сигнала обнаружения и передачей его в оконечную аппаратуру, расположенную на рабочем месте дежурного персонала охраны объекта; круглосуточный режим работы; помехоустойчивость к воздействию индустриальных электромагнитных помех, природных факторов, мелких животных и птиц. Рекомендуемая вероятность правильного обнаружения системой — не хуже 0,9. Количество ложных тревог — минимальное в соответствии с выбранными техническими средствами при условии соблюдения требований к окружающей обстановке и подстилающей поверхности, отраженных в технической документации производителя средств обнаружения. Размещение технических средств на охраняемых периметрах не должно создавать препятствий для производственной деятельности на территории охраняемого объекта. |
| Требования по структуре и составу оборудования охраны периметра. | Применяемые технические средства охранной сигнализации должны формировать сигнал «Тревога» при их несанкционированном демонтаже. В систему сигнализации охраны периметра ориентировочно должно входить следующее основное оборудование: датчики обнаружения пересечения внешнего периметра через надземную часть ограждения и с помощью подкопа под ограждением; датчики обнаружения пересечения человеком верхней части ворот и калиток; приёмно-контрольный пульт извещающий о срабатывании датчиков обнаружения пересечения внешнего периметра; автономный источник электропитания оборудования на случай пропадания промышленной электросети; другое дополнительное оборудование определяемое Исполнителем по согласованию с Заказчиком. Количество зон охраны периметра определяется исполнителем в целях исключения «мёртвых зон» и соответствует типу существующего ограждения. |
| Требования по предварительному согласованию основных технических решений. |  |
| Разработка мероприятий по защите окружающей среды. | Выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами. |
| Выполнение проектно-сметной документации | Выполнить в соответствии с ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации» (с Изм.№1 введёнными 2008-01-01); РД 78.36.003-2002«Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;ГОСТ Р50776-95 "Термины и определения понятий по системам тревожной сигнализации"; ГОСТ 26342-84 "Термины и определения понятий по средствам охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации" СНиП 3.05.06 – 85, ПУЭ и других документов. |
| Требования к сметным материалам | Сметные материалы выполнить в соответствии с нормативами, включенными в сборник ФЭР-2001в редакции 2014 г. с исправлениями №1, утверждёнными приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 30.01.2014 г № 31/пр. |
| Наименование организации Заказчика |  |
| Требования к срокам и объёму передаваемой документации |  |