ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по производству изысканий и разработке проектной документации

на реконструкцию автомобильной дороги Кизнер – Муркозь Омга км 0+000 – км 51+500,

участок д. Новый Трык – д. Старая Бодья в Кизнерском районе

- Основание для проектирования

1.1. Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие транспортной системы Удмуртской Республики», утвержденная Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29 июля 2013г. №330 и государственная программа Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и  продовольствия», утвержденная Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15 марта 2013г. №102.

- Цели и задачи разработки проектной документации

2.1. Основная цель разработки проектной документации состоит в повышении транспортно-эксплуатационных показателей существующей дороги для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, имущества, охраны окружающей среды, животных и растений.

2.2. Основной задачей при разработке проектной документации является обоснование принятых оптимальных проектных решений, обеспечивающих комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги,  ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги и влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

- Заказчик –   Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики

- Исполнитель - определяется по результатам конкурса

- Источник финансирования строительства (реконструкции)  – бюджет Удмуртской Республики

- Стадия проектирования -  проектная документация

  - Разработать рабочую документацию после прохождения государственной экспертизы.

- Ориентировочный лимит финансирования реализации проектной документации – определяется проектной документацией

- Исходные данные:

8.1.  Идентификационные сведения по объекту:

8.1.1 Значение: автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения.

8.1.2 Класс автомобильной дороги – дорога обычного типа.

8.1.3 Техническая категория – IV:

- количество и ширина полос движения – 2 полосы по 3,0м;

- наличие центральной разделительной полосы – отсутствует;

- тип пересечений и примыканий  –  в одном уровне.

8.1.4 Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность – принадлежит.

8.1.5 Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться реконструкция и эксплуатация сооружения – определить в процессе инженерных изысканий.

8.1.6  Уровень ответственности –  нормальный.

8.2. Начало и конец проектируемого участка определить в проектной документации (начало и окончание границ работ может быть уточнено при выполнении инженерных изысканий).

9. При разработке проектной документации принять следующие основные технические параметры:

| Наименование | Технические параметры |
| --- | --- |
| Вид подрядных работ | реконструкция |
| Категория автомобильной дороги | IV |
| Строительная длина, км | 8,9 (уточняется проектной документацией) |
| Расчетная скорость, км/ч. | 60 Согласно п.5.1 СП 34. 13330.2012 |
| Число полос движения, шт | 2 |
| Ширина земляного полотна, м | 10,0 |
| Ширина проезжей части, м | 6,0 |
| Ширина обочин, м | 2,0 |
| Тип дорожной одежды | переходный |
| Вид покрытия | ЩГПС |
| Нормативные нагрузки для искусственных сооружений | А-11,НК-80 |

## 10. Год начала строительства – согласно титульному списку

11. Инженерные изыскания

11.1. Основная цель инженерных изысканий: состоит в получении комплекса достоверных материалов и данных, необходимых для комплексной оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий территории изысканий и достаточных для разработки проектной документации и обоснования проектных решений, обеспечивающих надежность и безопасность автомобильной дороги.

11.2. Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии СП 47.13330.2012,                                      СП 126.13330.2012, СП 11-104-97, СП 34.13330.2012,  ВСН 208-89.

11.2.1. Система координат – МСК-18. Система высот – Балтийская. Координаты и отметки исходных пунктов планово-высотного обоснования определить с помощью GNSS-оборудования геодезического класса от пунктов государственной опорной межевой сети.

11.2.2. Выполнить съемку М 1:2000 вдоль существующей автомобильной дороги шириной от оси существующей автодороги влево 30м, вправо 30м.

11.2.3. Выполнить съемку М 1:500 на застроенной территории, сложных местах. На застроенной территории съемку осуществлять по фасадам зданий. Выполнить съемку площадки водозабора и водозаборной скважины при нахождении данных объектов ближе 60м от подошвы автодороги.

11.2.4. Выполнить съемку на пересечениях и примыканиях дорог на протяжении не менее 50м по примыкающей и пересекающей дороге, определить направление, параметры и состояние дороги, искусственных сооружений и обустройства дороги, составить ведомость существующих пересечений и примыканий автомобильной дороги.

11.2.5. Выполнить съемку и обследование всех водопропускных труб. Снять поперечники по трубе и логу или канаве с определением диаметра, длины, отметок верха и дна трубы и отметок на входе и выходе. Определить отметки дна лога или канавы – на 100м в верховую сторону и 100м  в направлении стока. При заиливании трубы отметки ее дна определить по расчищенному дну. Определить наличие и конструкцию оголовков, откосных крыльев, состояние и заиленность трубы. Определить наличие, материал, размеры и состояние укрепления на входе и выходе.

11.2.6. Выполнить съемку параллельно расположенных коммуникаций и пересечений воздушных и подземных инженерных коммуникаций на основной дороге, пересечениях и примыканиях, указать все необходимые отметки: поверхности земли, существующего земполотна, подвески нижнего и верхнего проводов в точке пересечения и у опор; температуру воздуха в момент замера; тип и № опор, количество проводов и марку; в местах пересечений  двух линий,  отметки верхнего провода нижней линии и отметки нижнего провода верхней линии. При съемке подземных коммуникаций указать глубину заложения. Составить ведомость пересекаемых коммуникаций. Выполнить согласования с владельцами коммуникаций и получить технические условия на их переустройство в случае необходимости.

11.2.7. Определить визуально состояние земляного полотна и дорожного покрытия по существующей дороге. Зафиксировать наличие, материал и состояние укрепления откосов земляного полотна. Зафиксировать наличие ограждений и дорожных знаков. Составить «Акт обследования  технического состояния существующей дороги».

11.2.8.  Изыскать  резерв грунта в соответствии с СП 11-109-98. Согласовать месторасположение сосредоточенного резерва грунта с землепользователем, выполнить топографическую съемку в масштабе 1:1000 с привязкой его к объекту.

11.3. Инженерно-геологические изыскания выполнить в соответствии СП 47.13330.2012, СП 11-105-97,            СП 34.13330.2012.

11.3.1. Провести рекогносцировочное обследование района работ с описанием геоморфологических элементов.

11.3.2. Определить факторы, отрицательно влияющие на строительство сооружений (заболоченность, морозное пучение, эрозионные процессы, просадочность).

11.3.3. Провести бурение скважин, статическое зондирование согласно действующих нормативных документов. Предполагаемые фундаменты под искусственные сооружения – сборные, железобетонные, неглубокого заложения. Нагрузка на основание 140кПа.

Мост железобетонный, тип фундамента – свайный, глубина заглубления свай в коренные грунты не менее 2м (при необходимости).

11.3.4. Провести опробование грунтов.

11.3.5. Определить уровень грунтовых вод.

11.3.6. В сосредоточенных резервах грунта провести обследование грунтов с целью определения строительных свойств грунтов, определить уровень и режим подземных вод, взять валовую пробу грунта.

11.3.7. Привести характеристики грунтов для расчета искусственных сооружений.

11.3.8. Выдать геологический паспорт грунтов.

11.3.9. Выполнить дополнительное бурение во всех пониженных и повышенных местах, в местах расположения искусственных сооружений, в местах высоких насыпей и глубоких выемок, участков с просадочными и слабыми грунтами и др. в соответствии с нормативными документами.

11.4. Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить в соответствии СП 47.13330.2012, СП 11-103-97, СП 34.13330.2012.

11.4.1. Определить  максимальные расходы воды, максимальный и минимальный уровни воды, а также скорости течения.

11.4.2. Выполнить расчет максимального стока, расчет морфоствора (при необходимости), составить ведомость расчетных данных искусственных сооружений.

11.4.3. Выполнить рекогносцировочное обследование рек, ручьев, пониженных мест и их бассейнов.

11.4.4. Выполнить расчет гидрологических характеристик  3 % ВП на проектируемых искусственных сооружениях в соответствии СП 33-101-2003.

11.5. Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии СП 47.13330.2012, СП 11-102-97,              СП 34.13330.2012.

11.5.1. Выполнить маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и ландшафтов в целом, источников и признаков загрязнения.

11.5.2. Выполнить геоэкологические исследования почв и поверхностных водотоков, связанные с последующей оценкой их химического загрязнения по содержанию тяжелых металлов и нефтепродуктов.

11.5.3. Выполнить   измерения МЭД γ-излучения.

11.5.4. Привести характеристику фоновых концентраций загрязняющих веществ атмосферного воздуха, в т.ч. по максимально-разовым, среднесуточным либо среднегодовым концентрациям загрязняющих веществ.

11.5.5. Выполнить   измерение уровня шума на отводимом для проектирования участке.

11.6. Составить программу инженерных изысканий. Программа изысканий подлежит утверждению главным инженером проектно-изыскательской организации и согласованию с заказчиком. Программа инженерных изысканий должна содержать сведения в соответствии с п. 4.15 СП 47.13330.2012.

11.7. На основании требований п. 4.1 ст.47, Градостроительного кодекса РФ (от 29.12.2004 № 190-ФЗ), п.5.6      СП 47.13330.2012 результатом инженерных изысканий должен стать технический отчет, т.е. документ, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой расположен объект, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории.

11.8. Технический отчёт об инженерных изысканиях передать Заказчику после окончания изыскательских работ. Материалы в переплетенном виде передаются в томах в 2-х экземплярах и на электронном носителе (CD/DVD с расширением: *.dwg или *.pdf  и иным видом расширением по требованию Заказчика, а изображения, иллюстрации: *.jpg, *.pdf, *gif; текстовая часть -*.doc, *.xls или *.pdf

11.9. В случае выявления в процессе инженерных изысканий экономической нецелесообразности проведения строительства или необходимости дополнительных специальных обследований конструкций объекта, исполнитель инженерных изысканий должен поставить Заказчика в известность и приостановить работы.

11.10. По окончании инженерных изысканий земельные участки и конструкции должны быть приведены в состояние, пригодное для их использования по целевому назначению.

12. При разработке проектной документации

12.1. Выполнить сбор исходных данных необходимых для принятия оптимальных

технических решений и разработки проектной документации.

12.2. Основные проектные решения по строительству автомобильной дороги и искусственным сооружениям согласовать с Заказчиком до оформления проектной документации.

12.3. Предусмотреть разработку вариантов   дорожных одежд с выбором оптимального  по результатам сравнения их  технико-экономических показателей и согласовать с Заказчиком.

12.4. Акт замера расстояний транспортировки строительных материалов согласовать с  Заказчиком.

12.5.  Согласовать проектную документацию с заинтересованными физическими и юридическими лицами в соответствии с действующим законодательством.

12.6. Получить справку о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия в районе прохождения трассы дороги и выполнить археологическое обследование и историко-культурную экспертизу (при необходимости).

12.7. Разработать документацию в составе, достаточном для принятия технических решений и параметров, предусмотренных настоящим заданием, включая материалы с обоснованием принятых технических решений, объемов работ и сметной стоимости, согласованные с Заказчиком.

12.8. Участвовать без дополнительной оплаты:

- при рассмотрении проектной документации Заказчиком в установленном им порядке;

-  при защите проектной документации в органах государственной экспертизы;

- представлять пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика и экспертизы;

- вносить в проектную документацию по результатам рассмотрения у Заказчика и  органов экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие данному Заданию.

13. Основные требования к разработке проектной документации

13.1. Состав разделов проектной документации принять с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

В  составе проектной документации  выделить в отдельные тома следующие разделы:

-   Раздел 1 «Пояснительная записка»;

-   Раздел 2 «Проект полосы отвода»;

-   Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта.

Искусственные  сооружения»;

-   Раздел 5  «Проект организации строительства»;

-  Раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта» (при необходимости);

-   Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды»;

-   Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;

-   Раздел 9 «Смета на строительство»;

-   Раздел 10 «Рекультивация земель».

13.2.  Проектная документация должна состоять из текстовой и графической части.

13.3. Проектные решения должны отвечать требованиям нормативно-технических документов, приведенных  в  Приложении 1 к Заданию.

13.4. Проект оформить подписями руководителя генеральной проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование.

13.5. Материалы проектной  и рабочей документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»,  ГОСТ  21.701-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог».

13.6.  Структуру, состав и формы сметной документации принять в соответствии с п. 28-31 и п.42 Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию» и МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

13.7. Разработать документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Земельным Кодексом РФ, Схемой территориального планирования Удмуртской Республики, документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки муниципальных образований, образованных на территории Удмуртской Республики.

13.8. Ориентировочная площадь объекта: 320 400 кв.м. Ориентировочная протяженность объекта: 8,90 км.

13.9. Состав документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) должен  включать:

13.9.1  Основную часть:

- графические материалы (основной чертеж планировки территории, разбивочный чертеж красных линий, чертеж организации транспорта и улично-дорожной сети, чертеж размещения объектов инженерной инфраструктуры и связи, чертеж межевания территории). При условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графические материалы отображаются на одном или нескольких чертежах.

- текстовые материалы (положение), включающие разделы о размещении объектов капитального строительства федерального, республиканского или местного значения, о характеристиках планируемого развития территории, об очередности планируемого развития элементов планировочной структуры.

13.9.2. Материалы по обоснованию:

- графические материалы (схема расположения элемента планировочной структуры, схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории, схема организации улично-дорожной сети, схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, схема границ зон с особыми условиями использования территории, схема границ территорий объектов культурного наследия).

-  текстовые материалы (пояснительная записка), включающая сведения о последовательности осуществления мероприятий, проектных архитектурно-планировочных решений, организации социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения, определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, осуществления мероприятий по охране окружающей среды, защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предложений по режиму использования земель в границах зон объектов культурного наследия.

13.10. Согласовать разработанную документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) с органами местного самоуправления поселения, городского округа, применительно к территориям, которых разрабатывается документация.

14. Основные требования к разработке рабочей документации

14.1. После получения положительного заключения государственной экспертизы разработать рабочую документацию: рабочие чертежи, ведомости объемов, ведомости потребности в материалах, технические спецификации.

14.2. Рабочую документацию выполнить в соответствии с требованиями стандартов Системы проектной документации для строительства (СПДС).

14.3.  В состав рабочей документации, передаваемой заказчику, включить рабочие чертежи, объединенные в  основные комплекты рабочих чертежей:

- Автомобильные дороги;

- Электроснабжение (при необходимости);

- Наружное электроосвещение (при необходимости);

- Наружные сети связи (при необходимости).

14.4. Материалы рабочей документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»,  ГОСТ  21.701-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог».

15. Особые условия проектирования

15.1. Сбор исходных данных, технических условий и согласования с заинтересованными организациями, физическими лицами и ГИБДД осуществляются Подрядчиком самостоятельно и за счёт собственных средств.

15.2. Получить рыбохозяйственную характеристику водного объекта и выполнить оценку прогнозного вреда водным биологическим  ресурсам указанных водотоков  (при необходимости).

15.3. Предусмотреть автобусные остановки по согласованию с  Заказчиком.

15.4. Искусственные сооружения  принять на основании гидрологических расчетов.

15.5. Выполнить перенос (переустройство) сетей инженерных коммуникаций согласно выданных технических условий.

16. Дополнительные требования

16.1. Требования к точности, составу, сдаче отчетов об изыскательских работах, выполнить на основе положений СП 47.13330.2012, а также:

- по инженерно-геодезическим изысканиям – СП 11-104-97;

- по инженерно-геологическим изысканиям – СП 11-105-97, части 1-4;

- по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям – СП 11-103-97;

- по инженерно-экологические изыскания – СП 11-102-97.

16.2. Участвовать без дополнительной оплаты:

- при рассмотрении проектной документации Заказчиком в установленном им порядке;

-  при защите проектной документации в органах государственной экспертизы;

- представлять пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика и экспертизы;

- вносить в проектную документацию по результатам рассмотрения у Заказчика и  органов экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие данному Заданию.

16.3. Продолжительность строительства – принять на основе проекта организации строительства.

16.4. Сметную стоимость строительства автомобильной дороги определить в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

16.5. Требования к расчету сметной стоимости реконструкции:

• Сметную стоимость определить базисно - индексным методом на основе ФЕР-2001 выпуска 2017г. согласно приказа Минстроя России № 1039/пр от 30.12.2016г. с применением  индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ,  индексов изменения сметной стоимости прочих работ на момент  составления сметной документации   установленного письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

16.6. При разработке сметной документации использовать программный комплекс, прошедший подтверждение соответствия в порядке, установленном действующим законодательством – (принять по согласованию с Заказчиком).

16.7. Включить затраты при разработке сметной документации на:

-  переустройство коммуникаций;

- временные здания и сооружения – 3,28%;

- перевозку рабочих;

- проведение авторского надзора – 0,2%;

- проектно-изыскательские работы;

- проведение экспертизы;

-  непредвиденные работы и затраты – 3%;

-  налог на добавленную стоимость – 18%;

-  прочие необходимые затраты в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

16.8. При разработке сметной документации возвратные суммы от разборки существующих конструкций не предусматривать.

17. Требования к сдаче проектной документации Заказчику

17.1. Знаки, позволяющие вынести на местность ось проектируемой дороги,  репера высотных отметок, в т.ч. у искусственных сооружений, сдать заказчику по акту до начала строительства. Знаки должны быть установлены вдоль границы участка строительных работ, быть четко обозначены для исключения неумышленного уничтожения, позволять однозначно идентифицировать закрепляемый пункт.

17.2. Отчетную техническую документацию по инженерным изысканиям передать Заказчику в 2-х экз.

17.3. Проектная документация передается Заказчику в книгах в 4-х экземплярах и на электронном носителе.

17.4.  Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) передается Заказчику в 2-х экз. в бумажном виде и на электронном носителе.

18.   Срок представления проектной документации Заказчику

18.1. Срок сдачи проектной документации  заказчику – в течение 35 (тридцать пять) календарных дней с момента заключения  государственного контракта.

18.2. Срок сдачи рабочей документации  заказчику  –  после прохождения государственной экспертизы.

|  | Приложение 1 к Заданию на выполнение работ по производству изысканий и разработке проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Кизнер – Муркозь Омга км 0+000 – км 51+500, участок д. Новый Трык – д. Старая Бодья в Кизнерском районе |
| --- | --- |

Примерный перечень

технических документов, подлежащих использованию

при разработке проекта

| № п.п. | Обозначение нормативного документа | Название нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ 8.417-2002 | Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин |
| 2 | ГОСТ 9.602-2005 | ЕСЗКС. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии |
| 3 | ГОСТ 12.1.004-91 | ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования |
| 4 | ГОСТ 12.3.002-2014 | ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности |
| 5 | ГОСТ 17.0.0.01-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения |
| 6 | ГОСТ 17.1.1.01-77 | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения |
| 7 | ГОСТ 17.1.1.02-77 | Охрана природы. Гидросфера. Классификация водных объектов |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.03-86 | Охрана природы. Гидросфера. Классификация водопользований |
| 9 | ГОСТ 17.1.3.06-82 | Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод |
| 10 | ГОСТ 17.1.3.13-86 | Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения |
| 11 | ГОСТ 17.2.1.01-76 | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу |
| 12 | ГОСТ 17.4.3.02-85 | Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ |
| 13 | ГОСТ 17.5.1.02-85 | Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации |
| 14 | ГОСТ 17.5.1.03-86 | Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель |
| 15 | ГОСТ 17.5.3.04-83 | Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель |
| 16 | ГОСТ 17.5.3.05-84 | Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию |
| 17 | ГОСТ 17.5.3.06-85 | Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ |
| 18 | ГОСТ 17.6.1.01-83 | Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения |
| 19 | ГОСТ 17.8.1.01-86 | Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения |
| 20 | ГОСТ 17.8.1.02-88 | Охрана природы. Ландшафты. Классификация |
| 21 | ГОСТ 21.001-2013 | Система проектной документации для строительства. Общие положения |
| 22 | ГОСТ 21.207-2013 | СПДС. Условные графические обозначения на чертежах автомобильных дорог |
| 23 | ГОСТ 21.302-2013 | СПДС. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям |
| 24 | ГОСТ 21.701-2013 | СПДС. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог |
| 25 | ГОСТ 839-80 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия |
| 26 | ГОСТ 27751-2014 | Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения |
| 27 | ГОСТ 3634-99 | Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия |
| 28 | ГОСТ 5180-2015 | Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик |
| 29 | ГОСТ 5306-83 | Пиломатериалы и заготовки. Таблицы объемов |
| 30 | ГОСТ 5525-88 | Части соединительные чугунные, изготовленные литьем в песчаные формы для трубопроводов. Технические условия |
| 31 | ГОСТ 8717.0-84 | Ступени железобетонные и бетонные. Технические условия |
| 32 | ГОСТ 8717.1-84 | Ступени железобетонные и бетонные. Конструкция и размеры |
| 33 | ГОСТ 10704-91 | Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент |
| 34 | ГОСТ 11303-2013 | Торф и продукты его переработки. Метод приготовления аналитических проб |
| 35 | ГОСТ 11306-2013 | Торф и продукты его переработки. Методы определения зольности |
| 36 | ГОСТ 12071-2014 | Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов |
| 37 | ГОСТ 12248-2010 | Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости |
| 38 | ГОСТ 12536-2014 | Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава |
| 39 | ГОСТ 18599-2001 | Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия |
| 40 | ГОСТ 19804-2012 | Сваи железобетонные заводского изготовления. Общие технические условия |
| 41 | ГОСТ 20276-2012 | Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости |
| 42 | ГОСТ 20522-2012 | Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний |
| 43 | ГОСТ 22268-76 | Геодезия. Термины и определения |
| 44 | ГОСТ 22733-2016 | Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности |
| 45 | ГОСТ 23161-2012 | Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности |
| 46 | ГОСТ 23407-78 | Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия |
| 47 | ГОСТ 23740-79 | Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ |
| 48 | ГОСТ 25100-2011 | Грунты. Классификация |
| 49 | ГОСТ 25584-90 | Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации |
| 50 | ГОСТ 26213-91 | Почвы. Методы определения органического вещества |
| 51 | ГОСТ 27784-88 | Почвы. Метод определения зольности торфяных и оторфованных горизонтов почв |
| 52 | ГОСТ 30416-2012 | Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения |
| 53 | ГОСТ 31861-2012 | Вода. Общие требования к отбору проб |
| 54 | ГОСТ 31994-2013 | Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования |
| 55 | ГОСТ 32757-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация |
| 56 | ГОСТ 32836-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. Общие требования |
| 57 | ГОСТ 32843-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Технические требования |
| 58 | ГОСТ 32846-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация |
| 59 | ГОСТ 32867-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Организация строительства. Общие требования |
| 60 | ГОСТ 32868-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению инженерно-геологических изысканий |
| 61 | ГОСТ 32869-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению топографо-геодезических изысканий |
| 62 | ГОСТ 32871-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные. Технические требования |
| 63 | ГОСТ 32944-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования |
| 64 | ГОСТ 32945-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования |
| 65 | ГОСТ 32948-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования |
| 66 | ГОСТ 32953-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования |
| 67 | ГОСТ 32959-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Габариты приближения |
| 68 | ГОСТ 32960-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения |
| 69 | ГОСТ 32961-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Технические требования |
| 70 | ГОСТ 33062-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса |
| 71 | ГОСТ 33063-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Классификация типов местности и грунтов |
| 72 | ГОСТ 33100-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог |
| 73 | ГОСТ 33127-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация |
| 74 | ГОСТ 33128-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования |
| 75 | ГОСТ 33149-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог в сложных условиях |
| 76 | ГОСТ 33150-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования |
| 77 | ГОСТ 33382-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Техническая классификация |
| 78 | ГОСТ 33475-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования |
| 79 | ГОСТ Р 8.568-97 | Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения |
| 80 | ГОСТ Р 21.1101-2013 | СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации |
| 81 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
| 82 | ГОСТ Р 50970-2011 | Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения |
| 83 | ГОСТ Р 50971-2011 | Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения |
| 84 | ГОСТ Р 51256-2011 | Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования |
| 85 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные "Пункт контроля международных автомобильных перевозок" и "Пост дорожно-патрульной службы". Общие технические требования. Правила применения |
| 86 | ГОСТ Р 52289-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
| 87 | ГОСТ Р 52290-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования |
| 88 | ГОСТ Р 52607-2006 | Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования |
| 89 | ГОСТ Р 54257-2010 | Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования |
| 90 | ГОСТ Р ИСО 21748-2012 | Статистические методы. Руководство по использованию оценок повторяемости, воспроизводимости и правильности при оценке неопределенности |
| 91 | ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 | Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий |
| 92 | ГОСТ Р ИСО 9001-2015 | Системы менеджмента качества. Требования |
| 93 | СП 11-102-97 | Инженерно-экологические изыскания для строительства |
| 94 | СП 11-103-97 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства |
| 95 | СП 11-104-97 | Инженерно-геодезические изыскания для строительства |
| 96 | СП 11-104-97 | Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства |
| 97 | СП 11-104-97 | Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть III. Инженерно-гидрографические работы при инженерных изысканиях для строительства |
| 98 | СП 11-105-97 | Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ |
| 99 | СП 11-105-97 | Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть II. Правила производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов |
| 100 | СП 11-105-97 | Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть III. Правила производства работ в районах распространения специфических грунтов |
| 101 | СП 11-109-98 | Изыскания грунтовых строительных материалов |
| 102 | СП 11-110-99 | Авторский надзор за строительством зданий и сооружений |
| 103 | СП 31-102-99 | Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей |
| 104 | СП 33-101-2003 | Определение основных расчетных гидрологических характеристик |
| 105 | СП 35-101-2001 | Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения |
| 106 | СП 35-105-2002 | Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 107 | СП 40-102-2000 | Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования |
| 108 | СП 50-101-2004 | Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений |
| 109 | СП 16.13330.2011 | СНиП II-23-81* «Стальные конструкции» |
| 110 | СП 20.13330.2011 | СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» |
| 111 | СП 22.13330.2011 | СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений» |
| 112 | СП 24.13330.2011 | СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты» |
| 113 | СП 28.13330.2012 | СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» |
| 114 | СП 31.13330.2012 | СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» |
| 115 | СП 32.13330.2012 | СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» |
| 116 | СП 34.13330.2012 | СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» |
| 117 | СП 35.13330.2011 | СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы» |
| 118 | СП 42.13330.2011 | СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| 119 | СП 45.13330.2012 | СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» |
| 120 | СП 46.13330.2012 | СНиП 3.06.04-91 «Мосты и трубы» |
| 121 | СП 47.13330.2012 | СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» |
| 122 | СП 48.13330.2011 | СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» |
| 123 | СП 51.13330.2011 | СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» |
| 124 | СП 52.13330.2011 | СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение» |
| 125 | СП 78.13330.2012 | СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» |
| 126 | СП 113.13330.2012 | СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей» |
| 127 | СП 126.13330.2012 | СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве» |
| 128 | СП 131.13330.2012 | СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» |
| 129 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства |
| 130 | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования |
| 131 | СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство |
| 132 | СНиП 2.06.15-85 | Инженерная защита территорий от затопления и подтопления |
| 133 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
| 134 | СНиП 3.05.04-85* | Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации |
| 135 | СНиП 3.05.06-85 | Электротехнические устройства |
| 136 | СНиП 22-01-95 | Геофизика опасных природных воздействий |
| 137 | СанПиН 2.1.4.1110-02 | Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 138 | СанПиН 2.1.5.980-00 | Гигиенические требования к охране поверхностных вод |
| 139 | СанПиН 2.1.6.1032-01 | Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест |
| 140 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
| 141 | СанПиН 2.2.3.1384-03 | Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ |
| 142 | СП 2.6.1.2612-10 | Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности |
| 143 | СН 528-80 | Перечень единиц физических величин, подлежащих применению в строительстве |
| 144 | ВСН 7-89 | Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий |
| 145 | ВСН 8-89 | Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог |
| 146 | ВСН 25-86 | Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах |
| 147 | ВСН 123-77 | Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими |
| 148 | ВСН 156-88 | Инженерно-геологические изыскания железнодорожных, автодорожных и городских мостовых переходов |
| 149 | ВСН 165-85 | Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай) |
| 150 | ВСН 208-89 | Инженерно-геодезические изыскания железных и автомобильных дорог |
| 151 | ОДМ | Руководство по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов дорожного хозяйства |
| 152 | ОДМ 218.2.013-2011 | Методические рекомендации по защите от транспортного шума территорий, прилегающих к автомобильным дорогам |
| 153 | ОДМ 218.2.017-2011 | Методические рекомендации "Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения" |
| 154 | ОДМ 218.3.031-2013 | Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог |
| 155 | ОДМ 218.4.005-2010 | Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах |
| 156 | ОДМ 218.5.003-2010 | Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог |
| 157 | ОДН 218.046-01 | Проектирование нежестких дорожных одежд |
| 158 | ОДН 218.3.039-2003 | Укрепление обочин автомобильных дорог |
| 159 | ОДН 218.5.016-2002 | Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги |
| 160 | Правила | Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. |
| 161 | РСН 51-84 | Инженерные изыскания для строительства. Производство лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов |
| 162 | РСН-88 | Проектирование и строительство автомобильных дорог в Нечерноземной зоне РСФСР |
| 163 | РДС 35-201-99 | Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры |
| 164 | Рекомендации | Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений, М 1994 |
| 165 | Рекомендации | Методические рекомендации по рекультивации земель, нарушаемых при транспортном строительстве |
| 166 | Методические рекомендации | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования |
| 167 | ГКИНП-02-033-79 | Инструкция по топографической съемке в масштабе 1:5000; 1:2000; 1:1000; 1:500 |
| 168 | ТР ТС 014/2011 | Технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» |
| 169 | Письмо Росавтодора от 26.04.2005г. № СП-28/1958-ис | «Об устройстве поверхностной обработки» |
| 170 | Письмо Росавтодора от 21.09.2005г. № СП-28/5074-ис | «Об использовании металлических гофрированных конструкций при строительстве и реконструкции автомобильных дорог» |
| 171 | Письмо Росавтодора от 20.10.2006г. № 01-28/7393 | «О разработке рабочей документации и проведении авторского надзора» |
| 172 | Постановление Правительства РФ от 05.03.2007г. № 145 | «Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» |
| 173 | Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 | «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |
| 174 | Постановление Правительства РФ от 06.10.2008г. № 743 | Об утверждении правил установления рыбоохранных зон |
| 175 | Постановление Правительства РФ от 02.09.2009г. № 717 | «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» |
| 176 | Приказ Министерства охраны окружающей сре-ды и природных ресурсов РФ и Комитета РФ по земельным ресурсам и землеустройству от 22.12.1995г. №525/67 | Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы |
| 177 | Приказ Минприроды России от 18.07.2014г. №445 | Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов |
| 178 | Федеральный закон № 77-ФЗ от 10 января 2002 г. | Об охране окружающей среды |
| 179 | Закон РФ от 21.02.1992г. № 2395-I | О недрах |
| 180 | Федеральный закон РФ от 14.03.1995г. №33 -ФЗ | Об особо охраняемых природных территориях |
| 181 | Федеральный закон РФ от 24.04.1995г. № 52-ФЗ | О животном мире |
| 182 | Федеральный закон РФ от 4.05.1999г. № 96-ФЗ | Об охране атмосферного воздуха |
| 183 | Федеральный закон от 27.02.2002г. № 184-ФЗ | О техническом регулировании |
| 184 | Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ | Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации |
| 185 | Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности |
| 186 | Федеральный закон от 30.12.2009г. № 384-ФЗ | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений |
| 187 | Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ | О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения |
| 188 | Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности |
| 189 | Кодекс 136-ФЗ от 25.10.2001г. | Земельный кодекс Российской Федерации |
| 190 | Кодекс 190-ФЗ от 29.12.2004г. | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| 191 | Кодекс № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. | Водный кодекс |
| 192 | РД 45.120-2000 | Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети |
| 193 | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |

#### Заказчик							Подрядчик

__________________/ ______________/				 _______________/ _______________/