Добрый день!

## Ищем фрилансера по проектированию внутренней инженерии! Желательно знание Autodesk Revit 3D.

В случаи успешного сотрудничества, дадим много работы!)

Отправляю документы на проектирование внутренней инженерии по разделам: ОВ (отопление, вентиляция и кондиционирование), ВК (водоснабжение и канализация), ЭОМ (электрооборудование и внутреннее освещение), ЭН (наружное освещение), ТС (теплоснабжение паром оборудование).

Объект расположенный "Молочный подольский комбинат" по адресу: Московск. обл. г.Подольск, ул Железнодорожная, д.2.

При проектировании необходимо учесть ВНТП 645/1618-92 Нормы технологического проектирования предприятий молочной промышленности, Производство молока и молочных продуктов Санитарные правила и нормы  САНПИН 2.3.4.551-96

В проекте необходимо отобразить все необходимы документы для прохождение экспертизы и инстанции соответствующих разделов!

1.    В бойлерной запроектировать теплообменник на паровую систему для получения горячей воды с параметрами 90/70 для  теплоснабжения калориферов приточных систем вентиляции;

2.    Отопление и кондиционирование помещений и зон в здании запроектировать через приточные системы вентиляции

3.    Расчетную кратность воздухообмена приточно-вытяжных систем взять из справочника согласно назначениям помещении;

4.    В помещении на -1 этаже №24 «Моечная химия» предусмотреть отдельную приточно-вытяжную систему, воздуховоды проложить по наружной стенке здания в осях 1А, 2А;

5.    Все воздуховоды приточно-вытяжных систем запроектировать из нержавеющей стали;

6.    Все трубы холодной и горячей воды запроектировать из нержавеющей стали. Крепление осуществить методом фиксирующих хомутов;

7. Паровые трубы запроектировать из нержавеющей стали в соответствующей изоляции. Крепление осуществить методом фиксирующих хомутов;

8. В холодоснабжении в качестве носителя запроектировать этилен гликоль с концентрацией 50% в соответствующей изоляции. Крепление осуществить методом фиксирующих хомутов;

9. Трубы для холодоснабжения запроектировать из армированной пропиленовой трубы в соответствующей изоляции;

10. В помещении на 2 этаже №1 «Производственный цех» запроектировать отдельную приточно-вытяжную систему т.к. приточный воздух в данном помещений должен превышать вытяжной;

11. Проход воздуховода общеобменной приточной системы вентиляции осуществить через шахту №1

12. Проход воздуховода общеобменной вытяжной системы вентиляции осуществить через шахту №2

13. Все остальное по разделам ВК, ОВ, ЭОМ, ТС, ЭН запроектировать в соответствии ГОСТ и СНиП соответствующие к молочной промышленности, Производство молока и молочных продуктов!

14. Проект должен пройти экспертизу! Поэтому необходимо отобразить все необходимые расчеты, обоснование и литературу!