Приложение №1

к Договору субподряда № СП -________/1__

от «___» _____________  201__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проектирование

| 1 | общие ДАННЫЕ |
| --- | --- |
| 1.1 | Описание объекта | Стадион для игры в регби по адресу: Московская область Щёлковский район п. Монино |
| 1.2 | Вид работ | Проектирование: проектная документация |
| 1.3 | Подрядчик |  |
| 1.4 | Срок разработки проектной | По 15 календарных дней на каждый том. |
| 1.5 | Сведения об участке строительства. | Территория, площадью 15,96 га, расположена в северной части п. Монино по Новинскому шоссе, рядом с существующей жилой и дачной застройкой городского поселения. |
| 1.6 | Назначение, типы сооружений и помещений. | Стадион для игры в регби |
| 2. | ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |
| 2.1 | Перечень работ | Разработать рабочую документацию электроснабжения и освещения восточной трибуны, западной трибуны и вспомогательных строений. |
| 2.2 | Дополнительные требования | Рабочая документация должная быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013, и должная включать ведомость чертежей; ведомость ссылочной и прилагаемой документации и описание технических решений проекта; однолинейные схемы щитов; планы силового оборудования, осветительного оборудования и планы прокладки кабельных линий; листы с техническими решениями по молниезащите и заземлению; спецификацию оборудования; кабельный журнал. При разработке рабочей документации учесть технические решения, принятые в предыдущих проектах внутреннего электроснабжения и освещения зданий. Рабочую документацию выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. В рабочей документации учесть изменения архитектурных решений. Электроснабжение зданий осуществить от ТП 2х1000 кВА 10/0,4 кВ. Категория электроснабжения II. Точки подключения ТП РУ 0,4 кВ. Учет электроэнергии предусмотреть на вводах во ВРУ здания. Вводную информацию по зданиям принять в соответствии с данными, указанными в приложении. |
| 2.3 | Форма представления проектной документации | 1) Графическую часть и спецификацию оборудования предоставить в формате dwg. 2) Текстовую часть - в формате doc. |

| ПОДРЯДЧИК: | СУБПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ООО «Бразен» __________________________/Павлов А.В./ м.п. (подпись) | Генеральный директор ___________________ ______________________/___________/ м.п. (подпись) |

Приложение №2

к Договору субподряда № СП -________/1__

от «___» _____________  201__ г.