|  | Приложение №__ к Договору № ______________ от «___»_____________2017 г. УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника ГлавУпДК при МИД России __________________А.А.Доманов |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПООБСЛЕДОВАНИЮ ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ:

Г.МОСКВА, УЛ.СПИРИДОНОВКА, Д.17, СТР.1,

ПО ПРИЧИНЕ ОБРУШЕНИЯ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ НА ПОТОЛКЕ В

ПОМЕЩЕНИИ № 15 НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ.

| Объект | Здание Дома Приемов МИД России по адресу: Москва, ул. Спиридоновка, д. 17, стр. 1 |
| --- | --- |
| Основание для проведения работ | Протокол рабочего совещания по вопросу проведения срочных ремонтных работ на объекте, в связи с аварийной ситуацией в помещении № 15 1-го этажа строения 1, от 27 июня 2017 года. |
| Исполнитель | -Специализированная организация, имеющая лицензию Министерства культуры Российской Федерациипо сохранению объектов культурного наследия(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», подрядчик должен быть членом СРО, в области инженерных изысканий возможно привлечение субподрядчиков.Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юрлицам с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.1 ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48ГрК РФ; - СРО, в которой состоит подрядчик, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; - членство в СРО должно подтверждаться действующей выпиской из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58. |
| Краткая характеристика зданий | Здание 1-2 этажное, с полуподвалом, кирпичное, возведено в 1896 г. по заказу русского промышленника С.Т. Морозова по проекту архитектора Ф.О. Шехтеля. Здание Г-образное в плане, с габаритными размерами 54,7х55,0 м, состоит из двух прямоугольных секций: одноэтажной и двухэтажной. В процессе эксплуатации производился капитальный ремонт в 1968 г. и после пожара в 1995 г. В настоящее время наблюдается повреждение и частичное обрушение штукатурного покрытия на потолке 1-го этажа и деформация капителей колонн. |
| Концепция | Обследование здания по адресу: Москва, ул. Спиридоновка, д. 17, стр. 1 выполняется в целях оценки его технического состояния и определения причин произошедших повреждений. Категория сложности здания-2, Категория сложности работ -2, Закрытый режим работы-да. Здание эксплуатируемое, обставлено антикварной мебелью-да. Объект культурного наследия –да. Общая площадь здания 3117,4 м2 Строительный объем здания 27424 м3 |

Постановка задачи:

Провести обследование технического состояния конструкций здания, необходимые оценки его технического состояния и определения причин повреждений.

Вобследование включить:

- обследование состояния конструкций существующего здания;

- определение причины обрушения части штукатурного слоя в помещении № 15 на первом этаже;

- выполнение поверочных расчетов основных несущих конструкций в местах повреждений с выявлением фактической несущей способности и деформативности;

- материаловедческие и микологические изыскания;

- составление заключения с выводами и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации здания и предотвращению дальнейших повреждений.

Указанные работы выполняются по следующим разделам Технического Задания:

| Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4 | Анализ архивной документации Обследование оснований и фундаментов Обследование несущих конструкций Составление общего технического Заключения |
| --- | --- |

Раздел 1. Анализ архивной документации

1.1. Провести анализ архивной и технической документации с целью:

- определение конструктивных решений существующего здания;

- изучения объемов и полноты, выполненных ранее обследований существующих зданийи фундаментов;

- определение характера и положения, имевших место в прошлом и существующихдефектов конструкций.

1.2. В объем анализируемых материалов включить следующее:

- технические заключения по обследованиям прошлых лет;

- планы БТИ, технические паспорта и другая техническая документация существующего здания.

Материалы, перечисленные в п.1.2. предоставляются Заказчиком.

Раздел 2.Обследование оснований и фундаментов.

2.1.Осуществить проходку 6-ти шурфов глубиной до 2,5 метров, с целью определения типов, геометрических характеристик и состояния фундаментов и оценки состояния грунтов основания зданий, влияющих на осадки здания.

Места расположения выработок назначаются дополнительно после проведения рекогносцировочных работ и выполнения анализа архивных материалов

2.2. Провести бурение из шурфов 3 скважин глубиной до 12 м с отбором проб грунтов.

2.3. Выполнить полевые испытания грунтов методом динамического зондирования (ДЗ) на глубину до 8 м в 3 точках.

2.4. Выполнить комплекс работ по определению прочностных характеристик материалов фундаментов неразрушающими методами.

2.5. Отобрать образцы грунта из шурфов и определить физико-механические свойства грунтов, непосредственно подстилающих подошву фундаментов.

2.6. Определить физические свойства грунтов, отобранных из шурфови скважин:

- Сокращенный комплекс физико-механических свойств глинистых грунтов -12 образцов;

- Полный комплекс физических свойств глинистых грунтов - 12 образцов;

- Сокращенный комплекс физико-механических свойств песчаных грунтов - 12 образцов;

- Полный комплекс физических свойств песчаных грунтов - 12 образцов.

2.7. Оценить расчетное сопротивление грунтов основания.

2.8. Определить давление под подошвой фундаментов.

Раздел 3. Обследование несущих конструкций.

3.1. Выполнить полное визуальное и выборочное детальное (в зонах повреждений) обследование конструкций существующего зданий, включая:

- несущие стены и перегородки;

- несущие колонны, столбы, простенки, пилоны;

- конструкции межэтажных и чердачного перекрытий (в том числе балки, прогоны,

перемычки, настилы, покрытия полов);

- конструкции лестниц;

- стропильные конструкции покрытия.

3.2. Выполнить фотофиксацию и составить ведомость видимых дефектов конструкций.

3.3. Определить составы перекрытий, с выполнением схем раскладки конструкций.

3.4. Определить материал конструкций стен, фактические размеры и толщину стен,прочностные характеристики.

3.5. При обследовании стальных конструкций необходимо:

- определить фактические сечения;

- выполнить фиксацию фактической раскладки балок с выпуском схемы балок;

- освидетельствовать состояние конструкций с выявлением дефектов и повреждений;

- оценить техническое состояние;

- определить прочностные характеристики стали;

- определить степень поражения балок коррозией;

- определить имеющиеся деформации балок и мест их опирания.

3.6. При обследовании каменных конструкций определить:

- материалы кладки;

- тип кладки, размеры камня и толщину раствора швов;

- геометрические размеры сечений;

- прочностные характеристики камня, раствора и кладки;

- состояние кладки, наличие и характер повреждения кладки;

- величину раскрытия трещин;

- выполнить физико-химический анализ материалов архитектурно-конструктивных и декоративных элементов штукатурки (на потолке) и оценить их соответствие действующим требованиям;

- определить степень биохимических и физико-химических повреждений (при обследовании взять не менее 6-ти проб)

3.7. При обследовании деревянных конструкций определить:

- сечение элементов;

- состояние стыковых и узловых соединений;

- состояние конструкций, включая степень повреждения гнилью и жуком-точильщиком;

- выполнить микологическое обследование деревянных конструкций, включая определение влажности и повреждения грибком.

3.8. При обследовании конструкций по п.п.3.5 - 3.7 выполнить:

| - определение прочности материалов неразрушающими методами (каменные конструкции) | 110 шт. |
| --- | --- |
| - определение прочностных характеристик стали неразрушающими методами | 20 шт. |
| - определение химических характеристик стали | 1 образец |
| - определение степени поражения балок коррозией с расчетом | 3 шт. |
| - микологический анализ древесины | 2 образца |
| - биохимический анализ материалов | 4 образца |
| - определение влажности материалов конструкций | 12 шт. |
| - выполнить вскрытийжбк | 4 шт. |
| - выполнить горизонтальное зондирование каменной кладки | 2 шт. |
| - фотофиксация | Не менее 12 снимков |

Места вскрытий и отбора проб установить в программе обследования взависимости от фактической доступности.

3.9. Выполнить сбор фактических нагрузок на несущие конструкции здания в зонах детального обследования.

3.10. Выполнитьповерочные расчеты детально обследованных несущих конструкций, с целью определения их фактической несущей способности.

3.11. Оценить нагрузки на фундаменты здания, используя результаты проведенного обследования.

Раздел 4. Составление общего технического Заключения

4.1. Обобщить материалы изысканий,инженерно-технического обследования зданий в объеме разделов 1 (3 настоящего технического задания.

4.2. Составить общее техническое Заключение с включением в него результатоввыполненных работ, в том числе:

- анализ архивных материалов;

- обследования основания и фундаментов;

- обследования несущих конструкций зданий.

# 4.3. Составить выводы о состоянии конструкций и грунтов основания здания и выдать рекомендации, включая:

- выводы о состоянии основания и фундаментов с рекомендациями по усилению фундаментов и укреплению грунтов основания;

- выводы о состоянии несущих конструкций здания с рекомендациями по восстановлению несущей способности поврежденных или имеющих недостаточную несущую способность конструкций;

- выводы о состоянии штукатурного слоя на потолках в представительских залах и залах переговоров 1-го и 2-го этажей с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации помещений.

- выводы о возможных причинах повреждений и рекомендации по их устранению.

4.4. Все работы выполнить с учетом действующих нормативных документов: При выполнении работ руководствоваться  Межгосударственным стандартом ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», раздел 10 «Обследование технического состояния конструкций в период производства работ по сохранению объектов культурного наследия», Сводом правил СП 13-102-2003 от 21 августа 2003 г. «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».

После завершения работ Подрядчик представляет Заказчику надлежащим образом оформленное техническое заключение по Объекту в печатном виде, в количестве 4(Четырех) экземпляров и на электронном носителе в 2 экземплярах.

Состав и структура папок и файлов в электронном виде должна соответствовать составу и структуре разделов документации в бумажном виде (по названию файлов и папок).

4.5. Общий срок выполнения работ составляет 40 рабочих дней.

Работа выполняется в два этапа:

- 1 этап: заключение о состоянии потолка в помещении № 15 с рекомендациями по восстановлению/воссозданию и методами усиления сохранившейся части штукатурного слоя;

- 2 этап: общее заключение по зданию с рекомендациями.

Заместитель начальника Управления

капитального строительства по 					А.В.Пикалов

предпроектной и проектной подготовке

Начальник Отдела по

предпроектной и проектной подготовке УКС			С.Ю.Куванцев

Заместитель начальника Отдела по

предпроектной и проектной подготовке УКС			Е.Б.Шешминцева