## Техническое задание

Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, канализации

Заказчик: ООО «СтройПроект»»

Объект подрядных работ: жилой дом, Пушкинский район, поселок Лесной, дом 5

- Описание объекта

Здание - жилой дом. 

Количество этажей – 5 эт.

Год постройки – 1962 год 

Количество подъездов-4 шт.

Площадь общая дома – 2603,7 м²

Количество квартир – 60 шт.

Фундамент – железобетонные блоки

Наружные стены – железобетонные панели

Перегородки – гипсолитовые

Перекрытия – железобетонные плиты.

2. Содержание и условия производства работ

Обследование систем ВК, ОВ на предмет их ремонта или замены, а также выполнение проектных решений по результату обследования

- замена системы холодного водоснабжения с заменой водомерного узла и установкой существующего водомера;

- замена горячего водоснабжения от узла управления. Выполнить подводку к водоразборным точкам в квартирах от стояка полотенцесушителя. Стояки полотенцесушителей по квартирам врезать в магистраль ГВС;

- монтаж трубопровода циркуляции ГВС из стальных оцинкованных труб по подвалу. Стояк циркуляции на последнем этаже закольцевать со стояком ГВС; 

- магистральные трубопроводы и стояки холодной, горячей воды выполнить из стальных оцинкованных труб;

- замена канализации по подвалу и стоякам;

- замена узла управления; 

- замена магистральных трубопроводов отопления по чердаку и подвалу из стальных труб;

- замена стояков отопления по жилым помещениям и лестничным клеткам;

- стояки в местах пересечения с перекрытиями прокладывать в стальных гильзах;

- магистральные трубопроводы холодной и горячей воды и теплоснабжения изолировать К-флекс.