Задание на проектирование

по объекту:

| Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- |
| 1.Общие данные |
| 1.1. Основание для проектирования | Программа муниципального образования «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город _________ на 2014-2020 годы». |
| 1.2. Источник финансирования | Муниципальный бюджет |
| 1.3. Вид строительства | Новое строительство. |
| 1.4. Стадийность проектирования | Проектная и рабочая документации |
| 1.5. Функциональное назначение и проектная мощность | - Подключение проектируемой котельной школы мощностью 2,2 мгв от существующей центральной котельной; - Ориентировочная длина проектируемых сетей газоснабжения: высокого давления Ф100,150 – 0,1 км. среднего давления Ф 57 – 1,4 км. |
| 1.6. Сведения об участке строительства | - Участок строительства расположен в ___________, городской округ город ______(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра); - Ориентировочная площадь участка – 0,15 га. |
| 1.7. Указания о выделении этапов строительства объекта, их состав | Не предусмотрено. |
| 1.8. Категория сложности объекта | Класс сооружений – КС-2, уровень ответственности – нормальный (ГОСТ Р 27751- 2014) |
| 1.9. Исходные данные для проектирования | - Генеральный план городского округа город _______, утвержденный постановлением Думы №476 от 22.12.2014; - Проект планировки и межевания территории _________; - Техническое задание; - Предварительная схема трассировки сетей газоснабжения от центральной котельной до проектируемой котельной школы на 300 уч., выданная УАиГ администрации города; - Технические условия МУП «ТВК» от 30.10.2017 №1639; - Письмо ПАО «Ростелеком» от 10.11.2017 №0506/05/7108-17; - Исходные данные для составления ПОС предоставляются Заказчиком Исполнителю после заключения муниципального контракта; - Исполнитель выполняет расчет инженерных нагрузок и их обоснование. После получения нагрузок от Исполнителя, Заказчик при необходимости выдает уточненные технические условия на инженерное обеспечение. Сбор иных исходных данных, необходимых для проектирования, Исполнитель осуществляет самостоятельно. |
| 2. Основные требования |
| 2.1. Требования к выполнению инженерных изысканий | - Перед выполнением инженерных изысканий, Исполнитель разрабатывает и согласовывает техническое задание на инженерные изыскания с Заказчиком; - Инженерные изыскания выполнить в объеме, необходимом для проектирования сетей газоснабжения с учетом прилегающих территорий застройки и трасс инженерных коммуникаций; - Исполнитель выполняет инженерные изыскания в следующем объеме: Инженерно-геодезические изыскания трасс линейных объектов в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012, СП 11-104-97: - трассирование линейных объектов; - масштаб съемки М1:500; - сечение рельефа 0,5 м; - система высот Балтийская 1977 г.; - система координат – МСК86; - выполнить ИЦММ. Инженерно-геологические изыскания: Изыскания должны обеспечивать комплексное изучение инженерно- геологических условий выбранной площадки (участка, трассы) и прогноз их изменений в период строительства и эксплуатации с детальностью, достаточной для разработки проектных решений. Изыскания должны обеспечивать получение материалов и данных для обоснования размещения сооружений и трасс прохождения линейных объектов, конструктивных и объемно-планировочных решений, разработки мероприятий и сооружений по инженерной защите, охране геологической среды и созданию безопасных условий жизни населения, проекта организации строительства. Количество и глубину геологических выработок принять в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012, СП 11-105-97. Инженерно-экологические изыскания в соответствии с СП47.13330.2012, СП 11-102-97. Выполнить инженерно-экологические изыскания с целью получения необходимых и достаточных материалов для экологического обоснования проектной документации на строительство объекта на выбранном варианте площадки с учетом нормального режима его эксплуатации, а также возможных залповых и аварийных выбросов и сбросов загрязняющих веществ, оценки экологического риска и получение необходимых материалов для разработки раздела «Охрана окружающей среды» в проекте строительства зданий и сооружений. Инженерно-гидрометеорологические изыскания в соответствии с СП47.13330.2012, СП 11-103-97. Выполнить рекогносцировочное обследование района производства работ Предоставить сведения о климатической и гидрологической характеристике района производства работ. Требования к составу и точности принять на основе положений СП47.13330.2012, СП 11-104-97, СП 11-105-97, СП 11-103-97, СП 11- 102-97. Программу изысканий согласовать с Заказчиком до начала выполнения полевых работ. Программа должна соответствовать требованиям настоящего задания, содержать обоснование необходимости выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и методы их выполнения, учитывать сложность топографических, геологических, гидрометеорологических и климатических и экологических условий, степень изученности указанных условий. |
| 2.2. Требования к составу работ и содержанию проектной документации | - Выполнить проектную документацию в соответствии с Положением «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию», утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87(в редакции Постановления РФ от 23.01.2016.№29) для линейного объекта: Пояснительная записка; Проект полосы отвода; Технологические и конструктивные решения. Искусственные сооружения; Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта; Проект организации строительства; Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта (при необходимости); Мероприятия по охране окружающей среды; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; Смета на строительство. - Разработать мероприятия противодействия террористическим актам (Постановление Правительства РФ от 15.02.11г. №73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»); - Исполнитель разрабатывает состав и объем рабочей документации и согласовывает его с Заказчиком; - Исполнитель имеет право поручить выполнение части работ или оказание услуг иным юридическим или физическим лицам, являющимися членами СРО в области архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий только с письменного разрешения Заказчика. При этом данное разрешение не освобождает Исполнителя от соблюдения выполнения требований нормативных документов; - Проектирование выполнить согласно СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». |
| 2.3. Схема планировочной организации земельного участка | - Разработать раздел с учетом проекта планировки и межевания территории ______________; - Предусмотреть возможность подключения к газопроводу проектируемой школы (для нужд отопления и горячего водоснабжения); - Обеспечить эффективность использования земельного участка, увязку с окружающей застройкой; - Выполнить компенсационное благоустройство в местах прокладки инженерных коммуникаций открытым способом (при необходимости). |
| 2.4. Архитектурные решения | - Согласно Технических условий и заданий заинтересованных и эксплуатирующих организаций; - Согласно требований закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов №116-ФЗ от 21.07.1997 (в редакции от 12.12.2009). |
| 2.5. Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций | - Карточку технических решений на строительные материалы, конструкции согласовать с Заказчиком; - Материал труб уточнить согласно СП42-101-2003. Метод прокладки определить при проектировании; - Антикоррозионное покрытие стальных газопроводов выполнить согласно действующих СНиП. |
| 2.6. Технологические решения и оборудование | - Комплектацию объекта технологическим оборудованием предусмотреть в соответствии с передовыми и современными требованиями отечественного производства; - В соответствии с распоряжением Правительства Тюменской области от 30.12.2014 №2434-рп «О плане содействия импортозамещению в Тюменской области» предусмотреть максимально возможное применение оборудования и материалов российского производства; - Исполнитель для размещения государственного заказа по комплектации объекта технологическим оборудованием, составляет перечень оборудования, необходимого для функционирования объекта, с обоснованием стоимости (прайс-листы) не менее 3-х производителей (поставщиков) по каждому наименованию оборудования с указанием технических характеристик и производителя; - Перечень технологического оборудования должен соответствовать требованиям Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе указать: Стоимость оборудования в текущих ценах; Коды по каждому виду оборудования в соответствии с «Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности» ОК 034-2007; - Карточку основных технических решений согласовать с Заказчиком; - В местах присоединения к газопроводу высокого давления сетей газопровода среднего давления запроектировать блочные газорегуляторные пункты (ГРПБ). |
| 2.7. Инженерные системы здания | - Предусмотреть полный комплекс инженерных систем зданий, в т.ч. автоматизацию инженерных систем (при необходимости); - Карточку основных технических решений согласовать с Заказчиком. |
| 2.8. Наружные инженерные сети | - Выполнить в соответствии с техническими условиями на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения; - Карточку основных технических решений согласовать с Заказчиком. |
| 2.9. Энергоэффективность | Выполнить согласно: - Федеральному закону «об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года; |
| 2.10. Охрана окружающей среды | - Согласно действующих норм СНиП и других нормативных документов, регулирующих природоохранную деятельность в РФ; - Наличие санитарно-защитных зон и охранных зон инженерных сетей определить при проектировании. |
| 2.11. Требования о выполнении противопожарных мероприятий | Выполнить противопожарные мероприятия согласно: - техническому регламенту «О требованиях пожарной безопасности», утвержденному Федеральным законом РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; - своду правил пожарной безопасности «СП 1.13130.2009 - СП12.13130.2009». |
| 2.12. Требования к составу сметной документации | - Сметную документацию выполнить в программном комплексе «Гранд-смета», в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 года с применением федеральных единичных расценок (ФЕР) - постановление Правительства ХМАО-Югры №245-п от 04.07.2014 – с переводом в текущий уровень цен по индексам, разработанным Региональной службой по тарифам и для оборудования - по данным Минстроя России на момент проектирования. - Отдельным разделом выделить сметную стоимость технологического оборудования в текущих ценах. Согласовать данный раздел с МУП «Тепловодоканал»; - Предоставить Заказчику Реестр цен и Мониторинг цен на материалы (стоимость которых определяется по прайс-листам) не менее, чем от трех производителей с приложением всех прайс-листов; - Исходные данные для составления сметной документации предоставляются Заказчиком Исполнителю после заключения муниципального контракта. |
| 2.13. Предельная стоимость строительства | Определить при проектировании. |
| 3. Дополнительные требования |
| 3.1. Требования к проектным решениям по декоративному оформлению здания и выполнению интерьеров помещений | Не предусмотрены. |
| 3.2. Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах | Не предусмотрено |
| 3.3. Необходимость выполнения научно-исследовательских работ | Не предусмотрено. |
| 3.4. Необходимость проведения обследования существующих зданий и сооружений | Выполнить обследование участка с учетом наличия существующих инженерных коммуникаций в объеме, необходимом для дальнейшего проектирования |
| 3.5. Необходимость выполнения обмерных работ | Выполнить обмерные работы с учетом наличия существующих инженерных коммуникаций в объеме, необходимом для дальнейшего проектирования. |
| 3.6. Необходимость обследования существующих зелёных насаждений | Необходимо выполнить. |
| 3.7. Выполнение демонстрационных материалов | Не предусмотрено |
| 3.8. Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Проектом предусмотреть инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций согласно исходных данных и требований Департамента гражданской защиты населения ХМАО-Югры (при необходимости). |
| 3.9. Требования к оформлению и сдаче проектной документации | - Проектную и рабочую документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101 -2013 (приказ Росстандарта от 11.06.2013 №156-СТ); - Исполнитель передает Заказчику: проектно-сметную документацию – 6 экз. и 1 экз. в электронном виде (проектную в программе «Автокад» и «ПДФ», сметную в программе «Гранд-смета» и ХLS), инженерно-геодезические (топографические), инженерно-геологические, инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания на бумажном носителе в 2 экз. и 2 экз. в электронном виде в программе «Мапинфо»; - Отчеты по каждому виду изысканий сброшюровать в отдельные книги. |
| 3.10. Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертиз | - Исполнитель на основании доверенности от Заказчика направляет проектно-сметную документацию в полном объеме для проведения государственной экспертизы, ведет работу по снятию замечаний экспертных органов до получения положительного заключения и заключения о достоверности сметной стоимости; - Отсутствие объекта в Адресной инвестиционной программе ХМАО-Югры на момент передачи готовой проектно-сметной документации Заказчику, не освобождает Исполнителя от получения заключения о достоверности сметной стоимости строительства объекта после направления Заказчиком Исполнителю уведомления о включении данного объекта в Адресную программу. «Сопровождение» получения заключения о достоверности сметной стоимости строительства объекта Исполнитель осуществляет за свой счет; - Экспертиза проектной документации проводится в соответствии: Статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; Части 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»; Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; Постановления Правительства ХМАО-Югры №124-п от 14.04.2011 «О порядке проведения проверки сметной стоимости инвестиционных проектов на предмет достоверности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета ХМАО-Югры; - Информация о ходе рассмотрения документации в экспертном центре предоставляется Исполнителем Заказчику с приложением писем экспертного органа; - В случае получения отрицательного заключения, затраты по повторной экспертизе несет Исполнитель. |
| 3.11. Необходимость проведения авторского надзора | - В целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительным работам на объекте, необходимо предусмотреть осуществление авторского надзора, руководствуясь СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений»; - Авторский надзор выполняется Исполнителем по отдельному договору. |
| 3.12. Особые условия | - Исполнитель до оказания услуг по проектированию согласовывает планы трасс, предварительные генеральный план (разбивочный план) и план внеплощадочных инженерных сетей, с указанием площадей в гектарах земельного участка (разработанного в программе «Mapinfo» в координатах МСК86), с управлением архитектуры и градостроительства администрации город _______ с эксплуатирующими и заинтересованными организациями (МУП «ТВК», АО «ГЭС», ОАО «Ростелеком», и др.) и передает в электронном виде и бумажном носителе заказчику для уточнения границ земельного участка; - Исполнитель согласовывает промежуточные материалы и выполненную проектную документацию с Управлением жилищно-коммунального хозяйства, эксплуатирующими и заинтересованными организациями: МУП «ТВК», с АО «ГЭС», ОАО «Ростелеком», и др. |
| 3.13. Требование о наличии свидетельств о допуске на отдельные виды работ у проектной организации | - Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица; - Наличие выписки из реестра членов СРО, членом которой является участник по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58, и выданная не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Участник аукциона должен быть членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий. СРО, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. Все перечисленные выше требования не распространяются: на лиц, указанных в ч. 2.1 ст. 47 ГрК РФ; на лиц, указанных в ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ. |

Директор                                                                                                                              Д.Л.Лысогор

Сидоршина Светлана Анатольевна

Начальник ТО

(34643)59-2-81

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по выполнению проектно-сметной документации

по объекту: «Газификация школы на 300 учащихся (ул.Свободы___________) (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)».

| п/п № | Параметры требований к услугам | Требования к услугам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование закупаемых услуг | Оказание услуг по выполнению проектно-сметной документации по объекту: «Газификация школы на 300 учащихся (_________________) (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)». |
| 2 | Количество закупаемых услуг | - Выполнение инженерных изысканий в объеме, необходимом для проектирования сетей газоснабжения с учетом прилегающих территорий застройки и трасс инженерных коммуникаций; - Выполнение проектной документации в соответствии с Положением «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию», утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87(в редакции Постановления РФ от 23.01.2016.№29) для линейного объекта: Пояснительная записка; Проект полосы отвода; Технологические и конструктивные решения. Искусственные сооружения; Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта; Проект организации строительства; Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта (при необходимости); Мероприятия по охране окружающей среды; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; Смета на строительство. - Разработка мероприятий противодействия террористическим актам (Постановление Правительства РФ от 15.02.11г. №73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»); - Выполнение рабочей документации. Исполнитель разрабатывает состав и объем рабочей документации и согласовывает его с Заказчиком; - Исполнитель имеет право поручить выполнение части работ или оказание услуг иным юридическим или физическим лицам, являющимися членами СРО в области архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий только с письменного разрешения Заказчика. При этом данное разрешение не освобождает Исполнителя от соблюдения выполнения требований нормативных документов. |
| 3 | Местоположение объекта | - Площадка строительства расположена в _______, городской округ город _______ (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область). |
| 4 | Сроки (периоды) оказания услуг | Начало услуг – с момента заключения контракта; Окончание услуг – 15.09.2018 |
| 5 | Цели использования результатов оказанных услуг | - Подключение проектируемой котельной школы мощностью 2,2 МВт от существующей центральной котельной; |
| 6 | Виды закупаемых услуг | - Выполнение Рабочей и Проектной документации; - Выполнение необходимых инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий; - Разработка мероприятий противодействия террористическим актам (Постановление Правительства РФ от 15.02.11г. №73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»); - Разработка мероприятий по сносу, выносу, переносу зданий и сооружений (при необходимости). |
| 7 | Условия оказания услуг | - Выполнить проектно-сметную документацию по объекту согласно: Генеральному плану городского округа город ________, утвержденному постановлением Думы №476 от 22.12.2014; Проекту планировки и межевания территории ______________; Предварительной схеме трассировки сетей газоснабжения, согласованной УАиГ администрации города; Технических условий МУП «ТВК» от 30.10.2017 №1639 Письма ПАО «Ростелеком» от 10.11.2017 №0506/05/7108-17; - В местах присоединения к газопроводу высокого давления сетей газопровода среднего давления запроектировать блочные газорегуляторные пункты (ГРПБ). - Проектирование выполнить согласно СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». |
| 8 | Требования к качеству услуг, качеству материалов и оборудованию, конструкций, а также технологиям, используемых при оказании услуг по предмету аукциона, в том числе контроль качества | - Согласно действующим в настоящее время нормам и правилам градостроительного кодекса Российской Федерации, СНиПов, ГОСТов и других нормативных документов, действующих в период проектирования на территории РФ; - Предусмотреть полный комплекс технологического оборудования отечественного и импортного производства согласно нормам проектирования; - Согласно Технических условий и заданий заинтересованных и эксплуатирующих организаций; - Согласно требований закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов №116-ФЗ от 21.07.1997г.(в редакции от 12.12.2009г.); - Материал труб уточнить согласно СП42-102-2004. Метод прокладки определить при проектировании; - Антикоррозионное покрытие стальных газопроводов выполнить согласно действующих СНиП; - Карточку технических решений на строительные материалы, конструкции и оборудование согласовать с Заказчиком; - Отдельным разделом выполнить ведомость объемов работ и спецификаций оборудования, сопоставимый анализ стоимости оборудования, материалов, изделий и конструкций, стоимость которых определяется по прайс-листам, не менее чем от 3 производителей. Мониторинг и реестр цен согласовать с Заказчиком. |
| 9 | Прочие требования к оказываемым услугам | - Разработка мероприятий ГО и ЧС согласно исходных данных и требований Департамента гражданской защиты населения ХМАО-Югры (при необходимости). |
| 10 | Порядок сдачи и приёмки результатов оказанных услуг | Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг по акту сдачи-приемки готовой проектно-сметной документации. Приемка осуществляется согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации и на условиях заключенного Муниципального контракта между Заказчиком и Исполнителем. |
| 11 | Требования к передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче результатов оказанных услуг | Исполнитель передает Заказчику: проектную документацию – 6 экз. и 1 экз. в электронном виде (графическая часть в программе «Аutocad» и в «Adobe Reader»), инженерно-геодезические (топографические), инженерно-экологические, инженерно-геологические изыскания и инженерно-гидрометеорологические изыскания в 2 экз. на бумажном носителе и 2 экз. в электронном виде в программе «Мапинфо», сметную документацию в 2-х уровнях цен, в базисном (в программе Гранд-Смета и XLS с выделением затрат) и в текущем. |
| 12 | Требования по объёму гарантий качества оказанных услуг | Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Исполнителем при выполнении проектной документации. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. |
| 13 | Особые условия строительства (заторфованность, высокий уровень грунтовых вод). | При выявлении предусмотреть соответствующие мероприятия. |
| 14 | Требования по сроку гарантий на результаты оказанных услуг | Срок гарантии качества проектной документации действует на весь период строительства, до ввода объекта в эксплуатацию. |
| 15 | Указания о необходимости согласования проектных решений с заинтересованными службами | - Исполнитель согласовывает соответствующие разделы промежуточных материалов и выполненной проектной документации с эксплуатирующими и изаинтересованными организациями: МУП «ТВК», АО «ГЭС», ОАО «Ростелеком». и пр., Управлением жилищно-коммунального хозяйства, Управлением архитектуры и градостроительства администрации города (генплан, сводный план инженерных сетей); - Исполнитель проводит государственную экспертизу проекта согласно Постановлению правительства ХМАО-Югра №124-п от 14.04.2011, предоставляет Заказчику положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта, выполненные АУ ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве». |
| 16 | Требования к участнику размещения заказа. | - Наличие выписки из реестра членов СРО, членом которой является участник по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58, и выданная не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Участник аукциона должен быть членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий. СРО, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. Все перечисленные выше требования не распространяются: на лиц, указанных в ч. 2.1 ст. 47 ГрК РФ; на лиц, указанных в ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ. |
| 17 | Дополнительные требования к участнику размещения заказа. | - Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |

Приложение:

- Технические условия МУП «ТВК» от 30.10.2017 №1639 – 2л.

- Письмо ПАО «Ростелеком» от 10.11.2017 №0506/05/7108-17 – 1л.

- Ориентировочная схема трассировки сетей газоснабжения – 1л.

Директор МКУ «Капитальное строительство»                                                         Д.Л.Лысогор

Согласовано:

Заместитель главы города-начальник Управления

жилищно-коммунального хозяйства города                                                              Р.Ш.Речапов

Исполняющий обязанности начальник Управления

архитектуры и градостроительства                                                                       О.И.Галишанова

Директор МУП «Тепловодоканал»                                                                              А.Г.Баринов

Исполнитель:

Начальник ТО МКУ «Капитальное строительство»                                             С.А.Сидоршина

Задание на инженерные изыскания

по объекту: «Газификация пгт. _________, г._________

| Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- |
| 1.Общие данные |
| 1.1. Основание для проектирования | Государственная программа ХМАО-Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2016 -2020 годы», подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами». |
| 1.2. Источник финансирования | Бюджет ХМАО-Югры |
| 1.3. Вид строительства | Новое строительство. |
| 1.4. Стадийность проектирования | Проектная и рабочая документации |
| 1.5. Функциональное назначение и проектная мощность | - Ориентировочная длина проектируемых сетей газоснабжения: высокого давления Ф100,150, 219 – 8,278км. среднего давления Ф 50,100,150 – 21,8 км. |
| 1.6. Сведения об участке строительства | - Площадка строительства расположена в ___________, городской округ город ________ (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область); |
| 1.7. Указания о выделении этапов выполнения работ, их состав | Не предусмотрено. |
| 1.8. Категория сложности объекта | Уровень ответственности зданий и сооружений по ГОСТ27751-88. Изм.1 - II нормальный. |
| 1.9. Исходные данные для проектирования | - Генеральный план городского округа город _________, утвержденный постановлением Думы №476 от 22.12.2014; - Предварительная схема трассировки сетей газоснабжения, согласованная УАиГ администрации города; - Принятая система координат местная. Система высот Балтийская 1977 года. |
| 2. Основные требования |
| 2.1. Требования к выполнению инженерных изысканий | - Выполнение необходимых инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий, с предоставлением Исполнителем положительных заключений государственного экспертного центра; - Перед выполнением инженерных изысканий, Исполнитель разрабатывает и согласовывает техническое задание на инженерные изыскания с Заказчиком. Инженерные изыскания выполнить в объеме, необходимом для проектирования сетей газоснабжения с учетом прилегающих территорий застройки и трасс инженерных коммуникаций. Исполнитель выполняет инженерные изыскания в следующем объеме: Инженерно-геодезические изыскания Изыскания трасс линейных объектов выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012, СП 11-104-97: - трассирование линейных объектов; - масштаб съемки М1:500; - сечение рельефа 0,5 м; - система высот Балтийская 1977 г.; - система координат – МСК86; - выполнить ИЦММ. Указать: - наземные и подземные коммуникации, в том числе столбовые и подземные линии ЛЭП, точки подключения строящихся объектоа и системы электроснабжения; - существующие прилегающие строения; - все временные объекты (киоски, торговые ларьки, цистерны, дорожные знаки, указатели ипр.), рекламные конструкции, вывески и др. Инженерно-геологические изыскания: Изыскания должны обеспечивать комплексное изучение инженерно- геологических условий выбранной площадки (участка, трассы) и прогноз их изменений в период строительства и эксплуатации с детальностью, достаточной для разработки проектных решений. Изыскания должны обеспечивать получение материалов и данных для обоснования размещения сооружений и трасс прохождения линейных объектов, конструктивных и объемно-планировочных решений, разработки мероприятий и сооружений по инженерной защите, охране геологической среды и созданию безопасных условий жизни населения, проекта организации строительства. Расчетные значения показателей физико-механических свойств грунтов при доверительной вероятности 0,85 и 0,95. Программу инженерных изысканий согласовать с Заказчиком. Предполагаемая сфера взаимодействия с геологической средой – в пределах сжимаемой зоны основания. Чувствительность к неравномерным осадкам (допускаемые величины деформаций, см.)принять по СНиП 2.02.01-83. Количество и глубину геологических выработок принять в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012, СП 11-105-97. Заключение должно отражать значение основных показателей физико- механических свойств грунта, включая уровень залегания подземных вод и их агрессивность по отношению к материалу фундаментов, наличие блуждающих токов и данные по климатической нагрузке: - ветровой район; - гололедный район; - снеговой район; - температура наиболее холодной пятидневки обеспеченности 0.92; - сейсмические условия площадки строительства; - классификационные характеристики грунтов; - сводные таблицы физико-механических свойств грунтов; - таблицы, ведомости и графики, составленные на основе полевых исследований свойств грунтов. Инженерно-экологические изыскания Выполнить инженерно - экологические изыскания в порядке, установленном действующим законодательными и нормативными актами Российской Федерации, в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства», СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», и другими нормативными документами, регламентирующими инженерно-геологические; Выполнить инженерно-экологические изыскания с целью получения необходимых и достаточных материалов для экологического обоснования проектной документации на строительство объекта на выбранном варианте площадки с учетом нормального режима его эксплуатации, а также возможных залповых и аварийных выбросов и сбросов загрязняющих веществ, оценки экологического риска и получение необходимых материалов для разработки раздела «Охрана окружающей среды» в проекте строительства зданий и сооружений. Необходимо: - Выполнить сбор, обработку и анализ опубликованных и фондовых материалов о природных и техногенных условиях района размещения проектируемых объектов; - Выполнить маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и ландшафтов в целом, состояния наземных и водных экосистем, источников и визуальных признаков загрязнения; - Выполнить почвенные исследования, в том числе, произвести геоэкологическое опробование и лабораторные исследования образцов почвы на химическое загрязнение; - Дать характеристику растительному и животному миру в районе реализации проектных решений, в том числе, предоставить данные о наличие (отсутствии) редких и исчезающих видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу; - Привести сведения о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосфере; - Предоставить информацию об особо охраняемых природных территориях (ООПТ); - Предоставить информацию об объектах историко-культурного наследия; - Предоставить информацию о демографических характеристиках, социально-бытовых условиях жизни населения; медико-биологические исследования. - Состав и содержание технического отчета о результатах выполненных инженерно-геологических изысканий должны соответствовать требованиям СП 47.13330.2012 и СП 11-102-97. Инженерно-гидрометеорологические изыскания в соответствии с СП47.13330.2012, СП 11-103-97. Выполнить рекогносцировочное обследование района производства работ Предоставить сведения о климатической и гидрологической характеристике района производства работ. Требования к составу и точности принять на основе положений СП47.13330.2012, СП 11-104-97, СП 11-105-97, СП 11-103-97, СП 11- 102-97. Программу изысканий согласовать с Заказчиком до начала выполнения полевых работ. Программа должна соответствовать требованиям настоящего задания, содержать обоснование необходимости выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и методы их выполнения, учитывать сложность топографических, геологических, гидрометеорологических и климатических и экологических условий, степень изученности указанных условий. Выполнение комплекса инженерно-гидрометеорологических изысканий с целью получения необходимых для проектирования данных о метеорологическом и гидрологическом режиме исследуемой территории, в объеме, позволяющем комплексно оценить природные и техногенные условия территории, а также в объеме, необходимом для подготовки проектной документации, прохождения государственной экспертизы проекта и получения положительного заключения; В состав инженерно-гидрометеорологических изысканий включаются следующие виды услуг: - сбор, анализ и обобщение материалов гидрометеорологической и картографической изученности территории; - рекогносцировочное обследование района изысканий; - изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений; - камеральная обработка материалов; - составление технического отчета. - Заказчиком предоставляется: Положительное заключение государственной экспертизы №86-1-1-0312-13 от 23.10.2013 на выполненные инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания (требуется корректировка); Отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, выполненный ИП Кручин М.Н. в 2014 году. Отчет по инженерно-эколологическим изысканиям, выполненный ООО «Экостандарт Технические решения» в 2013 году |
| 2.2. Требования к составу работ и содержанию документации | Выполнение необходимых инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий, с предоставлением Исполнителем положительных заключений государственного экспертного центра. |
| 2.3. Схема планировочной организации земельного участка | - Согласно проекту планировки и межевания территории ______________ в составе проектной документации. - Исполнитель согласовывает топографическую съемку с управлением архитектуры и градостроительства администрации город _______, с эксплуатирующими и заинтересованными организациями организациями (МУП «ТВК», АО «ГЭС», ОАО «Ростелеком», ОАО «СН-МНГ» и др.). |
| 2.4. Архитектурные решения | Не предусмотрено. |
| 2.5. Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций | Не предусмотрено. |
| 2.6. Технологические решения и оборудование | Не предусмотрено |
| 2.7. Инженерные системы здания | Не предусмотрено |
| 2.8. Наружные инженерные сети | Не предусмотрено |
| 2.9. Энергоэффективность | Не предусмотрено |
| 2.10. Охрана окружающей среды | Не предусмотрено |
| 2.11. Требования о выполнении противопожарных мероприятий | Не предусмотрено |
| 2.12. Требования к составу сметной документации | Не предусмотрено |
| 2.13. Предельная стоимость строительства | Не предусмотрено |
| 3. Дополнительные требования |
| 3.1. Требования к проектным решениям по декоративному оформлению здания и выполнению интерьеров помещений | Не предусмотрены. |
| 3.2. Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах | Не предусмотрено |
| 3.3. Необходимость выполнения научно-исследовательских работ | Не предусмотрено. |
| 3.4. Необходимость проведения обследования существующих зданий и сооружений | Сбор исходных данных и необходимые при этом обследования выполняет Исполнитель. |
| 3.5. Необходимость выполнения обмерных работ | Сбор исходных данных и необходимые при этом обмерные работы выполняет Исполнитель. |
| 3.6. Необходимость обследования существующих зелёных насаждений | Сбор исходных данных и необходимые при этом обследования выполняет Исполнитель. |
| 3.7. Выполнение демонстрационных материалов | Не предусмотрено |
| 3.8. Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не предусмотрено |
| 3.9. Требования к оформлению и сдаче проектной документации | - Исполнитель передает Заказчику отчеты (инженерно-геодезические (топографические), инженерно-геологические, инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания) на бумажном носителе в 2 экз. и 2 экз. в электронном виде в программе «Мапинфо». - Отчеты по каждому виду изысканий сброшюровать в отдельные книги. |
| 3.10. Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертиз | - Исполнитель проводит государственную экспертизу инженерных изысканий согласно Постановлению правительства ХМАО-Югра №124-п от 14.04.11, предоставляет Заказчику положительное экспертное заключение и заключение о достоверности сметной документации; - Информация о ходе рассмотрения документации в экспертном центре предоставляется Исполнителем Заказчику с приложением писем экспертного органа; - В случае получения отрицательного заключения, затраты по повторной экспертизе несет Исполнитель; - Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Исполнителем Если в период выполнения работ обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. |
| 3.11. Необходимость проведения авторского надзора | Авторский надзор необходим, выполняется Исполнителем по отдельному договору. |
| 3.12. Особые условия | Не предусмотрено |
| 3.13. Требование о наличии свидетельств о допуске на отдельные виды работ у проектной организации | - Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков; - Наличие свидетельства СРО о допуске к выполнению проектно-изыскательских работ согласно Приказу № 624 от 30.12.09. |

Директор                                                                                                                               Д.Л.Лысогор

Сидоршина Светлана Анатольевна

Начальник ТО

(34643)59-2-81

Утверждаю:

Директор Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа Югры

______________________Е.В.Ковальчук

«______»_______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по выполнению проектно-сметной документации

по объекту: «Газификация пгт. ______________»

| п/п № | Параметры требований к услугам | Требования к услугам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование закупаемых услуг | Оказание услуг по выполнению проектно-сметной документации по объекту: «Газификация пгт. Высокого, г._________». |
| 2 | Количество закупаемых услуг | Выполнение проектно-сметной документации в соответствии с Положениием «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию», утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87(в редакции Постановления РФ от 07.12.10г.№1006). |
| 3 | Местоположение объекта | - Площадка строительства расположена в _____________, городской округ город ________ (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область). |
| 4 | Сроки (периоды) оказания услуг | 7 (семь) месяцев с момента начала оказания услуг. Начало оказания услуг: не позднее 5 дней с момента заключение контракта. Окончание оказания услуг: 7 (семь) месяцев с момента начала оказания услуг. |
| 5 | Цели использования результатов оказанных услуг | Газоснабжение _______________. |
| 6 | Виды закупаемых услуг | Выполнение Рабочей документации и Проектной документации согласно Положению «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87(в редакции Постановления РФ от 07.12.10г.№1006), в том числе: - Выполнение необходимых инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий; - Разработка мероприятий противодействия террористическим актам (Постановление Правительства РФ от 15.02.11г. №73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»); - Разработка мероприятий по сносу, выносу, переносу зданий и сооружений (при необходимости). |
| 7 | Условия оказания услуг | - Выполнить проектно-сметную документацию по объекту согласно: Генеральному плану городского округа город _________, утвержденному постановлением Думы №476 от 22.12.2014; Предварительной схемы трассировки сетей газоснабжения, согласованной УАиГ администрации города; Технических условий МУП «ТВК» № 877 от 22.08.2014г.; Технических условий № 24-10-846 от 02.09.2014г., выданных ОАО «_________________»; Компонентного состава попутного нефтяного газа (письмо ОАО «__________________» № 24-10-846 от 02.09.2014г); Технических условий ОАО «Ростелеком» от 11.08.2015 №0506/17/457-15; Технических условий КУ ХМАО-Югры «Управление автомобильных дорог» от 02.09.2015 №1181; - Предусмотреть поэтапное строительство объекта: 1-й этап: – строительство сети газоснабжения для нужд существующего и строящегося индивидуального жилого фонда _____________, действующих нефтяных котельных «МПС» и «УБР», сеть подключить к существующему газопроводу Д-219 мм. «АГРС-котельная «Центральная»; - строительство газопровода попутного нефтяного газа (ПНГ) от Д-530мм «Аган-НВ ГПК» до котельной «Центральная» с подключением котельной через установку осушения газа, с присоединением (перемычкой) к существующему газопроводу Д-219мм «АГРС-котельная «Центральная» ( на летний период работы котельной). 2-й этап: строительство газопровода для нужд перспективного жилого фонда и других объектов поселка от существующей АГРС. - Переключение сети газоснабжения существующего жилого фонда, запитанного от существующего газопровода Д-219 мм. «АГРС-котельная «Центральная», осуществить в районе котельной «Центральная». - В местах присоединения к газопроводу отдельных групп потребителей запроектировать блочные газорегуляторные пункты (БГРП) |
| 8 | Требования к качеству услуг, качеству материалов и оборудованию, конструкций, а также технологиям, используемых при оказании услуг по предмету аукциона, в том числе контроль качества | - Согласно действующим в настоящее время нормам и правилам градостроительного кодекса Российской Федерации, СНиПов, ГОСТов и других нормативных документов, действующих в период проектирования на территории РФ; - Предусмотреть полный комплекс технологического оборудования отечественного и импортного производства согласно нормам проектирования. - Согласно Технических условий и заданий заинтересованных и эксплуатирующих организаций; - Согласно требований закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов №116-ФЗ от 21.07.1997г.(в редакции от 12.12.2009г.); - Газопровод выполнить из ПЭ труб. Метод прокладки определить при проектировании; - Антикоррозионное покрытие стальных газопроводов выполнить согласно действующих СНиП; - Предусмотреть поэтапное строительство объекта, позволяющее выполнить постепенный перевод потребителей тепла от Центральной котельной на децентрализованную систему теплоснабжения; - При проектировании децентрализованной системы теплоснабжения предусмотреть методы противодействия размораживанию водоводов. - Карточку технических решений на строительные материалы, конструкции и оборудование согласовать с Заказчиком; - Отдельным разделом выполнить ведомость объемов работ и спецификаций оборудования, сопоставимый анализ стоимости оборудования, материалов, изделий и конструкций, стоимость которых определяется по прайс-листам, не менее чем от 3 производителей. Мониторинг и реестр цен согласовать с Заказчиком. |
| 9 | Прочие требования к оказываемым услугам | - Разработка мероприятий ГО и ЧС согласно исходных данных и требований Департамента гражданской защиты населения ХМАО-Югры (письмо от 04.08.2015 №04-Исх.-2985). |
| 10 | Порядок сдачи и приёмки результатов оказанных услуг | Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг по акту сдачи-приемки готовой проектно-сметной документации. Приемка осуществляется согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г. и на условиях заключенного Муниципального контракта между Заказчиком и Исполнителем. |
| 11 | Требования к передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче результатов оказанных услуг | Исполнитель передает Заказчику: проектную документацию – 6 экз. и 1 экз. в электронном виде (графическая часть в программе «Аutocad» и в «Adobe Reader»), инженерно-геодезические (топографические), инженерно-экологические, инженерно-геологические изыскания и инженерно-гидрометеорологические изыскания в 2 экз. на бумажном носителе и 2 экз. в электронном виде в программе «Мапинфо», сметную документацию в 2-х уровнях цен, в базисном (в программе Гранд-Смета и XL с выделением затрат) и в текущем. |
| 12 | Требования по объёму гарантий качества оказанных услуг | Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Исполнителем при выполнении проектной документации. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. |
| 13 | Особые условия строительства (заторфованность, высокий уровень грунтовых вод). | При выявлении предусмотреть соответствующие мероприятия. |
| 14 | Требования по сроку гарантий на результаты оказанных услуг | Срок гарантии качества проектной документации действует на весь период строительства, до ввода объекта в эксплуатацию. |
| 15 | Указания о необходимости согласования проектных решений с заинтересованными службами | - Исполнитель согласовывает соответствующие разделы промежуточных материалов и выполненной проектной документации с эксплуатирующими и изаинтересованными организациями: МУП «ТВК», АО «ГЭС», ОАО «Ростелеком». ОАО «СН-МНГ» и пр., Управлением архитектуры администрации города (генплан, сводный план инженерных сетей); - Исполнитель проводит государственную экспертизу проекта согласно Постановлению правительства ХМАО-Югра №124-п от 14.04.2011, предоставляет Заказчику положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта, выполненные БУ ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве». |
| 16 | Требования к участнику размещения заказа. | - Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков; - Наличие свидетельства СРО о допуске к выполнению проектно-изыскательских работ согласно Приказу № 624 от 30.12.09. |

Приложение:

- Технические условия МУП «ТВК»  № 877 от 22.08.2014 – 3л..;

- Технические условия № 24-10-846 от 02.09.2014, выданные ОАО «Славнефть-______________» - 3л.;

- Компонентный состав попутного нефтяного газа (письмо ОАО «____________ № 24-10-846 от 02.09.2014) – 2л.;

- Технические условия ОАО «Ростелеком» от 11.08.2015 №0506/17/457-15 – 3л.;

- Технические условия КУ ХМАО-Югры «Управление автомобильных дорог» от 02.09.2015 №1181 – 9 л.;

- Исходные данные и требования Департамента гражданской защиты населения ХМАО-Югры (письмо от 04.08.2015 №04-Исх.-2985) – 3л.

- Предварительная схема трассировки сетей газоснабжения – эл.носитель, предоставляется Заказчиком.

Директор МКУ «Капитальное строительство»                                                                Д.Л.Лысогор

Исполнитель:

Начальник ТО    С.А.Сидоршина

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

по объекту: «Газификация ___________________»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание требований (читать в следующей редакции) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 8. | Основные технико-экономические показатели в т .ч . жилых или общественных зданий , их назначение (этажность , число секций и квартир, вместимость или пропускная способность ) | Согласно Технических условий и заданий заинтересованных и эксплуатирующих организаций: - Технических условий МУП «ТВК» № 877 от 22.08.2014г.; - Технических условий № 24-10-846 от 02.09.2014г., выданных ОАО «_______________________»; - Компонентного состава попутного нефтяного газа (письмо ОАО «______________________» № 24-10-846 от 02.09.2014г); - Генерального плана городского округа г._________ ГП-1390-10; - Выкопировки из генплана __________ с указанием границ перспективной частной и резервной застроек; - Технических условий на разработку раздела ГО и ЧС (предоставляются Заказчиком); - Технических условий на разработку раздела «Пожарная безопасность» (предоставляются Заказчиком). - Схемы газоснобжения по ТЭО 82/04-0-0 «Газификация ______________, г.__________ ХМАО»; - Ориентировочная длина проектируемых сетей газоснабжения: высокого давления Ф100,150, 219 – 8,278км. низкого давления Ф 50,100,150 – 21,8 км. - Предусмотреть поэтапное строительство объекта: 1-й этап – строительство сети газоснабжения для нужд существующего жилого фонда ___________, действующих нефтяных котельных «МПС» и «УБР», строительство газопровода попутного нефтяного газа (ПНГ) от Д-530мм «Аган-НВ ГПК» до котельной «Центральная» с подключением котельной через установку осушения газа, в виде присоединения (перемычки) к существующему газопроводу Д-219мм АГРС-котельная «Центральная», на летний период работы котельной. Сеть газоснабжения для нужд существующего жилого фонда ____________, действующих нефтяных котельных «МПС» и «УБР» подключить к существующему газопроводу Д-219мм АГРС-котельная «Центральная», 2-й этап- строительство газопровода для нужд перспективного жилого фонда и других объектов поселка от существующей АГРС с подключением к газопроводу Ду-500мм. Переключение сети газоснабжения существующего жилого фонда, запитанного от существующего газопровода Д-219мм АГРС-котельная «Центральная», осуществить в районе котельной «Центральная». В местах присоединения к газопроводу отдельных групп потребителей запроектировать блочные газорегуляторные пункты (БГРП) |
| 9. | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания , условиям блокировки , отделке здания. | - Согласно Технических условий и заданий заинтересованных и эксплуатирующих организаций; - Согласно требований закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов №116-ФЗ от 21.07.1997г.(в редакции от 12.12.2009г.); - Газопровод выполнить из ПЭ труб. Метод прокладки определить при проектировании; - Антикоррозионное покрытие стальных газопроводов выполнить согласно действующих СНиП; - Схему газоснабжения по ТЭО 82/04-0-0-ПЗ «Газификация _____________ ХМАО» привести в соответствие с существующими потребителями газа; - Предусмотреть поэтапное строительство объекта, позволяющее выполнить постепенный перевод потребителей тепла от Центральной котельной на децентрализованную систему теплоснабжения; - При проектировании децентрализованной системы теплоснабжения предусмотреть методы противодействия размораживанию водоводов. - Предусмотреть возможность дальнейшего подключения к газопроводу следующих потребителей: строящиеся жилые дома, объекты соц.культ быта (для нужд отопления и горячего водоснабжения от индивидуальных газовых котлов), действующие нефтяные котельные «МПС» и «УБР» (выработка тепла для нужд теплоснабжения и горячего водоснабжения существующей жилой застройки); разработанные проекты газификации котельных согласовать с МУП «ТВК», давление газа в газопроводах к котельным должно быть не менее 6кгс/см2, промышленные объекты, производственные базы (для нужд отопления и горячего водоснабжения от индивидуальных газовых котлов). |

Директор МКУ «Капитальное строительство»                                                              Д.Л.Лысогор

Сидоршина Светлана Анатольевна

Нач.ТО (34643)2-62-81

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ (с доп.)

по выполнению проектно-сметной документации по объекту: 
«Газификация _____________________»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Основание для проектирования | Целевая программа ХМАО-Югры «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года». Задача 1. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий. (мероприятие 1.4 Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов газоснабжения). |
| 2. | Сведения об участке строительства | - _____________________,Тюменская область , ХМАО-Югра; - Согласно Генеральному плану городского округа ____________ ГП-1390-10, утвержденному 23.12. 2011г. - Наличие санитарно-защитных зон и охранных зон определить при проектировании. |
| 3. | Заказчик | МКУ «Капитальное строительство». |
| 4. | Проектная организация | Будет определена после проведения аукциона |
| 5. | Вид строительства | Новое строительство. |
| 6. | Стадийность проектирования | Рабочая документация и Проектная документация, выполненные согласно Положению «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87(в редакции Постановления РФ от 07.12.10г.№1006), в том числе: - Инженерно-геодезические (топографические) и инженерно геологические изыскания; - Пояснительная записка; - Схема планировочной организации земельного участка; - Разработка раздела ГО и ЧС (при необходимости); - Разработка мероприятий противодействия террористическим актам (Постановление Правительства РФ от 15.02.11г. №73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»); - Разработка раздела энергоэффективности, согласно Федеральному закону об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации № 261-ФЗ от 23 ноября 2009г.; - Разработка мероприятий по сносу, выносу, переносу зданий и сооружений (при необходимости). |
| 7. | Генподрядная строительная организация | Будет определена после проведения аукциона |
| 8. | Основные технико-экономические показатели в т .ч . жилых или общественных зданий , их назначение (этажность , число секций и квартир, вместимость или пропускная способность ) | Согласно Технических условий и заданий заинтересованных и эксплуатирующих организаций: - Технических условий МУП «ТВК» № 877 от 22.08.2014г.; - Технических условий № 24-10-846 от 02.09.2014г., выданных ОАО «________________»; - Компонентного состава попутного нефтяного газа (письмо ОАО «__________________» № 24-10-846 от 02.09.2014г); - Генерального плана городского округа г.___________ ГП-1390-10; - Выкопировки из генплана ____________ с указанием границ перспективной частной и резервной застроек; - Технических условий на разработку раздела ГО и ЧС (предоставляются Заказчиком); - Технических условий на разработку раздела «Пожарная безопасность» (предоставляются Заказчиком). - Схемы газоснобжения по ТЭО 82/04-0-0 «Газификация __________________ХМАО»; Ориентировочная длина проектируемых сетей газоснабжения по: высокого давления Ф100,150, 219 – 8,278км. низкого давления Ф 50,100,150 – 21,8 км. Длина проектируемых сетей газоснабжения от блока перевода ПНГ до _____________: - Предусмотреть поэтапное строительство объекта: 1-й этап – строительство сети газоснабжения для нужд существующего жилого фонда ___________; действующих нефтяных котельных «МПС» и «УБР»; строительство газопровода попутного нефтяного газа от (ПНГ) Д-530мм «Аган-НВ ГПК» до котельной «Центральная» с подключением котельной через установку осушения газа, в виде присоединения (перемычки) к существующему газопроводу Д-219мм АГРС-котельная «Центральная», на летний период работы котельной. Сеть газоснабжения для нужд существующего жилого фонда ___________; действующих нефтяных котельных «МПС» и «УБР» подключить к существующему газопроводу Д-219мм АГРС-котельная «Центральная», 2-й этап- строительство газопровода для нужд перспективного жилого фонда и других объектов поселка от существующей АГРС с подключением к газопроводу Ду-500мм. Переключение сети газоснабжения существующего жилого фонда запитанного от существующего газопровода Д-219мм АГРС-котельная «Центральная» осуществить в районе котельной «Центральная». В местах присоединения к газопроводу отдельных групп потребителей запроектировать блочные газорегуляторные пункты (БГРП) |
| 9. | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания , условиям блокировки , отделке здания. | - Согласно Технических условий и заданий заинтересованных и эксплуатирующих организаций; - Согласно требований закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов №116-ФЗ от 21.07.1997г.(в редакции от 12.12.2009г.); - Газопровод выполнить подземно из ПЭ труб. Метод прокладки определить при проектировании; - Антикоррозионное покрытие стальных газопроводов выполнить согласно действующих СНиП; - Схему газоснабжения по ТЭО 82/04-0-0-ПЗ «Газификация __________________ ХМАО» привести в соответствие с существующими потребителями газа; - Предусмотреть поэтапное строительство объекта, позволяющее выполнить постепенный перевод потребителей тепла от Центральной котельной на децентрализованную систему теплоснабжения; - При проектировании децентрализованной системы теплоснабжения предусмотреть методы противодействия размораживанию водоводов. - Предусмотреть возможность дальнейшего подключения к газопроводу следующих потребителей: строящиеся жилые дома, объекты соц.культ быта (для нужд отопления и горячего водоснабжения от индивидуальных газовых котлов), действующие нефтяные котельные «МПС» и «УБР» (выработка тепла для нужд теплоснабжения и горячего водоснабжения существующей жилой застройки); разработанные проекты газификации котельных согласовать с МУП «ТВК» давление газа в газопроводах к котельным должно быть не менее 6кгс/см2, промышленные объекты, производственные базы (для нужд отопления и горячего водоснабжения от индивидуальных газовых котлов). |
| 10. | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | - Предусмотреть полный комплекс технологического оборудования отечественного и импортного производства согласно норм проектирования. |
| 11. | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | - Выполнить раздел «Генплан» в полном объеме согласно Градостроительного плана объекта (предоставляется Заказчиком); - После выполнения строительно-монтажных работ в местах выемки грунта произвести рекультивацию земли с восстановлением благоустройства. |
| 12. | Требования о необходимости выполнения экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту | Согласно действующих норм СНиП предоставить в полном объеме раздел проекта «Охрана окружающей среды» |
| 13. | Согласование и выдача проектно-сметной документации | Согласование проектной документации со службами и организациями выполняет Проектировщик |
| 14. | Государственная экспертиза проектной документации | Проектировщик проводит государственную экспертизу согласно Постановления правительства ХМАО-Югра №124-п от 14.04.11г. и предоставляет Заказчику положительное экспертное заключение и заключение о достоверности сметной документации. |
| 15. | Авторский надзор | По отдельному договору |
| 16. | Особые условия строительства (заторфованность, высокий уровень грунтовых вод) | - При выявлении предусмотреть соответствующие мероприятия; - В местах прокладки газопровода вблизи подземных коммуникаций или при пересечении с ними, а также надземными объектами, имеющими охранную зону в земле, проектирование выполнить на основании Технических условий, выданных владельцами указанных подземных коммуникаций и надземных объектов. |
| 17. | Мероприятия по охране условий труда | Выполнить раздел по охране условий труда и учесть требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения. |
| 18. | Инженерно-геологические и инженерно-топографические изыскания | Выполнить инженерно-геодезические (топографические) и инженерно-геологические изыскания. |
| 19. | Решения местного органа исполнительной власти о выделении земельного участка под проектирование и строительство | Проектная организация до выполнения проектных работ согласовывает планы трасс, предварительные генеральный план (разбивочный план) и план внеплощадочных инженерных сетей, с указанием площадей в гектарах земельного участка, разработанного в программе «Mapinfo», с управлением архитектуры и градостроительства администрации города _________, с МУП «ТВК» и др.заинтересованными организациями и передает в электронном виде и бумажном носителе Заказчику для оформления земельного участка и градостроительного плана. |
| 20. | Архитектурно-планировочное задание | Не требуется. |
| 21. | Основные исходные данные для составления сметной документации и проекта организации строительства | Предоставляются Заказчиком. |
| 22. | Указания о необходимости предоставления технических условий на присоединение к внешним источникам инженерного обеспечения | Предоставляются Заказчиком и уточняются после согласования Проектировщиком плана трасс, предварительного генерального плана (разбивочного плана), плана внеплощадочных инженерных сетей с заинтересованными организациями и предоставления расчета нагрузок . |
| 23. | Количество экземпляров ПСД | Проектировщик передает Заказчику: проектную документацию 6 экз. и 1 экз. в электронном виде (программа «Автокад» и «ПДФ»), инженерно-геодезические (топографические) и инженерно-геологические изыскания в 2 экз. и 2 экз. в электронном виде в программе «Мапинфо», сметную документацию в 2-х уровнях цен, в базисном (программа Гранд-Смета ТЕР-2001 ХМАО) с выделением затрат, и в текущем. |
| 24. | Указание о необходимости согласований проектных решений с заинтересованными организациями | Проектировщик согласовывает промежуточные материалы и выполненную проектную документацию с эксплуатирующими и заинтересованными организациями (ОАО «ГЭС», МУП «ТВК»), энергонадзором, Управлением архитектуры и градостроительства. |

Заказчик:

Директор МКУ «Капитальное строительство»

Проектировщик:

_____________________________                                                                        /Ф.И.О./