# Техническое задание

# на оценку технического состояния и разработку проектной документации

# по замене лифтового оборудования

| 1. Вид капитального ремонта | Выполнить рабочий проект на замену лифтового оборудования жилого дома в полном объеме |
| --- | --- |
| 2. Требования к новому лифтовому оборудованию: | Наименование параметра | Характеристики параметров |
|  | Грузоподъемность | - Для пассажирских лифтов с существующей грузоподъемностью 320 кг при разработке проекта предусмотреть грузоподъемность 400 кг; - Для пассажирских лифтов с существующей грузоподъемностью 500 кг при разработке проекта предусмотреть грузоподъемность 630 кг. |
|  | Размер кабины | в соответствии с проектной документацией |
|  | Номинальная скорость движения кабины лифта | 1 м/с |
|  | Количество остановок | существующее |
|  | Машинное помещение | существующее |
|  | Материал ограждения шахты | существующее |
|  | Тип шахты | глухая, внутри здания |
|  | Материал перекрытий | существующее |
|  | Двери кабины | тип – раздвижные, двустворчатые, автоматические; частотно регулируемый привод дверей; металлические, отделка - твердое лакокрасочное покрытие (ТЛКП). |
|  | Двери шахты | тип – раздвижные, двустворчатые, автоматические; частотно регулируемый привод дверей; металлические, отделка - твердое лакокрасочное покрытие (ТЛКП). Предел огнестойкости: Ei30 для зданий высотой более 28 м Е30 для зданий высотой до 28 м |
|  | Оборудование купе кабины | ограждение – металлические панели; покраска - твердое лакокрасочное покрытие (ТЛКП); кнопки панели приказов – вандалозащищенные, с азбукой Брайля, доступные для маломобильных групп населения; освещение – светодиодные светильники; покрытие пола - износостойкое, пожаробезопасное; табло - со световой индикацией о местонахождении и направлении движения кабины; поручень; зеркало. |
|  | Обрамления дверей шахты | металлические, окрашенные ТЛКП, класс покрытия не ниже IV по ГОСТ 9.032-74. |
|  | Посты вызывные | лицевые панели металлические с покрытием ТЛКП, кнопки вандалозащищенные. |
|  | Система управления | микропроцессорная; смешанная, собирательная при движении вниз. Одиночная. для лифтов, обслуживающих одинаковые этажи, обязательно групповое управление. режим «пожарная опасность», при наличии системы пожарной сигнализации. |
| 3. Перечень обследуемых конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем | - Конструктивные элементы шахт и машинных помещений лифтов. - Система электроснабжения лифтового оборудования. |
| 4. Состав работ. Требования к проведению оценки технического состояния. Методы оценки технического состояния | Выполнить обследование конструктивных элементов и инженерных сетей, относящихся к лифтовому блоку включая: измерение необходимых геометрических параметров, конструкций, их элементов и узлов; определение параметров дефектов и повреждений, с проведением их фотофиксации, определение фактических характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов; анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях; определение несущей способности, реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями, а также реальных расчетных схем и расчетных усилий в несущих конструкциях при эксплуатационной нагрузке; определение действительного технического состояния конструктивных элементов, получение количественной оценки фактических показателей качества конструкций с учетом изменений, произошедших в ходе эксплуатации для установления состава и объема работ по капитальному ремонту (замене) лифтов. По итогам обследования определить категорию технического состояния конструктивных элементов лифтового блока, работоспособность элементов и конструкций, их несущую способность по эксплуатационным нагрузкам. Составить заключение (отчет) по итогам обследований строительных конструкций и инженерных сетей с выводами и рекомендациями. При осмотре и оценке технического состояния конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем должны использоваться неразрушающие методы (визуальное наблюдение, фото фиксация, инструментальное обследование). |
| 5. Требования к выполнению работ по оценке технического состояния | Оценка технического состояния конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем должно быть выполнено в соответствии с: - ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; - СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»; - ВСН 53-86 (Р) «Правила оценки физического износа жилых зданий»; - ВСН 57-88(р) «Положение по техническому обследованию жилых зданий»; - ВСН 61-89 «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования». Получить необходимые технические условия и согласования у ресурсоснабжающих организаций, собственников имущества. Техническое заключение выполнить в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» |
| 6. Требования к оформлению Пояснительной записки с результатами оценки технического состояния и техническим заключением | Краткая конструктивная характеристика МКД; Результаты обследования; Выводы и рекомендации; Список используемых источников; Приложение А. Результат осмотра общего имущества собственников помещений МКД; Приложение Б. Ведомость дефектов; Приложение В. Материалы фотофиксации; Приложение Г. План этажей из технического паспорта (при наличии). Предоставить Заказчику оформленные результаты обследований в бумажном виде в 2 экз., и в электронном виде. |
| 7. Особые условия | Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие производство работ в условиях проживания граждан применительно к климатическим условиям. По результатам оценки технического состояния должно быть подготовлено техническое заключение о состоянии конструкций и степени износа конструктивных элементов с предложением: о целесообразности капитального ремонта; по объёму капитального ремонта. Техническое заключение согласовывается с Заказчиком и на основании принятых Заказчиком решений по степени износа конструктивных элементов и объёму капитального ремонта проектная организация готовит дефектную ведомость с необходимыми объемами ремонтных работ. На основании технического заключения и дефектной ведомости должны быть подготовлены проектные решения. |
| 8. Основные требования к рабочему проекту | В соответствии: Градостроительный кодекс Российской Федерации ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза "Безопасность лифтов"; Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; ГОСТ Р 53770-2010 «Лифты электрические пассажирские. Основные параметры и размеры»; ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»; ГОСТ Р 52624-2006 «Лифты пассажирские. Требования к вандалозащищенности»; СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектным и рабочим документам»; других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства; Разработать ПД на проведение работ по замене лифтового оборудования жилого дома, по следующим разделам: Пояснительная записка. Раздел «Архитектурные решения». Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения», в объеме достаточном для производства работ по капитальному ремонту или замене лифтового оборудования, а также заказа и изготовления изделий на заводах (при необходимости). ПОС (с перечнем мероприятий по охране окружающей среды, по обеспечению пожарной безопасности). Сметная документация. Локальные сметные расчеты составить в соответствии с территориальными сметными нормативами, предусмотренными на территории Удмуртской Республики, согласованными приказом Минстроя РФ №337/пр от 05.05.2015. В проектной документации предусмотреть раздел по усилению (восстановлению) или замене конструктивных элементов шахты лифта при наличии повреждений (при необходимости). Комплекты чертежей передаются заказчику в сброшюрованном виде, заверенные подписями ответственных исполнителей, руководителей, скреплённые печатью организации: на бумажном носителе в 2 экз.; на электронном носителе в 1 экз. (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg), текстовая часть в формате *doc.,*.xlsx). Дефектные ведомости и локальные сметные расчеты согласовать с уполномоченным представителем собственников МКД, организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, при непосредственном управлении – представителем органов местного самоуправления. Обследовать объект проектирования, конструктивных элементов, относящих к объекту проектирования, соответствии с требованиями СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» и СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» Технические решения, принятые в проекте должны соответствовать экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на территории РФ и обеспечить безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию жилого дома. |
| 9. Требования к согласованию проекта | Согласовать рабочий проект с Заказчиком |