Техническое задание и инструкция на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию автоматизированного подвесного камина

2018 г.

Москва

# Назначение продукции

Разрабатываемый подвесной автоматизированный камин (далее ПАК) предназначен для получения владельцами дополнительных удобств и эстетического удовольствия в сравнении с «традиционными» каминами, включая (но не ограничиваясь):

  - Возможность монтажа практически в любом месте дома. ПАК не требует предварительного закладывания в проект дома усилений, фундаментов и пр.

  - ПАК в нерабочем состоянии складывается (телескопическим способом), освобождая дополнительное пространство – под сложенным камином сможет ходить взрослый человек в полный рост.

  - Комбинированное управление (разложить-сложить телескоп, активировать-деактивировать защитный экран, авторозжиг – в случае схемы с биотопливом):

    - Кнопочное.

    - Беспроводное (пультовое).

    - Голосовое.

    - Предусмотреть возможность эксплуатации ПАК в случае отключения электропитания: предусмотреть автономный источник питания и/или возможность ручного раскладывания/складывания ПАК в положения 1-2-3-4.

# Состав продукции

  - В рамках настоящего ТЗ разрабатывается одно Изделие (пока не серия) под конкретное помещение: планы, разрезы, фото см. в отдельных файлах.

  - Работа ПАК проиллюстрирована четырьмя положениями:

Положение 1 – нерабочее, в интерьере виден лишь наружный декоративный кожух, в котором спрятаны дымосборник, дымоход, вторая (выдвижная) секция кожуха, площадка с колосником, защитный экран, все механизмы и приводы.

Положение 2 – нерабочее. Выдвинута выдвижная секция кожуха.

Положение 3 – рабочее. Выдвинута площадка с колосником.

Положение 4 – рабочее. Выдвинут защитный экран.

Эксплуатировать ПАК можно как в (3), так и в (4).

  - В положениях (3) и (4) предусмотреть возможности регулирования высоты платформы с колосником от пола. Диапазон определить опытным путем исходя из здравого смысла (сидение: от татами до барного стула, рост пользователя: от 1400 до 2000, камин используется только в положении сидя). Неизменно: высота «пламенного окна» (расстояние от верха платформы до низа выдвижного кожуха – другими словами, - «щель», в которой горит огонь).

  - Итак, в состав ПАК входят (см также раздел «Дизайн»):

    - Дымоход с дымосборником и искрогасителем

    - Кожухи

    - Платформа с рычагами (кронштейнами)

    - Колосник

    - Крепеж, уплотнение

    - Приводы и механизмы

    - Защитный экран

    - Система безопасности (см также раздел «Безопасность»)

    - Система управления (кнопочная, беспроводная, опционно - голосовая)

    - Система освещения – рабочего и декоративного

# Безопасность

  - ПО ДЫМУ:

Не должно быть возможности утечки ни в одном месте, ни в каком положении / рабочем режиме. В частности, но не ограничиваясь:

    - Более нижняя секция входит в верхнюю

    - В любом фиксированном положении стыки секций дополнительно защищены теплостойкими (скользящими) уплотнителями

    - Уплотнитель в месте примыкания кожуха к дымосборнику

    - Уплотнитель в месте примыкания верхней секции к потолку, на всякий случай

    - Грамотный расчет факторов, влияющих на тягу: сечения дымохода, конфигурации дымосборника, высот, пр..

  - ПО ОГНЮ:

    - Соблюсти все общепринятые каминные нормы

    - Все механизмы, привода, проводка, фиксаторы и пр., находящиеся внутри кожухов, должны быть защищены адекватным образом

    - Блокировать лифт при горящем огне (дать предложения: датчики огня, пр.).

  - ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ.

Система тяжелая. Необходимо исключить любую возможность нанесения ушиба / увечья пользователю. Предусмотреть фиксаторы / ловушки, амортизаторы, «парковочный режим».

  - ПО ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ:

Исключить возможность поражения пользователя эл.током (низковольтные приводы, хорошая термостойкая изоляция и пр.).

# Дизайн

  - Кронштейны (рычаги), на которых висит платформа: сечение квадратное, размер минимально возможный.

  - Обшивка неподвижной секции (которая примыкает к потолку) выполняется сменными панелями. Предварительно схема видится так: несущий каркас, собираемый на месте (предположительно на винтовом соединении), обшивка – также прикручивается на месте. Все примыкания панелей к каркасу – через термостойкие уплотнители.

При проектировании не забывать, что главной несущей конструкцией в системе является стальная труба дымохода (труба опирается на перекрытие, а вся конструкция ПАК должна висеть на трубе, НЕ на перекрытии).

Толщина декоративного слоя: до 5 мм. В частности, в первом образце, вероятнее всего, будет применен каменный шпон. Покрытие должно сохранять красивый чистый вид, не тереться, не царапаться (при складывании камина).

  - Все крепления сделать максимально скрыть. Никаких «винтажных» болтов/винтов, грубых заглушек, шляпок, накладных уголков и т.п. Максимально аккуратные незаметные стыки (угол панель-панель, платформа-кожух в закрытом состоянии и т.д.), точная геометрия изготовления деталей, плотное примыкание.

  - Вторую (выдвижную) секцию изготовить из прозрачного материала (огнестойкое стекло, цвет максимально «чистый», предположительно OptiWhite; класс огнестойкости определить расчетно-опытным путем: кожух испытывает совсем незначительный жар от огня, удорожание нам не нужно; с другой стороны, - не «переоптимизировать», должен быть запас). Соответственно, все внутренности, механизмы, кожухи, проводку, приводы исполнить максимально эстетично.

  - По внешней поверхности второй (стеклянной) секции организовать водопад (нагуглить «декоративный водопад по стеклу»).

  - Организовать декоративное освещение (предположительно цветные LED-ленты, спрятанные под «карнизом» в нижней части первой (неподвижной) секции.

  - Там же организовать рабочее освещение (на случай укладки дров и розжига в темноте).

  - Оценить возможность организации платформы из огнеупорного стекла (пожелание Заказчика). В частности, оценить сложности эксплуатации, необходимость частого мытья платформы от пепла и сажи. Как вариант – рассмотреть съемную конструкцию колосника (плоскость, без смонтированного на ней колосника, мыть на порядок проще!).

  - Главное сечение изделия (внешний габарит) сделать 700х700. В случае производственной необходимости (продиктованной водопадом или иными сложностями) допускается увеличение до 800х800.

# Общие требования к Системе

  - Высокий уровень безопасности.

  - Высокая надежность, наработка на отказ..

  - Высокая ремонтопригодность. Простые механизмы, все просто разбирается и меняется блоками, не надо быть механиком 84-го уровня.

  - Высокие эстетические характеристики: в частности, продукты горения в Положениях 1 и 2 не видны никак. Пепел, угли – остаются в районе колосника. Возможность покрытия поверхности кожухов под стиль / цвет интерьера.

  - Высокие эксплуатационные характеристики. Легко обслуживать – в частности, чистить от сажи и пепла, легко мыть, менять декоративные панели, LEDы.

  - Начитать релевантные ГОСТы (не только каминные, но самим определить, на стыке каких индустрий мы тут находимся), все соблюдать или превышать. Высокий класс защиты от температуры, огня, дыма, сажи, ударом тока, перекосов, физического увечья и т.д.

05.03.2018

Мороховец Алексей Александрович

(903) 969 0513, almor9000@gmail.com