Корректировка  задания на разработку документации для объекта жилищно-гражданского назначения

Дизельная электростанция

(наименование объекта)

ЯНАО,

(местоположения строительства)

| №№ пп. | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований к проекту |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования | -Перечень строек и объектов Адресной инвестиционной программы |
| 2. | Вид строительства | Строительство |
| 3. | Источник финансирования | Окружной и местный бюджет |
| 4. | Стадийность проектирования | Проектная и рабочая документация |
| 5. | Заказчик |  |
| 6. | Генеральный проектировщик | Определяется в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ |
| 7. | Генеральный подрядчик | Определяется в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ |
| 8. | Особые условия строительства | В соответствии со СНиП 23-01-99* Район Крайнего Севера РФ, I климатический подрайон 1Д, максимальная температура воздуха в зимний период -430 С. Расчетная ветровая нагрузка 30 кгс/м2. Расчетное значение веса снегового покрова 320 кгс/м2. |
| 9. | Основные требования к архитектурно-планировочному решению | Запроектировать дизель-электрические агрегаты – блоки полной заводской готовности |
| 10. | Основные технико-экономические показатели | Замена: дизель-электрические агрегаты – 2шт. мощностью по 0,5МВт; 3шт. мощностью по 0,3МВт Дизельный генератор для собственных нужд – 1шт. U-0,4кВ (ток переменный, трёхфазный, частота 50Гц) |
| 11. | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций |  |
| 12. | Энергосберегающие мероприятия | В соответствии с Градостроительным Кодексом и ФЗ № 261-ФЗ от 23.11.2009г. ст.11 |
| 13. | Требования к инженерному обеспечению и технолог. оборудованию | В соответствии с ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, , ВСН 205-84, техническими условиями. |
| 14. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций: | Разработать перечень мероприятий по обеспечению ПБ, оформить и разработать для регистрации в органах ГПН декларацию пожарной безопасности. ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 15. | Требования к охране труда и технике безопасности | В соответствии с ПЭЭП, СНиП 12-04-2002 и СНиП 3.05.06-85 и РД153-34.0-03.150-00, 34.03.285-97 |
| 16 | Требования к комплектации проектно-сметной документации | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 и с 384 ФЗ от 30.12.2009г. |
| 17. | Указание об объеме материалов | 5 экземпляров проекта(в т.ч.один электронный вар.) |
| 18. | Требование по охране окружающей среды | В соответствии с нормами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Разработать раздел «Охрана окружающей среды» в соотв. с Градостроительным кодексом РФ и №7-ФЗ от 10.01.2002 (с изменениями и дополнениями) |
| 19. | Дополнительные требования | Документацию выполнить требованиями с ФЗ «Технический регламент безопасности зданий и сооружений» и с учетом всех изменений к нормативам и правилам, проектную документацию в программе «Автокад», «Мапинфо» Сметную документацию: выполнить в соответствии с порядком формирования стоимости строительства объектов, осуществляемого на территории ЯНАО за счет средств окружного бюджета; разработать в базовых и текущих ценах; предусмотреть затраты на затраты на вынос в натуре осей, исполнительную топосъемку, проведение ПИР, предусмотреть затраты на авторский надзор; проведение пусконаладочных работ инженерных систем и технологического оборудования; на получение технического паспорта инвентаризации, затраты на межевание земли, затраты на проведение исследований лаборатории Роспотребнадзора ,в размере 1%, в статье затрат прочие. Ведомость материалов и спецификацию оборудования выделить в отдельный альбом. |

_____________________ Ефимов П.С.