ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

«Розробка проектно – кошторисної документації

«Капітальний ремонт кисневої мережі лікарні в т.ч. проектні роботи у

Київській міській клінічній лікарні № 3 по вул. П. Запорожця, 26 у м. Києві»

| № п/п | Перелік основних даних і вимог | Зміст основних даних та вимог |
| --- | --- | --- |
| 1 | Місцезнаходження об’єкту | Головний корпус (стаціонар), Головний корпус (операційний), Терапевтичний корпус Київської міської клінічної лікарні № 3, вул. П. Запорожця, 26 |
| 2 | Підстава для проектування | Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.02.2018 № 297 «Про затвердження адресного переліку об’єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень на 2018 рік, затверджених ДОЗ виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)» |
| 3 | Вид будівництва | Капітальний ремонт |
| 4 | Назва проекту | Капітальний ремонт кисневої мережі лікарні в т.ч. проектні роботи в Київській міській клінічній лікарні № 3 по вул. П. Запорожця, 26 у м. Києві |
| 5 | Дані про інвестора | Відсутні |
| 6 | Дані про замовника | Київська міська клінічна лікарня № 3 вул. П. Запорожця, 26 |
| 7 | Джерело фінансування | Місцевий бюджет (бюджет розвитку) |
| 8 | Дані про генерального проектувальника | На конкурсній основі. |
| 9 | Термін початку і закінчення будівництва | 2018 – 2020 р.р. |
| 10 | Стадійність проектування | Робочий проект. |
| 11 | Інженерні вишукування | Не потрібні. |
| 12 | Вихідні дані про особливі умови робіт | Індивідуальний проект із збереженням та врахуванням існуючих планувальних та технологічних рішень. Виконати обміри та обмірні креслення. |
| 13 | Визначення класу (наслідків) відповідальності, категорії складності та установленого строку експлуатації | Клас наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єкту будівництва визначається виконавцем згідно з ДСТУ. |
| 14 | Основні архітектурно – планувальні вимоги та характеристики запроектованого об’єкту | 1. Проектом передбачити капітальний ремонт кисневої мережі лікарні. Кількість точок – 169, медичний кисень до 7 атм,. в т.ч. головний корпус (стаціонар) – 107 точок, головний корпус (операційний) – 25 точок, терапевтичний корпус – 37 точок. 2. Постачання кисню виконати шляхом підключення киснепроводу до існуючого основного джерела кисневої станції, що розміщена в окремій будівлі (кисневій станції) на території медичного закладу. 3. Виконати проектування зовнішніх мереж від кисневої станції до головного корпусу. |
| 15 | Черговість проектування та будівництва | Не передбачена |
| 16 | Вказівки про необхідність: |  |
| 16.1 | розробки окремих проектних рішень в декількох варіантах; | Не потрібно |
| 16.2 | попередніх погоджень проектних рішень із зацікавленими відомствами, організаціями і службами; | Згідно з чинним законодавством |
| 16.3 | використання демонстраційних матеріалів, креслень інтер’єрів; | Не вимагається |
| 16.4 | виконання науково – дослідницьких робіт; | Не виконувати |
| 16.5 | технічного захисту інформації. | Не виконувати. |
| 16.6 | виконання обстеження технічного стану та експлуатаційної придатності будівельних конструкцій; | Не виконувати. |
| 17 | Дані про вид палива | - |
| 18 | Потужність або характеристика об’єкту | - |
| 19 | Вимоги до благоустрою майданчика | Не виконувати |
| 20 | УДПО МУВС | Не виконувати |
| 21 | Міська СЕС | Не виконувати |
| 22 | Вимоги до інженерного захисту території об’єкту | Не виконувати |
| 23 | Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище» | Проектні рішення виконати у відповідності до вимог діючих норм. |
| 24 | Вимоги з енергозбереження та енергоефективності | Не виконувати |
| 25 | Вимоги до режиму безпеки та охорони праці | Проектні рішення виконати у відповідності до вимог діючих норм. |
| 26 | Вимоги до розроблення спеціальних заходів | Виконати весь перелік робіт згідно вимог «Правил безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря» ПБПРВ – 88 (промивка киснепроводу, пневматичні випробування та ін.). |
| 27 | Вказівки щодо складу проекту та форми надання розробленої проектно – кошторисної документації та попереднього погодження проектних рішень | Гарантувати відповідність документації вимогам СПДБ, ЕСКД, ДБН В.2.2 – 10 – 2001 «Заклади охорони здоров'я», іншим чинним в Україні нормативним документам, що звичайно ставляться до такої документації у галузі проектування лікувальних закладів. Склад та зміст проекту повинен відповідати вимогам державних норм та правил. Пояснювальна записка повинна включати: дефектний акт, погоджений власником об’єкту та висновок щодо класу наслідків об’єкта будівництва. Проектно – кошторисна документація (4 примірника) надається замовнику у паперовій та електронній формі в порядку передбаченому ДБН А.2.2 – 3 – 2014. Кошторис виконати відповідно до актуальних цін Мінрегіонбуду. До проходження експертизи, кошторис має бути попередньо погоджений Замовником. Власними силами надати проектну документацію до органів Держпраці, для отримання позитивного висновку. Власними силами надати кошторисну документацію в Державну експертну організацію, для проходження експертизи, та отримати експертний звіт (позитивний). Мати і надати всі необхідні дозволи, ліцензії для виконання даних робіт. Виконати всі проектні роботи, які визначено Замовником, та всі додаткові роботи, які можуть бути виявлені при розгляді Замовником, або відповідними експертними організаціями, а також які будуть виявлені в процесі виконання будівельно – монтажних і налагоджувальних робіт; Усунути зауваження експертизи органів Держпраці за проектом в повному обсязі. |