Техническое задание

на разработку проектной документации для строительства

«Корпус № 10»

Здание лаборатории.

| Наименование | Описание |
| --- | --- |
| Наименования Объекта | «Корпус №10» |
| Застройщик, заказчик проекта |  |
| Месторасположение объекта | Краснодарский край |
| Вид строительства | Новое. Здание Корпуса №10 проектируется на территории действующего предприятия |
| Сроки строительства | 2018-2019 г. |
| Стадийность проектирования | Проектная документация. Рабочая документация. Строительство в одну очередь. |
| Источник финансирования | Кредитные средства |
| Назначение объекта | Лаборатория для осеменения животных. |
| Наименования Проекта | Строительство «Корпус № 10» |
| Основные технико-экономические показатели по объекту капитального строительства | - общая площадь планируемой застройки - 650 м2 - Высота помещений для персонала не менее 3м. - Высота производственного помещения до низа стропильных конструкций не менее 5 метров. - объект проектирования размещается на территории действующего предприятия №10, площадь земельного участка под строительство объекта, на основании кадастровых документов; - площадь благоустройства территории 3500 м2 (уточнить в процессе проектирования) - ориентировочная схема помещений прилагается (Приложение №1) |
| Требования к архитектурно- планировочным и конструктивным решениям, условиям блокировки. | Корпус для размещения административно бытовых помещений, комнат лаборатории, помещений кратковременного содержания животных КРС: - Габаритные Размеры: 46м×13 м; - Высота в коньке –не менее 9м; - Высота по стене – не менее 5м; -Высота потолков в зоне работы персонала не менее 3м. -Высота помещения в зоне кратковременного пребывания животных 5м. - Полы: в зоне размещения КРС - армированный бетон с покрытием резиновыми матами для животных, в административно бытовых помещениях согласно требований СП и ПБ. специальные помещения (лаборатория и п.р.) по согласованию с заказчиком - Основные несущие и ограждающие конструкции металлические. - ограждаемые конструкции сэндвич панели –тип и марку принять согласно климатических и технологических требований. Галерея для прогона животных закрытого типа с организацией перехода в теплое помещение. Определить специальный режим помещений лаборатории по микробиологии, качеству воздуха и пр. характеристикам. |
| Выделение этапов, требования по перспективному расширению предприятия | Здание Корпуса №10 не изменяет технико-экономические показатели объекта (численность животных остается проектная) |
| Способ производства строительных работ | Подрядный - Подрядчик определяется Заказчиком. |
| Основные требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам применяемых строительных конструкций, материалов и оборудования. | В соответствии с нормами, ТУ, ГОСТ, перечнями сертифицированного оборудования и сертификатами соответствия, отвечать установленным параметрам противопожарной и санитарной безопасности. |
| Необходимость выполнения инженерных изысканий | Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания выполняются организациями по прямым договорам с Заказчиком или представляются из архива предприятия.. |
| Условия по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан | Учитывать. |
| Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Учитывать. |
| Особые условия строительства (сейсмичность, грунты, стесненность площадки и т.д.) | Сейсмичность района строительства в соответствии со СНиП II-7-81* , СНКК22-301-2000 - по карте А, В . Грунты согласно отчета по инженерным изысканиям. Подтопляемость площадки отсутствует. Строительство корпуса предусмотрено в границах действующего предприятия. |
| Выполнение экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту капитального строительства. | В соответствии с требованиями экологических, санитарных и строительных норм. |
| Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | Выполнить благоустройство территории в соответствии с действующими нормативными документами. Проектом предусмотреть площадки с контейнерами для сбора мусора на отведенной территории согласно действующих норм. Предусмотреть наличие разворотной площадки для грузового автотранспорта. Предусмотреть систему противопожарной сигнализации. |
| Требования по применяемым конструкциям | Строительные конструкции зданий и сооружений должны обеспечивать огнестойкость в соответствии с пожарными нормами и отвечать санитарным и экологическим требованиям для применения в строительстве. |
| Фундаменты | Монолитные железобетонные. |
| Стены подвала и цокольного этажа | Монолитные железобетонные. |
| Наружные стены | Металлический профильный лист – цвет по согласованию с заказчиком. |
| Внутренние стены и перегородки | Определить при проектировании согласно требований СП. |
| Перекрытия | Металлоконструкции (грунтовка, окраска) |
| Колонны, ригеля | Конструкции из металла (грунтовка, окраска) |
| Лестницы | Монолитные железобетонные. |
| Полы | Бетонные, армированные |
| Кровли | Из сэндвич панелей. Цвет - цвет по согласованию с заказчиком. |
| Окна | Металлопластиковые блоки. Конфигурация уточняется по результатам проектирования. |
| Двери, ворота | Двери ворота-металлические глухие. |
| Отделка | Должна отвечать противопожарным, санитарным и экологическим требованиям, для применения в строительстве аналогичных предприятий в РФ. Цветовая отделка – светлые тона. |

| Водопровода | От существующего водопровода согласно ТУ. |
| --- | --- |
| Канализации | В септик, с последующей откачкой автотранспортом. |
| Теплоснабжение | Индивидуальное водяное от электрических котлов. |
| Холодоснабжение | Предусмотреть по помещениям от индивидуальных кондиционеров. |
| Электроснабжения | От существующей линии электроснабжения согласно ТУ. |
| Телефонизации | 2 номера. |
| Слаботочные системы | Предусмотреть |
| Состав проектной документации | Проектная документация, предусмотренная постановлением №87 от 16. 02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» включая сметную документацию. По результатам согласования разработать рабочую и сметную документацию в полном объеме. (детализация узлов, КМД, ППР) |
| Срок выполнения работ по проектированию | Проектная документация стадии П - 1 мес.. Проектная документация стадии Р выдается заказчику через 15 дней после согласования ПД. - Общий срок выполнения работ составляет не более 50 календарных дней с даты подписания договора если иное не оговоре договором на проектирование; |
| Требования к комплектации разделов проектной документации | Каждый раздел ПД должен быть сформирован по отдельности (отдельный Альбом). |
| Количество экземпляров проекта, выдаваемых заказчику. | Проектная документация выдается Заказчику в шести экземплярах на бумажном носителе и в электронном формате на CD диске в формате DWG и PDF |
| Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ | Разделы ПД проектная организация предварительно согласовываются с Заказчиком в электронном формате. Приложение №1 «Схема планировки помещений» |

Приложение №1