Задание строителям:

От раздела ТМ

- Предусмотреть общий  (для двух установок) продувочный колодец Ø1250мм;

- Предусмотреть бетонную плиту под наружную установку «RS-H300»  на 0,15м больше габаритов установки 1800(Ш) х 2220(глубина) х 1870(Н);  (см. заводскую док-цию и прилагаемый паспорт на установку); Масса установки составляет- 1400,0кг;

- Предусмотреть бетонную плиту под наружную установку «RS-H1000»  на 0,15м больше габаритов установки 3050(Ш) х 2225(глубина) х 2070(Н);  (см. заводскую док-цию и прилагаемый паспорт на установку); Масса установки составляет- 4000,0кг;