ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование товара | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ель искусственная | Ель состоит из стального каркаса и декоративных веток из искусственной хвои. Общая высота ЕЛИ (каркаса с ветками) – 12,595метра - диаметр ЕЛИ (каркаса с ветками) – 4,83метра - количество ярусов для искусственной хвои – 26шт.; - расстояние между ярусами – 466,25мм; - вес Ёлки (каркаса с ветками) – 1568 кг; - несущие металлоконструкции изготовлены по проекту, разработанному специализированной организацией в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов. Ель искусственная предназначена для эксплуатации при климатических условиях северного региона, должна отвечать требованиям противопожарной и экологической безопасности, иметь срок гарантийного обслуживания 60 месяцев и сопровождаться технической и иной документацией, а именно: Технический паспорт изделия, Инструкцию и Схему монтажа, подтверждающие качественные характеристики изделия. Масса Пригруза, необходимая для безопасной эксплуатации Ели в I-V ветровом регионе - 4080кг. | Компл. | 1 |
| В комплект которой входят следующие элементы: |
| 1.1 | Стальной каркас | Размеры, описание деталей и комплектации указаны ниже. Общая высота каркаса – 11,795метра. - диаметр каркаса в основании (опоры) – 4,328метра, - масса каркаса – 1270 кг. -материал деталей каркаса, выполненных с использованием лазерной и плазменной резки, упрочняется по кромке в процессе изготовления; -все детали стального каркаса проходят процесс галтовки, либо обрабатываются вручную и не имеют заусенцев; - все детали стального каркаса покрыты слоем цинка толщиной 50 микрон; - затем все детали каркаса загрунтованы ГФ-21; - затем покрыты эмалью ПФ-115; - цвет стального каркаса – темно-зеленый; - детали каркаса имеют маркировочное обозначение, наименование детали и ее описание, а также паспортный номер детали в соответствии с Паспортом данного изделия. К каркасу прилагается Руководство по сборке. | Компл. | 1 |
| 1 | Верхний ствол | Центральная часть Верхнего ствола выполнена из стальной трубы: диаметр наружный 60мм, толщина стенки 3,5мм, диаметр внутренний 50 мм, длиной 900мм ; - в верхней части трубы высверлено 4 отверстия Ф14мм, на каждое отверстие приварена гайка М12 для фиксации болтами вставки Световой Макушки Ф50мм; - на уровне №0 (800-850мм от нижнего торца трубы) под углом 0 градусов к вертикали приварены стальные трубки Ф10мм (толщина стенки 1,2 мм) длиной 70мм в количестве 4шт. для крепления декоративных веток из искусственной хвои; - на уровне №1 (450мм от нижнего торца трубы) под углом 11 градусов к вертикали приварены стальные трубки Ф10мм (толщина стенки 1,2 мм) длиной 70мм в количестве 4шт. для крепления декоративных веток из искусственной хвои; - на уровне №2 (150мм от нижнего торца трубы) под углом 25 градусов к вертикали приварены стальные трубки Ф10мм (толщина стенки 1,2 мм) длиной 70мм в количестве 8шт. для крепления декоративных веток из искусственной хвои; - на уровне 95мм от нижнего торца трубы перпендикулярно трубе приварен стальной фланец Ф200мм (толщина 8мм); - в нижней части фланца вертикально (под углом 90 градусов) с отступом от отверстий в левую сторону на 30мм приварены стальные пластины (толщина стенки 5мм) с отверстиями Ф15мм для фиксации верхних наклонных стоек; - от фланца вверх под углом 15 градусов к вертикали приварены к трубе четыре прутка Ф10мм длиной 600мм для более жесткого крепления и более точного позиционирования трубок для крепления декоративных веток из искусственной хвои; - масса детали – 7 кг. | шт. | 1 |
| 2 | Наклонная стойка верхняя | Труба профильная стальная 60х60х3мм длиной 1225мм с отверстиями Ф14мм для крепления Кольца №3 и Кольца №4. Изготавливается на станке лазерной резки. - масса детали – 7 кг. | шт. | 4 |
| 3 | Наклонная стойка стандартная | Труба профильная стальная 60х60х3 мм длиной 1895мм с отверстиями Ф14 для крепления дуг (расстояние между пазами 473,75мм), со вставкой во внутреннюю полость (в верхнем торце) трубы профильной 50х50х4мм длиной 500мм, вваренную таким образом, что общая длина со вставкой составляет 2137мм. Труба и вставка изготавливаются на станке лазерной резки, затем свариваются полуавтоматической сваркой в среде защитного газа. Нижние стойки, изготавливаемые из высокопрочной стали, имеют дополнительную маркировку. - масса детали – 12,5 кг. | шт. | 28 |
| 4 | Кольцо №3 | Труба стальная Ф25х1,5мм радиально изогнутая в кольцо (радиус 151,65мм) длиной 1115мм, под углом 22 градуса к вертикали высверлено через равное расстояние по длине кольца восемь отверстий Ф6,5мм для крепления декоративных веток из искусственной хвои - масса детали – 0,8 кг. | шт. | 1 |
| 5 | Кольцо №4 | Труба стальная Ф25х1,5мм радиально изогнутая в кольцо (радиус 242,28мм) длиной 1695мм, под углом 22 градуса к вертикали высверлено через равное расстояние по длине кольца двенадцать отверстий Ф6,5мм для крепления декоративных веток из искусственной хвои - масса детали – 1,2 кг. | шт. | 1 |
| 6 | Дуга-перемычка №5 | Труба стальная Ф32х2мм радиально изогнутая в дугу (радиус 332,91мм), длиной 523мм с угловыми кронштейнами на обоих торцах, выполненными из листовой стали 5 мм методом плазменной резки и последующей гибкой с образованием двух плоскостей с углом 135 градусов между ними с 6-ю отверстиями диаметром 14 мм для болтового крепления к Наклонным стойкам и для крепления Раскосов. Под углом 22 градуса к вертикали высверлено через равное расстояние по длине дуги три сквозных отверстия Ф6,5мм для крепления декоративных веток из искусственной хвои. Дуга имеет хорду из трубы Ф42х3мм, приваренную к угловым кронштейнам. - масса детали – 4 кг. | шт. | 4 |
| 7 | Дуга №6 | Труба стальная Ф32х2мм радиально изогнутая в дугу (радиус 423,54мм) длиной 665мм со стальными кронштейнами – уголок толщ.2 с отверстиями Ф14 для болтового крепления на Наклонных стойках. Для жесткости между трубой и уголком дополнительно приваривается наклонный пруток Ф10. Под углом 22 градуса к вертикали высверлено через равное расстояние по длине дуги четыре отверстия Ф6,5мм для крепления декоративных веток из искусственной хвои. - масса детали – 1,15 кг. | шт. | 4 |
| 8 | Дуга №7 | Труба стальная Ф32х2мм радиально изогнутая в дугу (радиус 514,17мм) длиной 808мм со стальными кронштейнами – уголок толщ.2 с отверстиями Ф14 для болтового крепления на Наклонных стойках. Для жесткости между трубой и уголком дополнительно приваривается наклонный пруток Ф10. Под углом 22 градуса к вертикали высверлено через равное расстояние по длине дуги четыре отверстия Ф6,5мм для крепления декоративных веток из искусственной хвои. - масса детали – 1,35 кг. | шт. | 4 |
| 9 | Дуга №8 | Труба стальная Ф32х2мм радиально изогнутая в дугу (радиус 604,80мм) длиной 950мм со стальными кронштейнами – уголок толщ.2 с отверстиями Ф14 для болтового крепления на Наклонных стойках. Для жесткости между трубой и уголком дополнительно приваривается наклонный пруток Ф10. Под углом 22 градуса к вертикали высверлено через равное расстояние по длине дуги пять отверстий Ф6,5мм для крепления декоративных веток из искусственной хвои. - масса детали – 1,55 кг. | шт. | 4 |
| 10 | Дуга-перемычка №9 | Труба стальная Ф32х2мм радиально изогнутая в дугу (радиус 695,43мм) длиной 1092мм с угловыми кронштейнами на обоих торцах, выполненными из листовой стали 5 мм методом плазменной резки и последующей гибкой с образованием двух плоскостей с углом 135 градусов между ними с 6-ю отверстиями диаметром 14 мм для болтового крепления к Наклонным стойкам и для крепления Раскосов. Под углом 22 градуса к вертикали высверлено через равное расстояние по длине дуги пять отверстий Ф6,5мм для крепления декоративных веток из искусственной хвои. Дуга имеет хорду из трубы Ф42х3мм, приваренную к угловым кронштейнам, по центру хорды расположен элемент конструкции в виде стальной пластины 10х5х0,5см с двумя отверстиями Ф12мм для болтового соединения с Горизонталями. - масса детали – 6,5 кг. | шт. | 4 |
| 11 | Дуга №10 | Труба стальная Ф32х2мм радиально изогнутая в дугу (радиус 786,06мм) длиной 1234мм со стальными кронштейнами – уголок толщ.2 с отверстиями Ф14 для болтового крепления на Наклонных стойках. Для жесткости между трубой и уголком дополнительно приваривается наклонный пруток Ф10. Под углом 22 градуса к вертикали высверлено через равное расстояние по длине дуги шесть отверстий Ф6,5мм для крепления декоративных веток из искусственной хвои. - масса детали – 2 кг. | шт. | 4 |
| 12 | Дуга №11 | Труба стальная Ф32х2мм радиально изогнутая в дугу (радиус 876,69мм) длиной 1377мм со стальными кронштейнами – уголок толщ.2 с отверстиями Ф14 для болтового крепления на Наклонных стойках. Для жесткости между трубой и уголком дополнительно приваривается наклонный пруток Ф10. Под углом 22 градуса к вертикали высверлено через равное расстояние по длине дуги шесть отверстий Ф6,5мм для крепления декоративных веток из искусственной хвои. - масса детали – 2,25 кг. | шт. | 4 |
| 13 | Дуга №12 | Труба стальная Ф32х2мм радиально изогнутая в дугу (радиус 967,32мм) длиной 1519мм со стальными кронштейнами – уголок толщ.2 с отверстиями Ф14 для болтового крепления на Наклонных стойках. Для жесткости между трубой и уголком дополнительно приваривается наклонный пруток Ф10. Под углом 22 градуса к вертикали высверлено через равное расстояние по длине дуги семь отверстий Ф6,5мм для крепления декоративных веток из искусственной хвои. - масса детали – 2,5 кг. | шт. | 4 |
| 14 | Дуга-перемычка №13 | Труба стальная Ф32х2мм радиально изогнутая в дугу (радиус 1057,95мм) длиной 1661мм с угловыми кронштейнами на обоих торцах специальной формы (толщина 5мм) выполненными из листовой стали 5 мм методом плазменной резки и последующей гибкой с образованием двух плоскостей с углом 135 градусов между ними с 6-ю отверстиями диаметром 14 мм для болтового крепления к Наклонным стойкам и для крепления Раскосов. Под углом 22 градуса к вертикали высверлено через равное расстояние по длине дуги семь отверстий Ф6,5мм для крепления декоративных веток из искусственной хвои. Дуга имеет хорду из трубы Ф42х3мм, приваренную к угловым кронштейнам, по центру хорды расположен элемент конструкции в виде стальной пластины 10х5х0,5см с двумя отверстиями Ф12мм для болтового соединения с Горизонталями. - масса детали – 8,5 кг. | шт. | 4 |
| 15 | Дуга №14 | Труба стальная Ф32х2мм радиально изогнутая в дугу (радиус 1148,58мм) длиной 1804мм со стальными кронштейнами – уголок толщ.2 с отверстиями Ф14 для болтового крепления на Наклонных стойках. Для жесткости между трубой и уголком дополнительно приваривается наклонный пруток Ф10. Под углом 22 градуса к вертикали высверлено через равное расстояние по длине дуги восемь отверстий Ф6,5мм для крепления декоративных веток из искусственной хвои. - масса детали – 2,875 кг. | шт. | 4 |
| 16 | Дуга №15 | Труба стальная Ф32х2мм радиально изогнутая в дугу (радиус 1239,21мм) длиной 1946мм со стальными кронштейнами – уголок толщ.2 с отверстиями Ф14 для болтового крепления на Наклонных стойках. Для жесткости между трубой и уголком дополнительно приваривается наклонный пруток Ф10. Под углом 22 градуса к вертикали высверлено через равное расстояние по длине дуги восемь отверстий Ф6,5мм для крепления декоративных веток из искусственной хвои. - масса детали – 3,125 кг. | шт. | 4 |
| 17 | Дуга №16 | Труба стальная Ф32х2мм радиально изогнутая в дугу (радиус 1329,84мм) длиной 2088мм со стальными кронштейнами – уголок толщ.2 с отверстиями Ф14 для болтового крепления на Наклонных стойках. Для жесткости между трубой и уголком дополнительно приваривается наклонный пруток Ф10. Под углом 22 градуса к вертикали высверлено через равное расстояние по длине дуги девять отверстий Ф6,5мм для крепления декоративных веток из искусственной хвои. - масса детали – 3,25 кг. | шт. | 4 |
| 18 | Дуга-перемычка №17 | Труба стальная Ф32х2мм радиально изогнутая в дугу (радиус 1420,47мм) длиной 2230мм с угловыми кронштейнами на обоих торцах специальной формы (толщина 5мм) выполненными из листовой стали 5 мм методом плазменной резки и последующей гибкой с образованием двух плоскостей с углом 135 градусов между ними с 6-ю отверстиями диаметром 14 мм для болтового крепления к Наклонным стойкам и для крепления Раскосов. Под углом 22 градуса к вертикали высверлено через равное расстояние по длине дуги девять отверстий Ф6,5мм для крепления декоративных веток из искусственной хвои. Дуга имеет хорду из трубы Ф42х3мм, приваренную к угловым кронштейнам, по центру хорды расположен элемент конструкции в виде стальной пластины 10х5х0,5см с двумя отверстиями Ф12мм для болтового соединения с Горизонталями. - масса детали – 11 кг. | шт. | 4 |
| 19 | Дуга №18 | Труба стальная Ф32х2мм радиально изогнутая в дугу (радиус 1511,10мм) длиной 1187мм со стальными кронштейнами – уголок толщ.2 с отверстиями Ф14 для болтового крепления на Наклонных стойках. Для жесткости между трубой и уголком дополнительно приваривается наклонный пруток Ф10. Под углом 22 градуса к вертикали высверлено через равное расстояние по длине дуги пять отверстий Ф6,5мм для крепления декоративных веток из искусственной хвои. - масса детали – 1,9125 кг. | шт. | 8 |
| 20 | Дуга №19 | Труба стальная Ф32х2мм радиально изогнутая в дугу (радиус 1601,73мм) длиной 1258мм со стальными кронштейнами – уголок толщ.2 с отверстиями Ф14 для болтового крепления на Наклонных стойках. Для жесткости между трубой и уголком дополнительно приваривается наклонный пруток Ф10. Под углом 22 градуса к вертикали высверлено через равное расстояние по длине дуги пять отверстий Ф6,5мм для крепления декоративных веток из искусственной хвои. - масса детали – 2,025 кг. | шт. | 8 |
| 21 | Дуга №20 | Труба стальная Ф32х2мм радиально изогнутая в дугу (радиус 1692,36мм) длиной 1329мм со стальными кронштейнами – уголок толщ.2 с отверстиями Ф14 для болтового крепления на Наклонных стойках. Для жесткости между трубой и уголком дополнительно приваривается наклонный пруток Ф10. Под углом 22 градуса к вертикали высверлено через равное расстояние по длине дуги шесть отверстий Ф6,5мм для крепления декоративных веток из искусственной хвои. - масса детали – 2,175 кг. | шт. | 8 |
| 22 | Дуга-перемычка №21 | Труба стальная Ф32х2мм радиально изогнутая в дугу (радиус 1782,99мм) длиной 1400мм с угловыми кронштейнами на обоих торцах специальной формы (толщина 5мм) выполненными из листовой стали 5 мм методом плазменной резки и последующей гибкой с образованием двух плоскостей с углом 112,5 градусов между ними с 6-ю отверстиями диаметром 14 мм для болтового крепления к Наклонным стойкам и для крепления Раскосов. Под углом 22 градуса к вертикали высверлено через равное расстояние по длине дуги шесть отверстий Ф6,5мм для крепления декоративных веток из искусственной хвои. Дуга имеет хорду из трубы Ф48х3,5мм, приваренную к угловым кронштейнам, по центру хорды расположен элемент конструкции в виде стальной пластины 10х5х0,5см с двумя отверстиями Ф12мм для болтового соединения с Горизонталями. - масса детали – 8,125 кг. | шт. | 8 |
| 23 | Дуга №22 | Труба стальная Ф32х2мм радиально изогнутая в дугу (радиус 1873,62мм) длиной 1471мм со стальными кронштейнами – уголок толщ.2 с отверстиями Ф14 для болтового крепления на Наклонных стойках. Для жесткости между трубой и уголком дополнительно приваривается наклонный пруток Ф10. Под углом 22 градуса к вертикали высверлено через равное расстояние по длине дуги шесть отверстий Ф6,5мм для крепления декоративных веток из искусственной хвои. - масса детали – 2,35 кг. | шт. | 8 |
| 24 | Дуга №23 | Труба стальная Ф32х2мм радиально изогнутая в дугу (радиус 1964,25мм) длиной 1542мм со стальными кронштейнами – уголок толщ.2 с отверстиями Ф14 для болтового крепления на Наклонных стойках. Для жесткости между трубой и уголком дополнительно приваривается наклонный пруток Ф10. Под углом 22 градуса к вертикали высверлено через равное расстояние по длине дуги шесть отверстий Ф6,5мм для крепления декоративных веток из искусственной хвои. - масса детали – 2,45 кг. | шт. | 8 |
| 25 | Дуга №24 | Труба стальная Ф32х2мм радиально изогнутая в дугу (радиус 2054,88мм) длиной 1613мм со стальными кронштейнами – уголок толщ.2 с отверстиями Ф14 для болтового крепления на Наклонных стойках. Для жесткости между трубой и уголком дополнительно приваривается наклонный пруток Ф10. Под углом 22 градуса к вертикали высверлено через равное расстояние по длине дуги семь отверстий Ф6,5мм для крепления декоративных веток из искусственной хвои. - масса детали – 2,55 кг. | шт. | 8 |
| 26 | Дуга-перемычка №25 | Труба стальная Ф32х2мм радиально изогнутая в дугу (радиус 2145,51мм) длиной 1684мм с угловыми кронштейнами на обоих торцах специальной формы (толщина 5мм) выполненными из листовой стали 5 мм методом плазменной резки и последующей гибкой с образованием двух плоскостей с углом 112,5 градусов между ними с 6-ю отверстиями диаметром 14 мм для болтового крепления к Наклонным стойкам и для крепления Раскосов. Под углом 22 градуса к вертикали высверлено через равное расстояние по длине дуги семь отверстий Ф6,5мм для крепления декоративных веток из искусственной хвои. Дуга имеет хорду из трубы Ф48х3,5мм, приваренную к угловым кронштейнам, по центру хорды расположен элемент конструкции в виде стальной пластины 10х5х0,5см с двумя отверстиями Ф12мм для болтового соединения с Горизонталями. - масса детали – 9,25 кг. | шт. | 8 |
| 55 | Горизонталь №9 | Квадратная стальная труба 40х40х3 с длиной 600мм c отверстиями Ф14 на концах, изготавливаемая на станке лазерной резки, для болтового соединения с Дугой-перемычкой №9 - масса детали – 1,8 кг. | шт. | 4 |
| 56 | Горизонталь №13 | Квадратная стальная труба 40х40х3 длиной 960мм c отверстиями Ф14 на концах, изготавливаемая на станке лазерной резки, для болтового соединения с Дугой-перемычкой №13 - масса детали – 3 кг. | шт. | 4 |
| 57 | Горизонталь №17 | Квадратная стальная труба 40х40х3 длиной 1310мм c отверстиями Ф14 на концах, изготавливаемая на станке лазерной резки, для болтового соединения с Дугой-перемычкой №17 - масса детали – 4,2 кг. | шт. | 4 |
| 58 | Горизонталь №21 | Квадратная стальная труба 40х40х3 длиной 1170мм c отверстиями Ф14 на концах, изготавливаемая на станке лазерной резки, для болтового соединения с Дугой-перемычкой №21 - масса детали – 3,75 кг. | шт. | 8 |
| 59 | Горизонталь №25 | Квадратная стальная труба 40х40х3 длиной 1426мм c отверстиями Ф14 на концах, изготавливаемая на станке лазерной резки, для болтового соединения с Дугой-перемычкой №25 - масса детали – 4,6 кг. | шт. | 8 |
| 67 | Раскосы №9/5 | Полоса стальная 40х4мм длиной 1845мм c отверстиями Ф14мм на концах для болтового соединения с Дугой-перемычкой 9 и 5 - масса детали – 2,35 кг. | шт. | 8 |
| 68 | Раскосы №13/9 | Полоса стальная 40х4мм длиной 2040мм c отверстиями Ф14мм на концах для болтового соединения с Дугой-перемычкой 13 и 9 - масса детали – 2,55 кг. | шт. | 8 |
| 69 | Раскосы №17/13 | Полоса стальная 40х4мм длиной 2338мм c отверстиями Ф14мм на концах для болтового соединения с Дугой-перемычкой 13 и 17 - масса детали – 2,95 кг. | шт. | 8 |
| 70 | Раскосы №21/17Л | Полоса стальная 40х4мм с изгибом, длиной 2060мм c отверстиями Ф14мм на концах для болтового соединения с Дугой-перемычкой 21 и 17 - масса детали – 2,7 кг. | шт. | 4 |
| 71 | Раскосы №21/17П | Полоса стальная 40х4мм с изгибом, длиной 2060мм c отверстиями Ф14мм на концах для болтового соединения с Дугой-перемычкой 21 и 17 - масса детали – 2,7 кг. | шт. | 4 |
| 72 | Раскосы №21/8ф | Полоса стальная 40х4мм длиной 2127мм c отверстиями Ф14мм на концах для болтового соединения с Дугой-перемычкой 21 и колпаком 8Ф - масса детали – 2,6 кг. | шт. | 8 |
| 73 | Раскосы №25/21 | Полоса стальная 40х4мм длиной 2207мм c отверстиями Ф14мм на концах для болтового соединения с Дугой-перемычкой 21 и 25 - масса детали – 2,8125 кг. | шт. | 16 |
| 83 | Опора | Труба профильная стальная 60х60х3 мм длиной 250мм с отверстиями Ф14 для установки наклонной стойки и крепления дуг-перемычек нижнего яруса, со вставкой во внутреннюю полость (в верхнем торце) трубы профильной 50х50х4мм длиной 500мм, вваренной таким образом, что общая длина со вставкой составляет 500мм. Нижняя часть приваривается к круглой опорной плите Ф390мм и усиливается косынками толщиной 5мм. - масса детали – 5,75 кг. | шт. | 8 |
| 84 | Колпак 8Ф | Труба профильная стальная 60х60х2мм длиной 260мм с приваренной трубой 40х40х3мм длиной 395мм -изготовленной на станке лазерной резки, и приваренными изогнутыми пластинами толщиной 5мм, -изготавливаемыми на станке плазменной резки, c отверстиями Ф14 мм на концах, для болтового соединения с деталями углового элемента базы - масса детали – 3,5 кг. | шт. | 4 |
| 86 | Труба опорная для «пригруза» центральная | Труба профильная стальная 60х60х3мм длиной 1400мм c прорезью и отверстием Ф14 для соединения с косынкой опоры - масса детали – 7,35 кг. | шт. | 4 |
| 87 | Труба опорная для «пригруза» левая | Труба профильная стальная 60х60х3мм длиной 1300мм cо специальным креплением для соединения с междиагональными стяжками нижнего яруса. - масса детали – 8,18 кг. | шт. | 4 |
| 88 | Труба опорная для «пригруза» правая | Труба профильная стальная 60х60х3мм длиной 1300мм cо специальным креплением для соединения с междиагональными стяжками нижнего яруса. - масса детали – 8,18 кг. | шт. | 4 |
| 89 | Метизы (оцинкованные, повышенный класс прочности) | Болт-Скоба U-образная - 2" | шт. | 12 |
| 90 | Болт (класс прочности 8.8) | Болт №1: 12х30 | шт. | 172 |
| 91 | Болт (класс прочности 8.8) | Болт №2: 12х90 | шт. | 240 |
| 92 | Гайка (класс прочности 8.0) | Гайка М12 | шт. | 408 |
| 93 | Шайба | Шайба Ф12 | шт. | 820 |
| 1.2. | Ветки из искусственной хвои | Характеристики ветки: - длина ветки (основной пруток) – 55см; - пруток изготовлен из оцинкованной проволоки диаметром 6мм; Варианты заполнения искусственной хвоей: Вариант А: - декоративная хвоя состоит из насеченной пленки ПВХ - пленка ПВХ располагается в три слоя; - используется пленка ПВХ двух цветов: темно-зеленого и светло-зеленого; - темно-зеленого - 2 слоя; - светло-зеленого - 1слой; - длина насеченных иголок 45мм; - толщина пленки 0,11 мм; - пленка ПВХ имеет фактурное тиснение; - на одной ветке 21 отросток; - длина отростков 300 мм; - диаметр отростков 90мм; - отростки расположены в пять ярусов с промежутком 12см+/-0,5см*, - масса ветки 400 г. Количество отростков на каждом ярусе начиная с верхнего: 1 ярус - 5шт.; 2 ярус - 4шт.; 3 ярус - 4шт.; 4 ярус - 4шт.; 5 ярус - 4шт. Цвет ветки – зеленый с оттенками светло-зеленого. Количество веток для Ёлки «Российская» – 744 шт., ветки располагаются по ярусам в следующем порядке: 0 ярус – 4 штуки; 1 ярус – 4 штуки; 2 ярус – 8 штук; 3 ярус – 8 штук; 4 ярус – 12 штук; 5 ярус – 12 штук; 6 ярус – 16 штук; 7 ярус – 16 штук; 8 ярус – 20 штук; 9 ярус – 20 штук; 10 ярус – 24 штуки; | Компл. | 1 |
|  |  | 11 ярус – 24 штуки; 12 ярус – 28 штук; 13 ярус – 28 штук; 14 ярус – 32 штуки; 15 ярус – 32 штуки; 16 ярус – 36 штук; 17 ярус – 36 штук; 18 ярус – 40 штук; 19 ярус – 40 штук; 20 ярус – 48 штук; 21 ярус – 48 штук; 22 ярус – 48 штук; 23 ярус – 48 штук; 24 ярус – 56 штук; 25 ярус – 56 штук; Требование к материалу – негорючий, морозоустойчивый. Световые элементы-цифры высота 300 см ширина 170 см глубина 50 см Под каждую цифру сварная подставка высотой 50 см глубина 100 см ширина подставки 50 см облицованная морозоустойчивым полистеролом материал профильная труба 20х20 с толщиной стенки 2,5 все с порошковой окраской на каждую цифру используется не менее 150 метров гирлянды с флеш эффектом класс защиты IP65 срок службы не менее 60 000 часов Напряжение 24 В Ставится трансформатор 60 Ватт с класом защиты IP 65 |  |  |

- Условия:

Услуги должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием и Контрактом.

Обязательное наличие сертификатов, ГОСТов, ОСТов и других документов на применяемые материалы.

- Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:

Исполнитель гарантирует качество выполнения услуг в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида услуг.

Гарантийный срок на выполнение по настоящему Контракту работ составляет 3 (три) месяца с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ. При обнаружении недостатков или дефектов при проведении работ в рамках исполнения Контракта, Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения.

Конкретные показатели заполняются в соответствии с образцом оформления Формы 2 (Приложение №1 к Техническому заданию) и инструкцией по заполнению (см. файл в составе документации).