ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации для подключения к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" объекта: «Обустройство набережной Москвы-реки в мкр.Павшинская пойма»

| №№ п/п | Наименование требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ |
| 1.1. | Основание для выполнения работы | Государственная программа Московской области «Безопасность Подмосковья» на основании положений постановления Правительства Московской области от 27.01.2015 № 23/3 «О создании в Московской области системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» |
| 1.2. | Адрес объекта | Московская область, Красногорский муниципальный район, городское поселение Красногорск, г. Красногорск, мкр. Павшинская пойма, на участке между жилой застройкой (д. №№ 20, 24, 26, 28, 32, 34, 36 по Красногорскому бульвару) и участком пешеходной набережной протяженностью около 700 м вдоль водного объекта общего пользования р. Москва, включающей территорию Храмового комплекса «Никольский Храм» и озеленённые территории между домами №№ 18 и 20, 24 и 26 по Красногорскому бульвару. |
| 1.3. | Наименование объекта | Система видеонаблюдения «Безопасный регион» набережной Москвы-реки в мкр. Павшинская пойма |
| 1.4. | Заказчик работ | Администрация городского округа Красногорск Московской области |
| 1.5. | Подрядчик | Определяется по итогам проведения открытого конкурса на право выполнения работ |
| 1.6. | Источник финансирования | Средства бюджета городского округа Красногорск |
| 1.7. | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.8. | Вид работ | 1. Проектная документация 2. Рабочая документация |
| 1.9. | Термины и определения | В настоящем Техническом задании используются следующие термины и определения (в тексте выделены курсивом): Проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой и графической форме, в виде чертежей (схем), определяющая в полном объеме архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для возведения ОКС. Территория проектирования – территория, в отношении которой выполняется работа, предусмотренная настоящим Техническим заданием. Рабочая документация - совокупность комплектов рабочих чертежей, необходимых для строительства ОКС, дополненных прилагаемыми и ссылочными документами. Техническое задание – задание на проектирование ОКС. |
| 1.10. | Границы и площадь выполнения работ | Площадь объекта проектирования составляет 11,24 га. Объект благоустройства ограничен: с севера – жилым домом № 36 по Красногорскому бульвару, его придомовой территорией, участком набережной и далее водным объектом общего пользования р. Москва; с востока – участком пешеходной набережной протяженностью около 700 м вдоль водного объекта общего пользования р. Москва, далее р. Москва; с юга – жилым домом № 18 по Красногорскому бульвару, его придомовой территорией, участком набережной и далее водным объектом общего пользования р. Москва; с запада – жилыми домами №№ 20, 24, 26, 28, 32 и 34 по Красногорскому бульвару и их придомовой территорией. |
| 1.11. | Планировочные ограничения, существующие зоны с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) | Планировочные ограничения подлежат сбору, анализу и учету Подрядчиком в ходе выполнения работ. |
| 1.12. | Исходные данные | Для разработки проектной документации и иных работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, подлежит передаче от Заказчика Подрядчику необходимая исходно-разрешительная документация: -Технические условия № 180403-7 от 3 апреля 2018 г. |
| 1.13. | Срок начала и окончания работ | В соответствии с условиями контракта на выполнение работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием. |
| 1.14. | Основные цели выполнения работы | Формирование комплекта документации, в объемах необходимых и достаточных, для обеспечения подключения к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» и к сетям общего пользования объекта: набережная Москвы-реки в мкр. Павшинская пойма |
| 1.15 | Законодательная, нормативная и правовая база | Постановление Правительства Московской области от 27.03.2018 №195/12 Об утверждении Плана мероприятий по созданию, развитию и эксплуатации системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» и внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.01.2015 № 23/3 «О создании в Московской области системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»; Распоряжение Министерства Государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 04.09.2015 № 10-26/РВ «Об утверждении правил подключения специальных программно-технических комплексов видеонаблюдения к муниципальным центрам обработки и хранения информации»; Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 №10-116/РВ о внесении изменений в распоряжение от 30.06.2015 № 10-17/РВ «Об утверждении общих технических требований к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»; Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 13.07.2016 №10-81/РВ Об утверждении Положения о системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»; |
| 1.16 | Требования к архитектурным решениям | Предусмотреть установку программно-технических комплексов, обеспечивающих видеонаблюдение строительных площадок, и мест, открытых для общего пользования (после ввода ОКС в эксплуатацию), и передачу данных в муниципальные центры обработки и хранения видеоданных. |
| 1.17. | Требования к инженерным решениям | Предусмотреть систему круглосуточного видеоконтроля прилегающей территории. Оборудование охранного видеонаблюдения должно включать в себя наружные стационарные камеры цветного изображения и центральное оборудование – аппаратуру видеорегистрации с поддержкой СПО Axxon Next вресии 4.0 и выше и сроком хранения видеоданных не менее 30 суток, либо коммутационного оборудования для передачи видеоданных до МЦВД. Места установки и расположения камер определить из их функционала по типам с учетом согласования рабочей группой по рассмотрению вопросов создания и развития системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», созданной на территории каждого муниципального образования Московской области. Камеры наблюдения расположить в соответствии с общими техническими требованиями к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион». Наружные стационарные видеокамеры оборудовать климатическими кожухами, обеспечивающими работу оборудования при любых погодных условиях. Видеокамеры оснастить объективами с различными характеристиками в соответствии с требуемым углом обзора и местом установки в соответствии с общими техническими требованиями к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион». Центральное оборудование системы охранного телевидения расположить в помещении с круглосуточным дежурством обслуживающего персонала (пост охраны), либо с использованием вандалоустойчивых термошкафов на стационарных опорах линий электроосвещения или ЛЭП. Предусмотреть возможность построения интегрированной системы охранного видеонаблюдения с использованием только цифрового оборудования с подключением к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион». Примечание: исключить из проектно-сметной документации аналоговой системы видеонаблюдения и использование в проекте аналогового оборудования. исключить из проектно-сметной документации системы видеонаблюдения, не соответствующей общим техническим требованиям проекта «Безопасный регион» Система круглосуточного видеоконтроля должна включать не менее 50 камер и около 1500м кабельной линии. Камеры должны использоваться следующих типов: Тип-1 ММС –для наружного видеонаблюдения прилегающей к объекту территории, парковочного пространства, территории внутри объекта; Тип-2 ГРЗ – для въездных групп и распознавания номеров ТС; Тип-3 ПВН – для входных групп (турникеты, рамки) и распознавания лиц входящих; |
| 1.19 | Состав проектной документации | Содержание разделов Проектной документации должно быть сформировано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, а также с учетом Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 и иных стандартов СПДС , в т.ч.: Раздел 1 «Пояснительная записка»: текстовая часть должная быть выполнена в соответствии с требованиями п. 10 раздела II ППРФ № 87; Документы, копии документов в соответствии с подпунктом б) пункта 10 раздела II ППРФ № 87 должны быть в полном объеме приложены к пояснительной записке. выполнены в соответствии с требованиями п. 19 раздела II ППРФ № 87; подраздел 5 «Сети связи» текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 20 раздела II ППРФ № 87; |
| 1.20. | Состав и содержание рабочей документации | Состав и содержание разделов рабочей документации обеспечить в объеме, необходимом для осуществления строительно-монтажных работ, благоустройства территории и обустройства помещений с учетом соответствующих государственных и национальных стандартов, требований действующих нормативно-технических документов. Содержание Рабочей документации должно полностью соответствовать Проектной документации. |