Объект: «Монтаж новой магистральной теплотрассы и участков тепловых сетей до потребителей вторичного контура от ЦТП№8» по адресу: Кемеровская обл.,             г. Мариинск»

Задание строителям.

Выполнить строительную часть по трассе теплоснабжения, согласно, чертежам марки ТКР. Разработать опоры для надземной прокладки теплосети, согласно профилям, вес одного погонного метра трубы с теплоносителем и изоляцией составляет – ф40х2,8-20,35кг, ф57х3,5 - 22,62кг, ф76х5-34,34кг, ф133х4-57,41кг, ф219х5-102,52кг, нагрузки на неподвижные опоры на одну трубу: Н1-465кг, Н2- 104кг, Н3,Н4-109кг, Н5-341кг, Н6-267кг, Н7-1592кг, Н8-400кг, Н9-652кг, Н10-522кг; разработать узел перехода теплосети из надземного исполнения в канал из сорных ж/б лотков 60х45-8-2шт, 120х60-8-1шт, компенсаторы, эстакады учесть опорные подушки в каналах ОП-1-20шт –ф50, ОП-3-6шт-ф200. Предусмотреть узлы герметизации вводов теплосети в здания.