ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации по объекту:

" Ремонт дороги по ул.»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исходные данные для проектирования | Выполнить сбор исходных данных |
| 2 | Необходимость выделения: |  |  |
|  | 2.1. Очередей | не требуется |  |
|  | 2.2. Пусковых комплексов | не требуется |  |
|  | 2.3. Разделов | не требуется |  |
| 3 | Основные технические параметры: |  |
|  | - категория | Улицы районного значения (автомобильные дороги III категории в соответствии с Федеральным законом от 8.11.2007 № 257-ФЗ, Постановлением правительства РФ от 28 сентября 2009 г. № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации») (уточнить проектом) |
|  | - строительная длина, км | (уточнить проектом) |
|  | - ширина полосы движения, м | Согласно СНиП 2.07.01-89* |
|  | - число полос движения | Согласно СНиП 2.07.01-89* |
|  | - ширина разделительной полосы, м | нет |
|  | - тип дорожной одежды, вид покрытия | Капитальный, асфальтобетон (уточнить проектом) |
|  | - расчетная нагрузка для расчета дорожной одежды и проверки устойчивости земляного полотна. | По ГОСТ Р 52748-2007, расчет в соответствии с ОДН 218-046-01, ОДН 218.1.052-2002 |
|  | - условия по уровню удобства | В рамках требований для пешеходных переходов предусмотреть доступ инвалидам и другим мало- мобильным группам населения |
|  | - требования к архитектурным решениям | Предусмотреть устройство парковочных карманов перед общественными зданиями и сооружениями |
|  | Требования при разработке проектной документации | Выполнить необходимые инженерно-геодезические изыскания (Lуч = 0,19 км) в объеме необходимом для обоснования и принятия решений по проектной документации, определить конструкцию и состояние существующей дорожной одежды; Согласовать полноту съемки с органами государственного надзора и согласующими инстанциями; Закрепить ось трассы проектируемой дороги и ее основных элементов на местности к объектам капитального строительства; Разработать карты фрезерования существующего покрытия (уточнить проектом); Предусмотреть переустройство люков смотровых колодцев и дождеприемных решеток; Предусмотреть восстановление присыпных обочин; Разработать ПД в составе, достаточном для принятия технических решений и параметров, предусмотренных настоящим заданием, обоснования объемов и сметной стоимости объекта, составления комплекта документов для организации конкурса (аукциона) на подрядные строительные работы. Рассмотреть возможность устройства дополнительных стоянок для автомобилей; Предусмотреть проектом восстановление средств организации дорожного движения; Согласовать ПД с органами государственного надзора, в том числе с ГИБДД, а также с другими согласующими инстанциями, в том числе технические условия которых были получены для разработки ПД. Карточку технических решений на строительные конструкции и материалы, инженерное обеспечение согласовать с Заказчиком. Представлять пояснения, документы и обоснования по требованию, вносит в проект, по результатам рассмотрения у Заказчика, изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию. Сметную стоимость строительства определить в уровнях цен по ТЕР-2001 для Тюменской области. |
|  | Специальные требования к составу работ, содержанию и оформлению проектной документации | Состав ПД принять с учетом требований Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» Иная документация: - «Технический отчет о выполнении инженерных изысканий» (согласно СНиП 11.02.96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»), в том числе: Свидетельство о регистрации топографо- геодезических и картографических работ приложить в пояснительную записку; инженерно-геодезические (Lуч= 0,19 км) : топографическая съемка в масштабе 1:500; Обработка результатов полевых работ Раздел «Организация и безопасность дорожного движения» в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметок, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Материалы ПД оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1701-97 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог». Чертежи выполнить в масштабах по ГОСТ 2.302 с учетом сложности и насыщенности информацией. В проекте разработать полный комплекс работ, обеспечивающий ввод объекта в эксплуатацию. |
| 4 | Требования к сдаче проекта | Знаки, позволяющие вынести на местность ось проектируемой дороги и репера высотных отметок, знаки опорной межевой сети (ОМС) сдать Заказчику по акту окончания проектирования. Все знаки должны быть установлены вдоль границы участка строительных работ, четко обозначены для исключения неумышленного уничтожения, позволять однозначно идентифицировать закрепляемый пункт. Система координат местная, система высот – Балтийская. Технический отчет о выполненных инженерных изысканиях передать заказчику после окончания изыскательских работ. Проектную документацию передать Заказчику: в бумажном переплетном виде – 5 экз., в электронном виде на цифровом носителе – 1 экз. Сметы в формате «Гранд-Смета», «XML». Цифровые электронные планы М1: 1 500 выполненные в программе AutoCAD и Mapinfo в системе координат согласно Постановлению Правительства ТО от 21.05.08 г. №138-п «Об утверждении Положения «Об образовании Местных систем координат муниципальных районов ТО» передать Заказчику на СD дисках. ПД оформить подписями руководителя генеральной проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а так же справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование. |
| 5 | Необходимость выполнения научно-исследовательских работ при проектировании | Не требуется |
| 6 | Срок окончания разработки проектной документации | 30 дней со дня подписания контракта |