# Приложение №1

# к муниципальному контракту

# №  _________

# от __________2018

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

## ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

«Сети водоотведения юго-западной части п.г.т. Каменка Каменского муниципального района Воронежской области»

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| Общие данные |
| 1 | Основание для проектирования (указывается наименование и пункт государственной, муниципальной программы, или решение собственника) | Государственная программа Воронежской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области» Подпрограмма 1 «Развитие системы теплоснабжения, водоснабжения водоотведения Воронежской области» Основное мероприятие 1.2«Строительство и реконструкция водоснабжения и водоотведения Воронежской области |
| 2 | Застройщик (технический заказчик) (указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика) | Администрация городского поселения Каменского муниципального района Воронежской области |
| 3 | Инвестор (при наличии) | Нет |
| 4 | Проектная организация (указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика) |  |
| 5 | Вид работ | Инженерные изыскания для подготовки проектной документации. Подготовка проектной документации. Подготовка рабочей документации. |
| 6 | Источник финансирования строительства объекта | Собственные средства Застройщика |
| 7 | Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии) | ТУ на подключение к сетям канализации. Для КНС: ТУ на подключение к сетям электроснабжения. ТУ на подключение к сетям водоснабжения. Предоставляет Застройщик |
| 8 | Требования к выделению этапов строительства объекта | Не требуются |
| 9 | Срок строительства объекта | 2018-2019 г.г. |
| 10 | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот интенсивность движения и другие показатели) | Протяженность самотечных сетей – 4 км. Протяженность напорных сетей – 2 км. Протяженность сетей уточнить в процессе проектирования. |
| 11 | Идентификационные признаки объекта, устанавливаемые в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", в том числе: |  |
| 11.1 | Назначение | Прием хоз-бытовых и производственных сточных вод, допускаемых к сбросу в систему городской канализации, и удаление их с территории юго-западной части п.г.т. Каменка в существующие сети |
| 11.2 | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность | Не принадлежит |
| 11.3 | Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта | Сейсмичность района строительства определить по карте А ОСР-2015 СП14.13330.2014. Тип и характеристики грунта в основании фундаментов определить по результатам инженерно-геологических изысканий. |
| 11.4 | Принадлежность к опасным производственным объектам | Не принадлежит |
| 11.5 | Пожарная и взрывопожарная опасность | СП 12.13130.2009: - сети канализации не категорируются; - КНС – Д |
| 11.6 | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | Нет |
| 11.7 | Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" | II |
| 12 | Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта (указываются в случае подготовки проектной документации в отношении опасного производственного объекта) | Не требуется |
| 13 | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений (указываются требования о том, что проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям (необходимо указать перечень реквизитов нормативных правовых актов, технических регламентов, нормативных документов), а также соответствовать установленному классу энергоэффективности (не ниже класса "C") | - СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменением N 1); - СП 12.13130.2009 Определение категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с Изменением N 1); - СП 18.13330.2011 "СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий"; - СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; - ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации; - ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения; Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 13.12.2017) О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018); - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (с изменениями на 25 апреля 2014 года) |
| 14 | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации (указывается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации, или указываются реквизиты (прикладываются) материалов инженерных изысканий, необходимых и достаточных для подготовки проектной документации) | 1.Инженерно-геодезические изыскания 2. Инженерно-геологические изыскания 4. Инженерно-экологические изыскания |
| 15 | Сведения об источниках финансирования строительства объекта | Финансирование за счет средств регионального бюджета |
| II. Требования к проектным решениям |
| 16 | Требования к схеме планировочной организации земельного участка (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения) | Выполнить раздел «Схема планировочной организации земельного участка», согласно Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 13.12.2017) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018), для площадки канализационной насосной станции (КНС) |
| 17 | Требования к проекту полосы отвода (указываются для линейных объектов) | Разработать «Проект полосы отвода», согласно Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 13.12.2017) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018), для сетей канализации |
| 18 | Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам: (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения) | Выполнить раздел «Архитектурные решения», согласно Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 13.12.2017) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018), для КНС |
| 19 | Требования к технологическим решениям | Выполнить раздел «Технологические решения», согласно Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 13.12.2017) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018), для КНС |
| 20 | Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения) | Выполнить раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения», согласно Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 13.12.2017) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018), для КНС |
| 21 | Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта (указываются для линейных объектов) | Разработать раздел «Технологические и конструктивные решения линейного объекта», согласно Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 13.12.2017) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018), для сетей канализации |
| 22 | Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта (указываются для линейных объектов) | Разработать раздел «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта», согласно Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 13.12.2017) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) |
| 23 | Требования к инженерно-техническим решениям | Разработать раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», согласно Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 13.12.2017) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018), для КНС. |
| 24 | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | Разработать раздел «"Перечень мероприятий по охране окружающей среды», согласно Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 13.12.2017) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) |
| 25 | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности | Выполнить раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», согласно Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 13.12.2017) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) |
| 26 | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов | Выполнить раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов», согласно Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 13.12.2017) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018), для КНС |
| 27 | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту (указываются для объектов здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов транспорта, торговли, общественного питания, объектов делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектов жилищного фонда) | Не требуется |
| 28 | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности (указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения и параметров объекта, а также требований постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года N 1244 "Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст.7220, 2016, N 50, ст.7108; 2017, N 31, ст.4929, N 33, ст.5192) | Не требуется |
| 29 | Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду (указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) подготовки соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения, а также экологической и санитарно-гигиенической опасности предприятия (объекта) | Не требуется |
| 30 | Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта | Включить в проектную документацию информацию о технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта |
| 31 | Требования к проекту организации строительства объекта | Разработать раздел «Проект организации строительства», согласно Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 13.12.2017) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) |
| 32 | Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта | Необходимость сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта, определить в процессе проектирования, при необходимости разработать раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства», согласно Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 13.12.2017) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) |
| 33 | Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта (указываются решения по благоустройству, озеленению территории объекта, обустройству площадок и малых архитектурных форм в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, согласованными эскизами организации земельного участка объекта и его благоустройства и озеленения) | Не требуется |
| 34 | Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя | Не требуется |
| 35 | Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки | Предусмотреть в составе раздела «Проект организации строительства» |
| 36 | Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта | Не требуется |
| III. Иные требования к проектированию |
| 37 | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным (указываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст.744; 2010, N 16, ст.1920; N 51, ст.6937; 2013, N 17, ст.2174; 2014, N 14, ст.1627; N 50, ст.7125; 2015, N 45, ст.6245; 2017, N 29, ст.4368) с учетом функционального назначения объекта) | Не требуется |
| 38 | Требования к подготовке сметной документации (указываются требования к подготовке сметной документации, в том числе метод определения сметной стоимости строительства) | Разработать сметную документацию с применением территориальных единичных расценок Воронежской области (ТЕР) |
| 39 | Требования к разработке специальных технических условий (указываются в случаях, когда разработка и применение специальных технических условий допускается Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию") | Не требуется |
| 40 | Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст.465; N 40, ст.5568; 2016 N 50, ст.7122) | Обеспечить безопасность объекта применением в проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521 |
| 41 | Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов (указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о выполнении демонстрационных материалов, макетов) | Не требуется |
| 42 | Требования о применении технологий информационного моделирования (указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о применении технологий информационного моделирования) | Не требуется |
| 43 | Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования (указывается требование о подготовке проектной документации с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, а при отсутствии такой проектной документации - с учетом критериев экономической эффективности проектной документации) | Не требуется |
| 44 | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ | Проектные решения предварительно согласовать с Заказчиком. Обеспечить получение положительного Заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации и документа достоверности сметного расчета за средства Заказчика. |
| 45 | Приложения к Заданию на проектирование | 1.Градостроительный план земельного участка, на котором планируется размещение КНС; 2.Технические условия на подключение объекта (КНС) к сетям инженерно-технического обеспечения (канализации, электроснабжения, водоснабжения); 3. Решение о предварительном согласовании места размещения объекта (согласование выбора трассы канализации с собственниками земельных участков, по которым проходит трасса); 5.Справка об отсутствии памятников культуры и исторического наследия местного, регионального и федерального значения (Управление культуры); 6. Справка о фоновых загрязнениях воздуха (Гидрометеоцентр); 7. Климатические характеристики района строительства (Гидрометеоцентр); 8.Справки о составе жилого фонда, количестве проживающих в районе, обслуживаемом проектируемой сетью; 9. Справки о расходах предприятий, общественных зданий в районе, обслуживаемом проектируемой сетью. |

Глава Каменского городского поселения 	Смолиговец Е.А

| (должность уполномоченного лица застройщика (технического заказчика), осуществляющего подготовку задания на проектирование) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

_____________________________________        ____________   ____________________________