ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение: Корректировка проектной и рабочей документации

Электроснабжение ЦТП

| № п/п | Перечень сведений и требований | Содержание основных сведений и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта, шифр | ЦТП |
| 2 | Назначение объекта | Теплоснабжение |
| 3 | Вид строительства | Реконструкция (Корректировка) |
| 4 | Месторасположение проектируемого объекта | СПб, Кировский административный район |
| 5 | Сведения об объекте |
| 5.1 | Характеристика источника электроснабжения | Электроснабжение ЦТП к сетям электроснабжения выполняется на основании ТУ № ЛЭ/16-20/294 от 12.02.2019: - основной источник питания -ПС-81, ф.81-07 (ТП 35991, ТП 35992), - резервный источник питания -ПС-81, ф.81-07 (ТП 35991, ТП 35992). Аварийное электроснабжение предусмотрено от привозной дизельной электро-станции, находящейся на балансе эксплуатирующей организации. Питание электроприёмников ЦТП предусмотрено от распределительного щита ГРЩ 0,4 кВ. |
| 5.2 | Сведения об установленной мощности | Согласно ТУ |
| 5.3 | Категория надежности электроснабжения | I |
| 5.4 | Наружное электроосвещение | Освещение входных групп |
| 5.5 | Архитектурное освещение | нет |
| 5.6 | План-схема трассы | Выполнить расчет существующей КЛ |
| 5.7 | Перечень, производитель, марка электроприёмников - оборудования; | По запросу (приложение) |
| 5.8 | Планы с экспликацией помещений | имеются |
| 5.9 | Технические условия | ТУ № ЛЭ/16-20/294 от 12.02.2019 |
| 5.10 | Дополнительные требования | Согласование в ФТС ГУП «ТЭК СПб», ПАО «Ленэнерго», госэкспертиза. |
| 5.11 | Дополнительные исходные данные |  |
| 6 | Состав раздела система электроснабжения | Текстовая часть: ПЗ (соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года №87); Графическая часть: 1.Общие данные. 2.Схема ввода и подключения к ВРУ объекта; 3.Принципиальные схемы электроснабжения электроприемников от основного, дополнительного и резервного источников электроснабжения; 3.1 Внешний вид щита ВРУ; 4. Принципиальную схему силового щита; 4.1.Внешний вид силового щита; 5. Принципиальные схемы щитов силового оборудования; 5.1.Внешний вид щита силового оборудования; 6.Принципиальную схему сети освещения; 6.1.Внешний вид щита освещения; 7.Принципиальную схему сети аварийного освещения; 7.1.Внешний вид щита аварийного освещения; 8.Схемы заземлений (занулений) и молниезащиты; 8.1 Схема системы уравнения потенциалов; 9.Схема размещения электрооборудования; 10.Схема отключения вентиляции при пожаре 11.План сетей электроснабжения; 12.План сети освещения; 13.План сети аварийного освещения; 14.План заземлений (занулений) и молниезащиты; 15.Спецификация; 15.1 Кабельный журнал; 16. Ведомость объёмов работ; 17.Расчет нагрузок системы электроснабжения; 18.Необходимые расчеты: Расчет и выбор электрических проводов и кабелей; Расчет электрической сети по допустимой потере напряжения; Расчет вводно-распределительной сети; Расчет системы заземления; Расчет дизельного и стабилизированного электропитания; Расчет токов короткого замыкания. |
| 7 | Стадия проектирования | Проектная и рабочая документация |
| 7.1 | Шифр раздела | В зависимости от стадии, в соответствии с Постановлением РФ №87 и (или) ГОСТ Р 21.1101-2009 ИОС1, ЭМ, ЭО, ЭС,МЗ, УУЭ |
| 8 | Форма, условия и порядок оплаты выполнения работ | Согласно договора |
| 9 | Срок оплаты выполнения работ | Согласно договора |
| 10 | Наличие документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства РФ | Проектирование должно осуществляться в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП, ГОСТ и других нормативных документов, действующих на территории РФ. |
| 11 | Требования к проектной документации | Работы выполнить в соответствии с Постановление Правительства РФ №87 и (или) ГОСТ Р 21.1101-2009. |
| 12 | Требования к выдаваемой документации | оРаботы выполнять (сохранять) в формате dwg не позднее версии 2007года, блоки и вставки разбить. |

# Text boxes

Согласовано

ГИП ООО

_____________________________

(фамилия, и.о.,  подпись)

МП «___» __________ 201 г.

Согласовано

_____________________________

(должность, наименование организации)

_____________________________

(фамилия, и.о.,  подпись)

МП «___» __________ 201 г.