Приложение 1 к документации

№ 001-ОЭК-19

Техническое задание

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию административного здания ОБУ «ЦСЗН по городу Липецку», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, д.86

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для проектирования | Распоряжение администрации Липецкой области от 29.03.2019 №149-р |
|  | Заказчик | Областное бюджетное учреждение «Центр социальной защиты населения по городу Липецку» |
|  | Проектная организация | Наличие свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объекта капитального строительства |
|  | Стадийность проектирования | Проектная документация Проектная документация разрабатывается в соответствии с требованиям Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». Выполнение и оформление проектной документации должно проводиться в соответствии с государственными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и иных действующих технических документов. Рабочая документация. Рабочую документацию выполнить в объеме, достаточном для реализации в процессе выполнения строительно-монтажных работ технических и технологических решений, принятых в «Проектной документации». |
|  | Вид строительства | Реконструкция |
|  | Обследование технического состояния строительных конструкций. | Предоставляется Заказчиком |
|  | Основные технико-экономические показатели. | Общая площадь трехэтажного здания - 573,10 м2 В том числе: - 1этаж 220,1 м2 ; - 2этаж 220 м2 ; -Подвал 133 м2. |
| 8. | Основные требования к отделке помещений. | Для отделки помещений предусмотреть применение современных, высококачественных материалов, имеющих сертификаты соответствия санитарно-техническим нормам и требованиям Технического регламента пожарной безопасности. Технические решения по материалам на стадии проектирования согласовать с Заказчиком. |
| 9. | Основные требования к технологическому оборудованию | Оборудование принять в соответствии с требованиями норм проектирования, действующими па территории РФ. Технические решения по оборудованию на стадии проектирования согласовать с Заказчиком. |
| 10. | Основные требования к архитектурно-строительной части | Разместить лифт (или подъемник) для инвалидов на всех трех этажах здания с обеспечением доступа инвалидов-колясочников во все помещения здания. В подвале предусмотреть гардероб верхней одежды и вспомогательные помещения, оборудовать подвал санузлом и помещением для размещения уборочного инвентаря. Выполнить гидроизоляцию стен и полов подвала. Разместить автоматизированный тепловой узел. На первом этаже предусмотреть помещение для приема, хранения и подогрева пищи(с наличием водопровода и канализации). Предусмотреть массажный кабинет (с наличием водопровода и канализации). В актовом зале предусмотреть возможность легкого перемещения кресел для создания дополнительной свободной зоны. Объединить помещения №7 и №8 (по тех. паспарту) в один кабинет (кабинет специалистов). На втором этаже разделить помещение № 3 (по тех. паспарту) на 4 части с оборудованием кабинета трудотерапии, санузла для инвалидов-колясочников и двух спальных помещений. Объединить помещения №11, №12, №13 (по тех. паспарту) в одно (зону отдыха). Предусмотреть расстановку мебели и оборудования во всех помещениях в зависимости от их функционала. Все архитектурно-строительные решения должны соответствовать действующим СанПиНам, СНиПам и ГОСТам. Технические решения на стадии проектирования согласовать с Заказчиком. |
| 11. | Основные требования к конструктивному решению, материалам ограждающих конструкций, отделке, инженерному оборудованию. | Запроектировать системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, электроснабжения, с автоматической пожарной сигнализации в соответствии с техническими условиями и действующими нормативами. Выполнить ремонт кровли из профлиста с частичной заменой стропильных конструкций Люки на кровлю заменить на металлические, противопожарные. Решетки на слуховые окна предусмотреть металлические. Укрепить перегородки, перемычки, венткамеру в подвале. Усилить перекрытия подвала и второго этажа. Приборы отопления – биметаллические, отопление выполнить полипропиленовыми трубами. У приборов предусмотреть установку регулирующей и отключающей арматуры (для возможности ремонта), запроектировать автоматизированный тепловой узел в соответствии с техническими условиями. Водопровод и канализация – выполнить из полипропиленовых труб. Приточно-вытяжную вентиляцию выполнить по всему зданию. Предусмотреть светодиодное освещение всех помещений, обеспечить отопление подвала. Все конструктивные решения должны соответствовать действующим СанПиНам, СНиПам и ГОСТам. Технические решения на стадии проектирования согласовать с Заказчиком. |
| 12. | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | Доступность объекта должна быть обеспечена согласно требованиям СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования», СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Для обеспечения доступности объекта для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения предусмотреть лифт (или подъемник). |
| 13. | Требования противопожарной безопасности | В состав комплекса слаботочных систем здания запроектировать в соответствии с требованиями строительных и технических регламентов автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения о пожаре. |
| 14. | Требования к благоустройству площадки и малым формам | При проектировании схемы организации земельного участка предусмотреть круговые дорожки (отсутствие тупиков) для прогулок, беседку для отдыха, площадку для занятия спортом (с тренажерами), скамейки и другие малые формы. Покрытие территории перед входом и прогулочные дорожки предусмотреть из тротуарной плитки, не допускающей скольжение. Разработать озеленение свободной от покрытий территории (цветники, газоны, деревья, кустарники). Территорию огородить забором. Технические решения по благоустройству на стадии проектирования согласовать с Заказчиком. |
| 15. | Требования к разработке сметной документации | Расчет сметной стоимости выполнить базисно-индексным методом в сметной нормативной базе ФЕР-2001, включенной в Федеральный реестр. Переход в текущий уровень цен осуществить в сводном сметном расчете с применением индексов, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, действующих на момент получения заключения в органах государственной экспертизы РФ. Стоимость материалов и оборудования, не учтенных в нормативной базе ФЕР-2001, определяется на основе мониторинга в текущем уровне цен и представляется Заказчику на согласование. Включить затраты на авторский надзор, строительный контроль, инженерное сопровождение и прочие затраты в соответствии с законодательством. |
| 16. | Дополнительные требования | Выполнить необходимые инженерные изыскания до начала проектирования. Объем проводимых инженерных изысканий определяется Сторонами в соответствии с требованиями действующего законодательства, действующих нормативных документов на момент передачи Заказчику проектной документации и выполняется силами и средствами Подрядчика или с привлечением Подрядчиком сторонних организаций. Согласовать проектную документацию в соответствии с техническими условиями относительно инженерного обеспечения объекта соответствующими службами, и архитектуры. Провести государственную экспертизу проектной документации, инженерных изысканий, государственную экспертизу о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта в ОАУ «Управление государственной экспертизы Липецкой области». Оплата за согласование проектной документации и проведение экспертизы осуществляется Подрядчиком. Оплата всех экспертиз и изысканий необходимых для разработки проектной документации осуществляется Подрядчиком. Проектная документация выдается Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе (в сброшюрованном виде с подписями и синими печатями) и в электронном виде в формате «pdf» . Дополнительно сметная документация в формате « Гранд-Смета» и Excel. Заказчику выдаются технические отчеты по инженерным изысканиям на бумажном носителе – 4экз. и в электронном виде . Заказчику выдаются оригиналы всех положительных согласований, заключений государственных экспертиз. (Согласования эксплуатирующих служб предоставляются в виде письма и штампа на чертежах. Положительные заключения экспертизы предоставляются заказчику на бумажном носителе и в электронном виде). |
| 17 | Технический паспорт реконструируемого здания | Приложение №1 к техническому заданию |
| 18 | Схема предполагаемых изменений здания | Приложение №2 к техническому заданию |
| 19 | Предполагаемый функционал помещений | Приложение №3 к техническому заданию |