| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| ___________________________ | ________________________ |
| "____"____________________г. | "____"____________________г. |
| Наименование (объекта) стройки: Детский сад-ясли на 100 мест в пгт. Опарино Кировской области на земельном участке с кадастровым номером 43:23:330128:133 |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-01 |
| (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА) |
| Наружное освещение. Электросети 0,4кВ |
| Основание: 50818-ЭСН |
| Сметная стоимость: 2 731,927 тыс.руб. |
| -- строительных работ: 1 031,192 тыс.руб. |
| -- монтажных работ: 1 234,848 тыс.руб. |
| -- прочих затрат: 12,679 тыс.руб. |
| Средства на оплату труда: 163,351 тыс.руб. |
| -- оплата труда основных рабочих: 155,685 тыс.руб. |
| -- оплата труда машинистов: 7,666 тыс.руб. |
| Трудозатраты: 992,07 чел.-ч |
| -- трудоемкость основных рабочих: 959,74 чел.-ч |
| -- трудоемкость машинистов: 32,33 чел.-ч |
| Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 01.06.2019 года |

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы | Общая стоимость | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | всего | оплаты труда | эксплуатации машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Наружное освещение, электросети 0,4 кВ |
| 1 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 { (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [0,9*0,3*480/100] НР: 1 419,20/23 248,80; 80/80% ФОТ СП: 798,30/13 077,45; 45/45% ФОТ | 1,296 100 м3 грунта | 1 368,98 1 368,98 | 0,00 0,00 | 1 774 | 1 774 | 0 0 | 154 | 199,584 |
| 2 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее { (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} НР: 265,05/4 338,65; 95/95% ФОТ СП: 181,35/2 968,55; 65/65% ФОТ | 4,8 100 м кабеля | 392,63 58,09 | 333,53 0,00 | 1 885 | 279 | 1 601 0 | 5,3 | 25,44 |
| 3 | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | 28,8 м3 | 43,50 |  | 1 253 |  |  | 0 | 0 |
| 4 | ТЕРм08-02-410-03 | Труба полиэтиленовая по основанию, диаметр до 63 мм { (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} НР: 758,10/12 417,45; 95/95% ФОТ СП: 518,70/8 496,15; 65/65% ФОТ | 4,8 100 м | 293,74 163,60 | 37,11 2,64 | 1 410 | 785 | 178 13 | 15,28 | 73,344 |
| 5 | 507-3645 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | 480 м | 55,70 |  | 26 736 |  |  | 0 | 0 |
| 6 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг { (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} НР: 509,20/8 340,05; 95/95% ФОТ СП: 348,40/5 706,35; 65/65% ФОТ | 4,8 100 м кабеля | 207,10 108,72 | 53,47 2,94 | 995 | 522 | 257 14 | 9,92 | 47,616 |
| 7 | Прайс "ЭТМ" | Кабель АВБШв 5х10ок(N PE)-1 (цена:171/1,2/5,63*1,02=25,82 руб.) | 480 м | 25,82 |  | 12 394 |  |  | 0 | 0 |
| 8 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 { (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} НР: 669,60/10 970,40; 80/80% ФОТ СП: 376,65/6 170,85; 45/45% ФОТ | 1,008 100 м3 грунта | 830,53 830,53 | 0,00 0,00 | 837 | 837 | 0 0 | 97,2 | 97,9776 |
| 9 | ТЕР09-08-001-04 | Установка металлических столбов высотой более 4 м с погружением в бетонное основание { (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} НР: 119,70/1 970,10; 90/90% ФОТ СП: 113,05/1 860,65; 85/85% ФОТ | 0,19 100 столбов | 4 765,11 376,30 | 4 221,11 327,19 | 905 | 71 | 802 62 | 38,77 | 7,3663 |
| 10 | 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | 11,875 м3 | 622,00 |  | 7 386 |  |  | 0 | 0 |
| 11 | Прайс "ЭТМ" | Стойки металлические опорные ОККС-11 (цена: 38950/1,2/5,63*1,02=5880,55 руб.) | 19 шт. | 5 880,55 |  | 111 730 |  |  | 0 | 0 |
| 12 | Прайс "ЭТМ" | Кронштейн 1.К1-1,0-1,0-1 (цена: 3528/1,2/5,63*1,02=532,65 руб.) | 19 шт. | 532,65 |  | 10 120 |  |  | 0 | 0 |
| 13 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг { (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} НР: 211,85/3 475,10; 95/95% ФОТ СП: 144,95/2 377,70; 65/65% ФОТ | 2 100 м кабеля | 207,10 108,72 | 53,47 2,94 | 414 | 217 | 107 6 | 9,92 | 19,84 |
| 14 | 501-8656 | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 3х2,5(ож) | 0,2 1000 м | 21 894,00 |  | 4 379 |  |  | 0 | 0 |
| 15 | ТЕРм08-03-596-05 | Светильник, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 150 Вт { (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} НР: 805,60/13 188,85; 95/95% ФОТ СП: 551,20/9 023,95; 65/65% ФОТ | 0,19 100 шт. | 17 893,94 3 125,91 | 13 513,00 1 335,09 | 3 399 | 594 | 2 567 254 | 276,8 | 52,592 |
| 16 | Прайс "ЭТМ" | Светильник ЖКУ-16-150-001 со стеклом IP54 (цена:5574/1,2/5,63*1,02=841,55 руб.) | 19 шт | 841,55 |  | 15 989 |  |  | 0 | 0 |
| 17 | Прайс "ЭТМ" | Лампа натриевая ДНаТ 150Вт 230В Е40 BL (цена:297/1,2/5,63*1,02=44,84 руб.) | 19 шт | 44,84 |  | 852 |  |  | 0 | 0 |
| 18 | ТЕРм10-06-037-09 | Установка вводного щитка ТВ-2 (прим.) { (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} НР: 402,00/6 585,00; 100/100% ФОТ СП: 261,30/4 280,25; 65/65% ФОТ | 19 1 шт. | 26,25 21,16 | 1,60 0,00 | 498 | 402 | 30 0 | 2,18 | 41,42 |
| 19 | Прайс "ЭТМ" | Вводный щиток ТВ-2 (цена: 1950/1,2/7,23*1,02=229,25 руб.) | 19 шт | 229,25 |  | 4 356 |  |  | 0 | 0 |
| 20 | ФЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» { (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} НР: 221,65/3 634,15; 65/65% ФОТ СП: 136,40/2 236,40; 40/40% ФОТ | 19 токоприемник | 17,96 17,96 | 0,00 0,00 | 341 | 341 | 0 0 | 1,22 | 23,18 |
| 21 | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами { (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} НР: 23,40/386,10; 65/65% ФОТ СП: 14,40/237,60; 40/40% ФОТ | 0,19 100 точек | 190,84 190,84 | 0,00 0,00 | 36 | 36 | 0 0 | 12,96 | 2,4624 |
|  |  | Электросети 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 { (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [0,9*0,3*130/100] НР: 384,80/6 296,80; 80/80% ФОТ СП: 216,45/3 541,95; 45/45% ФОТ | 0,351 100 м3 грунта | 1 368,98 1 368,98 | 0,00 0,00 | 481 | 481 | 0 0 | 154 | 54,054 |
| 23 | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | 13,7 м3 | 43,50 |  | 596 |  |  | 0 | 0 |
| 24 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее { (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} НР: 72,20/1 175,15; 95/95% ФОТ СП: 49,40/804,05; 65/65% ФОТ | 1,3 100 м кабеля | 392,63 58,09 | 333,53 0,00 | 511 | 76 | 434 0 | 5,3 | 6,89 |
| 25 | ТЕР22-01-021-05 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм { (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} НР: 188,50/3 083,60; 130/130% ФОТ СП: 129,05/2 111,08; 89/89% ФОТ | 0,04 1 км трубопровода | 8 108,79 2 995,14 | 4 943,30 625,19 | 325 | 120 | 198 25 | 286,52 | 11,4608 |
| 26 | 507-3671 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 160х11,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | 40 м | 292,00 |  | 11 680 |  |  | 0 | 0 |
| 27 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг { (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} НР: 41,80/694,45; 95/95% ФОТ СП: 28,60/475,15; 65/65% ФОТ | 0,4 100 м кабеля | 207,10 108,72 | 53,47 2,94 | 82 | 43 | 21 1 | 9,92 | 3,968 |
| 28 | ТЕРм08-02-145-01 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 1 кг { (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} НР: 57,95/940,50; 95/95% ФОТ СП: 39,65/643,50; 65/65% ФОТ | 0,9 100 м кабеля | 166,69 64,23 | 47,17 2,94 | 150 | 58 | 42 3 | 5,86 | 5,274 |
| 29 | ТЕРм08-02-147-01 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг { (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} НР: 69,35/1 140,00; 95/95% ФОТ СП: 47,45/780,00; 65/65% ФОТ | 0,7 100 м кабеля | 187,25 101,71 | 52,25 2,94 | 131 | 71 | 37 2 | 9,28 | 6,496 |
| 30 | Прайс "ЭТМ" | Кабель силовой АВБШв 4х150 (PE)-1 многопроволочный барабан (цена:821/1,2/5,63*1,02=123,95 руб.) | 200 м | 123,95 |  | 24 790 |  |  | 0 | 0 |
| 31 | ТЕРм08-02-163-03 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 { (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} НР: 66,50/1 091,55; 95/95% ФОТ СП: 45,50/746,85; 65/65% ФОТ | 4 1 шт. | 21,43 17,54 | 0,00 0,00 | 86 | 70 | 0 0 | 1,6 | 6,4 |
| 32 | Прайс "ЭТМ" | Муфта ПКВтп 4х150/240 с болтовыми наконечниками ПВХ/СПЭ изоляция 1кВ (цена:2169/1,2/5,63*1,02=327,47 руб.) | 4 шт | 327,47 |  | 1 310 |  |  | 0 | 0 |
| 33 | ТЕРм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля { (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} НР: 101,65/1 670,10; 95/95% ФОТ СП: 69,55/1 142,70; 65/65% ФОТ | 1,3 100 м кабеля | 393,60 57,10 | 335,51 25,45 | 511 | 74 | 436 33 | 5,21 | 6,773 |
| 34 | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 0,439 1000 шт. | 1 560,00 |  | 685 |  |  | 0 | 0 |
| 35 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 { (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} НР: 136,00/2 231,20; 80/80% ФОТ СП: 76,50/1 255,05; 45/45% ФОТ | 0,205 100 м3 грунта | 830,53 830,53 | 0,00 0,00 | 170 | 170 | 0 0 | 97,2 | 19,926 |
| 36 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 { (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [0,9*0,3*180/100] НР: 532,00/8 718,40; 80/80% ФОТ СП: 299,25/4 904,10; 45/45% ФОТ | 0,486 100 м3 грунта | 1 368,98 1 368,98 | 0,00 0,00 | 665 | 665 | 0 0 | 154 | 74,844 |
| 37 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее { (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} НР: 99,75/1 627,35; 95/95% ФОТ СП: 68,25/1 113,45; 65/65% ФОТ | 1,8 100 м кабеля | 392,63 58,09 | 333,53 0,00 | 707 | 105 | 600 0 | 5,3 | 9,54 |
| 38 | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | 5,4 м3 | 43,50 |  | 235 |  |  | 0 | 0 |
| 39 | ТЕРм08-02-410-03 | Труба полиэтиленовая по основанию, диаметр до 63 мм { (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} НР: 569,05/9 312,85; 95/95% ФОТ СП: 389,35/6 371,95; 65/65% ФОТ | 3,6 100 м | 293,74 163,60 | 37,11 2,64 | 1 058 | 589 | 134 10 | 15,28 | 55,008 |
| 40 | 507-3645 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | 360 м | 55,70 |  | 20 052 |  |  | 0 | 0 |
| 41 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг { (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} НР: 381,90/6 255,75; 95/95% ФОТ СП: 261,30/4 280,25; 65/65% ФОТ | 3,6 100 м кабеля | 207,10 108,72 | 53,47 2,94 | 745 | 391 | 192 11 | 9,92 | 35,712 |
| 42 | 501-8591 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбШвнг-LS-Т 4х6(ож) | 0,24 1000 м | 46 354,00 |  | 11 125 |  |  | 0 | 0 |
| 43 | Прайс "ЭТМ" | Кабель контрольный КВБбШвнг(А)-LS 4х6 (цена:302/1,2/5,63*1,02=45,60 руб.) | 120 м | 45,60 |  | 5 472 |  |  | 0 | 0 |
| 44 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 { (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} НР: 190,40/3 123,20; 80/80% ФОТ СП: 107,10/1 756,80; 45/45% ФОТ | 0,287 100 м3 грунта | 830,53 830,53 | 0,00 0,00 | 238 | 238 | 0 0 | 97,2 | 27,8964 |
| 45 | ТЕРм08-03-573-05 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм { (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} НР: 60,80/987,05; 95/95% ФОТ СП: 41,60/675,35; 65/65% ФОТ | 2 1 шт. | 87,80 26,76 | 56,93 4,94 | 176 | 54 | 114 10 | 2,37 | 4,74 |
| 46 | Прайс "ЭТМ" | Щит ЩМПг-80.60.25 Гранит IP66 У1 PROxima (цена:8893/1,2/5,63*1,02=1342,64 руб.) | 2 шт | 1 342,64 |  | 2 685 |  |  | 0 | 0 |
| 47 | ТЕРм08-01-102-01 | Шкаф управления и регулирования { (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} НР: 326,80/5 345,65; 95/95% ФОТ СП: 223,60/3 657,55; 65/65% ФОТ | 2 1 шкаф | 337,72 160,01 | 155,15 11,76 | 675 | 320 | 310 24 | 14,6 | 29,2 |
| 48 | Прайс "ЭТМ" | ШУПН-2-16-Л (цена:84965/1,2/5,63*1,02=12827,75 руб.) | 2 шт | 12 827,75 |  | 25 656 |  |  | 0 | 0 |
| 49 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат { (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} НР: 48,45/787,55; 95/95% ФОТ СП: 33,15/538,85; 65/65% ФОТ | 4 1 шт. | 13,03 12,65 | 0,00 0,00 | 53 | 51 | 0 0 | 1,12 | 4,48 |
| 50 | Прайс "ЭТМ" | Выключатель автоматический трехполюсный ВА-99/250 250А 3ф 35кА РЭ2500А (цена:5348/1,2/5,63*1,02=807.43 руб.) | 2 шт | 807,43 |  | 1 615 |  |  | 0 | 0 |
| 51 | Прайс "ЭТМ" | Электропривод ВА-99С CD/2-250 (цена:9817/1,2/5,63*1,02=1482.14 руб.) | 2 шт | 1 482,14 |  | 2 964 |  |  | 0 | 0 |
| 52 | ТЕРм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ { (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} НР: 52,25/855,95; 95/95% ФОТ СП: 35,75/585,65; 65/65% ФОТ | 2 1 шт. | 44,60 26,63 | 10,36 0,84 | 89 | 53 | 21 2 | 2,43 | 4,86 |
| 53 | Прайс "Стройбери" | Трансформатор тока ТТИ-А 220/5А IEK (цена:1057,3/1,2/5,63*1,02=159,63 руб.) | 2 шт | 159,63 |  | 319 |  |  | 0 | 0 |
| 54 | ТЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные { (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} НР: 15,20/250,80; 95/95% ФОТ СП: 10,40/171,60; 65/65% ФОТ | 2 1 шт. | 10,25 7,90 | 1,94 0,15 | 21 | 16 | 4 0 | 0,7 | 1,4 |
| 55 | Прайс "ЭТМ" | Счетчик электроэнергии Mеркурий 234 ART-03 L1 трехфазный многотарифный, 5(10), кл.точ. 0.5S/1.0, Щ, ЖКИ, оптопорт, RS485, PLСI (цена:8096/1,2/5,63*1,02=1222,31 руб.) | 2 шт | 1 222,31 |  | 2 445 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 326 192 | 1 955 429 |  |
|  |  | [Изп=16.38 Иэм=7.64 Изпм=16.38 Им=5.63 Иом=5.63] |  |  |  | 326 192 | 1 955 429 |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 9 503 | 155 685 |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 470 | 7 666 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 8 085 | 62 308 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 1 780 | 10 014 |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 306 824 | 1 727 422 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 8 801 | 144 143 |  |
|  | "Раздел 1" | Земляные работы, выполняемые ручным способом 80/80% ФОТ |  |  |  | 3 332 | 54 589 |  |
|  | "Раздел 1" | Электромонтажные работы на других объектах 95/95% ФОТ |  |  |  | 4 513 | 73 895 |  |
|  | "Раздел 1" | Строительные металлические конструкции 90/90% ФОТ |  |  |  | 120 | 1 970 |  |
|  | "Раздел 1" | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 100/100% ФОТ |  |  |  | 402 | 6 585 |  |
|  | "Раздел 1" | Пусконаладочные работы 65/65% ФОТ |  |  |  | 245 | 4 020 |  |
|  | "Раздел 1" | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы 130/130% ФОТ |  |  |  | 189 | 3 084 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 5 617 | 91 992 |  |
|  | "Раздел 1" | Земляные работы, выполняемые ручным способом 45/45% ФОТ |  |  |  | 1 874 | 30 706 |  |
|  | "Раздел 1" | Электромонтажные работы на других объектах 65/65% ФОТ |  |  |  | 3 088 | 50 560 |  |
|  | "Раздел 1" | Строительные металлические конструкции 85/85% ФОТ |  |  |  | 113 | 1 861 |  |
|  | "Раздел 1" | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 65/65% ФОТ |  |  |  | 261 | 4 280 |  |
|  | "Раздел 1" | Пусконаладочные работы 40/40% ФОТ |  |  |  | 151 | 2 474 |  |
|  | "Раздел 1" | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы 89/89% ФОТ |  |  |  | 129 | 2 111 |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 340 610 | 2 191 564 |  |
|  | ГСН-81-05-01-2001 Приложение 1 п.4.2; П=1.8%; (от ср, мр) | Временные здания и сооружения. Школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, кинотеатры, театры, картинные галереи и другие здания гражданского строительства |  |  |  | 6 117 | 39 220 |  |
|  | ГСН-81-05-02-2007 Таблица 4 п.11.4; П=2.2% (от ср, мр) | Зимнее удорожание по видам строительства. Здания общественного назначения (школы, учебные заведения, детские сады и ясли, больницы, санатории, дома отдыха и др.) и объекты коммунального хозяйства |  |  |  | 7 476 | 47 935 |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 353 430 | 2 266 040 |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  | 453 208 |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  |  | 2 731 927 |  |

Составил:

________________ _______________________________

Проверил:

________________ ________________________________