Приложение № 1

к Договору № 28-2019-617-1

от 17.06.2019 г.

Техническое задание

# Объект: «Универсальный холодный склад»

| № п/п | Основные данные | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Адрес проектируемого объекта | Амурская область, Тамбовский район, с. Новоалександровка, территория машинного двора, кадастровый номер земельного участка 28:25:010915:22, часть земельного участка площадью около 3,5 Га |
| 2 | Заказчик | АО «Димское» |
| 3 | Подрядчик | ООО «КАДИ» |
| 4 | Вид строительства | Новое строительство |
| 5 | Этапы выполнения работ | Выполнение недостающих инженерных изысканий Разработка проектной документации (стадия П+Р) Получение положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации. Получение разрешения на строительство. Авторский надзор и сопровождение работы с ГАСН. Получение заключения о соответствии. Ввод в эксплуатацию объекта |
| 7 | Основные нормативные документы при проектировании | Выполнение инженерных изысканий и проектирование выполнять с учетом требований норм и правил, действующих на территории РФ |
| 8 | Перечень необходимых исходных данных | Документы на земельный участок. Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям. Технические условия на электроснабжение. Технические условия на водоотведение. |
| 9 | Основание для выполнения работ | Договор № 28-2019-617-1 от 17.06.2019. |
| 10 | Источник финансирования | Собственные средства заказчика |
| 11 | Особые условия строительства | Не определены. |
| 12 | Состав и объем проектной документации | В соответствии с действующими требованиями в объеме необходимом для прохождения экспертизы. |
| 12.1. | Разделы проектной документации, разрабатываемой исполнителем | Все необходимые разделы по целевому назначению объекта строительства и Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 17.09.2018) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" |
| 13 | Требования Заказчика: |
| 13.1 | Описание, целевое назначение объекта | Универсальный холодный склад для сезонного хранения различных химически, пожаро нейтральных материалов не являющимися источниками негативного воздействия на окружающую среду (токсичными, воспламеняющимися и т.п.), не требующими специальных условий хранения (герметичность, температура, влажность и т.п.). Склад должен обеспечивать защиту от осадков (дождь, снег), ветра, капиллярной влаги от грунтовых вод. Конструктивные решения – фундаментная плита, ограждающие стены из монолитного железобетона высотой 3 метра, кровля арочная из прочного светопропускающего материала по легким металлоконструкциям. Способы хранения – в упаковке (мешки, коробки и иная тара), навалом (если способ хранения материала допускает данный вид хранения). |
| 13.2 | Размеры объекта. | Длина – 120 метров Ширина – 35 метров Высота – определить проектом, но не менее 12 метров Количество ворот – не менее 3 штук из них 2 торцевые, 1 вспомогательные, размер торцевых ворот не менее 7,5х4,5 метра; размер вспомогательных ворот 4,5х4,5 метра (ворота с дверцами, исполнение в виде рольставней с автоматическим и ручным открыванием). Вспомогательные ворота должны быть расположены со стороны территории по середине склада. |
| 13.3 | Система освещения | Дневное освещение – через светопропускающий материал Ночное освещение – светодиодные светильники |
| 13.4 | Система электрического заземления | Расчетное заземление по проекту, предусмотреть систему молниезащиты. |
| 13.5 | Вентиляция | Естественная через фрамуги. Предусмотреть расчет системы для пылеудаления, которое может образовываться при хранении сыпучих материалов, сухой механической уборки склада. Вентиляция должна обеспечивать предотвращение сильного пылеобразования. |
| 13.6. | Водоотведение | Предусмотреть отвод дождевых, талых вод в канавах, переходы через дороги – водопропускными трубами. |
| 13.7. | Благоустройство | Предусмотреть строительство подъездов, разворотных площадок под технику, эксплуатируемую Заказчиком. Площадки и подъезды от границ земельного участка предусмотреть с твердым покрытием. |
| 13.8. | Особые условия | Обеспечить водозащитные свойства фундаментной плиты, предусмотреть мероприятия от воздействия капиллярной влаги, дождей, талых вод. Внутренняя поверхность склада должна быть выполнена в одном уровне, без выступов и выемок. Все деформационные швы, технологические отверстия должны быть закрыты и заделаны нейтральными материалами. Конструкции склада должны быть рассчитаны на хранение материалов навалом объемной массой не менее 0,85 т/м3. Объем хранимого материала: по физическим размерам склада. Полы склада должны выдерживать воздействие грузовой техники нагрузкой не менее 8 тонн на 1 ось, стены склада должны выдерживать непреднамеренный наезд грузовой техники (Камаз с прицепом), погрузочной техники (погрузчик г/п не более 5 тонн). |
| 15 | Количество экземпляров, выдаваемой ПД. | Экземпляр в электронном виде в формате PDF, DWG, doc, исходные файлы расчетной программы. |
| 16 | Примечания |  |

Все остальные необходимые для анализа и работы материалы см в облаке:

https://amurcomp.sharepoint.com/:f:/s/office2/EjVO9FjZBeFChUNqmWh2TzsByR-BkcNve4mUsPVP_HyhRA?e=APhzCD

# Text boxes

«СОГЛАСОВАНО»

Директор

ООО «КАДИ»

________________ А.С. Каширин

«18»  апреля  2019 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

АО «Димское»

________________ Л.А. Валова

«18»  апреля  2019 г.