Приложение

к государственному контракту от ______ № _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт помещений 1,2 этажей здания КУ «СРЦН «Гармония», расположенного по адресу: 644018, г. Омск, ул. 5-я Кордная, д. 41

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 2 | Местонахождение объекта, исходные данные об условиях реализации проектной документации | Российская Федерация, Омская область, г. Омск, Октябрьский административный округ, ул. 5-я Кордная, д. 41. Отделение по предоставлению временного приюта размещено в 2-х этажном здании общей площадью 1 280,1 м2. Внедрение проектных решений на объекте, осуществляющем социальную реабилитацию несовершеннолетних. |
| 3 | Основная цель и задачи разработки проектной документации | Основная цель разработки проектной документации состоит в обеспечении комплекса работ по проведению капитального ремонта отделения по предоставлению временного приюта. Реализацию целей и основных задач проекта обеспечить путем разработки основных проектных решений по капитальному ремонту объекта на основе применяемых материалов, технологий, конструктивных решений и согласования их с Заказчиком. |
| 4 | Основание для проектной документации | Перспективный план выполнения ремонтно-строительных работ в учреждениях Министерства труда и социального развития Омской области на 2020-2021 годы. |
| 5 | Описание объекта | 1. Объект непроизводственного назначения – организация, оказывающая социальные услуги несовершеннолетним. 2. Объект не относится к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность; 3. Не относится к опасным производственным объектам; 4. Пожарная и взрывопожарная опасность – для здания непроизводственного назначения категория по пожарной и взрывопожарной опасности не устанавливается, категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определить при проектировании в соответствии с нормативно - техническими требованиями; 5. Помещения с постоянным пребыванием людей - все основные технологические помещения. |
| 6 | Основные технико-экономические показатели объекта, описание здания | Год постройки здания – 1973 г., эксплуатируется по назначению. Общая площадь для капитального ремонта, составляет – 995,0 м2 (исключая помещения пищеблока и спортзала с переходом); количество этажей – 2; высота потолков – 3 м. Здание одно - и двухэтажное (в разных частях), с подвалом, сложной формы в плане. Конструктивная схема здания – бескаркасная. Стены кирпичные. Перекрытия и покрытия выполнены из сборных железобетонных плит типа ПК. Внутренние лестницы – сборные железобетонные марши и площадки. Кровля совмещённая, с покрытием из рулонных материалов. Водоотвод с кровли внутренний, организованный по трубам ливневой канализации. Фундаменты здания ленточные, бетонные. |
| 7 | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | Заказчик представляет Подрядчику для выполнения проектных работ: - свидетельство о государственной регистрации права Серия 55 АА № 963096 от 01.08.2013 г., выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Омской области (Приложение № 1 к техническому заданию); - поэтажные планы здания (Приложение № 2 к Техническому заданию); - технический паспорт объекта (Приложение № 3 к Техническому заданию). - рабочую документации на капитальный ремонт системы вентиляции (Приложение № 4 к Техническому заданию). - проект на АПС (Приложение № 5 к Техническому заданию). - перечень помещений (Приложение № 6 к Техническому заданию); - технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (действующие договоры на поставку энергоресурсов) по запросу Подрядчика; - необходимый объем энергоресурсов уточняется при проектировании. |
| 8 | Стадийность проектирования | Проектная документация (П) Рабочая документация (Р) |
| 9 | Основные требования к объекту | В отделении по предоставлению временного приюта требуется провести капитальный ремонт помещений. Подрядчик должен предусмотреть выполнение ремонтных и отделочных работ в кабинетах и группах, согласно требованиям действующего законодательства. Режим работы - круглосуточно. |
| 10 | Основные требования к проектной документации | Подрядчик обязан: 1. Разработать: 1.1. проектную (стадия П) и рабочую документацию (стадия Р) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", которая включает разделы: 1.1.1. Архитектурно - строительные решения АС. 1.1.2. Электроосвещение. Силовое электрооборудование ЭОМ. 1.1.3. Водопровод. Канализация ВК. 1.1.4. Отопление. Вентиляция ОВ. Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, ГОСТ Р 21.1101-2013 и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. До начала разработки проектной документации Подрядчик предоставляет на согласование Заказчику предварительные проектные решения. Перечень товаров и материалов, указанный в проектной документации, должен соответствовать требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и содержать характеристики товаров и материалов, а также требования, которые не повлекут за собой ограничение количества участников закупки. 2. Согласовать с Заказчиком: 2.1. предварительное проектное решение объекта; 2.2. точки подключения к инженерным сетям здания. |
| 11 | Состав проектной документации | 1.1. Проектная и рабочая документация на объект должны быть оформлены в виде отдельных томов. 1.2. В состав проектной документации (П) включается: 1. обложка; 2. титульный лист; 3. пояснительная записка; 4. архитектурные решения; 5. конструктивные решения; 6. сведения об инженерных сетях и оборудовании: 6.1.система электроснабжения; 6.2. система водоснабжения и водоотведения; 6.3. отопление и вентиляция; 7. демонтажные работы; 8. мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 9. мероприятия по доступности инвалидов; 10. мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий и сооружений приборами учета используемых энергоресурсов; 11. иная документация в случаях предусмотренных федеральными законами. 1.3. В состав рабочей документации (Р) включается: - обложка; - титульный лист; - лист общих данных; - поэтажные обмерные чертежи (планы); - план демонтажа, ведомость объемов демонтажных работ; - монтажный план; - ведомость отделки помещений, экспликация полов; - конструктивные решения расширения существующих проемов; - спецификация заполнения дверных и оконных проемов (эскизы дверей, окон); - поэтажные планы размещения проектируемого электрооборудования со схемами электрическими подключения; - поэтажные планы с системами водопровода, канализации и отопления; - технические характеристики оборудования; - спецификации применяемых изделий, материалов, оборудования; - рабочие чертежи; - иные листы – при необходимости. |
| 12 | Объем проектных работ | Объем проектных работ должен включать следующее: 1.1. Обмерные и обследовательские работы. 1.2. Отделочные работы. I этаж. Помещения медицинского изолятора. Коридор №№ 1, 11: пол - плитка из керамогранита; стены – керамическая плитка на всю высоту; потолки - улучшенная окраска влагостойкой водоэмульсионной краской. Комнаты №№ 2, 3: пол – линолеум на теплоизолирующей основе; стены – керамическая плитка на всю высоту; потолки - улучшенная окраска влагостойкой водоэмульсионной краской. Буфет № 4: пол - плитка из керамогранита; стены – керамическая плитка на всю высоту; потолки - улучшенная окраска влагостойкой водоэмульсионной краской. Санузел № 6: пол - плитка из керамогранита; стены – керамическая плитка на всю высоту; потолки - улучшенная окраска влагостойкой водоэмульсионной краской. Медицинские кабинеты №№ 7, 8, 9, 10, 15: пол - плитка из керамогранита; стены – керамическая плитка на всю высоту; потолки - улучшенная окраска влагостойкой водоэмульсионной краской. Внутрикомнатные двери изолятора - ПВХ, индивидуального изготовления. Вахта № 12: пол – линолеум на теплоизолирующей основе; стены – стекловолокнистые обои под покраску на всю высоту; потолки - улучшенная окраска водоэмульсионной краской. Коридор № 13. пол - плитка из керамогранита; стены – улучшенная окраска водоэмульсионными составами по штукатурке стен на всю высоту; потолки - улучшенная окраска водоэмульсионной краской. Помещения прачки №№ 14, 16, 17, 19. пол - плитка из керамогранита; стены – керамическая плитка на всю высоту; потолки - улучшенная окраска влагостойкой водоэмульсионной краской. Санузел персонала № 18. пол - плитка из керамогранита; стены – керамическая плитка на всю высоту; потолки - улучшенная окраска влагостойкой водоэмульсионной краской. Холл № 70: пол - плитка из керамогранита; стены – улучшенная окраска водоэмульсионными составами по штукатурке стен на всю высоту; потолки - улучшенная окраска водоэмульсионной краской. Лестничная клетка № 72: пол - плитка из керамогранита; стены – улучшенная окраска водоэмульсионными составами по штукатурке стен на всю высоту. Предусмотреть устройство перильного ограждения из нержавеющей стали. Коридор №№ 46, 48, 50, 52: пол - плитка из керамогранита; стены – улучшенная окраска водоэмульсионными составами по штукатурке стен на всю высоту; потолки - улучшенная окраска водоэмульсионной краской. Кабинеты №№ 49, 51, 53, 54, 55, 56: пол – линолеум на теплоизолирующей основе; стены – стекловолокнистые обои под покраску на всю высоту; потолки - улучшенная окраска водоэмульсионной краской. Группа № 4. Помещения №№ 37, 40, 41: пол – линолеум; стены – стекловолокнистые обои под покраску на всю высоту; потолки - улучшенная окраска водоэмульсионной краской. Комнаты гигиены, санузлы №№ 42, 43, 44, 45: пол - плитка из керамогранита; стены – керамическая плитка на всю высоту; потолки - улучшенная окраска влагостойкой водоэмульсионной краской. Входные тамбуры №№ 27, 38, 39, 57, 73: пол - плитка из керамогранита; стены – улучшенная окраска водно-дисперсионной морозостойкой краской по штукатурке стен на всю высоту; потолки - улучшенная окраска водоэмульсионной краской. Подсобное помещение № 5, 47, 71: пол - плитка из керамогранита; стены – улучшенная окраска водоэмульсионными составами на всю высоту; потолки - улучшенная окраска влагостойкой водоэмульсионной краской. Внутрикомнатные двери 1-го этажа ПВХ и деревянные, индивидуального изготовления. Наружные двери запасных выходов 1-го этажа металлические, индивидуального изготовления. II этаж. Группа № 5, 6, 7. Помещения №№ 1, 2, 3, 12, 18, 29, 30, 31: пол – линолеум; стены – стекловолокнистые обои под покраску на всю высоту; потолки - улучшенная окраска водоэмульсионной краской. Комнаты гигиены, санузлы №№ 5, 6, 7, 13-16, 25-28: пол - плитка из керамогранита; стены – керамическая плитка на всю высоту; потолки - улучшенная окраска влагостойкой водоэмульсионной краской. Подсобное помещение для воспитателей №№ 4, 11, 25: пол - плитка из керамогранита; стены – улучшенная окраска водоэмульсионными составами по штукатурке стен на всю высоту; потолки - улучшенная окраска водоэмульсионной краской. Установка оконного блока ПВХ в помещении № 11. Помещения раздевалок №№ 19, 22, 24: пол – линолеум; стены – стекловолокнистые обои под покраску на всю высоту; потолки - улучшенная окраска водоэмульсионной краской. Кабинеты №№ 8, 20: пол – линолеум; стены – стекловолокнистые обои под покраску на всю высоту; потолки - улучшенная окраска водоэмульсионной краской. Лестничная площадка № 9: пол - плитка из керамогранита; стены – улучшенная окраска водоэмульсионными составами по штукатурке стен на всю высоту; потолок - улучшенная окраска водоэмульсионной краской. Предусмотреть устройство перильного ограждения из нержавеющей стали. Холл № 21. пол - плитка из керамогранита; стены – улучшенная окраска водоэмульсионными составами по штукатурке стен на всю высоту; потолок - улучшенная окраска водоэмульсионной краской. Музыкальный зал № 23. пол – линолеум; стены – стекловолокнистые обои под покраску на всю высоту; потолок – подвесной (замена панелей). Декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов должны отвечать требованиям Федерального закона от 22.08.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" для зданий подкласса Ф 1.1. Внутрикомнатные двери 2-го этажа ПВХ и деревянные, индивидуального изготовления. Наружные дверные и балконные блоки запасных выходов 2-го этажа ПВХ, индивидуального изготовления. Оконные и балконные блоки из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99 шириной коробки 64 мм с наружным и внутренним уплотнением с двухкамерными стеклопакетами СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 по ГОСТ 24866-2014, класса Б1 ПО показателю приведенного сопротивления теплопередачи (0,69 м С/Вт). Для обеспечения нормального тепло-влажностного режима в оконном блоке предусмотреть клапана приточной вентиляции. Подоконные доски – профиль ПВХ. Конструкцию и материал заполнения дверных, оконных и балконных проемов предварительно согласовать с Заказчиком. Отделка откосов дверных, оконных и других проемов помещений уголком ПВХ. Предусмотреть для заполнения дверных проемов в помещениях дверные блоки, без порогов. Предусмотреть в демонтажных работах разборку покрытий полов, отбивку старой штукатурки стен и дверных откосов. 1.3. ГВС. Стояки – стальные трубы. На стояки установить запорную арматуру; разводка воды – полипропилен. ХВС. На вводе в здание установить водомерный узел со счетчиком холодной воды (2 шт.). Стояки и магистральные трубопроводы выполнить из водогазопроводных оцинкованных труб. Магистральные трубопроводы горячего, холодного водоснабжения изолировать. Канализация. Отвод стоков от санитарных приборов осуществляется внутренней системой бытовой канализации в уличную сеть. Систему бытовой канализации выше отм. 0,000 выполняется из труб ПВХ, ниже отм. 0,000 – комбинированно (трубы ПВХ/чугун). В санузлах, ванных и комнатах гигиены предусмотреть гидроизоляцию полиэтиленовой пленкой на битумо-кукерсольной мастике. Установить современные санитарно-технические приборы и оборудование. В санузлах предусмотреть перегородки. Отопление. Трубы отопления и подводки к приборам стальные. Предусмотреть запорно-регулирующую арматуру на стояках. Промывка существующих приборов отопления – радиаторы чугунные (демонтаж/монтаж). Окраска приборов отопления без замены. Предусмотреть дополнительный монтаж отопительных приборов в помещениях №№ 1, 30. Вентиляция. В санитарно-гигиенических помещениях групп предусмотреть устройство стеновых приточно-вытяжных устройств. Электрооборудование и электроосвещение. Замена электрооборудования, осветительных приборов, кабельных линий. Установка электрических накопительных водонагревателей объемом не менее 80 л. в санузле изолятора и комнатах гигиены групп №№ 4, 5, 6, 7. Светодиодные источники освещения. Типы светильников выбрать согласно требований СанПиН к искусственному освещению помещений. Предусмотреть установку датчиков движения. Пожарная сигнализация. Демонтаж/монтаж существующей автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения людей о пожаре (оборудование, кабель-каналы, кабельные линии, пожарные извещатели, оповещатели, световые табло). Восстановление работоспособности АПС. |
| 13 | Дополнительные требования к объекту | Подрядчик при разработке проектной документации должен учитывать требования СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. Объем работ уточнить при проектировании. |
| 14 | Требования о согласовании проектных решений | Подрядчик согласовывает архитектурно - строительные решения, применяемые в проекте, оборудование и материалы с Заказчиком. Проведение государственной экспертизы проектной документации с учетом положений статьи 49 Градостроительного кодекса РФ не требуется. |
| 15 | Требования по разработке интерьеров помещений | Применить современные материалы, отвечающие эстетическим и эксплуатационным требованиям, в помещениях медицинского изолятора в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10, СП 1.3.2322-08, СанПиН 2.1.7.2790-10, ГОСТ Р 52905-2007 (ИСО 15190:2003), ГОСТ Р ИСО 15189-2015 в остальных помещениях в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями СанПиН 2.4.3259-15. Приложить сертификаты качества, гигиенические сертификаты на применяемые в проекте материалы и конструкции. Предусмотреть информационные таблички, знаки, режимные вывески, указатели. |
| 16 | Требования к архитектурным и конструктивным решениям | Демонтаж: объем демонтажных работ определить при проектировании и согласовать с Заказчиком. |
| 17 | Основные требования к инженерным сетям | Теплоснабжение. Внутренняя сеть теплоснабжения помещений 1, 2 этажей находится в общей сети теплоснабжения здания. Замена труб отопления с установкой запорно-регулирующей арматуры. Дополнительные приборы отопления. Электроснабжение. Выполнить в полном объёме от существующих вводных кабельных линий (по согласованию с Заказчиком точки подключения). Освещение. Обеспечить использование, датчиков движения, светодиодных источников света со степенью защиты IP65. Предусмотреть устройство аварийно-эвакуационного освещения. Оборудовать палаты медицинского изолятора дежурным освещением, для проведения процедур в вечернее и ночное время. Предусмотреть линии для включения бактерицидных ламп. Включение дежурного освещения должно производиться раздельно в каждом помещении пребывания воспитанников (спальни, игровые комнаты). Вентиляция. Устройство стеновых приточно-вытяжных систем. Водоснабжение и канализация от существующих сетей. Наружные сети инженерного обеспечения не требуются. Точки подключения расположены внутри зданий, определяются Заказчиком. |
| 18 | Требования по составлению сметной документации | Сметная документация не разрабатывается. |
| 19 | Количество экземпляров проектной документации, передаваемой Заказчику | Подрядчик передает Заказчику следующую документацию: 1. проектную документацию на бумажном носителе – 2 (два) экземпляра и в электронном виде AutoCAD – 1 экземпляр; текстовая часть в формате «doc», графическая часть в формате «pdf» (в полном соответствии с версией на бумажном носителе); 2. Рабочую документацию в переплетенном виде (2 экз.) и на электронном носителе (1 экз.); текстовая часть в формате «doc», графическая часть в формате «pdf» (в полном соответствии с версией на бумажном носителе). |

| Заказчик |  | Подрядчик |
| --- | --- | --- |