МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»
(ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»)

Л.Н.Колесникова

Конструкционный анализ в среде ANSYS Workbench

Учебно-методическое пособие к выполнению курсовой работы и самостоятельной работы для студентов, обучающихся по направлениям 13.03.03 «Энергетическое машиностроение»/ профиль «Двигатели внутреннего сгорания» и 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»/профиль «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» всех форм обучения при изучении дисциплины «Системы автоматизированного проектирования (САПР)»

Рег. номер: 47/063-М

|  | Ижевск 2018 |
| --- | --- |

УДК 658.512.22

Рецензент: Н.М. Филькин, профессор, кафедра "Автомобили и металлообрабатывающее оборудование " ИжГТУ имени М.Т. Калашникова

Составители: Колесникова Л.Н.., к.т.н., доцент

Рекомендовано Ученым советом М факультета для использования в учебном процессе в качестве учебно-методических материалов для студентов, обучающихся по направлениям 13.03.03 «Энергетическое машиностроение» и 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».

(протокол  № ______ от  «____»      апреля     2018 г.)

Колесникова Л.Н.

Конструкционный анализ в среде ANSYS Workbench Учебно-методическое пособие к выполнению курсовой работы и самостоятельной работы / сост. Л.Н.Колесникова – Ижевск: ИжГТУ, 2018. – 43с.

В учебно-методическом пособии приводятся краткие теоретические сведения, пособие содержит подробную инструкцию по работе в среде ANSYS Workbench, является руководством для приобретения минимального навыка работы с ее графическим интерфейсом (с ее системой меню, окон, команд).

В пособии приведен пошаговый порядок действий при решении статической задачи конструкционного анализа, на конкретных примерах, с иллюстрациями описан весь процесс подготовки задачи к вычислению, получения расчетных результатов, возможностей их наглядного представления, проведения на основе  полученного решения грамотного инженерного анализа конструкции, порядок выполнения и варианты заданий по курсовой работе.

Оглавление

Введение	4

1. Статический конструкционный анализ в среде ANSYS	4

1.1 Последовательность решения задачи	4

1.1.1 Трансляция геометрической модели	4

1.1.2. Компоненты пользовательского графического интерфейса  Ansys Workbench:	5

1.1.3 Часто используемые команды меню:	6

1.1.4.Дерево проекта	7

1.1.5. Окно настроек	8

1.1.6. Мастер расчетов	10

2. Пример использования ANSYS Workbench для расчёта прочности поршневого пальца	15

2.1. Последовательность выполнения расчёта:	15

2.1.1. Импортирование исходной геометрии в модуль DesignModeller для редактирования.	15

2.1.2. Упрощение геометрии.	17

2.1.3. Передача геометрической модели в модуль ANSYS Mechanical и задание граней модели, лежащих в плоскостях симметрии.	18

2.1.4. Настройка контактных пар для учёта контактных взаимодействий в сборке.	18

2.1.5. Построение сетки конечных элементов.	19

2.1.6. Определение граничных условий и нагрузок.	19

2.1.7. Настраиваем решатель и решаем задачу.	20

2.1.8. Анализ полученных результатов.	20

3. Порядок выполнения работы	21

3.1. Решение задачи о напряженно-деформированном состоянии	21

3.1.1 Импортировать CAD модель	22

3.1.2 Задать свойства материалов	22

3.1.3 Сгенерировать сетку.	24

3.1.4 Закрепить модель	24

3.1.5 Нагрузить модель	25

3.1.6 Выбрать параметры решателя	27

3.1.7 Провести расчет	28

3.1.8 Просмотреть результаты	29

3.1.9 Сделать выводы по работе	30

4. Индивидуальное задание на курсовую работу	28

4.1 Варианты индивидуального задания	33

Литература	43

# Введение

К числу лидеров систем инженерных расчетов и анализа CAE следует отнести комплекс ANSYS. Все программы пакета ANSYS имеют простой интуитивный пользовательский интерфейс на основе командного меню. Наличие в нем интегрирующей среды проекта ANSYS Workbench позволяет встроить систему ANSYS в систему Product Development Management (PDM), благодаря чему достигается еще более эффективный и структурированный подход к организации процесса проектирования.

Большое количество пользователей программного обеспечения ANSYS занято в космической и авиационной промышленности, где они занимаются разработкой разнообразных космических летательных аппаратов, спутников, орбитальных станций, самолетов, ракет

Нефтегазовое оборудование комплектуется стальной запорной трубопроводной арматурой. Наличие неисправностей, перегревов различных участков являются причиной более 80% отказов трубопроводной арматуры, которые приводят к нарушению нормального режима функционирования оборудования или к аварийным ситуациям.

С помощью ANSYS проводятся исследования трубопроводной арматуры на распределение температур, в зависимости от граничных условий и с указанием условий конвективного теплообмена с рабочей и окружающей средами.

Также активно используется среда ANSYS в автомобилестроении. Возможности продуктов ANSYS позволяют проводить прочностной анализ с учетом воздействия температурных потоков, теплообмена, контактных сопротивлений, упругих и пластических деформаций.

Программный комплекс ANSYS обеспечивает точный и быстрый анализ конструкции, что позволяет произвести правильный расчет, для более надежной работы устройства.

При моделировании устройств, благодаря тому, что программный продукт ANSYS выводит красочные и легкие для понимания карты распределения нагрузок, температур легко видеть, какие участки являются наиболее проблемными.

# 1. Статический конструкционный анализ в среде ANSYS

1.1 Последовательность решения задачи

1.1.1 Трансляция геометрической модели

Анализ может быть выполнен при наличии геометрической модели исследуемой конструкции. Геометрическая модель может быть создана в любом CAD продукте (например в КОМПАС 3D).

Существует два способа активировать модуль вычислений и импортировать в него геометрическую модель из внешней CAD программы:

1. Запустить Ansys Workbench, затем указать название и местоположение файлов через интерфейс Ansys Workbench

2. Транслировать геометрическую модель из интерфейса CAD программы и одновременно запустить вычислительный модуль

1.1.2. Компоненты пользовательского графического интерфейса  Ansys Workbench:

1.1.3 Часто используемые команды меню:

# File>Save - сохранить базу данных в файл .dsdb;

# File>Clean - удалить сетку и расчетные результаты из базы данных;

# Edit>Select All - выбрать все текущие объекты рабочего окна;

# Units - изменить систему единиц измерения;

# Tools>Options...- изменить настройки;

# Help>Asys Simulation Help - вызвать справочную информацию.

# Существует 4 набора инструментов для быстрого доступа к командам, содержащимся в разделах меню:

# Левая клавиша мыши может работать либо с инструментом выбора объектов, либо с инструментами управления изображением.

# Объекты CAD геометрии можно выбрать, указав мышью каждый объект отдельно или ограничив область выбора контуром.

# Переключение осуществляется нажатием пиктограммы "Выбор"

1.1.4.Дерево проекта

# В дереве проекта организованы все этапы расчёта:

# геометрическая модель,

# материалы,

# сетка,

# нагружение,

# расчётные результаты.

# Через дерево проекта осуществляется быстрый доступ к настройкам всех этапов расчёта.

# В разделе "Model" содержатся исходные данные для расчёта.

# "Geometry"- геометрическая модель.

# "Contact" - контактные условия.

# "Mesh'- сетка.

# "Environment'- нагружение.

# "Solutoion" -расчетные результаты.

# 'Engineering Data" - свойства материалов и граничные условия (например, конвекция)

1.1.5. Окно настроек

# Окно настроек дает доступ к назначению и изменению параметров.

# Содержание окна настроек меняется в зависимости от позиции, выбранной в дереве проекта

|  | - Белое поле: ПАРАМЕТРЫ. Данные можно редактировать: следует выбрать поле и изменить значение. При редактировании данных следует выбрать геометрические объекты в рабочем окне, затем нажать кнопку "Apply" либо набрать новое значение на клавиатуре либо выбрать необходимую позицию в списке. - Серое (или красное) поле: ИНФОРМАЦИЯ. Данные нельзя редактировать (это максимальное напряжение, количество узлов сетки и т.п.) - Желтое поле: НЕЗАДАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ. Параметры не заданы; следует ввести численные значения или сделать выбор, чтобы полностью определить задачу. |
| --- | --- |

# В рабочем окне выводится геометрическая модель, а также - расчетные результаты, табличные данные, графики, отчеты HTML.

# Переключение функций рабочего окна осуществляется через вкладки.

1.1.6. Мастер расчетов

# Мастер расчетов напоминает пользователю, какие действия следует выполнить, чтобы провести решение:

# После запуска программы и трансляции геометрической модели высвечивается начальная панель, которая позволяет выбрать тип задачи и соответствующий шаблон расчетов.

# Начальную панель можно отключить в меню:

# "Tools>Options...> Simulation:Starup"

# Начальная панель содержит мастер расчетов и предоставляет возможность выбрать тип решаемой задачи:

# При включении программы на начальной панели перечислены типы решаемых задач и список разрешенных лицензий.

# Например, при выборе на начальной панели позиции "Static Structural" (расчет напряжений) формируются автоматически шаги мастера расчетов (справа) и позиции дерева проекта (слева), включая список расчетных результатов.

# При выборе каждого шага в мастере расчетов появляется всплывающая подсказка

# Например, пр выборе шага "Verify Materials" (изменение материала) подсказка сообщает, как изменить свойства:

# выбрать деталь;

# выбрать в списке материал;

# просмотреть или изменить свойствва во вкладке "Engineering Data" над верхней строчкой меню

| Мастер расчетов подсказывает, как можно выполнить действие через меню. В мастере расчетов доступны основные операции и расширенные возможности. Спрвава приведены расширенные возможности, доступные через мастер расчетов |  |
| --- | --- |

# Цель конечно-элементного анализа - найти отклик системы на заданное внешнее воздействие.

# Для решения используется математическая модель:

# геометрическая модель CAD вместе с заданным нагружением представляет собой формализованную физичскую модель;

# конечно-элементная сетка является математическим представлением геометрической модели CAD; это расчетная модель;

# точность расчетов определяется допущениями физической модели и плотностью сетки.

| Решение задачи проходит через 4 ступени Основные допущения Выбор анализа: статический, вибрационный? Выбор контактной модели: деталь или сборка? Выбор типа элементов: оболочные или твердотельные? Препроцессинг Трансляция геометричской модели Задание свойств материалов Генерация сетки Нагружение и закрепление конструкции Выбор расчетных параметров. Расчет Постопроцесссинг Просмотр результатов Проверка достоверности решения |  |
| --- | --- |

# 2. Пример использования ANSYS Workbench для расчёта прочности поршневого пальца

Цель расчёта - оценка статической прочности поршневого пальца.

Допущения - влиянием динамических эффектов и силами трения о стенки цилиндра пренебрегаем.

Исходные данные:

- Геометрическая модель сборки поршня, поршневого пальца, вкладыша и шатуна.

- Давление на внешнюю поверхность поршня 130 атм.

2.1. Последовательность выполнения расчёта:

2.1.1. Импортирование исходной геометрии в модуль DesignModeller для редактирования.

Расчетная платформа ANSYS Workbench

Программные продукты, работающие на платформе ANSYS Workbench, относятся к новому поколению средств инженерного анализа. Отличительными особенностями модулей, работающих на этой программной платформе, являются:

- графический интерфейс, построенный на основе объектно-ориентированного принципа управления процессом работы с модулями. Под этим понимается структурное представление этапов работы в выбранном конкретном модуле в виде структурной схемы, в которой каждому этапу отвечает раздел, содержащий соответствующие объекты расчетной модели. Для каждого объекта возможен ввод и редактирование свойств;

- двунаправленная ассоциативная связь с геометрическими моделями в CAD-системах;

- общее информационное пространство управления проектом инженерного анализа. Возможность использования нескольких альтернативных способов препроцессинга и расчета для одной и той же исходной геометрической модели;

- возможность интеграции с системами управления базами данных об изделии и с системами технического документооборота (iMan, Teamcenter);

- возможность передачи КЭ-модели для дальнейшего расчета в стандартную среду ANSYS. Среда ANSYS Workbench активно развивается и уже в ближайшее время будет поддерживать не только все возможности стандартной среды ANSYS, но и возможности иных программных продуктов (в частности, LMS и CFX).

Программная платформа ANSYS Workbench позволяет в едином информационном пространстве интегрировать модули для проведения связанного многодисциплинарного анализа. Тем самым ликвидируются затраты как на передачу данных из одного приложения в другое на уровне текстовых файлов, так и на интерпретацию файлов результатов при переходе из одной системы в другую.

Используя модуль ANSYS Workbench SDK (набор инструментов разработки программного обеспечения), пользователь получает доступ к средствам создания специализированных шаблонов для типовых задач своего предприятия и может интегрировать свои расчетные приложения в рабочую среду Workbench.

Модули ANSYS Workbench.

ANSYS DesignModeler

В составе ANSYS Workbench имеется специальный модуль для 3D-моделирования, редактирования CAD-геометрии и присвоения атрибутов модели перед разбивкой.

ANSYS DesignXplorer

Поддерживая целый ряд самых современных методов оптимизации, модуль обеспечивает параметрический анализ модели, созданной ANSYS Workbench, для оценки чувствительности при планируемых модификациях. Возможен вывод откликов для прочностного и теплового расчетов как в текстовом, так и в графическом виде.

ANSYS Fatigue Module

Данный модуль позволяет оценить работоспособность конструкции при циклическом пропорциональном нагружении с постоянными либо переменными амплитудами. Возможен поэлементный вывод ресурса и долговечности, поврежденности, коэффициентов безопасности, главных и эквивалентных напряжений, а также параметров чувствительности.

Вид окна модуля DesignModeller после импортирования геометрии.

2.1.2. Упрощение геометрии.

Поскольку конструкция и нагрузка симметричны относительно двух взаимноперпендикулярных плоскостей, то в целях уменьшения количества конечных элементов используем это свойство симметрии и рассмотрим одну четвёртую часть конструкции, а также отбросим из расчёта часть шатуна, не представляющую в данном случае интерес, отступив от места соединения его с пальцем 65 мм. На рисунке показан вид после использования инструментария модуля DesignModeller для осуществления описанных выше операций:

Подготовленная для расчёта геометрическая модель сборки.

2.1.3. Передача геометрической модели в модуль ANSYS Mechanical и задание граней модели, лежащих в плоскостях симметрии.

Условия симметрии.

2.1.4. Настройка контактных пар для учёта контактных взаимодействий в сборке.

После импортирования геометрии в модуль ANSYS Mechanical, программа автоматически определила контактные пары, но задала их тип "по умолчанию" как склеенные (Bonded). Необходимо изменить тип контактного взаимодействия на стандартный с трением (Frictional) и задать соответствующие коэффициенты трения между деталями.

Контактные пары в сборке и построение сетки сетка конечных элементов.

2.1.5. Построение сетки конечных элементов.

Расчётная конечно-элементная сетка сборки.

2.1.6. Определение граничных условий и нагрузок.

Ограничиваем вертикальные смещения (Displacement Y=0) для "нижней" грани шатуна и прикладываем давление на "верхнюю" поверхность поршня 13.172 МПа (130 атм.).

Нагрузки и граничные условия.

2.1.7. Настраиваем решатель и решаем задачу.

Поскольку при нагружении детали будут деформироваться, то будет происходить изменение площадок контакта между деталями и, следовательно, будет происходить перераспределение силовых потоков, поэтому эти изменения необходимо учитывать, включив опцию учёта конечных перемещений (Large Deflection) в настройках решения (Analysis Settings). Таким образом задача становиться геометрически нелинейной и для её успешного решения следует прикладывать нагрузку постепенно, чего можно добиться "разбив" единственный шаг нагружения на последовательность "подшагов" с помощью настроек автоматического шага по времени (Auto Time Stepping). На рисунке  показано окно настроек анализа с установленными опциями.

Окно настроек анализа с установленными опциями

2.1.8. Анализ полученных результатов.

Эквивалентные напряжения Мизеса в материалах конструкции.

Поскольку цель расчёта - оценка статической прочности поршневого пальца, то необходимо получить максимальные эквивалентные напряжения в его материале.

Эквивалентные напряжения Мизеса в материале пальца.

Максимальные эквивалентные напряжения по Мизесу реализуются на внутренней поверхности отверстия в пальце, в зоне между его опорами на шатун и поршень, при этом их величина не достигает предела текучести материала пальца. Следовательно, статическая прочность шатунного пальца при однократном нагружении сохраняется.

# 3. Порядок выполнения работы

3.1. Решение задачи о напряженно-деформированном состоянии

# Конструкционный анализ выполняется в следующей последовательности:

# Транслировать геометрическую модель из CAD системы

# Задать свойства материалов

# Сгенерировать сетку

# Закрепить модель

# Приложить нагрузки

# Выбрать параметры решателя

# Задать список расчетных результатов и провести расчет

# Просмотреть расчетные результаты

# Сгенерировать отчет

3.1.1 Импортировать CAD модель

# Геометрическую модель можно транслировать в CAE-программу двумя способами:

# Прямая трансляция из интерфейса CAD и одновременный запуск расчетного модуля (действует для поддерживаемых CAD программ)

# Трансляция CAD модели через интерфейс CAE программы (действует для поддерживаемых форматов файлов)

3.1.2 Задать свойства материалов

# После трансляции геометрической модели в CAE программу следует выбрать тип анализа - например, Static Structural (задачи статики) или Stress Branch (расчет напряжений), появляется мастер расчетов Stress Wizard.

# В мастере расчетов следует выбрать позицию "Verify Materials" (изменить материалы), всплывающая подсказка информирует, как сделать изменение.

# В окне настроек возможен выбор материала из списка.

# По умолчанию всем детелям присваиваются свойства конструкционной стали, которые можно изменить. Выбрав в списке позицию "browse..." (поиск), пользователь получает возможность указать местоположение файла со свойствами материала в формате *.xml.

# В стандартном списке присутствует несколько распространенных материалов, но пользователь может создать и использовать свою базу данных материалов.

# Для каждой детали можно назначить свой материал. Название детали транслируется из CAD модели. Одинаковые детали (например, болты) различаются присвоенными при трансляции порядковыми номерами. Одинаковые детали можно выбрать и изменить одновременно.

# Чтобы получить доступ к свойствам материалов, следует нажать пиктограмму Data в меню. Появится вкладка "Engineering Data" (свойства материалов) выше верхней строки меню. Следует перейти на эту вкладку.

3.1.3 Сгенерировать сетку.

# Выбрав раздел "Mesh" (сетка) в дереве проекта, можно изменить или задать плтность сетки.

# Существует несколько развитых инструментов контроля за плотностью сетки. При построении сеточной модели необходимо искать оптимальную дискретность сетки и балансировать при этом между задействованными ресурсами вычислительной системы (память, время счета и т.п.) и точностью вычислений.

# Сетка с большим количеством расчетных узлов позволяет находить более точное решение, но увеличивает расчетное время и требует большого объема памяти. В идеале решение не должно зависеть от плотности сетки. Эта проблема решается через контроль за сходимостью (Convergence controls). Измельчение сетки не компенсирует ложные допущения физической модели и ошибки входных данных

3.1.4 Закрепить модель

# После назначения материалов в мастере расчетов следует выбрать позицию "Insert Supports" (задать закрепление).

# В контекстных инструментах появляются пиктограммы конструкционных и тепловых нагрузок.

3.1.5 Нагрузить модель

# Нагрузки и закрепление применяются к геометрическим объектам.

# Существует 2 способа приложить нагрузки

# 1. Сначала выбрать геометрический объект в графическом окне, затем выбрать нагрузку или закрепление в контекстных инструментах.

# 2. Сначала выбрать нагрузку или закрепление в контекстном меню, затем выбрать геометрический объект в графическом окне и нажать "Apply" (применить) в окне гнаст роек.

# После приложения нагрузок к геометрическим объектам можно ввести дополнительные данные в окне настроек. После приложения нагрузок меняетсясимвол статуса для соответствующего раздела в дереве проекта.

# Для некоторых нагрузок необходимо указывать направление.

# Направление нагрузки задается в окне настроек для нагружения.

# Если выбрана позиция "Components" (компоненты) в списке, следует ввести значение нагрузки в направлениях X,Y,Z.

# Если выбрана позиция "Vector" (вектор), следует указать направление на геометрической модели и ввести значение нагрузки.

# Установки по умолчанию задаются в меню: "Tools>Options...>Simulation:Miscellaneous>Load Orientation Type

# При задании направления можно ссылаться на глобальную систему координат

# Направление осей координат показано в графическом окне.

# Направление и начальная точка глобальной системы координат передается из CAD системы.

# В окне настроек для нагрузки следует выбрать позицию "Define By:Components" и ввести компоненты нагрузки в направлениях X,Y,Z.

# Можно задать и определить произвольную декартову систему координат, не связанную с исходными CAD данными.

# При задании направления можно также ссылаться на геометрическую модель. Для этого следует в окне настроек для нагрузки выбрать позицию "Define By:Vector" (задать вектор).

# Можно использовать 3 типа геометрических объектов:

# Нормаль к плоскости или ось цилиндрической поверхности

# Прямолинейное ребро или нормаль к ребру цилиндрической поверхности

# Две точки, определяющие направление вектора

# Выберите позицию "Direction" (направление) и покажите направление вектора на геометрической модели.

# Направление вектора можно сменить на противоположное, используя стрелки в графическом окне. Задав направление, нажмите кнопку "Apply" ( применить)

# Введите величину нагрузки в позиции "Magnitude" (величина)

3.1.6 Выбрать параметры решателя

# После начального выбора в мастере расчетов шаблона Stress Branch (расчет напряжений) в дерево проекта помещаются некоторые расчетные параметры по умолчанию. Пользователь может зменить и добавить расчетные параметры.

# В мастере расчетов следует выбрать позицию "Insert Results" (добавить расчетные параметры), всплывающая подсказка информирует о том, как добавить расчетные параметры.

3.1.7 Провести расчет

# После назначения материалов, закрепления модели, ее нагружения и выбора расчетных параметров задача готова к вычислению!!!

# Следует выбрать позицию "Solve" (решить) в мастере расчетов. После этого появляется всплывающая подсказка, которая указывает на пиктограмму, инициирующую расчет.

# Расчет выполняется в режиме пакетной обработки (batch).

# При запуске решения формируется входной файл (input file) ANSYS, информацию о файле расчетных результатов можно запросить в позиции "Solution Information" раздела "Solution" (решение) дерева проекта.

# Расчет можно транслировать в ANSYS

3.1.8. Просмотреть результаты

# По окончании расчетов можно просмотреть расчетные результаты.

# Расчетные результаты зависят от типа решаемой задачи.

# Расчетные параметры можно вывести контурами или векторами, а также анимировать.

3.1.9.  Сделать выводы по работе

# Проанализировать полученные расчетные результаты, оценить правдоподобность проведенных расчетов, продумать и сделать рекомендации по эксплуатации конструкции.

# 4. Индивидуальное задание на курсовую работу

Курсовая работа на тему: «Создание параметрической 3D-модели сборочной единицы в среде КОМПАС-3D и исследование ее на напряженно-деформированное состояние в среде ANSYS» выполняется по вариантам.

Тема: «Создание параметрической 3D-модели сборочной единицы в среде КОМПАС-3D и исследование ее на напряженно-деформированное состояние в среде ANSYS Workbench»

Цель работы: Получение практических навыков по созданию параметрических трехмерных сборочных моделей, формированию проекционных чертежей по трехмерным моделям, созданию разрезов и сечений, проведению численного анализа объектов проектирования.

Пример задания

1. В среде КОМПАС-3D создать трехмерные модели всех деталей согласно чертежа, затем из деталей выполнить модель сборочнй единицы.

2. На основе трехмерной модели создать ассоциативный проекционный чертеж всей сборки и одной из деталей

Сборочный чертеж и спецификация Клапана

3. В среде ANSYS WORKBENCH выполнить расчет напряженно-деформированного состояния детали согласно условиям варианта задания:

Рассчитать на кручение и на изгиб Деталь №5

Закрепление -элемент Детали 5 (нижняя часть)

Усилие приложено маховичком (Деталь № 4)

Рассчитать допустимое усилие (1% от давления разрушения)

Ход выполнения работы:

1. Определить область применения, основные технические и геометрические параметры изделия согласно своего варианта.

2. Создать в среде КОМПАС-3D трехмерные модели всех деталей с системами координат, необходимыми для их привязки при выполнении сборки.

3. Затем из деталей выполнить сборочную единицу.

4. На основе трехмерной модели создать проекционный чертеж всей сборки и одной из деталей.

На проекционном чертеже указываются размеры и линия разреза, и, затем, создается разрез сборочной единицы в 2D виде и этот разрез показывается на трехмерной модели.

5. Разработать спецификацию сборочной единицы а автоматическом режиме средствами КОМПАС.

6. Импортировать геометрическую модель одной детали (указана в задании) из среды КОМПАС-3D в среду ANSYS.

7. Используя пакет в среде ANSYS WORKBENCH выполнить расчет НДС детали согласно условиям варианта задания

Пояснительная записка должна включать следующие разделы:

- Титульный лист (выполненный в соответствии с ГОСТОм);

- Индивидуальное задание (вклеить свой вариант!);

- Содержание

- Описание предложенного преподавателем изделия;

- Трехмерные модели всех деталей;

- 3D-модель выполненной сборки;

- 2D-чертежи одной детали и сборки с простановкой размеров, техтребований и техусловий в соответствии с нормами точного машиностроительного черчения;

- Спецификацию сборки.

- Результаты расчета НДС детали в среде ANSYS

- Расчетная схема (выполненная вручную) с указанием на чертеже нагрузок и закреплений.

- Деформированное состояние (картинка)

- Эквивалентное напряжение

- Запас прочности и критические сечения в зависимости от условия  индивидуального задания

- Заключение (Выводы!)

- Список использованной литературы

Оформление курсовой работы выполняется в соответствии с требованиями ЕСКД.

Пояснительная записка должна включать следующие разделы:

- Титульный лист (выполненный в соответствии с ГОСТОм);

- Индивидуальное задание (вклеить свой вариант!);

- Содержание

- Описание предложенного преподавателем изделия;

- Трехмерные модели всех деталей;

- 3D-модель выполненной сборки;

- 2D-чертежи одной детали и сборки с простановкой размеров, техтребований и техусловий в соответствии с нормами точного машиностроительного черчения;

- Спецификацию сборки.

- Результаты расчета НДС детали в среде ANSYS

- Расчетная схема (выполненная вручную) с указанием на чертеже нагрузок и закреплений.

- Деформированное состояние (картинка)

- Эквивалентное напряжение

- Запас прочности и критические сечения в зависимости от условия  индивидуального задания

- Заключение (Выводы!)

- Список использованной литературы

4.1 Варианты индивидуального задания

Вариант 1

Создание параметрической 3D-модели сборочной единицы в среде КОМПАС-3D в соответствии со спецификацией и 2D-сборкой

Исследование Детали на напряженно-деформированное состояние в среде ANSYS

Рассчитать на кручение Деталь №5 Фиксация за боковую поверхность зуба шестерни (Деталь №4) Вращаем за шпоночный паз Рассчитать допустимое усилие (1% от давления разрушения)

Вариант 2

Создание параметрической 3D-модели сборочной единицы в среде КОМПАС-3D в соответствии со спецификацией и 2D-сборкой

Исследование Детали на напряженно-деформированное состояние в среде ANSYS

Рассчитать на деформацию Деталь №2 при внутреннем давлении 10 атм Закрепление по внутренней поверхности отверстий под болты (4 отв) Рассчитать допустимое усилие (1% до начала пластической деформации)

Вариант 3

Создание параметрической 3D-модели сборочной единицы в среде КОМПАС-3D в соответствии со спецификацией и 2D-сборкой

Исследование Детали на напряженно-деформированное состояние в среде ANSYS

Рассчитать на кручение и на изгиб Деталь №5 Закрепление -элемент Детали 5 (нижняя часть) Усилие приложено маховичком (Деталь № 4) Рассчитать допустимое усилие (1% от давления разрушения)

Вариант 4

Создание параметрической 3D-модели сборочной единицы в среде КОМПАС-3D в соответствии со спецификацией и 2D-сборкой

Исследование Детали на напряженно-деформированное состояние в среде ANSYS

Рассчитать на раскрытие Деталь №2 Фиксация по резьбе Давление на фланец

Вариант 5

Создание параметрической 3D-модели сборочной единицы в среде КОМПАС-3D в соответствии со спецификацией и 2D-сборкой

Исследование Детали на напряженно-деформированное состояние в среде ANSYS

Рассчитать на кручение Деталь №2 Фиксация по поверхности клина и галтели Усилие прикладываем в месте крепления детали №4 Рассчитать допустимое усилие (1% от давления разрушения

Вариант 6

Создание параметрической 3D-модели сборочной единицы в среде КОМПАС-3D в соответствии со спецификацией и 2D-сборкой

Исследование Детали на напряженно-деформированное состояние в среде ANSYS

Рассчитать на кручение Деталь №2 Фиксация по поверхности клина и галтели Усилие прикладываем в месте крепления детали №4 Рассчитать допустимое усилие (1% от давления разрушения

Вариант 7

Создание параметрической 3D-модели сборочной единицы в среде КОМПАС-3D в соответствии со спецификацией и 2D-сборкой

Исследование Детали на напряженно-деформированное состояние в среде ANSYS

Рассчитать на внутреннее давление Деталь №1 Фиксация по наружной резьбе и по торцу Усилие прикладываем в месте крепления детали Рассчитать допустимое усилие (1% от давления разрушения)

Вариант 8

Создание параметрической 3D-модели сборочной единицы в среде КОМПАС-3D в соответствии со спецификацией и 2D-сборкой

Исследование Детали на напряженно-деформированное состояние в среде ANSYS

Рассчитать на раскрытие Деталь №7 Фиксация по резьбе Усилие прикладываем вверх по оси на боковую поверхность Рассчитать допустимое усилие (1% от давления разрушения)

Вариант 9

Создание параметрической 3D-модели сборочной единицы в среде КОМПАС-3D в соответствии со спецификацией и 2D-сборкой

Исследование Детали на напряженно-деформированное состояние в среде ANSYS

Рассчитать на изгиб Деталь №7 Фиксация Деталь №5 Усилие прикладываем на Деталь №5 - 4 атм

Вариант 10

Создание параметрической 3D-модели сборочной единицы в среде КОМПАС-3D в соответствии со спецификацией и 2D-сборкой

Исследование Детали на напряженно-деформированное состояние в среде ANSYS

Рассчитать на срез деталь №8 Закрепление детали 9,10 Усилие 300кг приложено на деталь №6

# Литература

- Басов К. А. ANSYS [Электронный ресурс] : справочник пользователя / К. А. Басов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Профобразование, 2017. — 640 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63588.html

- Бруяка В. Инженерный анализ в Ansys Workbench. Учебное пособие. Часть 1 Самарский гос. техн. ун-т, 2010, 271 с.

- http://www.cadfem-cis.ru/service/video/ видеоуроки по ANSYS.