Предварительное техническое задание 
на предпроектную проработку проекта нефтеперерабатывающего комплекса.

Назначение: Комплекс предназначен для переработки углеводородного сырья, с целью получения товарных нефтепродуктов.

Характеристики:

Мощность переработки по сырой нефти – 3 млн.т/год

Диапазон устойчивой работы установок должен составлять 70-120% от номинальной производительности.

Глубина переработки нефти – не менее 92 процентов.

Производство светлых нефтепродуктов (глубина отбора светлых нефтепродуктов)

– не менее 77 процентов.

Время работы основных технологических установок – 8400 ч/год.

Объектов ОЗХ – 8600 ч/год.

Промышленный обогрев – 3000 ч/год.

Режим работы НПЗ – непрерывный, 3-х сменный.

Межремонтный пробег основных технологических установок должен составлять не менее двух лет.

Состав товарной продукции:

- Бензин АИ-95 (Премиум 95);

- Бензин АИ-92 (Регуляр 92);

- Бензин АИ-98 (ЕвроСупер 98);

- Дизельное топливо Евро - 5 (10 ррт);

- Сжиженный газ (СПБТ);

- Парафины (ГОСТ 23683-89 для марок П-1, П-2, В2, В3, В4, В5);

- ПЕК.

Объем выработки товарной продукции по маркам уточнить в процессе проектирования и предварительно согласовать с Заказчиком. Ассортимент в части тяжёлых остатков уточняется по результатам Предпроектных решений.

Качественные показатели и экологические параметры товарной продукции должны отвечать требованиям государственных стандартов РФ и ЕС, в частности, соответствовать техническому регламенту «О требованиях к автомобильному, авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» (Постановление Правительства РФ от 27 февраля 2008 года № 118).

Предполагается следующий набор технологических установок (предварительный):

1. Комбинированная установка ЭЛОУ-АВТ-1500

2. Установка риформинга бензиновых фракций

3. Установка депарафинизации дизельного топлива

4. Установка гидроочистки (дизельное топливо и керосин)

5. Установка каталитического крекинга

6. Установка изомеризации бензиновых фракций

7. Установка производства водорода

8. Газофракционирующая установка (ГФУ)

9. Установка переработки тяжелых остатков

10.  Установка пиролиза

11.  Установка получения серы

По требованию исполнителя может быть отправлена информация о фракционном составе нефти (полная разгонка нефти с подробным химическим анализом фракций), на основе которой возможна корректировка состава технологических установок.