Приложение к документации  по

проведению аукциона  в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

адрес: 356623, Ставропольский край, Ипатовский район, посёлок Советское Руно,                  ул. Центральная площадь, 2

(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)

3. Инвестор (при наличии):

нет

(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)

4. Проектная организация:

Определяется по результатам аукциона

(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)

5. Вид работ:

капитальный ремонт

(строительство, реконструкция, капитальный ремонт (далее - строительство)

6. Источник финансирования строительства объекта:

Бюджет Ставропольского края, бюджет Ипатовского городского округа

(указывается наименование источников финансирования, в том числе федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства)

7. Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии):

имеются

8. Требования к выделению этапов строительства объекта:

в 1 этап

(указываются сведения о необходимости выделения этапов строительства)

9. Срок строительства объекта:

2020 г., определяется проектом

10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели):

Здание литер А: Общая площадь здания  - 2035,50  м2.

Этажность строительства - 3.

Основные технико-экономические показатели объекта - уточняются в стадии проектирования.

11. Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5; 2013, N 27, ст. 3477) и включают в себя:

11.1. Назначение:

культурная деятельность

11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность:

нет

11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта:

Сейсмичность района строительства – 6 баллов по карте А и в ОСР-2015 СП 14.13330.

11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам:

нет

(при принадлежности объекта к опасным производственным объектам также указываются категория и класс опасности объекта)

11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность:

категория   В

(указывается категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта)

11.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей:

не имеется

11.7. Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений":

нормальный

(повышенный, нормальный, пониженный)

12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта:

не предъявляются

(указываются в случае подготовки проектной документации в отношении опасного производственного объекта)

13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений: должны отвечать требованиям СанПиН, соответствовать классу энергоэффективности не  ниже  «С», при разработке документации предусмотреть материалы наименьшей ценовой категории  при аналогичном качестве

(указываются требования о том, что проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям (необходимо указать перечень реквизитов нормативных правовых актов, технических регламентов, нормативных документов), а также соответствовать установленному классу энергоэффективности (не ниже класса "С")

14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации:

Выполнить инженерно-геодезические изыскания в объеме необходимом для выполнения проекта организации строительства

(указывается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации, или указываются реквизиты (прикладываются) материалов инженерных изысканий, необходимых и достаточных для подготовки проектной документации)

15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта:

-

(указывается стоимость строительства объекта, определенная с применением укрупненных нормативов цены строительства, а при их отсутствии - с учетом документально подтвержденных сведений о сметной стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство)

16. Сведения об источниках финансирования строительства объекта:

Бюджет Ставропольского края, бюджет Ипатовского городского округа

II. Требования к проектным решениям

17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка:

нет

(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)

18. Требования к проекту полосы отвода:

-

(указываются для линейных объектов)

19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам:

при принятии архитектурно-художественных решений ориентироваться на дизайн лучших современных школ и требования СанПиН

(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)

20. Требования к технологическим решениям:

Технологические решения существующие. Технологическое оборудование, согласовать с заказчиком. Согласно действующих СНиП проектируемое оборудование должно соответствовать требованиям завода-изготовителя и подтверждаться сертификатами.

21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения):

Архитектурно-планировочные решения сохранить.

21.1. Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком):

В соответствии с действующими нормативами (СНиП, СП, СанПиН), согласовывать с заказчиком Основные проектные решения согласовать с заинтересованными службами Заказчика в процессе разработки проекта.

Проект в полном объеме представить на согласование в установленном порядке

(указывается порядок направления проектной организацией вариантов применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования и их рассмотрения и согласования застройщиком (техническим заказчиком)

21.2. Требования к строительным конструкциям:

в отделке, дверей применять высококачественные износоустойчивые, экологически чистые  материалы в соответствии с требованиями СанПиН для учреждений культуры

(в том числе указываются требования по применению в конструкциях и отделке высококачественных износоустойчивых, экологически чистых материалов)

21.3. Требования к фундаментам:

Выполнить техническое обследование здания.

(указывается необходимость разработки решений фундаментов с учетом результатов инженерных изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов)

21.4. Требования к стенам:

Выполнить техническое обследование, по результатам запроектировать капитальный ремонт.

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.5. Требования к наружным стенам:

Выполнить техническое обследование наружных стен, при необходимости разработать мероприятия по усилению.

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.6. Требования к внутренним стенам и перегородкам:

Выполнить техническое обследование внутренних стен, при необходимости разработать мероприятия по их ремонту.

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.7. Требования к перекрытиям: не применяется

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.8. Требования к колоннам, ригелям:

выполнить отделочные работы

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.9. Требования к лестницам:

выполнить отделочные работы

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.10. Требования к полам:

Частичная замена с применением современных экологически чистых материалов. Разработать разные типы полов в зависимости от функционального назначения помещения в соответствии с требованиями СанПиН

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.11. Требования к кровле:

замена кровли, устройство организованного водостока, ремонт козырьков.

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.12. Требования к окнам:

Частичная замена на стеклопакеты с применением современных экологически чистых материалов, отвечающих требованиям СанПиН и пожарной безопасности

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.13. Требования к дверям:

Частичная замена внутренних и наружных дверей с применение современных экологически чистых материалов, отвечающих требованиям СанПиН и пожарной безопасности

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.14. Требования к внутренней отделке:

с применение современных экологически чистых материалов, отвечающих требованиям СанПиН и пожарной безопасности, цветовая гамма- пастельные тона

подбор материалов и цветов согласовать с заказчиком

(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для внутренней отделки объекта на основании вариантов цветовых решений помещений объекта)

21.15. Требования к наружной отделке:

выполнить ремонт отмостки здания, укрепление фундамента, порога центрального входа, цвет и вид согласовать с заказчиком.

(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для наружной отделки объекта на основании вариантов цветовых решений фасадов объекта)

21.16. Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях:

устойчивость кровли к ветровым нагрузкам

(указываются в случае если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях)

21.17. Требования к инженерной защите территории объекта:

не предъявляются

(указываются в случае если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях)

22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта:

нет

(указываются для линейных объектов)

23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта:

нет

(указываются для линейных объектов)

24. Требования к инженерно-техническим решениям:

24.1. Требования к основному технологическому оборудованию (указывается тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов):

Технологическое оборудование, согласовать с заказчиком. Согласно действующих СНиП проектируемое оборудование должно соответствовать требованиям завода-изготовителя и подтверждаться сертификатами.

24.1.1. Отопление:     100% замена с применение современных экологически чистых материалов, отвечающих требованиям СанПиН для учреждений культуры.

24.1.2. Вентиляция: естественная, предусмотреть  систему кондиционирования:  рабочих кабинетов, кинозала и танцевального зала.

24.1.3. Водопровод:

100% замена с применение современных экологически чистых материалов, отвечающих требованиям СанПиН для учреждений культуры.

24.1.4. Канализация:

100% замена с применение современных экологически чистых материалов, отвечающих требованиям СанПиН для учреждений культуры.

24.1.5. Электроснабжение:

сохранить существующую сеть

24.1.6. Телефонизация:

100 % замена сети

24.1.7. Радиофикация:

подсистема речевого вещания (допустимо совмещение с системой оповещения о пожаре)

24.1.8. Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет":

сохранить существующую сеть

24.1.9. Видеонаблюдение:

-разработать систему наружного и внутреннего видеонаблюдения здания с выводом на общий видеорегистратор. Согласовать с заказчиком

24.1.10. Газификация: не требуется

24.1.11. Автоматизация и диспетчеризация: не требуется

24.1.12. Иные сети инженерно-технического обеспечения:

Решения по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности:

внутреннее противопожарное водоснабжение

24.2. Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование):

24.2.1. Водоснабжение: точка присоединения  и до первого колодца

24.2.2. Водоотведение: разработать подключение и до первого колодца

24.2.3. Теплоснабжение: точка присоединения  и до первого колодца

24.2.4. Электроснабжение: точка присоединения

24.2.5. Телефонизация: точка присоединения  и до первого колодца

24.2.6. Радиофикация:  нет

24.2.7. Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет":

24.2.8.  Видеонаблюдение: разработать систему наружного видеонаблюдения здания с выводом на общий видеорегистратор. Согласовать с заказчиком

23.2.9. Газоснабжение:                                   нет

24.2.10. Иные сети инженерно-технического обеспечения:

устройство наружного освещения

Решения по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности:

25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:

разработать в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативами.

26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности:

разработать в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативами.

27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов:

Предусмотреть комплекс мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления здания, в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и согласовать с заказчиком.

Обеспечить категорию энергетической эффективности здания согласно п. 4.5 по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

(не указываются в отношении объектов, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются)

28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту:

(указываются для объектов здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, объектов транспорта, торговли, общественного питания, объектов делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектов жилищного фонда)

29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности:

В соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативами, с учётом требований  постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года N 1244 "Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)"

Решения по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности:

внутреннее противопожарное водоснабжение

(указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения и параметров объекта, а также требований постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года N 1244 "Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7220, 2016, N 50, ст. 7108; 2017, N 31, ст. 4929, N 33, ст. 5192)

30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду:

В соответствии с требованиями СанПиН для общеобразовательных учреждений

(указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) подготовки соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения, а также экологической и санитарно-гигиенической опасности предприятия (объекта)

31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта:

В соответствии с требованиями СанПиН для учреждений культуры

32. Требования к проекту организации строительства объекта: Разработать

33. Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта:

нет

34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта:                            нет

(указываются решения по благоустройству, озеленению территории объекта, обустройству площадок и малых архитектурных форм в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, согласованными эскизами организации земельного участка объекта и его благоустройства и озеленения)

35. Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя:                                нет

(указываются при необходимости)

36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки:

В локальных сметных расчётах на демонтажные работы учесть, что демонтируемые материалы в дальнейшем не будут использоваться (предназначены на лом), резка их на части, утилизация не требуются. Учесть затраты на погрузку строительного мусора и перевозку его на полигон ООО «Эко Сити» в г. Светлоград, расположенный на расстоянии 80 км от МКУК «Советскорунное СКО». Тариф на захоронение твердых коммунальных отходов на полигоне, расположенном на территории г. Светлограда Петровского городского округа, принять согласно приложения 6 Постановления Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 27 марта 2019 г. № 15.

(указываются при необходимости с учетом требований правовых актов органов местного самоуправления)

37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта:

нет

(указываются в случае необходимости выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при проектировании и строительстве объекта)

III. Иные требования к проектированию

38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным:

нет

(указываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 744; 2010, N 16, ст. 1920; N 51, ст. 6937; 2013, N 17, ст. 2174; 2014, N 14, ст. 1627; N 50, ст. 7125; 2015, N 45, ст. 6245; 2017, N 29, ст. 4368) с учетом функционального назначения объекта)

39. Требования к подготовке сметной документации:

Сметную документацию выполнить на основе «Методики определения сметной стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004» в 2-х уровнях цен, базисно-индексным методом по ТЕР 2001 (в редакции 2014г.) и в текущем на дату выдачи документации, с применением индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ. Сметную документацию представить в электронном виде в формате Гранд-Смета и на бумажном носителе

(указываются требования к подготовке сметной документации, в том числе метод определения сметной стоимости строительства)

40. Требования к разработке специальных технических условий:                    нет

(указываются в случаях, когда разработка и применение специальных технических условий допускается Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию")

41. Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 465; N 40, ст. 5568; 2016 N 50, ст. 7122):

нет

42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов:   нет

(указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о выполнении демонстрационных материалов, макетов)

43. Требования о применении технологий информационного моделирования:   нет

(указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о применении технологий информационного моделирования)

44. Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования:                                   нет

(указывается требование о подготовке проектной документации с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, а при отсутствии такой проектной документации - с учетом критериев экономической эффективности проектной документации)

45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ:

Стадийность проектирования: 1этап - Проектная документация

2 этап - рабочая документация.

Проект в полном объеме представить на согласование в установленном порядке.

Проектная организация обеспечивает без дополнительной оплаты:

- техническое сопровождение при передаче сметной документации в государственную экспертизу;

- исправление ПСД при получении замечаний государственной экспертизы;