# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке раздела «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» в составе проектной документации по объекту: «Реконструкция комплекса спортивных сооружений в с. Толстово-Васюковское Буденновского района Ставропольского края»

| №№ п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Общие данные |
| 1.1 | Основание для проектирования | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании села Толстово-Васюковское Буденновского района Ставропольского края на 2019-2021 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального образования села Толстово-Васюковское Буденновского района Ставропольского края от 28 декабря 2018 года № 73 (в редакции постановление администрации муниципального образования села Толстово-Васюковского Буденновского района Ставропольского края от 27.12.2019г. № 103) |
| 1.2 | Наименование объекта | «Реконструкция комплекса спортивных сооружений в с. Толстово-Васюковское Буденновского района Ставропольского края» |
| 1.3 | Месторасположение объекта | Российская Федерация, Ставропольский край, Буденновский район, с. Толстово-Васюковское, ул.Школьная, 38 |
| 1.4 | Назначение объекта | Организация и проведение физкультурных, спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий, обеспечение спортивно-тренировочной деятельности населения |
| 1.5 | Заказчик | ООО «Гидротехпроект» |
| 1.6 | Исполнитель |  |
| 1.7 | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.8 | Сроки начала и окончания строительства | 2020-2021 г. |
| 1.9 | Стадийность проектирования | Проектная документация, рабочая документация |
| 1.10 | Уровень ответственности здания | В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» - II (нормальный). |
| 1.11 | Особые условия строительства | Сейсмичность 6 баллов |
| 1.12 | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется. |
| 2 Основные требования, предъявляемые к проектным решениям |
| 2.1 | Основные технико-экономические показатели | Основное здание объекта - быстровозводимый спортивный комплекс арочного типа площадью 1105 м2, размеры в плане 46 х 24 м, количество этажей -1, максимальная высота по центру 12 м.: -универсальный зал игровой. Пропускная способность зала 64 чел.; - тренажерный зал. Пропускная способность 10 чел. - раздевалки мужская и женская с туалетами, - комната для инструкторского и тренерского состава; - помещение для хранения инвентаря. |
| 2.2 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | В соответствии с требованиями действующих нормативных документов и технических регламентов: 1. Проектом принять современные энергосберегающие инженерные и технологические решения в соответствии с действующими нормами и правилами, используя отечественное сертифицированное оборудование (предпочтительно поставщики из Северо-Кавказского и Южного Федеральных округов). В случае необходимости применения импортного оборудования перечень согласовать с Заказчиком. 2. Обеспечить применение в инженерных системах устройств, оборудования, приборов и арматуры полной заводской готовности с наличием заводских инструкций по их установке и эксплуатации. 3. Перечень оборудования согласовать с Заказчиком. 4. Предоставить прайс-листы на оборудование, материалы и изделия (от трех поставщиков на каждый вид оборудования, материалов и изделий). |
| 2.5 | Инженерное обеспечение. Наружные инженерные сети. | Запроектировать инженерные сети в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и технических условий с подключением к существующим инженерным сетям в соответствии с требованиями технических условий. Проектируемые системы должны обеспечивать нормативный уровень надежности и безопасность эксплуатации. Предусмотреть модульную комплексную котельную (дизель/газ). |
| 3.Дополнительные требования |
| 3.1 | Требования к объему проектной документации | Проектно-сметная документация должна быть выполнена в объеме, достаточном для выполнения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и ввода комплекса оборудования в эксплуатацию. Состав раздела проектной документации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. |
| 3.2 | Другие требования | Исполнитель обеспечивает техническое сопровождение раздела ОВиК проектно-сметной документации при прохождении государственной экспертизы |
| 3.3 | Требования к формату документации | Документацию выдать в электронном виде в следующих форматах: 1) текстовые документы в формате .docx, .xlsx 2) графические материалы в формате .dwg 3) прайс-листы в формате .pdf, .jpeg |
| 3.4 | Сроки выполнения работ | Передача проектной документации заказчику до 1 мая 2020 г. Сопровождение проекта при прохождении государственной экспертизы – до 1 июня 2020 г. |