| УТВЕРЖДАЮ: | СОГЛАСОВАНО: |
| --- | --- |
| Глава города Дзержинска |  |
| ____________________ И.Н. Носков | ________________ |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство проезда  от пр. Циолковского до проезда им. Ильяшевича

| ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И ТРЕБОВАНИЯ |
| --- |
| 1.Основание для проектирования | ________________________________________ |
| 2.Заказчик | МКУ «СТРОИТЕЛЬ» |
| 3.Наименование проектной организации | Определяется на основании проведения аукциона в электронном виде |
| 4. Местоположение объекта | г.о.г. Дзержинск Нижегородской области |
| 5.Вид строительства | Новое |
| 6.Стадийность проектирования | Проектная и рабочая документация. |
| 7.Особые условия строительства: | При разработке проекта принять следующие основные технические параметры: Категория дороги - Автомобильная дорога местного значения 3 категории (уточнить при проектировании); Протяженность проектируемого участка – 560 м (уточняется проектом); Расчетная скорость на проектируемом участке – согласно СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»; Число полос движения – 2 (уточнить при проектировании); Ширина полосы движения – 3,5 м (уточнить при проектировании); Ширина тротуаров – 2,0 м; Тип дорожной одежды на проектируемом участке – капитальный; Вид покрытия – асфальтобетон (в соответствии с расчетом); Предусмотреть ливневую канализацию; Предусмотреть освещение дороги; Расчет дорожной одежды выполнить по ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд» с учетом интенсивности и состава движения; Расчетные нагрузки – по СП 34. 13330.2012 «СНиП 2.05-85* «Автомобильные дороги», СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы», СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», ГОСТ 32960-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения», ГОСТ 32959-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Габариты приближения». |
| 8. Необходимость выделения этапов строительства | Не требуется |
| 9.Исходные данные | Проект планировки и межевания территории, утвержденный постановлением администрации г. Дзержинска от _______ г. № _________ Начало автомобильной дороги – от пр. Циолковского (уточнить при проектировании); Конец автомобильной дороги – проезд им. Ильяшевича (уточнить при проектировании); Выполнить сбор необходимых исходных данных для проектирования (выполняется Подрядчиком), включая технические условия на переустройство существующих сетей инженерно-технического обеспечения и документы для предоставления земельных участков под строительство объекта в соответствии с законодательством РФ, а также получение ТУ от владельцев дорог на примыкание. |
| 10. Специальные требования к составу работ, содержанию и оформлению проекта | Поперечный профиль проектируемых участков и ширину проезжей части определить проектом. Проектную документацию, а также основные проектные решения (план, продольный профиль, конструкция дорожной одежды) согласовать с заказчиком, департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия г. Дзержинска, а также с другими заинтересованными организациями в установленном порядке и в соответствии с действующим законодательством. - Получить справку о наличии (отсутствии) в зоне проектирования объектов культурного (археологического) наследия в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (ФЗ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия народов РФ»). При необходимости выполнить археологическое обследование территории строительства. - Выполнить инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические) в объеме, необходимом для обоснования и принятия решений по проектной документации. Требования к точности, составу, сдаче отчетов о выполненных изыскательских работах принять в соответствии с действующими нормативными документами Российской Федерации. Инженерно-геодезические изыскания выполнить в действующей государственной системе координат. Выполнить сплошную топографическую съемку местности вдоль трассы. При проведении инженерных изысканий выявить и обследовать сложные физико-геологические процессы и явления, влияющие на устойчивость земляного полотна, системы водоотвода, водопропускных и искусственных сооружений (застой поверхностных вод, карсты, торфяные, просадочные грунты, болота и т.д.). Получить заключение о карстоопасности участка строительства автомобильной дороги. Выявить все подземные и наземные коммуникации, попадающие в зону строительства дороги. Проверить и согласовать полноту планов подземных и наземных коммуникаций с владельцами (балансодержателями) коммуникаций, в эксплуатирующих организациях. - Выполнить экономические изыскания в объеме, необходимом для определения интенсивности и состава движения на ближайшую перспективу и расчетный срок, рассмотрения транспортно-экономической характеристики зоны тяготения проектируемой автомобильной дороги и обоснования категории проектируемой автомобильной дороги. - Разработать проектную документации в составе, достаточном для принятия технических решений и параметров, предусмотренных настоящим заданием, обоснования объемов и сметной стоимости объекта в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Российской Федерации. Технические решения при разработке проектной документации должны соответствовать экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на территории РФ, и обеспечивать при эксплуатации безопасность для жизни и здоровья людей. - Рассмотреть возможные варианты прокладки трассы автомобильной дороги. План трассы принять на основании технико-экономического сравнения вариантов. - Переустройство инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства дороги, выполнить с учетом требований технических условий (технических заданий), выданных владельцами (балансодержателями) коммуникаций. Разработать проектную документацию на переустройство выявленных подземных и наземных инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства. Проектную документацию по переустройству инженерных коммуникаций согласовать с владельцами, балансодержателями переустраиваемых коммуникаций. Предоставить согласование по переустройству инженерных коммуникаций официальным письмом на фирменном бланке организации, выдавшей технические условия. - Основные проектные решения (план, продольный профиль, конструкцию дорожной одежды) согласовать с Заказчиком. - Рабочую документацию разработать в составе проектной документации. - При разработке проектной документации использовать по возможности новые строительные материалы (преимущественно отечественных производителей) и технологии, ведущие к эффективности строительства и увеличению межремонтных сроков. - В проектной документации указать необходимые требования к качеству, техническим характеристикам материалов и работ, требования к их безопасности, экологическим параметрам и к их функциональным характеристикам (потребительским свойствам), также указать требование о соответствии материалов и работ определенным стандартам, техническим регламентам и иным отраслевым нормативным правовым актам. Выполнить проектно-изыскательские работы в соответствии с: - с Градостроительным Кодексом РФ; - с требованиями, изложенными в Постановлении Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»; - ГОСТ 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». В составе проекта разработать: - отчет о рыночной оценке земельных участков, выполненный в соответствии со ст. 281 Гражданского Кодекса РФ, Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в РФ"; - копии правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на все земельные участки, из которых образуются земельные участки, изымаемые для строительства дороги, или выписки из ЕГРП; - материалы об информировании землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, законные интересы которых могут быть затронуты в результате возможного изъятия для строительства автомобильной дороги. - Раздел 1 «Пояснительная записка»; Раздел 2 «Проект полосы отвода» - Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»; - Раздел 5 «Проект организации строительства» При разработке раздела проекта организации строительства предусмотреть в водоохраной зоне организованный сбор воды с поверхности проезжей части с последующей ее очисткой или отводом в места, исключающие загрязнение водных объектов; - Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей среды с оценкой воздействия на окружающую среду" - Раздел 8 "Организация дорожного движения» на период эксплуатации объекта - Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» - Раздел 10 «Смета на строительство». Состав и формы сметной документации и номенклатуру глав сводного сметного расчета принять в соответствии с «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»; - Проектные решения принять в соответствии с действующими нормативными документами. - Продольный профиль дороги, конструкцию дорожной одежды другие проектные решения принять с учетом сложившейся жилой застройки и существующего рельефа; - Проект оформить подписями руководителя генеральной проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование; - Материалы проекта оформить в соответствии - нормативом «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Ведомость объемов работ выделить в отдельный том. - Участвовать без дополнительной оплаты в рассмотрении проектной документации у Заказчика и в органах государственной экспертизы, представлять пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика и экспертизы, вносить в проектную документацию по результатам рассмотрения у Заказчика и замечаниям экспертизы изменения и дополнения. |
| 11. Основные требования к разработке сметной документации | Выполнить в соответствии с МДС 81-35 2004г. в 2-х уровнях: – в базовых ценах 2001 года на основании действующих ТЕР, ТЕРм, ТЕРр, ТЕРп; - в текущих ценах с пересчетом затрат по сводному сметному расчету на основании индексов, рекомендуемых к применению по Нижегородской области на момент составления сметной документации; - предоставить заказчику сметы в электронном виде в сметной программе «Гранд-смета». В сметной стоимости учесть затраты на: - авторский надзор; - реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат (при необходимости); - разработку проекта освоения лесов, оплату за пользование землями лесного фонда в соответствии с Лесным Кодексом Российской Федерации (при необходимости); - экспертное заключение о соответствии требованиям (нормам) экологического законодательства РФ законченного строительством объекта; - переустройство коммуникаций, включая тариф за подключение электроэнергии, переключение газопроводов (нефтепроводов) и др.; - проведение технического надзора при производстве строительных работ в полосе отвода; - компенсацию ущерба, причиненного собственникам объектов газораспределительной системы, объектов электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, продуктопроводов в ходе строительства автомобильной дороги (при необходимости); - компенсацию за рубку зеленых насаждений. |
| 12. Требования к сдаче проекта заказчику | - Пункты планово-высотного обоснования, позволяющие вынести на местность ось проектируемой автомобильной дороги. Все пункты должны быть установлены вдоль границы участка строительных работ, быть четко обозначены для исключения неумышленного уничтожения, позволяющие однозначно идентифицировать закрепляемый пункт. - Технический отчет о выполненных инженерно – топографических, инженерно-геологических, инженерно - геодезических изысканиях (с оценкой карстоопасности), инженерно-экологических изысканиях, при необходимости инженерно-гидрометеорологические изыскания и прочие изыскания и заключения, необходимые для прохождения госэкспертизы -3экз в бумажном и 1 экз. на электронном носителе в формате pdf. - Проектно-сметная документация – 6 экз. в бумажном виде и 2 экз. в электронном (в формате DWG и PDF). - Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий - 2экз. в бумажном виде и 1 экз. в электронном. - Положительное заключение достоверности сметной стоимости - 2экз. в бумажном виде и 1 экз. в электронном. |
| 13. Сроки начала и окончания проектирования | Начало работ: на следующий день с момента заключения договора. Окончание выполнения работ: ________________ |
| 14. Дополнительные требования | Программу изысканий представить заказчику для согласования; - Требования к точности, составу, сдаче отчетов о выполненных изыскательских работах принять на основе положений СНиП 11-02-96, а также: - по инженерно - геодезическим изысканиям - СП 11-104-97; - Продолжительность строительства - принять на основе проекта организации строительства; - Сметную стоимость строительства определить в текущем уровне цен по сборникам территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» - При разработке сметной документации использовать программный комплекс, прошедший сертификацию соответствия в порядке, установленном Федеральным законом «О техническом регулировании»; - План дороги выполнить в масштабе 1:500; - В составе проекта выделить в отдельные книги: - Технический отчет о выполненных инженерно – топографических, инженерно-геологических, инженерно - геодезических изысканиях (с оценкой карстоопасности), инженерно-экологических изысканиях, при необходимости инженерно-гидрологические изыскания и прочие изыскания и заключения, необходимые для прохождения госэкспертизы. |

| Директор МКУ «Строитель» | И.С. Хереш |
| --- | --- |
| Согласовано: |  |
| Первый заместитель главы администрации городского округа | Г.И. Андреев |
| Директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия | Т.В. Коннова |