| № п/п | Наименование | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные технико-экономические показатели квартиры (количество, площадь по нижнему пределу площади и др.) | Двухквартирный дом Общая площадь – не мене 75 кв.м. Количество жилых комнат – 3 (три). Общие требования к характеристикам квартиры: Квартира должна быть благоустроенной (с кухонным помещением, прихожей, ванной комнатой, санузлом), с полной внутренней отделкой помещений в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими требованиями к жилым помещениям; с выполнением всего объема отделочных работ и должна быть обеспечена инженерным оборудованием согласно нормативным требованиям, быть пригодной для постоянного проживания. Жилые комнаты должны быть раздельные и иметь отдельные входы. |
| 2 | Месторасположение |  |
| 3 | Тип рынка жилья |  |
| 4 | Тип жилого здания | монолитный железобетон или железобетонный каркас с заполнением термоблоком либо газоблоком с утеплителем |
| 5 | Наружные ограждающие конструкции жилого помещения | Должны иметь теплоизоляцию, обеспечивающую в холодный период года относительную влажность в межквартирном коридоре и жилых комнатах [не более 60 процентов*], температуру отапливаемых помещений [не менее +18°C*],в угловых помещениях [не менее +20°C*], а также изоляцию от проникновения наружного холодного воздуха, пароизоляцию от диффузии водяного пара из помещения, обеспечивающих отсутствие конденсации влаги на внутренних поверхностях несветопрозрачных ограждающих конструкций и препятствующих накоплению излишней влаги в конструкциях жилого дома. Должны быть защищены от проникновения дождевой, талой и грунтовой воды и возможных бытовых утечек воды из инженерных систем при помощи конструктивных средств и технических устройств. |
| 6 | Инженерная инфраструктура | Наличие: - индивидуальной системы водоотведения (септик); - централизованное холодное водоснабжение, с опломбированным и подключенным к системе учета водоснабжения водомерным счетчиком, трубопроводы холодного хозяйственно-питьевого водопровода из PPR труб по ГОСТ 32415-2013; - электроснабжения, с опломбированным и подключенным к системе учета электроэнергии электрическим счетчиком; - горячее водоснабжение местное, от электроводонагревателя; - теплоснабжение, автономный источник теплоснабжения. - система вентиляции должна быть естественная через кухни и санузлы с выбросом воздуха через вентканал над кровлей дома с установкой дефлекторов или зонтов, регулируемых и приточных решеток. |
| 7 | Основные требования к оборудованию и отделке квартир | Сантехническое оборудование: Приборы отопления: радиаторы биметаллические; Полотенцесушитель: из нержавеющей стали, прямого подключения, Ду 20 мм; Унитаз: типа компакт, керамический, с косым выпуском, с системой автоматического смыва из чаши бачка, со сливной арматурой и стульчиком (сидение с откидной крышкой); Ванна: чугунная эмалированная либо стальная (размер не менее 1500 х700 мм), с грязеотталкивающим покрытием, латунным выпуском, с сифоном и смесителем, с душевой лейкой; Умывальник: керамический с пьедесталом, выпуском и сифоном (типа «тюльпан»), ГОСТ 15167-93; Водонагреватель электрический: накопительного типа с объемом бака от 80л.; Мойка на кухне: с сифоном и смесителем. Эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию кислот и щелочей по ГОСТ 23695-2016; Электрическая плита, номинальное напряжение 220В, количество конфорок не менее 3 шт; Внутренняя электропроводка должна иметь скрытую разводку и включает в себя монтаж электроустановочных приборов (розетки, выключатели, патроны). Внутренняя отделка квартир: входная дверь: металлическая утепленная по ГОСТ 31173- 2003, с открыванием наружу. межкомнатные двери: деревянные глухие по ГОСТ 30970-2002. окна: из профиля ПВХ по ГОСТ 30674-99, в соответствии с теплотехническим расчётом (поворотно-откидные), энергоэффективные, с подоконником и водоотливом, с москитными сетками. отделка стен: выравнивание штукатурным раствором с последующей оклейкой бумажными обоями (ГОСТ 6810-2002) в жилых комнатах и кухне; в кухне в местах примыкания мойки к стенам должна быть облицовка керамической глазурованной плиткой размером не менее 300x300 мм; санузел облицовка керамической глазурованной плиткой на высоту не менее 1800 мм, выше - окраска водоэмульсионной краской или облицовка плитки до потолка; ванна облицовка керамической глазурованной плиткой размером не менее 300x300 мм на всю высоту помещения. потолки: натяжной потолок из сварной виниловой плёнки (ПВХ) или покраска водоэмульсионной краской на выравненную поверхность. покрытие полов: жилые комнаты, кухня, прихожая - линолеум поливинилхлоридный на теплоизоляционной основе, пожарная безопасность не хуже - Г4, ВЗ, РП1, Т2, с установкой ПВХ плинтусов; санузел, ванна - керамическая глазурованная плитка. |
| 8 | Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности квартир | В квартирах (в жилых комнатах) должны быть установлены автономные, дымовые оптикоэлектронные извещатели согласно СП 5.13130.2009. |
| 9 | Требования по санитарно-техническим, социальным и жилым нормам. Благоустройство территории, на которых располагаются квартиры. | Жилое помещение - квартира должна отвечать санитарно-техническим нормам, позволяющим нормальную эксплуатацию |
| 10 | Требования к имуществу общего пользования многоквартирного дома | Квартиры и имущество общего пользования многоквартирного дома, указанное в статье 36 Жилищного кодекса РФ, должны отвечать всем СНИПам, ГОСТам и САНПиНам в сфере жилищного строительства. |