ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Капитального  ремонта внутридомовой системы отопления

| 1 | Наименование работ | Разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание | Решение общего собрания собственников |
| 3 | Заказчик | ТСЖ |
| 4 | Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 5 | Назначение и основные показатели объекта | Жилой многоквартирный |
| 6 | Основные технико-экономические показатели объекта обследования и проектирования | Год постройки – 1975 Этажность здания – 5 Количество подъездов – 6 Длина здания -97,8 м Ширина -12,7 м Высота – 14 м |
| 7 | Требования к архитектурно-строительным и объемно-планировочным решениям, к внутренней и наружной отделке зданий | Проект выполнить без изменения существующих архитектурно-планировочных решений |
| 8 | Требования к технологическим решениям | Разработать технологические решения капитального ремонта общедомовой системы теплоснабжения, индивидуального теплового пункта (ИТП), узла учета тепловой энергии (УУТЭ) |
| 9 | Характеристики теплоснабжения | В соответствии с техническими условиями, выданными теплоснабжающей организацией |
| 10 | Требования к объему и содержанию проектной документации | Проектную документацию разработать в составе разделов: Раздел 5 «» Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения. Перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 4 «Теплоснабжение. Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства». |
| 11 | Подготовительные работы |  |
| 12 | Требования к проектным решениям | Смету составить по разделам- 1.подвальные помещения 2. Стояки поэтажные. Отдельно. |
| 12.1 | Основные требования | 1.Границей проектирования принять границу балансовой принадлежности сетей теплоснабжения. 2.Проектом предусмотреть замену всех существующих трубопроводов общедомовой системы теплоснабжения. 3.Система отопления подключается к индивидуальному тепловому пункту (ИТП) многоквартирного дома. 4.Температурный график системы отопления принять согласно современным требованиям по применению полимерных трубопроводов. |
| 12.2 | Трубопроводы | 1.Трубопроводы системы отопления предусмотреть из полимерных труб. 2.Диаметры участков новой магистрали принять с учетом существующей договорной нагрузки на отопления здания, результатов гидравлического расчета и внутренних диаметров аналогичных участков, выполненных ранее из металлических труб. 3.Схемы вертикальных стояков и подключение оставить без изменений. 4.Схему прокладку магистральных трубопроводов выполнить с учетом удобства монтажа и обслуживания. 5. Тип, марка, изготовитель трубопроводов . арматуры и оборудования согласовывается с заказчиком. |
| 12.3 | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов | Проектом предусмотреть соответствующую тепловую изоляцию для полипропиленовых и стальных трубопроводов |
| 12.4 | Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) | 1.Предусмотреть индивидуальный тепловой пункт с погодозависимой автоматикой. 2.Контролер погодозависимой автоматики должен иметь возможность контроля возвращаемого теплоносителя по температурному графику. 3.Циркуляцию системы отопления выполнить с помощью циркуляционных насосов. 4.Регулирующие клапаны в ИТП должны быть разгружены по давлению. 5.Электроприводы для клапанов должны иметь возвратные пружины для защиты системы. |